Додаток 2 до оголошення

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт «Капітальний ремонт установки глибокої біологічної очистки стічних вод "BIOTAL-20" "Виноградівський психоневрологічний інтернат" за адресою: с. Виноградівка, Хмельницької області» (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

Договірна ціна – динамічна.

Клас наслідків – СС1.

| Об'єми робіт |
| --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | _Відкачування каналізаційних стоків: |  |  |  |
|  | _Демонтажні роботи_ |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж насоса | шт | 2 |  |
| 2 | (Демонтаж) Вентилi, засувки, клапани [соленоїдний вентиль], дiаметр умовного проходу до 50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 3 |  |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж датчика рівня | шт | 2 |  |
| 4 | (Демонтаж) Трубопроводи аераційних систем | м | 32 |  |
|  | _Монтажні роботи_ |  |  |  |
| 5 | Монтаж насоса VXm 15/35 | шт | 2 |  |
| 6 | Монтаж датчика рівня | шт | 2 |  |
| 7 | Установлення рiвнемiру поплавкового [поплавковий вимикач, 1 комплект=3шт.] | комплект | 1 |  |
| 8 | Вентилi, засувки, клапани [соленоїдний вентиль], дiаметр умовного проходу до 50 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | шт | 3 |  |
| 9 | Трубопроводи аераційних систем | м | 32 |  |
| 10 | Трубопроводи з полiпропiленових труб iз застосуванням готових деталей, дiаметр зовнiшнiй 50 мм | м | 30 |  |
| 11 | Установлення полiетиленових фасонних частин: колiн, діаметром до 110 мм | шт | 2 |  |
| 12 | Установлення полiетиленових фасонних частин: муфт, діаметром до 110 мм | шт | 2 |  |
| 13 | Установлення кріплень по стінах | шт | 8 |  |
| 14 | Трубопроводи з полiпропiленових труб iз застосуванням готових деталей, дiаметр зовнiшнiй 20 мм | м | 136 |  |
| 15 | Установлення полiетиленових фасонних частин: муфт, діаметром до 110 мм | шт | 4 |  |
| 16 | Ремонт розподільчих колекторів | шт | 1 |  |
| 17 | Вентилi, крани запорнi пластмасовi та вiнiпластовi фланцевi на умовний тиск до 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 10-50 мм | шт | 30 |  |
| 18 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 110 |  |
| 19 | Комплексні гідравлічні та пневматичні іспити [іспит установки після ремонту] | Установ. | 1 |  |

| Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кріплення РР 50 | шт | 8 |
| Коліно РР 20-90 | шт | 66 |
| Коліно РР 50-90 | шт | 12 |
| Муфта МРН 20х ½ | шт | 4 |
| Муфта МРН 50х2'' | шт | 2 |
| Колiно ПЕ 50-90 мм | шт | 2 |
| Муфта PP 20 | шт | 54 |
| Труба РР 50 | м | 30 |
| Труба РР 20 | м | 136 |
| Поплавковий вимикач | шт | 3 |
| Насос VXm 15/35 | шт | 2 |
| Соленоїдний вентиль ASKOA-46 | шт | 3 |
| Вентиль кулевий РР 20 | шт | 30 |
| Датчик рівня СБР-2 | шт | 1 |
| Датчик рівня СБР-3 | шт | 1 |
| Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 50 |
| Кабель ВВГ 3х1,0 | м | 60 |
| Аератор САТ-1500 | шт | 16 |
| Аератор САТ-1000 | шт | 8 |

Примітка:

1.  Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують право виконувати роботи, що передбачені у Додатку № 2 до оголошення, зокрема:

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та/або ліцензію на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням (Додаток 2 до пропозиції), якщо отримання такого дозволу, декларації або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. У разі завершення терміну дії декларації, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням замовника, або ж відсутності зазначених документів, учасники надають у складі пропозиції пояснювальну записку та документи, що підтверджують факт подання ними до уповноваженого органу пакету документів для продовження терміну або ж отримання декларації, дозволу, ліцензії. У разі відсутності в учасника ліцензії та/або декларації, та/або дозволу на виконання певного виду робіт, визначених у технічному завданні, у складі пропозиції мають бути надані ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл субпідрядника/субпідрядників, який/які виконуватимуть такі роботи (зазначені документи (ліцензія та/або дозвіл) надаються у тому разі якщо вартість робіт, що доручатимуться субпідряднику/субпідрядникам становитиме 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю). Якщо ліцензія та/або декларація, та/або дозволи видані учаснику (субпідряднику/субпідрядникам) як електронні документи і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає інформацію про зазначені документи в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет.

- Дозвіл заводу-виробника установки глибокої біологічної очистки стічних вод "BIOTAL-20" виданий учаснику на виконання шеф-монтажних та сервісних робіт установки.

2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком № 2).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №2 наступні документи:

•	договірну ціну;

•	локальні кошториси;

•	Лист – згоду з технічною специфікацією (Додаток 2 до оголошення) наступного змісту: «______________ цим листом погоджується виконати роботи «Капітальний ремонт установки глибокої біологічної очистки стічних вод "BIOTAL-20" "Виноградівський психоневрологічний інтернат" за адресою: с. Виноградівка, Хмельницької області»  (код ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), відповідно до умов договору та технічної специфікації, зазначеної в Додатку 2 до оголошення.

3. Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об`єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Для розрахунку вартості будівництва учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент подання своєї пропозиції.

4. Розрахунок ціни пропозиції має бути виконаний у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині розрахунків договірних цін, із наданням електронного файлу у складі пропозиції.

5. У разі  посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в ПКД.

6. Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

7. Усі матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист  у складі своєї пропозиції.