Додаток 3

до тендерної документації

Технічна специфікація до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі), відповідно до ст. 23 ЗУ «Про публічні закупівлі»

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Код ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори (Автоматична система для визначення карбогідрат-дефіцитного трансферину методом капілярного електрофорезу)
НК 024:2019: 57837 — Система для електрофорезу ІВД, автоматична

| № | Характеристика | Вимоги | Відповідність ТАК/НІ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Призначення | автоматична система для капілярного електрофорезу |  |
|  | Принцип роботи | міграція в рідкому середовищі у кварцових капілярах за постійною температурою, яка підтримується за системою Пельтьє |  |
|  | Тести | електрофорез білків сироватки та сечі, імунотипування сироватки та сечі, тест для визначення карбогідрат-дефіцитного трансферину (CDT), тест для визначення карбогідрат-дефіцитного трансферину (CDT) за стандартом IFCC |  |
|  | Тип зразка | сироватка |  |
|  | Пропускна здатність | тести для визначення карбогідрат-дефіцитного трансферину – не більше 10 тестів на годину |  |
|  | Завантаження зразків | одночасно не більше 30 зразків з можливістю безперервної дозагрузки |  |
|  | Датчики | УФ-датчик, світлодіодний індикатор, оптичні волокна, дейтерієва лампа |  |
|  | Ідентифікація зразків | за штрих-кодами |  |
|  | Пробірки для зразків | діаметр 11 - 13 мм з кришками та/або діаметр 11 – 16 мм без кришок та/або мікропробірки 1,5 мл |  |
|  | Кількість капілярів | не більше 2-ох з можливістю одночасного проведення декількох аналізів |  |
|  | Контроль якості | графіки Леві-Дженнінгса та статистичні звіти |  |
|  | Датчик рівня рідини відходів | наявність |  |
|  | Програмне забезпечення | обробка результатів; відображення стану системи і поточних результатів аналізів; побудова графіків з можливістю друку; автоматична ідентифікації фракцій і візуальний аналіз електрофоретичних профілів |  |

Загальні вимоги

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам, встановленим у цьому додатку до тендерної документації.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії технічної документації виробника товару, який є предметом закупівлі у вигляді паспорту, або технічного опису або брошури або інструкції користувача українською або російською мовами.

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

а) копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту(У разі якщо товар підлягає реєстрації). Якщо товар не підлягає реєстрації, необхідно надати лист пояснення з посиланням на нормативно-правові акти та обґрунтуванням ненадання посвідчення/свідоцтва, або

б) гарантійний лист про те, що на момент поставки товару буде надано копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

- Гарантія на прилад, запропонований Учасником повинна становити не менше 12 місяців з дати поставки.

На підтвердження Учасник повинен надати лист довільної форми.

- Доставка, інсталяція, пуск обладнання та навчання персоналу здійснюється за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми.

УВАГА!!!

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг/поставки товару/виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає Технічній специфікації тендерної документації замовника, то така тендерна пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.