Додаток № 1

До оголошення про закупівлю.

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики

предмета закупівлі

- Предмет закупівлі та кількість

|  | Найменування Товару | Одиниця виміру | Кількість | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Брикети торфові для комунально-побутових потреб | т. | 50 | ДСТУ 2042-92 Брикети торфові для комунально - побутових потреб. Технічні умови або іншим чинним нормативам |

- Місце поставки товару - за адресами  підпорядкованих Замовнику закладів:

| № п/п | Назва | Адреса | Кількість, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сереховичівська сільська рада Ковельського району Волинської області" | 44442, Волинська область, Ковельський район, с.Сереховичі, ву Центральна 24а | 41 |

- Строк поставки: не пізніше 15 жовтня 2021 року

4.Технічні вимоги:

Брикети торф’яні повинні відповідати ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб. Технічні умови». Параметри: довжина – 80-200 мм, ширина – 45-200 мм, висота – 15-70 мм. Якість:

а) зольність – не більше 23%,

б) вологість – не більше 20%,

в) механічна міцність – не менше 94 %,

г) теплота згорання – не менше 14,9 кДж/кг.

Учасник надає інформацію про  технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі за формою:

| Параметр | Характеристика |
| --- | --- |
| Виробник запропонованого товару |  |
| Розміри(довжина, ширина, висота) |  |
| Зольність |  |
| Вологість |  |
| Механічна міцність |  |
| Теплота згорання |  |

- Ціна за одиницю товару повинна включати вартість вантажних, розвантажувальних робіт,  зважування і транспортування та інших супутніх витрат, а також  - податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством (учасник надає гарантійний лист).

- Учасник надає у складі пропозиції гарантійний лист про те, що доставка товару до місця призначення, зважування та вантажно-розвантажувальні роботи будуть здійсненні за рахунок учасника.

- Для підтвердження якісних та технічних характеристик Учасники надають копії сертифікатів та паспортів якості (за наявності). У випадку, коли Учасник не є виробником запропонованого товару, необхідно, додатково у складі пропозиції надати договір про закупівлю/постачання товару укладений між таким учасником та виробником, при цьому загальна кількість продукції за цим договором має бути не меншою за потребу Замовника оголошеною в даній закупівлі.

- Учасник має право за власним вибором пропонувати товари із зазначеними характеристиками або вищої якості.

- При поставці товару  повинні надаватися  супровідні документи, що підтверджують його  походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, обсяг  товару має  відповідати обсягу,  який зазначена у супровідних документах.  Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника. А також  при поставці товару учасник має дотримуватися заходів із захисту довкілля.(надати гарантійний лист)