Додаток 1 до тендерної документації

Технічне завдання на закупівлю товару

«Код ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо» (Природний газ)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання, в тому числі і за транспортування, з урахуванням усіх  платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю;

2. Відносини між Замовником та Учасником регулюються наступними нормативно правовими актами:

- Законом України «Про публічні закупівлі»;

- Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;

- Правилами постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2496 від 30.09.2015;

- іншими нормативно правовими актами.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87) та Учасник повинен забезпечити Замовника природним газом відповідно до його потреб.

4.	За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20оС), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).

5. Кількість газу щодо якого проводиться процедура закупівлі становить – 370 000 м.куб.

ЯКІСНІ ВИМОГИ:

| Найменування показника | Норма |
| --- | --- |
| 1. Теплота згоряння нижча, МДж/м³ кПа, при 20ºС 101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600) |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) | 9850-13000 |
| 3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше | 0,02 |
| 4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше | 0,036 |
| 5. Об’ємна частка кисню, %, не більше | 1,0 |
| 6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше | 0,001 |
| 7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше | 3 |

6. 	Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) Копію діючої ліцензії на постачання природного газу або копія постанови НКРЕКП про видачу ліцензії Учаснику або посилання на електронний реєстр ліцензіатів НКРЕКП;