Додаток 2

до  тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Хлор рідкий (з доставкою) (код за ДК 021:2015:  24310000-0 - Основні неорганічні хімічні речовини). Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету

Якісні характеристики предмета закупівлі:

| № | Показники | Якісні показники рідкого хлору згідно ГОСТ 6718-93 «Хлор рідкий. Технічні умови» або еквівалент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об'ємна доля хлору, % не менше | 99,5 |
| 2. | Масова доля води, %, не більше | 0,01 |
| 3. | Масова доля три-хлористого азоту % – не більше 0,002 або вміст інших газів, %, – не більше 0,5 | 0,002/0,5 |
| 4. | Масова доля нелеткого залишку,%, – не більше 0,05 або не визначено | 0,05/- |

Кількість: 4 тони.

Термін поставки: до 31.12.2023 року

Упаковка – спеціалізовані контейнери місткістю 800 дм3. Контейнери комплектуються двома запірними кутовими вентилями Ду-10 Ру-25 з вихідною різьбою 1”.

Тара повинна відповідати вимогам Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010 р. №56.). Хлорна тара має бути власністю Учасника, який несе відповідальність за технічне обслуговування тари та її стан (у розумінні даної тендерної документації під власністю мається на увазі як повне володіння так і оренда чи винаймання тари, тощо). З метою дотримання заходів із захисту довкілля, а також, недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом рідкого хлору, під час експлуатації хлорної тари (балонів) працівниками Замовника, з метою забезпечення безпечної експлуатації технологічної лінії споживання хлору, Учасник повинен нести відповідальність за стан та технічне обслуговування хлорної тари, забезпечити виконання вимог Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010 р. №56, відносно тари, яка буде використовуватись Замовником як обертова. Підготовку та наповнення рідким хлором спеціалізованої тари (балонів) проводять згідно Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, що затвердженні Наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018р. №333 та Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених Наказом Державного комітету Україна з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010р. № 56. Для підтвердження відповідності пропозиції вимогам Замовника, Учасник надає: 1.У випадку, якщо Учасник самостійно здійснює підготовку тари до наповнення: - гарантійний лист про те, що Учасник має в наявності власну хлорну тару та самостійно здійснює її підготовку до наповнення з дотриманням всіх вимог діючого законодавства; 2. У разі, якщо Учасник закупівель не є власником тари та не здійснює самостійно підготовку тари до наповнення: - довідку у довільній формі про організацію (підприємство), що буде здійснювати технічне обслуговування хлорної тари та її наповнення. - скан копію дилерського договору або поставки,(оренди, підряда чи ін.) зі строком дії не менше ніж період, протягом якого має відбуватися постачання товару замовнику), що укладений між Учасником та організацією, що буде здійснювати технічне обслуговування хлорної тари (поставка товару в належним чином підготовленій тарі). 3. Дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки: заповнення та спорожнення (злив) контейнерів із зрідженим отруйним газом або Декларацію відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. 4. Дозвіл використання, зберігання, транспортування, застосування небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки». Дозвільні документи можуть бути видані як на Учасника, так і на організацію чи підприємство, що буде здійснювати відповідні роботи для потреб замовника, в порядку визначеному діючим законодавством України. 5. Гарантійний лист про те, що Учасник забезпечує постійний контроль якості кожної партії рідкого хлору, що поставляється та гарантує своєчасну заміну неякісного товару або неякісної тари; На підтвердження можливості проведення аналізів виробником/постачальником/учасником товару, що пропонується учасником, Учасник у складі пропозиції має надати свідоцтво про технічну компетентність хімічної лабораторії виробника/постачальника/учасника, що видана у встановленому порядку (сфера акредитації – хлор рідкий) відповідно до ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання». 6. У разі, якщо Учасник не є виробником товару що є предметом даної закупівлі, - надає копію дилерського договору або купівлі-продажу, або поставки товару чи ін. від виробника або постачальника товару зі строком дії не менше ніж період, протягом якого має відбуватися постачання товару замовнику. 7. Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи та сертифікат відповідності (у разі якщо продукція виготовлена не у відповідності до вимог ГОСТ 6718-93), якими підтверджено відповідність запропонованого товару вимогам ГОСТ 6718-93. 8. Скан-копію паспорту (сертифікату) якості на хлор, що засвідчує якість продукції. При цьому, Паспорт (сертифікат), наданий у складі тендерної пропозиції, повинен відповідати вимогам Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010 р. №56. 9. Інформаційну довідку про наявність автотранспорту, до якої для документального підтвердження надаються скан-копії технічних паспортів, документів, що підтверджують право власності або договори оренди або договори перевезення вантажу (надається у разі якщо тендерна пропозиція з урахуванням доставки товару транспортом Учасника); 10. Гарантійний лист, що запропоновані технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають усі заходи із захисту довкілля. У разі, якщо Учасник закупівель – буде постачати товар імпортного виробництва, при цьому, підготовка тари до наповнення буде здійснюватися за межами України, на виконання вимог ст. 21 Закону України «Про охорону праці», додатково надає скан-копію експертного висновку, що підтверджує пройдену на території України експертизу відповідного технологічного процесу з наповнення тари рідким хлором та проведення її технічного огляду на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України, який виданий уповноваженою експертною організацією. В підтвердження повноважень експертної організації, учасник повинен надати копію документу, що підтверджує чинну акредитацію експертної організації.

Інформація викладена у технічному завданні та вимоги щодо надання документів є однією з умов тендерної документації.

Учасник при заповненні форми технічного завдання зазначає фактичні дані запропонованого товару, які повинні збігатися з даними паспортів (сертифікатів) тощо. У разі якщо товар виготовляється за окремим замовленням та дані технічного завдання не збігаються із даними паспорту (сертифікату), Учасник додатково надає лист про пояснення причин невідповідності завірений заводом-виробником.

Примітка:

У разі використання посилань на конкретні торговельну марку, фірму, назву або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

Якщо Учасником пропонується аналог та/або еквіваленти товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленти товару, що пропонується Учасником. У разі запропонованого еквіваленту, технічні характеристики та параметри предмета закупівлі повинні бути не гірше характеристик зазначених Замовником.