ДОДАТОК  2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| № | Схема | Назва та опис | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Стіл лабораторний СЛ-3, 1800 х 450 х 950 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Стільниця-пластик лабораторний на спеціальній основі. Конструктивно передбачено вмонтовану тумбу із 3 висувними шуфлядами, полкою та глухими дверми . Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 2 |  | Стіл лабораторний СЛ-3, 1300 х 600 х 800 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Стільниця-пластик лабораторний на спеціальній основі. Конструктивно передбачено вмонтовану тумбу із 3 висувними шуфлядами, полкою та глухими дверми . Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 3 |  | Стіл лабораторний СЛ-4, 3000 х 800 х 800 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Стільниця-пластик лабораторний на спеціальній основі. Конструктивно передбачено 3 вмонтованих тумби із 6 висувними шуфлядами, полками та глухими дверми . Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 4 |  | Стіл лабораторний СЛ-5, 1900 х 650 х 800 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Стільниця-пластик лабораторний на спеціальній основі. Конструктивно передбачено 2 вмонтованих тумби із 5 висувними шуфлядами, полками та глухими дверми . Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 5 |  | Стіл лабораторний СЛ-5, 1600 х 600 х 800 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Стільниця-пластик лабораторний на спеціальній основі. Конструктивно передбачено 2 вмонтованих тумби із 5 висувними шуфлядами, полками та глухими дверми . Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 6 |  | Тумба пристінна ТП-3, 900х750х800 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Стільниця-пластик лабораторний на спеціальній основі. Конструктивно передбачено блок із 5 висувними шуфлядами. Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 7 |  | Шафа в нішу ШУ-4, 900х600х2100 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Полички виконані із стійким покриттям. Конструктивно передбачено: 2 секції, 5 поличок для зберігання. Виріб обладнаний верхніми та нижніми глухими дверми. Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 8 |  | Столик мобільний СМ-1, 800 х 450 х 700 мм. Каркас виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Конструктивно передбачено: 3 полички, верхня скляна. Виріб обладнаний мобільними опорами , 2 з них із механізмом фіксації руху. | 1 |
| 9 |  | Крісло лабораторне Престиж-Лаб Основу виробу конструктивно формує металевий каркас . Сидіння на основі фанери покрите спеціальним лабораторним матеріалом із зносостійкістю та хімстійкістю. Для зручності змонтовано спинку, сидіння регулюється в 3 напрямах. Встановлено на мобільні опори. | 1 |
| 10 |  | Табурет лабораторний із рингом, Стул-ринг. Основу виробу конструктивно формує металевий каркас . Сидіння на основі фанери покрите спеціальним лабораторним матеріалом із зносостійкістю та хімстійкістю. Для зручності змонтовано підставку для ніг. Встановлено на пластикові опори. | 4 |
| 11 |  | Шафа ламінарна настільна ШЛн-1.2 в, 1000 х 750 х 1450 мм. Окремо | 1 |
| 12 |  | Шафа ламінарна ШЛн-1.2 в, 1000 х 750 х 2150 мм. Окремо | 1 |
| 13 |  | Шафа комбінована ШО-2, 1100х450х1850 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Полички виконані із стійким покриттям. Конструктивно передбачено: 2 секції, штанга для одягу. Виріб обладнаний глухими дверми. Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 14 |  | Шафа комбінована ШО-2, 1100х450х2100 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Полички виконані із стійким покриттям. Конструктивно передбачено: 2 секції, штанга для одягу. Виріб обладнаний глухими дверми. Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 15 |  | Шафа комбінована ШУ-4, 900х400х2100 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Полички виконані із стійким покриттям. Конструктивно передбачено: 2 секції, штанга для одягу. Виріб обладнаний глухими дверми. Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 16 |  | Стіл лабораторний СЛ-1, 1000 х 750 х 800 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Стільниця-пластик лабораторний на спеціальній основі. Конструктивно передбачено підсилюючі планки . Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 17 |  | Стіл лабораторний СЛ-1, 1400 х 750 х 800 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Стільниця-пластик лабораторний на спеціальній основі. Конструктивно передбачено підсилюючі планки . Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |
| 18 |  | Шафа комбінована ШУ-2, 600х450х2100 мм. Фасад виробу формує алюмінієвий профіль спеціального призначення перерізом 25х25 мм, який має покриття-анодизацію. Переріз профілю –півкруглий із радіусними кутами для попередження травмування під час експлуатації. Каркас наповнює меламінова плита Е1 класу екологічності. Полички виконані із стійким покриттям. Конструктивно передбачено: 2 секції, 5 поличок. Виріб обладнаний 2 глухими дверми. Всі поверхні закриті кромкою ПВХ. Фурнітура спеціалізована. Ніжки-регульовані. | 1 |

Шафа ламінарна – Бокс  біологічної безпеки 2 класу ББ

Призначений для створення локальної чистої зони, що забезпечує захист продукту, оператора і навколишнього середовища від небажаних аерозолів (пилу), інфекційних агентів, та виготовлений  відповідно до ДСТУ ГОСТ 16371:2016 Меблі. Загальні технічні умови.

Принцип роботи:

Вентилятор (2) втягує повітря, вже очищений через НЕРА-фільтр, через задній канал (1) в простір з високим тиском, яке оточене зонами з низьким тиском. Тут повітря ділиться на циркулює і викидається, в пропорції приблизно 70/30. Приблизно 70% повітря надходить в робочу зону через НЕРА-фільтр у вигляді низкотурбулентного потоку. Всі забруднюючі частинки втягуються всмоктуючими портами (6) так, що вони не можуть потрапити назад в робочу зону.

Викид повітря (7) проходить через спеціальний вихидний НЕРА фільтр назад у лабораторію або в витяжну систему. Вхідний потік повітря (9) створює надійний бар'єр в області розташування двох робочих отворів. Під робочою поверхнею потоки повітря зустрічаються і надходять до головного фільтру (4). Його можна легко замінити  без жодного ризику забруднення або інфікування

Технічні характеристики та конструктив.

| Степінь очищення повітря, % | 99.96—99.995 |
| --- | --- |
| Клас фільтрувальних елементів (НЕРА-фільтрів) | Н14 |
| Кількість встановлених фільтрів, шт. | 3 |
| Рівень звукового тиску, не більше , дБА | 54 |
| Встановлена потужність, не більше,Квт | 400 |
| Швидкість ламінарного потоку, м\с | 0.45 |

Основний елемент конструкції бокса:алюмініевий профіль спеціального призначення, який має покриття-анодизацію. У сформовану за допомогою

Профілю та спеціальних замків беззазорного внутрішнього монтажу  раму

Вставлено пластикові панелі та монтується системи фільтрації повітря.

Переріз профілю – півкруглий або квадратний із радіусними кутами для  попередження травмування  під час експлуатації.

Робоча стільниця має прямий вихід повітря в вентиляційну шахту, через

Перефоровані алюмінієві вставки, діаметр отвору перфорованих вставок

5 мм. Для формування виробу використовуються пластики спеціальні, які мають антибактеріальні властивості  та антистатичне покриття. Колір профілю- срібло,замки – чорного кольору.  Робоча зона  стільниці шириною 400 мм. розміщена посередені, та може витримувати загрузку до 75 кг.

Освітлення робочої  проводиться закритою герметичною лампою  денного світла  та має становити не менше 450 люкс. Виріб обладнаний  бактерицидною лампою.

Виріб  розміщений  на регульованих ніжках висотою 10 см.

Діапазон регулювання- 0-20 мм.

Освітлення робочої  проводиться закритою герметичною лампою  денного світла  та має становити не менше 450 люкс.

Виріб  розміщений  на регульованих ніжках висотою 10 см.

Діапазон регулювання- 0-20 мм.

Шафа ламінарна – Бокс  біологічної безпеки 2 класу ББ настільна

Призначений для створення локальної чистої зони, що забезпечує захист продукту, оператора і навколишнього середовища від небажаних аерозолів (пилу), інфекційних агентів, та виготовлений  відповідно до ДСТУ ГОСТ 16371:2016 Меблі. Загальні технічні умови.

Принцип роботи:

Вентилятор (2) втягує повітря, вже очищений через НЕРА-фільтр, через задній канал (1) в простір з високим тиском, яке оточене зонами з низьким тиском. Тут повітря ділиться на циркулює і викидається, в пропорції приблизно 70/30. Приблизно 70% повітря надходить в робочу зону через НЕРА-фільтр у вигляді низкотурбулентного потоку. Всі забруднюючі частинки втягуються всмоктуючими портами (6) так, що вони не можуть потрапити назад в робочу зону.

Викид повітря (7) проходить через спеціальний вихидний НЕРА фільтр назад у лабораторію або в витяжну систему. Вхідний потік повітря (9) створює надійний бар'єр в області розташування двох робочих отворів. Під робочою поверхнею потоки повітря зустрічаються і надходять до головного фільтру (4). Його можна легко замінити  без жодного ризику забруднення або інфікування

Технічні характеристики та конструктив.

| Степінь очищення повітря, % | 99.96—99.995 |
| --- | --- |
| Клас фільтрувальних елементів (НЕРА-фільтрів) | Н14 |
| Кількість встановлених фільтрів, шт. | 3 |
| Рівень звукового тиску, не більше , дБА | 54 |
| Встановлена потужність, не більше,Квт | 400 |
| Швидкість ламінарного потоку, м\с | 0.45 |

Основний елемент конструкції бокса:алюмініевий профіль спеціального призначення, який має покриття-анодизацію. У сформовану за допомогою

Профілю та спеціальних замків беззазорного внутрішнього монтажу  раму

Вставлено пластикові панелі та монтується системи фільтрації повітря.

Переріз профілю – півкруглий або квадратний із радіусними кутами для  попередження травмування  під час експлуатації.

Робоча стільниця має прямий вихід повітря в вентиляційну шахту, через

Перефоровані алюмінієві вставки, діаметр отвору перфорованих вставок

5 мм. Для формування виробу використовуються пластики спеціальні, які мають антибактеріальні властивості  та антистатичне покриття. Колір профілю- срібло,замки – чорного кольору.  Робоча зона  стільниці шириною 400 мм. розміщена посередені, та може витримувати загрузку до 75 кг.

Освітлення робочої  проводиться закритою герметичною лампою  денного світла  та має становити не менше 450 люкс. Виріб обладнаний  бактерицидною лампою.

Виріб  у настільному виконанні.

Освітлення робочої  проводиться закритою герметичною лампою  денного світла  та має становити не менше 450 люкс.

ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ

Загальні вимоги:

- Вироби мають бути виготовлені відповідно до ДСТУ ГОСТ 16371:2016 Меблі. Загальні технічні умови і на всю запропоновану продукцію Учасник повинен надати копії сертифікатів відповідності УкрСЕПРО .

- На всю запропоновану продукцію учасник повинен надати копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

- Термін гарантії на всю запропоновану продукцію повинен становити не менше 1.5  року

- У комплекті має бути паспорт виробу та інструкція по експлуатації.

- Постачальник має провести попередній інструктаж персоналу та

Навчання  персоналу  по роботі із виробом.

Виготовлені відповідно до ДСТУ ГОСТ 16371:2016 Меблі. Загальні технічні умови.