Додаток 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«Код ДК 021:2015:43210000-8: Машини для земляних робіт» (Компактор)

Кількість -  1 шт.

Термін поставки – до 01.12.2023 року.

Умови оплати – протягом 150 календарних днів з моменту поставки Товару.

Компактор повинен бути новий, 2023-го року випуску, в стандартному заводському виконанні.

| № з/п | Вимоги замовника | Пропозиція Учасника** |
| --- | --- | --- |
| 1. Основні технічні характеристики |  |
| 1 | Експлуатаційна маса Компактора, Не менше 28 000 кг. |  |
| 2 | Навантаження на вісь (передня), Не менше 13 500 кг. |  |
| 3 | Навантаження на вісь (задня), Не менше 14 000 кг. |  |
| 4 | Максимальна швидкість вперед/назад, Не менше 10,9 км/год |  |
| 5 | Місткість паливного баку в літрах, Не менше 450 л. |  |
| 6 | Кількіть гідравлічної оливи в літрах, Не менше 230 л. |  |
| 2. Габаритні розміри (з відвалом) |  |
| 1 | Загальна довжина, Не менше 7700 мм. |  |
| 2 | Загальна ширина, Не менше 3 400 мм. |  |
| 5 | Загальна висота, Не більше 3 650 мм. |  |
| 7 | Задній звис, Не більше 2000 мм. |  |
| 8 | Колісна база, Не більше 3500 мм. |  |
| 9 | Дорожній просвіт, Не менше 460 мм. |  |
| 3. Двигун |
| 1 | Двигун дизельний, рядний, чотиритактний, з безпосереднім впорскуванням, турбонадувом та водяним охолодженням, потужністю- Не менше 185 кВт. |  |
| 2 | Кількість циліндрів, Не менше 6 |  |
| 3 | Тип запуску - Електростартер |  |
| 4 | Тип охолодження - рідинний |  |
| 5 | Кількість моторної оливи в літрах, Не менше 27 |  |
| 4. Ущільнювальні колеса |
| 1 | Ширина переднього колеса, Не менше 1100 мм. |  |
| 2 | Ширина заднього колеса, Не менше 900 мм. |  |
| 3 | Діаметр колеса (F / R, зовнішні зуби), Не менше 1620мм |  |
| 4 | Діаметр колеса (F / R, внутрішні зуби), Не менше 1220 мм. |  |
| 5 | Кількість зубів на передньому колесі , Не менше 50 |  |
| 6 | Кількість зубів на задньому колесі, Не менше 40 |  |
| 7 | Лінійний тиск, Не менше 18 МПа, кг/см |  |
| 5. Бульдозерний відвал |
| 1 | Висота бульдозерного відвалу, Не менше 1800 мм. |  |
| 2 | Ширина бульдозерного відвалу, Не менше 3600 мм. |  |
| 3 | Висота бульдозерного відвалу над землею, Не більше 1200мм. |  |
| 6. Управління |
| 1 | Тип управління - гідравлічне |  |
| 2 | Кут управління +\- , Не менше 35 ° |  |
| 3 | Кут гойдання +\- , Не менше 15° |  |
| 4 | Внутрішній радіус повороту, Не більше 3600 мм. |  |
| 7. Інше |
| 1 | Кабіна ROPS / FOPS |  |
| 2 | Віброізоляційна підвіска кабіни |  |
| 3 | Система вентиляції салону (фільтр в кабіні + кондиціонер) |  |
| 4 | Зовнішні та внутрішні дзеркала заднього виду |  |
| 5 | Вимикач заземлення |  |
| 6 | Генератор змінного струму 80 А |  |
| 7 | Камера заднього виду |  |
| 8 | Робочі вогні, Не менше 6 ліхтарів спереду і 2 ззаду |  |
| 9 | Компактор повинен бути укомплектований комплектом інструментів для проведення щоденного технічного обслуговування та огляду. |  |
| 10 | Гарантійний строк експлуатації компактора повинен становити: не менше 36 місяців або не менше 3000 мотогодин напрацювання, в залежності від того, яка з подій наступить раніше. Гарантійний термін експлуатації починається з моменту прийняття Товару Замовником |  |
| Організаційні вимоги |
| 1 | До ціни товару входять витрати на транспортування до місця поставки |
| 2 | Постачальник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу, дані послуги входять у загальну вартість Товару. |
| 3 | Постачальник здійснює технічний нагляд, гарантійне та сервісне обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації. |
| 4 | Товар має бути таким, що не перебував до моменту відвантаження Замовнику в експлуатації за своїм функціональним призначенням; Товар має бути у зібраному і справному стані; Товар має бути без механічних пошкоджень і слідів корозії. |
| ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА |
| В тендерній пропозиції Учасник повинен надати: | Документ про підтвердження статусу Учасника (у разі якщо він є дилер/дистриб’ютор/партнер виробника), а саме сертифікат, або дилерський договір, або інший документ від виробника (дилер/дистриб’ютор/партнер); Довідку про центр (або центри) техобслуговування на території України з зазначенням назви, адреси та контактних телефонів; |
| В тендерній пропозиції надати гарантійні листи: | Щодо забезпечення передпродажної підготовки товару, введення в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника за рахунок Постачальника; Про надання з поставкою товару повного пакету документів, необхідних для реєстрації у відповідних органах; Що в разі, якщо товар, який представляється Учасником на торги, не відповідає технічним вимогам, а також буде надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, тендерна пропозиція Учасника буде відхилена. |
| Разом з поставкою товару надати | Повний пакет документів, необхідних для реєстрації у відповідних органах. Інструкцією з експлуатації. |
| Технічна документація | Вся технічна документація повинна бути на українській мові. |

**Учасник тендеру додатково повинен надати у складі пропозиції: опис товару; відомості про виробника; документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару з характеристикам замовленого товару та обов′язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірше, ніж у замовленого товару. У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Учасник торгів має заповнити колонку «пропозиція учасника» і вказати технічні характеристики запропонованої ним для закупівлі техніки.

Учасники торгів у складі пропозиції повинні подати наступний перелік документів:

- лист в довільній формі про те, що Учасник гарантує, що товар є новим  2023 року виробництва, не знаходився в експлуатації, та не порушено терміни та умови його зберігання.

- лист в довільній формі з зазначенням інформації щодо найменування виробника товару та країни його походження.

- лист в довільній формі, який містить інформацію про перелік сервісних центрів (центру) по обслуговуванню товару, що є предметом закупівлі, із зазначенням їх адрес, контактів, тощо.

- технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля на що, Учасник надає підписаний уповноваженою особою лист в довільній формі про згоду застосувати заходи із захисту довкілля.

- Довідка у довільній формі про те, що товари виробника не підпадають під дію Закону України  № 1644-18 від 14.08.2014 р. «Про санкції».

Вимоги щодо локалізації:

- Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

- Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

- Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681.

- Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15.

- У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника з підстав визначених Особливостями.

Примітка:   В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.