Додаток 2

до оголошення

# Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

# «Придбання машини для збору та транспортування відходів для Бишівської сільської територіальної громади»

# – за ДК 021:2015-34140000-0 (Великовантажні мототранспортні засоби)

1. Загальні положення та організаційні вимоги.

1.1. Сміттєвоз із заднім завантаженням КАDEME-18 (AVTR-M710-18) або еквівалент, кількість – 1 шт.

1.2. Товар повинен бути новим виробом (тобто таким, що вперше виготовлений та не був у використанні та/або не зазнавав будь-якого відновлення/ремонту/реконструкції чи будь-якого втручання) 2022 року випуску, в стандартному заводському виконанні.

1.3. Обладнання повинно встановлюватись на шасі автомобіля DFH 3330 AJ80 (Євро-5) (або еквівалент)

1.4.Товар повинен постачатися у комплекті зі знаком аварійної зупинки, стандартним набором інструментів, що включає обов’язково домкрат та колісний ключ.

1.4. Товар повинен бути укомплектований поворотним відвалом, медичною аптечкою та вогнегасником.

1.5. Гарантійний термін на автомобіль не менше 12 (дванадцять) календарних місяці після підписання Сторонами акту приймання-передачі на Товар. Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки впродовж терміну експлуатації.

1.6. Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) повинні бути виконані українською мовою.

1.7. Копія Технічної документації (Технічних умов) або витягу з Технічної документації (Технічних умов) (1-2 сторінки), зареєстрованих в Мінекономрозвитку України, повинен бути завірений печаткою заводу виробника Товару та підписом і печаткою Учасника, а також викладені українською мовою.

1.8. Учасник повинен надати у складі пропозиції :

- копія сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) виробника;

- копія сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) учасника;

- копія сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту», видану виробнику;

- підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені договором (у разі обрання учасника переможцем спрощеної процедури та укладення договору) оригінал акта від заводу-виробника Товару;

- підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки визначені документацією визначеною в оголошення (з додатками) (у зарі обання Учасника переможцем спрощеної процедури та укладення договору) – оригінал листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні, у разі, якщо таке шасі не виробляється в Україні;

- зображення (проспект) та детальні технічні характеристики Товару.

2. Технічні вимоги до предмета закупівлі:

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип базового шасі | DFH 3330 або еквівалент |  |
| 2 | Тип двигуна | дизельний |  |
| 3 | Потужність двигуна | Не менше 330 к.с |  |
| 4 | Колісна формула | 6*4 |  |
| 5 | Тип кабіни | Безкапотна з спальним місцем |  |
| 6 | Вантажопійомність шасі | Не менше 26 000кг |  |
| 7 | Повна маса автомобіля | Не більше 35 800 кг |  |
| 8 | Коробка передач | механічна |  |
| 9 | Кількість передач вперед/назад | 12/2 |  |
| 10 | Об’єм двигуна | Не більше 8900 см3 |  |
| 11 | Маса завантаження в кузов побутових відходів | Не менше 12120 кг |  |
| 12 | Ущільнення твердих побутових відходів повинно здійснюватися за допомогою пресувальної плити | Коефіцієнт ущільнення не менше 1:6 |  |
| 13 | Вантажопідйомність маніпулятора | Не менше 700 кг |  |
| 14 | Об’єм кузова | Не менше 18 м3 |  |
| 15 | Тип приводу робочих органів | гідравлічний |  |

* заповнена таблиця надається учасником у складі пропозиції

Учасник у складі пропозиції повинен надати нижчезазначені документи, що підтверджують характеристики Товару:

1. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати діючим ДСТУ, ГОСТ, технічним умовам виробника, а також має засвідчуватись документом підтверджуючим якість Товару, а саме: сертифікат відповідності або декларація відповідності або паспорт виробника або гарантійний лист про надання сертифікату відповідності при поставці Товару тощо. Якщо Товар не підлягає сертифікації, надається копія довідки про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.

2. Учасник повинен надати гарантійний лист щодо дотримання заходів із захисту довкілля передбачені законодавством України.

При поставці предмета закупівлі (Товару) покупцю (замовнику), постачальник (переможець) повинен передати, згідно з нормативними актами України, наступні документи:

- підготовлену виробником Товару фактичну калькуляцію собівартості такого Товару (відповідно до діючих вимог законодавства України щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва);

- відповідну документацію для реєстрації Товару (машини) в органах державної реєстрації

Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, але обов’язково не гірші. Крім того, техніка (авто) повинна бути економічною, не вибагливою в експлуатації та стійкою до зовнішніх чинників зносу.

Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».