Додаток № 1

Детальний опис

предмету закупівлі та технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі:

«Засоби захисту»

код ДК 021:2015 код 35810000-5 Індивідуальне обмундирування

- Засоби захисту:

- -	Маска;

- -	Фільтр скомбінований;

- -	Сумка до протигазу.

| № з/п | Найменування товару | Технічні вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- |
| 1. | Маска | Панорамна лицева частина із широким полем зору, виготовлена в універсальному розмірі (регульована); матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума або еквівалент; Клас маски – 3 (CL3); Лінза маски має покриття від подряпин та від запотівання; Маска повинна мати переговорну мембрану, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них, або мати конструкцію з застосуванням матеріалів, що не спотворюють мовлення та не гасять звукові коливання; Вага не більше 600 г; З’эднувач для фільтру – нарізеве з’єднання Rd40х1/7” (EN 148-1); Температура зберігання від - 10⁰С до + 50⁰С; Термін придатності з дати виробництва не менше 10 років; Маска повинна відповидати вимогам ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, марковання (EN 136:1998, IDT).; Наявність на масці Знаку відповідності вимогам Технічного регламенту. Кожна упаковка повинна мати вкладену інструкцію по використанню складену українською мовою. |
| 2. | Фільтр скомбінований | Забезпечує захист від радіоактивного пилу (в.т.ч. радіоактивного метилйодиду), біологічних агентів, небезпечних хімічних промислових та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е2К2HgSXP3 D R (SX – бойові отруйні речовини: зарин, зоман, табун, VX гази, іприт, люїзит та інші); З’эднувач до маски – нарізеве з’єднання Rd40х1/7” (EN 148-1); Маса - не більше 400 г; Корпус фільтру виготовлений із ударостійкого пластику; Термін придатності з дати виробництва не менше 20 років; Фільтр скомбінований повиннен відповидати вимогам ДСТУ EN 14387:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004+А1:2008, IDT). Інформація на етикетці фільтру має бути нанесена українською мовою згідно з п.9 ДСТУ EN 14387:2017; Наявність на фільтрі Знаку відповідності вимогам Технічного регламенту. |
| 3. | Сумка до протигазу | Сумка для протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигазу. Матеріал сумки виготовлений із зносостійкого матеріалу. Має бути обладнаний плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясним ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, клапаном корпусу оснащеним засобами фіксації на корпусі, зовнішною кишеню з клапаном обладнаним еластичною прозорою плівкою під бирку розміром 3 × 5 см. Сумка вміщує у собі повний комплект протигазу. |

Протигаз повинен бути новим, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

Протигази повинні бути українського виробництва, або виробництва іншої країни (окрім: заборонена продукція російського походження, а також від дилерів російських виробників), які відповідають вимогам українського законодавства.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:

1. Копію сертифікату експертизи зразка (Сертифікату експертизи типу або сертифікату зразка, або сертифікату про експертизу зразка) виданий органом оцінки відповідності акредитованим Національним Агентством Акредитації України для оцінки продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту;

2. Копію Декларації про відповідність засобу індивідуального захисту вимогам Технічного регламенту .

3. Копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

4. Надати інструкцію з експлуатації або інший документ, який містить опис технічних характеристик, властивостей та зображення товару.

5. Доставка товару здійснюється за рахунок постачальника на склад за адресою Замовника.

6. Обмін Товару та повернення неякісного товару відбувається за рахунок Постачальника.

7. Строк виправлення дефектів Товару або заміна на новий – не більше 10 (десяти) календарних днів з дати направлення письмового повідомлення Покупця про виявлені недоліки Товару

8. Товар, що постачається повинен бути обов'язково того ж найменування, який вказані у тендерній пропозиції

9. Всі витрати по доставці товару покладаються на постачальника (перевезення, навантажувальні-розвантажувальні роботи тощо). При організації доставки товару постачальник повинен дотримуватись заходів із захисту довкілля, про що надається довідка у складі тендерної пропозиції.

10. В ціну предмета закупівлі включено вартість тари та упаковки товару, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість страхування, завантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника, пов’язані з виконанням  договору.

11. Оплата Товару здійснюється по факту поставки. Попередня оплата Товару не передбачена.

12. Термін постачання: до 23.08.2022 року

13. При поставці Товару Постачальник повинен надати:

- Копію декларації про відповідність вимогам технічного регламенту засобів індивідуального захисту;

- Копію сертифікату експертизи зразка (Сертифікату експертизи типу або сертифікату зразка, або сертифікату про експертизу зразка);

- Копію висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи;

- Копію митної декларації з закритою інформацією про ціну.

14. Місце поставки товару : Хмельницька область, с. Олешин, вул. Лісова, 1

Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним вимогам, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам  Замовника.