ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Крани, клапани та затвори

ДК 021:2015:  42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Обладнання, зазначене в даному технічному завданні повинне відповідати чинним в Україні Законам, постановам, стандартам і нормам, а також задовольняти вимогам до технічних характеристик, конструкції, випробувань, упаковки.

У разі якщо найменування чи технічні характеристики мають посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, патент або виробника читати у редакції «… або еквівалент».

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кіль-кість | Технічні, якісні характеристики | Технічні, якісні характеристики товару запропонованого учасником (заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан електромагнітний непрямої дії НЗ 3/4" для води | шт. | 1 | Клапан електромагнітний комбінованої дії нормально закритий ДУ20 Діаметр отвору – 16 мм Мінімальний перепад тиску між входом і виходом ΔPmin – 0 bar Максимальний перепад тиску між входом і виходом ΔPmin – 14 bar Час відкриття – 60 мсек Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -10 до +90 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Напруга живлення котушки: 220 В Частота струму – 50 Гц Матеріали основних деталей: корпус та кришка: CW 617N - UNI EN 12165/98; арматурна трубка: сталь нержавіюча AISI серії 300, плунжер: сталь нержавіюча AISI серії 400, пружина: сталь нержавіюча AISI серії 300, мембрана: NBR+PA. Kvs – 40 л/хв. Різьбове з`єднання: 3/4"ВВ UNI ISO 228/1 |  |
| 2 | Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN100/100 PN16 | шт | 4 | Кран кульовий повнопрохідний фланцевий ДУ 100/100 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +130 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – сталь Ст.20 або вищої якості; куля – нержавіюча сталь 20Х17, AISI 304 або вищої якості; ущільнення кулі – фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007; шток – нержавіюча сталь 20Х13, AISI 304 або вищої якості; ущільнення штока - EPDM, фторсілоксановий еластомер. Керування - рукоятка Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 Монтажна довжина - 300 мм |  |
| 3 | Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN80/80 PN16 | шт | 5 | Кран кульовий повнопрохідний фланцевий ДУ 80/80 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +130 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – сталь Ст.20 або вищої якості; куля – нержавіюча сталь 20Х17, AISI 304 або вищої якості; ущільнення кулі – фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007; шток – нержавіюча сталь 20Х13, AISI 304 або вищої якості; ущільнення штока - EPDM, фторсілоксановий еластомер. Керування - рукоятка Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 Монтажна довжина - 125 мм |  |
| 4 | Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN65/65 PN16 | шт | 2 | Кран кульовий повнопрохідний фланцевий ДУ 65/65 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +130 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – сталь Ст.20 або вищої якості; куля – нержавіюча сталь 20Х17, AISI 304 або вищої якості; ущільнення кулі – фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007; шток – нержавіюча сталь 20Х13, AISI 304 або вищої якості; ущільнення штока - EPDM, фторсілоксановий еластомер. Керування - рукоятка Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 Монтажна довжина - 270 мм |  |
| 5 | Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN50/50 PN16 | шт | 6 | Кран кульовий повнопрохідний фланцевий ДУ 50/50 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +130 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – сталь Ст.20 або вищої якості; куля – нержавіюча сталь 20Х17, AISI 304 або вищої якості; ущільнення кулі – фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007; шток – нержавіюча сталь 20Х13, AISI 304 або вищої якості; ущільнення штока - EPDM, фторсілоксановий еластомер. Керування - рукоятка Фланцеве з`єднання ДСТУ EN 1092-1:2018; ДСТУ ISO 7005-1:2005 Монтажна довжина - 230 мм |  |
| 6 | Клапан зворотний міжфланцевий DN 65 PN 16 (чавун., підпруж., Арт.174N, код 117425001N, IVR) | шт. | 2 | Клапан зворотний міжфланцевий ДУ 65 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +80 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус – чавун марки GJL-250 або вищої якості; ущільнення корпусу, сідло - EPDM; диск – чавун марки GJL-250, оцинкований (нікельований); шток – нержавіюча сталь AISI 416 / SS416; пружина – нержавіюча сталь AISI 301/ SS301; Керування - рукоятка Тип з'єднання - міжфланцеве |  |
| 7 | Клапан зворотний муфтовий DN40 PN16 (латунь, Арт.999H, код 199915100, IVR) | шт. | 8 | Клапан зворотний муфтовий ДУ40 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +90 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, пружина: сталь нержавіюча AISI 302, диск: сталь нержавіюча AISI 304, ущільнення диску: NBR. Різьбове з`єднання: 1 1/2"ВВ UNI ISO 228/1 |  |
| 8 | Клапан зворотний муфтовий DN32 PN16 (латунь, Арт.999H, код 199912100, IVR) | шт. | 2 | Клапан зворотний муфтовий ДУ40 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +90 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, пружина: сталь нержавіюча AISI 302, диск: сталь нержавіюча AISI 304, ущільнення диску: NBR. Різьбове з`єднання: 1 1/4"ВВ UNI ISO 228/1 |  |
| 9 | Клапан запобіжний муфтовий DN20; Рспр 4,0 bar (латунь, Арт.350, код 135007401, IVR) | шт. | 8 | Клапан запобіжний муфтовий ДУ20 Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: 5 до +110 ºС Заводське налаштування тиску спрацювання клапана: 0,4 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, шток: поліпропіленова гума Haiplen H50, пружина: нержавіюча сталь, кришка: поліпропіленова гума Haiplen H50, втулка: ацетальная смола, стопор пружини: нейлон, прокладка: фібра, ущільнення диска: EPDM 70, Різьбове з`єднання: 3/4"ВВ UNI ISO 228/1 |  |
| 10 | Фільтр косий сітчастий муфтовий Ду 40 (латунь, Арт.924 код 192415001, IVR) | шт. | 8 | Фільтр сітчастий ДУ 40 Робоче середовище – вода Тонкість фільтрації - 20 mesh Температура робочого середовища: 0 до +100 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI-EN 12165/98, сітка фільтра: нержавіюча сталь AISI 304 або вищої якості, ущільнення кришки корпуса: PTFE. Різьбове з`єднання: 1 1/2"ВВ |  |
| 11 | Фільтр косий сітчастий муфтовий Ду 20 (латунь, Арт.924 код 192407001, IVR) | шт. | 1 | Фільтр сітчастий ДУ 20 Робоче середовище – вода Тонкість фільтрації - 20 mesh Температура робочого середовища: 0 до +100 ºС Умовний тиск: 1,6 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI-EN 12165/98, сітка фільтра: нержавіюча сталь AISI 304 або вищої якості, ущільнення кришки корпуса: PTFE. Різьбове з`єднання: 3/4"ВВ |  |
| 12 | Механічний поплавковий клапан з різьбовим з’єднанням 1″ з поплавком з пластику Ø150 мм для регулювання рівня води в ємності. | шт. | 2 | Клапан поплавковий повнопрохідний ДУ 25. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: до +80 ºС Умовний тиск: 0,5 МПа Клапан оснащений: 1. Куля пластикова з повзунковим кріпленням, діаметр 150 мм. 2. Плоска штанга з можливістю приєднання сфери за допомогою повзункового кріплення. Матеріали основних деталей : корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98; покриття – нікельований; ущільнення – PTFE; штанга – нержавіюча сталь AISI 430; куля – пластик. Різьбове з`єднання: 1"З |  |
| 13 | Кран кульовий в/в Ду50 вода (ричаг, Арт.954 код 195420007 EVERLAST, IVR) | шт. | 1 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 50 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до 150 ºС Умовний тиск: 3,2 МПа Матеріали основних деталей : корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98 покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 265 м³/год Різьбове з`єднання: 2"ВВ |  |
| 14 | Кран кульовий в/в Ду40 вода (ричаг, Арт.954 код 195415007 EVERLAST, IVR) | шт. | 24 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 40 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 3,2 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98 покриття – хромована. ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 170 м³/год Різьбове з`єднання: 1 1/2"ВВ |  |
| 15 | Кран кульовий в/в Ду32 вода (ричаг, Арт.954 код 195412007 EVERLAST, IVR) | шт. | 6 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 32 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 4,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98 покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 100 м³/год Різьбове з`єднання: 1 1/4"ВВ |  |
| 16 | Кран кульовий в/в Ду25 вода (ричаг, Арт.954 код 195410007 EVERLAST, IVR) | шт. | 11 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 25 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 4,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 60 м³/год Різьбове з`єднання: 1"ВВ |  |
| 17 | Кран кульовий в/в Ду20 вода (ричаг, Арт.954 код 195407007 EVERLAST, IVR) | шт. | 1 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 20 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 5,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 45 м³/год Різьбове з`єднання: 3/4"ВВ |  |
| 18 | Кран кульовий в/в Ду15 вода (ричаг, Арт.954 код 195405007 EVERLAST, IVR) | шт. | 8 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 15 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 5,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 20 м³/год Різьбове з`єднання: 1/2"ВВ |  |
| 19 | Кран кульовий в/з Ду15 вода (ричаг, Арт.956 код 195605007 EVERLAST, IVR) | шт. | 5 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 15 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +150 ºС Умовний тиск: 5,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – нікельований, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 20 м³/год Різьбове з`єднання: 1/2"ВЗ |  |
| 20 | Кран кульовий в/в Ду25 газ (ричаг, Арт.151 код 115110007 EVERGAS, IVR) | шт. | 8 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 25 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – газ Температура робочого середовища: -20 до +60 ºС Умовний тиск: 2,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 49 м³/год Різьбове з`єднання: 1"ВВ |  |
| 21 | Кран кульовий в/з Ду25 газ (ричаг, Арт.152 код 115210007 EVERGAS, IVR) | шт. | 8 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 25 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – газ Температура робочого середовища: -20 до +60 ºС Умовний тиск: 2,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 49 м³/год Різьбове з`єднання: 1"ВЗ |  |
| 22 | Кран кульовий в/в Ду20 газ (ричаг, Арт.151 код 115107007 EVERGAS, IVR) | шт. | 9 | Кран кульовий повнопрохідний ДУ 20 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – газ Температура робочого середовища: -20 до +60 ºС Умовний тиск: 2,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, шток: латунь CW 614N - UNI EN 12164/98, куля: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, покриття – хромована, ущільнення кулі: PTFE ущільнювальне кільце штока: NBR ущільнення сальника: PTFE Kvs – 35 м³/год Різьбове з`єднання: 3/4"ВВ |  |
| 23 | Кран трьохходовий пробковий муфтовий з ручкою - М20х1,5, G1/2В, 1,6 МПа | шт. | 15 | Кран трьохходовий муфтовий ДУ15, Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до 200 ºС Умовний тиск: 2,5 МПа Матеріали основних деталей : корпус: латунь ущільнення кришки корпуса: PTFE Різьбове з`єднання: М20х1,5, G1/2В |  |
| 24 | Автоматичний розповітрювач прямий 1/2" Ду 15 (IVR 360) (Арт.360 код 136005001, IVR) | шт. | 1 | Автоматичний розповітрювач прямий ДУ 15 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Температура робочого середовища: -20 до +110 ºС Умовний тиск: 1,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь CW 617N - UNI EN 12165/98, поплавок: поліетилен, заглушка: поліетилен, кришка: латунь CW 614N - UNI EN 12165/98, ущільнювальння: NBR. Різьбове з`єднання: 1/2"З |  |
| 25 | Клапан до автоматичного повітровідвідника Ду 15 (Арт.837 код 183705051, IVR) | шт. | 1 | Клапан до автоматичного повітровідвідника ДУ 15 ГОСТ 21345-2005. Робоче середовище – вода Умовний тиск: 1,0 МПа Матеріали основних деталей: корпус: латунь. Різьбове з`єднання: 1/2"ВЗ |  |
| Всього: | 147 |  |  |

Вимоги до учасника торгів:

1. Лист від Учасника в довільній формі про те, що Учасник гарантує, що кожен вид товару є новим, не раніше 2023 року виробництва, у стандартному заводському виконанні, не знаходився в експлуатації та не порушено терміни та умови його зберігання.

2. Учасник надає у складі пропозиції  сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу виробу, або сертифікат експертизи типу виробу та технічний паспорт, який підтверджує якісні та технічні характеристики на кожен вид товару.

__________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).