| Медико-технічні вимоги : | Пропозиція: |
| --- | --- |
| Система протипролежнева в комплекті |  |
| Загальні вимоги: | Відповідність Так/Ні (з посиланням на сторінку технічної документації) |
| Розмір матрацу, Д х Ш: 200 х 90 см |  |
| Висота матраца: 7 см |  |
| Тип тиску: змінний |  |
| Час зміни циклу: 6 хв |  |
| Матеріал полотна: ПВХ |  |
| Живлення: 220 В / 50 Гц |  |
| Робочий тиск: 40-100 мм рт. ст |  |
| Максимальне навантаження: 135 кг. |  |
| Комплектація: матрац, компресор, з'єднувальні трубки, набір для ремонту |  |
| Наявність гачків для фіксації компресора |  |
| Гарантійний термін: 24 місяці |  |

# Додаток 2

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Необхідні документи:

-Висновок СЄС на матрац

-Для запобігання придбання фальсифікату потрібен лист авторизації від виробника або офіціального представника/імпортера на території України.

-Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних документів. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці.

У разі, якщо у медико-технічних вимогах міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати  "або еквівалент".