Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до предмету закупівлі:

Послуги з благоустрою населених пунктів: видалення аварійних дерев (код згідно ДК 021:2015 – 77211300-5 - Послуги з видалення дерев) (Код згідно ДК 021:2015 – 77210000-5 - Лісозаготівельні послуги)

Обсяги та види послуг:

Видалення дерев діаметром стовбура від 20 см (із застосуванням автогідропідіймача, арбористами/верхолазами) на території Шосткинської міської територіальної громади в загальній кількості 154 м3

Вимоги до надання послуг:

- Виконання послуг здійснювати за допомогою автогідропідіймача, а у разі видалення дерев на кладовищах – арбористами/верхолазами.

- Послуги, які становлять предмет закупівлі, передбачають проведення планових видалень дерев, згідно звернень громадян та щоденному плану робіт, який визначає Замовник. Заявки Замовником надсилаються на електронну пошту Виконавця, у яких вказується адреса (місце розташування дерева) та термін його видалення (в тому числі вихідні, передсвяткові та святкові дні). Виконавець забезпечує видалення вказаних у заявці дерев у встановлений Замовником термін.

- У разі необхідності ліквідації наслідків аварійних ситуацій, пов’язаних з падінням дерев на пішохідні доріжки, тротуари, дороги та проїзди, внаслідок чого створено перешкоду для руху пішоходів та руху транспортних засобів, а також пошкодження ліній зв’язку та електропостачання, Виконавець забезпечує надання послуг в терміни, що не перевищують 1,5-ри години (незалежно від часу доби) з часу отримання відповідного замовлення від Замовника.

- Деревина, що утворилась в процесі видалення дерев, вивозиться Виконавцем на місце, визначене Замовником, про що складається акт за підписами Виконавця та Замовника.

- Залишки деревини й матеріалів (гілки, листя, сміття, тощо), які виникли внаслідок видалення дерев, Виконавець прибирає самостійно протягом доби після виконання робіт. При цьому їх самовільне розміщення на території міської територіальної громади забороняється.

- При виникненні ситуації, пов’язаної з перешкоджанням дротів електромережі або труби газопостачання для виконання робіт з видалення дерев, Виконавець самостійно здійснює погодження з відповідними службами.

- Виконавець за власний рахунок відшкодовує збитки, які були нанесені майну будь-якої власності (приватне, комунальне, інше) під час надання послуг.

- Послуги, які становлять предмет закупівлі, повинні виконуватися за заявкою Замовника з належною якістю та відповідно до встановлених чинним законодавством України норм та технічних характеристик з дотриманням правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62.

- Для надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля. Способом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час надання послуг є довідка, складена Учасником у довільній формі, в якій Учасник гарантує застосування цих заходів.

Послуга надається по 31.12.2024 року.

__________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).

Примітка: технічна специфікація повинна бути завірена підписом керівника або уповноваженої особи Учасника та скріплені печаткою учасника (у разі її використання) та надається у спосіб визначений в пункті 1 розділу 3 тендерної документації.