Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАДАННЯ

«код ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (код НК 024:2019 35162 Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу)»

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| Номер № | Загальна назва | код НК 024:2019 | Номенклатура позиції | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрокардіограф | 35162 Реєстратор амбулаторний для тривалого електрокардіографічного моніторингу | 33123210-3 прилади для серцевого моніторингу | штука | 1 |

Загальні вимоги:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до тендерної  документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською) в якому міститься ця інформація разом з додаванням завірених його копій. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до тендерної документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

- Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

- Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

- Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву предмета закупівлі.

- Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.  Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

Медико-технічні характеристики Електрокардіографа

| № | Медико-технічні характеристики | Значення | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічні характеристики |
| 1.1 | Одночасна реєстрація 12-ти стандартних ЕКГ- відведень. | Наявність |  |
| 1.2 | Програмне забезпечення, для розшифровки інформації, що була зареєстрована | Наявність |  |
| 1.3 | Екран для візуалізації поточного стану ЕКГ-відведень, що реєструються | Наявність |  |
| 1.4 | Звукова сигналізація тривоги | Наявність |  |
| 1.5 | Можливість підсилення сигналів ЕКГ-відведень, не гірше | 0,5/1/2 |  |
| 1.6 | Інтерфейс для інформаційного обміну з ПК | Наявність |  |
| 1.7 | Можливість використовувати змінні SD накопичувачі та передавати зареєстровану інформацію на ПК без інформаційного кабелю | Наявність |  |
| 1.8 | Коефіцієнт ослаблення синфазних перешкод, не менше | 60 дБ |  |
| 1.9 | Частота зчитування сигналу, не менше | 125 вибірок/с |  |
| 1.10 | Автоматичне розпізнавання водія ритму | Наявність |  |
| 1.11 | Живлення від батареї типу ААА | Наявність |  |
| 1.12 | Час роботи в активному режимі від батареї, не менше | 48 годин |  |
| 1.13 | Можливість збереження інформації при розряджанні батареї | Наявність |  |
| 1.14 | Можливість заміни батареї з продовженням поточної реєстрації ЕКГ-відведень | Наявність |  |
| 1.15 | Можливість автоматичного вимкнення при пасивному режимі роботи | Наявність |  |
| 1.16 | Компактний, переносний, вага з батареєю, не більше | 48 грам |  |
| 1.17 | Транспортний чохол | Наявність |  |
| 1.18 | Ремінь для фіксації на поясі | Наявність |  |
| 1.19 | Автоматичне визначення екстрасистолії, серцевих блокад, тахікардії за допомогою програмного забезпечення | Наявність |  |
| 1.20 | Можливість проведення розширених аналізів, аналізу нічного апное, наявність аналізу ST- сегменту та інших | Наявність |  |
| 1.21 | Можливість зміни автоматично визначених результатів дослідження, виведення найбільш актуальних ділянок стрічок ЕКГ та результатів аналізів на папір, збереження на ПК | Наявність |  |

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"