Додаток №1

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 - 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель (поточний ремонт ліфта в КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80).

Передбачається поточний ремонт по об’єкту: «Поточний ремонт ліфта в КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 8 за ДК 021:2015 - 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.

Учаснику необхідно дотримуватися вимог Закону України, діючих Державних національних стандартів та норм України.

Для виконання робіт передбачено поточний ремонт (заміна) вузлів та деталей ліфта в «Поточний ремонт ліфта в КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80, які повинні відповідати додаткам до цієї інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Таблиця 1).

По закінченню робіт з поточного ремонту ліфта, Переможець спрощеної закупівлі повинен провести роботи з підготовки ліфта до здачі в експлуатацію відповідно до НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» та інших діючих законодавчих актів України.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

- Порядок фінансування робіт з поточного ремонту – на протязі 15-ти банківських дні після підписання актів виконаних робіт.

- Переможець спрощеної закупівлі самостійно організовує поточний ремонт по об’єкту:  «Поточний ремонт ліфта в КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80» за ДК 021:2015 - 50710000-5 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель.

- Строк виконання робіт з поточного ремонту ліфта – до 15 вересня 2022 року.

- Ціна закупівлі визначається відповідно до Державних національних стандартів України та інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі (Таблиця 1) та з урахуванням усіх витрат Учасника, його податків та обов’язкових платежів (зборів). Не враховані Учасником витрати не сплачуються Замовником окремо та вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

# Вартість матеріальних ресурсів повинна бути надана Учасником за найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі  проведеного Учасником аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Поточний ремонт повинен проводитися відповідно до НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» та інших діючих законодавчих актів України.

Учасник під час надання послуг повинен дотримуватися всіх необхідних правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці.

Учасник повинен мати достатню кількість кваліфікованих працівників, від яких залежить виконання цих робіт якісно та у визначений термін, а також повинен мати відповідні дозвільні документи на виконання цих робіт, у тому числі і з підвищеної небезпеки. Учасник повинен мати електротехнічну лабораторію яка є технічно компетентною та стан її системи вимірювань відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів

вимірювання та вимірювального обладнання», та має  відповідні дозвільні документи.

Учасник повинен гарантувати якісне виконання робіт у повному обсязі.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ЛІФТА:

Таблиця 1

| № з/п | Найменування робіт та витрат | Обгрунтування (шифр норми) | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Під’їзд №1 |
| 1 | Облаштування робочого місця без установлення верстата | ЖТ1-11-1 | ліфт | 1 |
| 2 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг | ЖТ1-22-1ЗМ | зупинка | 1 |
| 3 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ЖТ1-24-1 | ліфт | 1 |
| 4 | Посадка кабіни на уловлювачі | ЖТ1-25-1 | ліфт | 1 |
| 5 | Зняття кабіни з уловлювачів | ЖТ1-25-2 | ліфт | 1 |
| 6 | Випробування дії уловлювачів | ЖТ1-25-3 | ліфт | 1 |
| 7 | Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал вгору | ЖТ1-26-1 | поверх | 1 |
| 8 | Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал униз | ЖТ1-26-2 | поверх | 1 |
| 9 | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима | ЖТ1-27-1ЗМ | ліфт | 1 |
| 10 | На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима | ЖТ1-27-3ЗМ | зупинка | -3 |
| 11 | Заміна редуктора | ЖТ1-311-1 | редуктор | 1 |
| 12 | Заміна канато-тягового шківа | ЖТ1-311-8ЗМ | штука | 1 |
| 13 | Заміна електродвигуна на однотипний | ЖТ1-312-1 | двигун | 1 |
| 14 | Заміна котушки гальмівного довгоходового електромагніта | ЖТ1-313-1ЗМ | штука | 1 |
| 15 | Заміна декоративного покриття щита купе кабіни | ЖТ1-417-3 | м2 | 6 |
| 16 | Заміна дерев'яного настилу щита купе кабіни | ЖТ1-417-2ЗМ | м2 | 1 |
| 17 | Ремонт механізму уловлювачів | ЖТ1-418-2ЗМ | кабіна | 1 |
| 18 | Заміна стулки симетричних дверей | ЖТ1-419-1 | ствірка | 1 |
| 19 | Заміна балки дверей кабіни | ЖТ1-421-1 | балка | 1 |
| 20 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | ЖТ1-423-1 | штука | 1 |
| 21 | Заміна натяжного пристрою | ЖТ1-423-3 | штука | 1 |
| 22 | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна. Канат діаметром до 10,5 мм | ЖТ1-424-1 | 10 м | 7,2 |
| 23 | Відмірювання, вирізання, бандажування кінців каната, 10м каната | ЖТ1-424-5ЗМ | 10 м | 7,2 |
| 24 | Заміна каната обмежувача швидкості | ЖТ1-425-1 | 10 м | 5 |
| 25 | Заміна пружини | ЖТ1-427-1 | штука | 3 |
| 26 | Від'єднання проводів [до 80 кінців] від клем у машинному приміщенні. Шафа керування | ЖТ1-650-1 | 80 кінців | 2,31 |
| 27 | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті | ЖТ1-653-1 | кабель | 2 |
| 28 | Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті | ЖТ1-654-1ЗМ | кабель | 2 |
| 29 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0,71 м/сек | ЖТ1-760-1 | шафа | 1 |
| 30 | Зняття поверхового перемикача | ЖТ1-770-1 | штука | 6 |
| 31 | Установлення поверхового перемикача | ЖТ1-770-2ЗМ | штука | 6 |
| 32 | Пристрій низьковольтний комплектний управління пасажирськими ліфтами ШОК5901-3171 КЕН УХЛ4 | С111-Л1-5 | шт | 1 |
| 33 | Провід ПВ-3 1,5 | С111-Л1-4 | м | 200 |
| 34 | Комплект модернізації купе кабіни П-320 | С111-Л1-6 | шт | 1 |
| 35 | Шків натяжного пристрою 400А в сборі | С111-Л1-7 | шт | 1 |
| 36 | Обмежувач швидкості (0,71 м/с) | С111-Л1-8 | шт | 1 |
| 37 | Канат 7,8 мм | С111-Л1-9 | м | 50 |
| 38 | Канат 10,5 мм | С111-Л1-10 | м | 72 |
| 39 | Електродвигун АН 180 А6/24 НЛБУЗ 380 ІМ3002 5,0/1,1 Квт | С111-Л1-11 | шт | 1 |
| 40 | Катушка гальма МП 201 | С111-Л1-12 | шт | 1 |
| 41 | Шків канатоведучий | С111-Л1-13 | шт | 1 |
| 42 | Пост виклику ПЛ 11 Родос | С111-Л1-14 | шт | 6 |
| 43 | Пост ревізії ПКТ-20 | С111-Л1-15 | шт | 32 |
| 44 | Комплект модернізації привіду дверей кабіни ліфта "Магнус 21" | С111-Л1-17 | шт | 1 |
| 45 | КПВЛ 18Х0,75 | С111-Л1-18 | м | 40 |
| 46 | КПВЛ 6х0,75 | С111-Л1-19 | м | 20 |
| 47 | Пружина противаги | С111-Л1-20 | шт | 3 |
| 48 | Поверховий перемикач ЕП1140-УЗ | С111-Л-211 | шт | 6 |

Характеристика будівлі об’єкту:

Будівля КДЦ КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» розташована за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, 80.

Кількість поверхів – 5 (п’ять).

Додаткова інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Пристрій низьковольтний комплектний управління пасажирськими                                                 ліфтами ШОК5901-3171 КЕН УХЛ4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ШОК5901-3171 КЕН УХЛ4

| Найменування, параметри та одиниці вимірювання | Розмір параметра |
| --- | --- |
| 1. Номінальна лінійна напруга живлення мережі, В 2. Номінальна частота живлення мережі, Гц 3. Номінальний фазний струм силового ланцюга, А 4. Номінальна напруга живлення ланцюгів управління та сигналізації: - постійного струму, В - змінного струму, В 5. Номінальна напруга електроприводу дверей кабіни ліфта МАГНУС-21.04, В 6. Число фаз які живлять мережі електроприводу МАГНУС-21.04, шт. 7. Струм живлення електроприводу який споживає МАГНУС-21.04, не більше А | 380 50 12,5 3,3; 12; 110 24, 220 220 1 1,2 |

1.1.2. ПНКУ забезпечує дію захисту при виниканні несправності у роботі ліфтової установки: струмове перевантаження та к.з. у ланцюгах живлення електродвигунів; зникання однієї або більше фаз напруги живлення; струмове навантаження та к.з. у ланцюгах управління; перевищення контрольного часу включення приводу дверей на відчинення та зачинення (>10 с); перевищення контрольного часу руху кабіни між ДТЗ сусідніх поверхів (>20 с); перевищення числа допустимих реверсів дверей кабіни в циклі закривання дверей (8 реверсів); несправність ланцюгів управління (у базовому варіанті - відсутність напруги = 110 В); критична несправність у системі управління (блокування вихідних сигналів мікросхеми програмованої логіки у разі формування некоректних сигналів управління рухом і дверима кабіни).

1.1.3. Вигляд конструктивного виконання ПНКУ – навісне. Габаритні розміри ПНКУ – не більше ніж 1000х650х300 мм.

1.1.4. Вага ПНКУ  – не перевищує 60 кг.

1.1.5. Робоче становище ПНКУ – вертикальне. Допускається відхилення від

робочого становища до 5° у бік.

1.1.6. Номінальне значення кліматичних факторів по ГОСТ 15150-69  и ГОСТ 22789-94, при цьому:

– нижнє значення робочої температури плюс 1° С;

– верхнє значення – плюс 40 С;

– відносна вологість 80% при температурі  25° С;

– висота над рівнем моря – до 2000 м.

1.1.7. Навколишнє середовище невибухонебезпечне, що не містить струмопровідного

пилу, агресивних газів та пари, що руйнують метал та ізоляцію.

1.1.8. Номінальні робочі значення механічних зовнішніх факторів впливу згідно ГОСТ 17516.1-90 для групи механічного виконання М1 при вібрації в діапазоні частот 05-35 Гц з максимальним прискоренням 05 g.

1.1.9. ПНКУ зберігають працездатність при зміні напруги мережі живлення в межах від плюс 10 до мінус 15% від номінального значення та частоти мережі живлення ± 2% від номінального значення.

1.2. СКЛАД.

1.2.1. ПНКУ виконано у базовому виконанні НВПВ.656353.001-03.01 та складається з наступних складових частин (пристроїв):

- будову логічного контролера БЛК;

- силова частина.

1.2.2. БЛК включає:

- модулі введення дискретних сигналів стану електроустаткування (МВС10) А1…А4;

- модуль логічного контролера (МЛК) А10;

- модулі дискретного виведення для управління виконавчим електрообладнанням (МВР4) А6…А8

- модуль інтерфейсної індикації стану та зв'язку логічних входів (МІВС40) А9;

- модуль інтерфейсної індикації стану та зв'язку логічних виходів (МІВС12) А11;

- модуль живлення пристрою логічного контролера (МЖ ПЛК) А5;

- модуль живлення ланцюгів управління та безпеки (МЖ-110) А12;

- джгут низьковольтного живлення МЛК;

- шлейфові джгути зв'язку пристроїв МЛК.

1.2.3. Силова частина містить триполюсні контактори та спеціалізований автоматичний вимикач захисту двигуна для приводу лебідки, двополюсний автоматичний вимикач живлення приводу дверей кабіни МАГНУС-21.04

контактор ланцюгів освітлення, модулі захисту від перевантаження на котушках контакторів та гальмівного електромагніту, однополюсні автоматичні вимикачі для ланцюгів управління та сигналізації, трансформатор живлення ланцюгів сигналізації та власних потреб, реле контролю стану ланцюгів безпеки, реле режимів роботи, органи ручного управління та сигналізації, реле теплового захисту обмоток малої швидкості двигуна приводу лебідки

1.2.4. ПНКУ виконано у вигляді напільної підлогової шафи з одностороннім обслуговуванням.

Апаратура встановлюється на панелі безпосередньо або стандартних DIN-рейках. Знімна панель і розміщується на задній стінці шафи, органи управління - на бічній стінці шафи. Підведення кабелів і проводів електрообладнання ліфта проводиться через нижню частину шафи, підключення здійснюється під затискач через клеми з'єднувачів шафи.

Конструкція пристроїв ПНКУ передбачає можливість оперативної заміни його складових частин.

Пристрої, на яких є напруга підвищеної небезпеки (=110 В, ~220 В, ~380 В), захищені від випадкового дотику зовнішньою оболонкою. В якості конструктивної оболонки для модулів використовуються дворядні корпуси без вентиляційних отворів, виготовлені з незаймистого пластику. Корпуси монтуються на направляючій рейці DIN 35 мм.

1.2.5. ПНКУ у базовому виконанні виконує основний алгоритм роботи ліфта та містить мінімальний набір індикативних засобів діагностики роботи ліфта.