Додаток № 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Лічильники та комплектуючі

(код ДК 021:2015-38420000-5 ”Прилади для вимірювання витрати,

рівня та тиску рідин і газів”)

| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лічильник води ДУ25 | шт | 5 |
| 2 | Лічильник води ДУ32 | шт | 5 |
| 3 | Приєднувальний комплект до лічильника води Ду25 | шт | 5 |
| 4 | Приєднувальний комплект до лічильника води Ду32 | шт | 5 |
| 5 | Модуль RF | шт | 10 |

Загальні вимоги

1.1. У разі якщо Учасник закупівлі не є виробником продукції він надає документ про співпрацю з виробником (дилерський лист або сертифікат дилера тощо).

1.2. Товар повинен бути новим та виготовлений не пізніше грудень 2023 року (на підтвердження чого учасник має надати гарантійний лист). Поставка Товару, бувалого у вжитку або відновленого, не допускається.

1.3. Гарантійне і післягарантійне обслуговування має проводитись виробником (його представником) — (на підтвердження чого учасник має надати гарантійний лист).

1.4. За потреби, навчання технічного персоналу має проводитись безпосередньо у виробника, за потреби, можливість проведення дрібного ремонту замовником —(на підтвердження чого учасник має надати гарантійний лист)

1.5. Учасник повинен надати копію паспорту на запропоновані  лічильники (або інший документ для перевірки технічних характеристик запропонованого товару).

1.6.  Обов'язково корпус лічильний механізм з’єднаний з корпусом лічильника та захищений від зовнішнього втручання за допомогою пластикової кришки, яка під час виробництва замикається на корпусі лічильника методом опресування. При спробі несанкціонованого демонтажу пластикової кришки на ній залишаються видимі сліди деформації та руйнування.

1.7. На кожному лічильнику завод виробник повинен позначити відносну похибку при витраті Q1, Q2, Q3.

1.8. Лічильники та комплектуючі повинні відповідати таким характеристикам:

КОМЕРЦІЙНІ ПРИЛАДИ ОБЛІКУ ХОЛОДНОЇ ВОДИ R=160

| 1. ЛІЧИЛЬНИК ВОДИ ДУ25 |
| --- |
| № з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника: 1. Зазначається відповідності вимогам Замовника (так/ні) 2. Зазначаються конкретні характеристики запропонованого товару |
| 1 | Тип лічильника | Сухохід, Одноструменевий |  |
| 2 | Положення монтажу | Горизонтальне |  |
| 3 | Діаметр | Ду25 |  |
| 4 | Метрологічні характеристики: |
| 5 | Горизонтальне Q3/Q1 – R= | не менше 160 |  |
| 6 | Номінальна об’ємна витрата (куб.м/год), Q3, не більше | 6,3 |  |
| 7 | Габаритні розміри - довжина (мм) | 260 |  |
| 8 | Лічильник повинен мати антимагнітний захист | Відповідність |  |
| 9 | Пряма ділянка | U0D0 |  |
| 10 | Лічильник повинен мати можливість обертання лічильного механізму на кут | 359° |  |
| 11 | IP (ступінь захисту оболонки) Волого-пиле захист, не гірше | IP-68 |  |
| 12 | Матеріал корпусу | Латунь |  |
| 13 | Робочий тиск (бар), до | 16 |  |
| 14 | Приєднання | Різьбове |  |
| 15 | Міжповірочний інтервал (роки), не менше | 4 |  |
| 16 | Інтерфейс для диспетчеризації (можливість підключення) | Можливість встановлення індукційного модуля для безпровідних систем дистанційної передачі показників (LoRa, WMBUS). |  |
| 17 | Гарантія на лічильник (роки), не менше | 3 |  |
| 18 | Захист від втручання | Лічильний механізм з’єднаний з корпусом лічильника та захищений від зовнішнього втручання за допомогою пластикової кришки яка під час виробництва замикається на корпусі лічильника методом опресування. При спробі несанкціонованого демонтажу пластикової кришки на ній залишаються видимі сліди деформації та руйнування. Захисний гвинт регулювання пристрою пломбується пластиковою пломбою яка під час виробництва замикається на гвинті регулюючого механізму лічильника методом опресування. |  |
| 19 | Доп обладнання | Встановлений зворотній клапан в лічильник |  |
| 20 | Імпульсація лічильника | 10 літрів на 1імпульс |  |

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, та відсутній вираз «не гірше» читати в редакції «або еквівалент». «Або еквівалент» товару передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.

| 2. ЛІЧИЛЬНИК ВОДИ ДУ32 |
| --- |
| № з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника: 1. Зазначається відповідності вимогам Замовника (так/ні) 2. Зазначаються конкретні характеристики запропонованого товару |
| 1 | Тип лічильника | Сухохід, Одноструменевий |  |
| 2 | Положення монтажу | Горизонтальне |  |
| 3 | Діаметр | Ду32 |  |
| 4 | Метрологічні характеристики: |
| 5 | Горизонтальне Q3/Q1 – R= | не менше 160 |  |
| 6 | Номінальна об’ємна витрата (куб.м/год), Q3, не більше | 10 |  |
| 7 | Габаритні розміри - довжина (мм) | 260 |  |
| 8 | Лічильник повинен мати антимагнітний захист | Відповідність |  |
| 9 | Пряма ділянка | U0D0 |  |
| 10 | Лічильник повинен мати можливість обертання лічильного механізму на кут | 359° |  |
| 11 | IP (ступінь захисту оболонки) Волого-пиле захист, не гірше | IP-68 |  |
| 12 | Матеріал корпусу | Латунь |  |
| 13 | Робочий тиск (бар), до | 16 |  |
| 14 | Приєднання | Різьбове |  |
| 15 | Міжповірочний інтервал (роки), не менше | 4 |  |
| 16 | Інтерфейс для диспетчеризації (можливість підключення) | Можливість встановлення індукційного модуля для безпровідних систем дистанційної передачі показників (LoRa, WMBUS). |  |
| 17 | Гарантія на лічильник (роки), не менше | 3 |  |
| 18 | Захист від втручання | Лічильний механізм з’єднаний з корпусом лічильника та захищений від зовнішнього втручання за допомогою пластикової кришки яка під час виробництва замикається на корпусі лічильника методом опресування. При спробі несанкціонованого демонтажу пластикової кришки на ній залишаються видимі сліди деформації та руйнування. Захисний гвинт регулювання пристрою пломбується пластиковою пломбою яка під час виробництва замикається на гвинті регулюючого механізму лічильника методом опресування. |  |
| 19 | Доп обладнання | Встановлений зворотній клапан в лічильник |  |
| 20 | Імпульсація лічильника | 10 літрів на 1імпульс |  |

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, та відсутній вираз «не гірше» читати в редакції «або еквівалент». «Або еквівалент» товару передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.

3. КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИХ ЧАСТИН НА ЛІЧИЛЬНИКИ:

| № | Найменування | Країна -виробник товару | Кількість (комп.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приєднувальний комплект до водяного лічильника Dn25 |  | 5 |
|  | Приєднувальний комплект до водяного лічильника Dn32 |  | 5 |

Приєднувальний комплект до водяного лічильника повинен бути виготовлений з латуні та мати місце для опомблування. 
Комплектність одного комплекта :
-Гайка -2шт
-Штуцер -2шт
-Прокладки -2шт

| 4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ RF: |
| --- |
| № з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника: 1. Зазначається відповідності вимогам Замовника (так/ні) 2. Зазначаються конкретні характеристики запропонованого товару |
| 1 | Протокол передачі | WMBUS T2 або LoRa (перемикання на місці експлуатації) |  |
| 2 | Кріплення модуля до лічильника | Надійне кріплення модуля до лічильника за допомогою гвинтів |  |
| 3 | Тип модуля | Виносний модуль (для винесення під люк колодязя) |  |
| 6 | Живлення | Автономне |  |
| 7 | Програмування | За допомогою існуючого Hand Held програматора |  |
| 8 | Зчитування | За допомогою існуючого WIFI зчитувача та мобільного телефона на базі Android |  |
| 9 | Cертифікація | Наявність сертифікату ISO ISO/IEC 27001 (інформаційної безпеки) виданого виробнику |  |

ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

1. Предмет закупівлі (товар) має бути новим і таким, що не було у використанні.

2. Учасник повинен запропонувати предмет закупівлі (товар), який відповідає вищевказаним технічним характеристикам.

3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

4. Гарантійний строк обслуговування запропонованого товару (лічильник води) має складати не менше 3 роки з дати введення в експлуатацію.

5. Запропонований товар (лічильник води) має бути новим, рік випуску не раніше груднем  2023, таким, що не експлуатувався.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам до предмету закупівлі, які викладені у даному додатку до тендерної документації.

Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до тендерної документації, повинна бути підтверджена Учасником шляхом зазначення відповідності вимогам Замовника (конкретні характеристики запропонованого товару). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до ТД, надається Учасником у формі заповненої порівняльної таблиці, яка вказана вище.

2. Для документально підтвердження відповідності товару (лічильник води) вимогам Замовника торгів Учасник у складі пропозиції повинен надати:

- оригінал або копію сертифікату експертизи або перевірки типу (модуль В) щодо запропонованого товару, що є предметом закупівлі, який виданий органом з оцінки (сертифікації);

- копію паспорту на запропоновані лічильники води (або інший документ, який виданий Виробником запропонованої продукції, у якому вказано технічні характеристики запропонованого товару)

3. У разі якщо Учасник закупівлі не є виробником запропонованого товару (лічильник води), то у такому разі Учасник у складі пропозиції надає документальне підтвердження про співпрацю з виробником або дистриб’ютором (дилерський лист або сертифікат дилера тощо)

4. Учасник у складі пропозиції надає лист у якому вказує строк гарантійного обслуговування запропонованого товару (лічильник води).

5. Учасник у складі пропозиції повинен надати фото запропонованого товару (лічильник води), лічильного механізму  як окремої запчастини та копію паспорту де вказано, що лічильник має пиле волого захист IP-68, фото з вмонтованим зворотнім клапаном в лічильник., фото захисту від втручання в лічильний механізм та захист гвинта регулюючого, та фото метода кріплення модуля до лічильника води

6. Учасник у складі пропозиції, на виконання вимог Постанови КМУ 163 від 24.02.2016 року, повинен надати сертифікат схвалення системи управління якістю Виробника (Модуль «D»)