# Товариство з обмеженою відповідальністю

## “УКРАВТОЗАПЧАСТИНА”

вул. 1-го Травня, 1-А, м. Київ						                        тел.: +38 044 585 36 58

02088, Україна

Комерційна пропозиція

на технічне обслуговування тракторів КИЙ 14904

Таблиця 1-1. Технічне обслуговування трактора

| Найменування робіт | ТО-0 (50 год) | ТО-1 (250, 750 год) | ТО-2 (500 год) | ТО-3 (1000 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заміна мастила в системі змащення двигуна | * | * | * | * |
| Заміна оливи в гідросистемі |  | * | * | * |
| Заміна оливи КПП |  |  | * | * |
| Заміна оливи переднього містка |  |  | * | * |
| Заміна повітряного фільтра |  |  | * | * |
| Заміна фільтра гідравліки |  | * | * | * |
| Заміна фільтра масляного двигуна | * | * | * | * |
| Заміна фільтра паливного | * | * | * | * |
| Обслуговування АКБ |  |  |  | * |
| Обслуговування повітряних фільтрів | * | * |  | * |
| Обслуговування системи охолодження двигуна | * | * | * | * |
| Очистка картриджу трансмісії та гідропідйомника |  | * | * | * |
| Перевірка рівня робочих рідин переднього мосту | * | * |  | * |
| Перевірка рівня робочих рідин трансмісії та гідропідйомника | * | * |  | * |
| Перевірка різьбових зєднань агрегатів трактора | * | * | * | * |
| Регулювання вільного ходу важеля вимикання ВВП | * | * | * | * |
| Регулювання вільного ходу важеля стоянкового гальма |  | * | * | * |
| Регулювання вільного ходу гальмівних педалей | * | * | * | * |
| Регулювання вільного ходу педалі зчеплення | * | * | * | * |
| Регулювання клапанів |  |  |  | * |
| Регулювання приводних ременів | * | * | * | * |
| Регулювання сходження коліс |  |  |  | * |
| Шприцування вузлів трактора через ніпельні масльонки | * | * | * | * |
| Шприцування переднього моста через ніпельні масльонки | * | * | * | * |

Таблиця 1-2. Вартість технічного обслуговування трактора КИЙ 14904

| Вид ТО | М/год | Затрати робочого часу, норм/год | Вартість ТО, включно з матеріалами, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| ТО-0 | 50 | 4,0 | 13 500 |
| ТО-1 | 250, 750 | 5,2 | 20 200 |
| ТО-2 | 500 | 6,6 | 38 000 |
| ТО-3 | 1000 | 8,7 | 40 800 |

www.uaz-upi.com

email: reception@uaz-upi.com