Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі

Технічна специфікація

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 32580000-2 Інформаційне обладнання (Система керування чергою для розвитку мережі Центру надання адміністративних послуг Мостиської міської ради Львівської області ДК 021:2015  32581000-9)

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації, або національними стандартами, нормами та правилами, чи конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

| Система керування чергою | Технічні характеристики обладнання, яке пропонує учасник |
| --- | --- |
| Апаратна частина Системи керування чергою |  |
| Назва | Кіл-сть | Технічні вимоги |  |
| Реєстраційний термінал Корсар 22” (з термопринтером та ліцензійною ОС) | 1 шт. | Розміри сенсорного кіоску (Ш x В x Г), мм - 468х1408х390 Матеріал корпусу - Сталь (2мм) Розмір екрану 22" Електрооснащення - електронний старт-ключ Роздільна здатність 1280х1024 Сенсорний екран – zero-bazel (безрамочний), екран 6 мм, антивандальний, проекційно-ємнісна технологія дотику без наявних видимих провідників, гарантійний строк експлуатації не менше 3 років. Контролер - USB/RS-232 Яскравість, кд / м² - 300 Наявність світлодіодного підсвічування бокових частин Контрастність - 10000:1 Кут огляду - горизонтальний 150° загальний, вертикальний 135° загальний Конфігурація системного блоку не гірша ніж: Intel Pentium Gold G4600 3.6GHz/3MB s1151 BOX\ Asus H110M-R/C/SI White Box (s1151, Intel H110, PCI-Ex16)\ DDR4-2133 4096MB\ SSD 2.5" 120GB \Бп 450 Кількість торкань - 10 touch Вага, кг - 50 Температурний режим, ° С експлуатації – від 5° до 50° Чековий принтер ОС –Custom TG2480 (тип вбудований, інтерфейс підключення USB, роздільня здатність друку 203dpi, швидкість друку 150мм/сек, наявність автовідрізки) Ліцензійна система Windows 10 Pro ПО Touchinform |  |
| Табло оператора | 9 шт. | Монітор не менше 18,5”, Виробник Acer, Asus або аналоги Яскравість від 200кд/м2 Кути огляду верт/гориз: 65°/90° Частота 60Гц Співвідношення сторін 16*9 |  |
| ТВ Панель 43" з кріпленням | 1 шт. | Монітор не менше 43”, FULL HD 1920*1080, Виробник Vinga або аналоги Час відгуку матриці 8mc Частота 60Гц Наявність динаміків |  |
| Сканер штрих коду | 9 шт. | Джерело світла: не гірше як червоний LED (підсвітка прицілу), білий LED (загальна підсвітка); Захоплення зображення: не гірше CMOS (1280x800 px); Точність сканування: не більше 3mil; Глибина сканування: не гірше 60-360 мм（13mil PCS90%); Типи зчитувальних штрих-кодів: Codabar,Code11,Code39,Code32,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code93,Code128,GS1-128,UPCA, UPC-E,EAN 8,EAN 13,GS1 DataBar,RSS14,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, DF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR, Data Matrix,Aztec Code; Режим сканування: Ручний; Інтерфейси: USB-HID, USB-VCP, RS232; Особливості: Обертання 360°, кут піднесення ±60°, кут відхилення ±60°, наявність динаміка та індикатора; Матеріал: АБС-пластик + TPU-пластик; Кабель: довжина не менше 1,5 м.; Вага: не більше 186 г. Напруга 3.6 - 5.5 В; Процесор: не гірше ARM 32-bit Cortex; Робочий струм 142 мАг; Статичний струм 42 мАг ; Клас захисту: не нижче IP54; Рабоча температура: мінімальна не менше -10°C, максимальна не нижче 50 °C. Гарантія: не менше 12 місяців |  |
| Зчитувач ID-карток | 9 шт. | Тип підключення: USB; Робоча частота: 13.56 МГц; Стандарти: Mifare , ISO 14443 , PC/SC , CCID , FCC RoHS , CE; Протокол роботи з картою: Mifare Classic & Mifare , ISO 14443 Type A and B , Ultralight C; Протокол роботи з ПК: PC/SC , CCID; Інтерфейс підключення: USB 2.0; Відстань зчитування карти: до 10 см; Підтримувані ОС: Windows; Гарантія: не менше 12 місяців |  |
| Дротово-провідникова продукція та витратні матеріали | 1 компл. | - |  |
| Комунікаційна система для осіб з вадами слуху – призначена для людей із слуховими апаратами. Наявність компонентів системи: контролер, всенаправлений мікрофон, блок живлення, антенна вивіска. | 1 шт. | Комунікаційна система для осіб з понижиням слуху IL-K300-25-00 |  |
| Програмне забезпечення Системи керування чергою |  |
| ПЗ Сервер Системи керування чергою. | 1 шт. | Згідно з технічними характеристиками виробника |  |
| Налаштування алгоритмів та зовнішнього виду інтерфейсів | 1 шт. | Здійснюється учасником |  |
| Доробки (в разі необхідності) | 1 шт. | Здійснюється учасником |  |
| Інсталяційні роботи | Підтвердження відповідності учасником |
| Встановлення терміналу | 1 шт | Здійснюється учасником |  |
| Встановлення ТВ панелей | 1 шт | Здійснюється учасником |  |
| Монтаж, доставка та підключення комплексу | 1 шт | Здійснюється учасником |  |
| Інcтруктаж персоналу | 1 шт | Здійснюється учасником |  |
| Укладка дротів. | 1 шт | Здійснюється учасником |  |

| Функціональні можливості, які має ПЗ : | Підтвердження відповідності учасником |
| --- | --- |
| Створення меню | Кнопка навігації, будівництво ієрархічної структури ІС |  |
| Підключення документів | Відображення текстових документів, таблиць, зображень - у форматах RTF, PDF, XPS |  |
| Створення галереї фотографій | Створення галереї фотографій з можливостями підпису до знімків |  |
| Демонстрація зображення (фото) | Демонстрація зображення (фото) за допомогою кнопок навігації. Автоматична зміна зображення (презентація) |  |
| Відтворення відео | Трансляція відеороликів |  |
| Розміщення оголошень і новин | Створення коротких і докладних блоків новин |  |
| Створення фотогалерей | Єдина стрічка фотографій, яку можна прокручувати жестами |  |
| Створення фотоальбомів | Створення папки з елементами фотоальбому |  |
| Створення відеоальбомів | Створення альбомів з роликами із зображеннями попереднього перегляду |  |
| Біжучий рядок | Налаштування змісту та параметрів (розмір, колір, швидкість) |  |
| Відправка повідомлень по e–mail адресату | Заповнювання полів за допомогою віртуальної клавіатури |  |
| Друк документів (А4) | Вивід документів на принтер |  |
| Створення і робота з бібліотекою документів | Створення папки з великою кількістю документів |  |
| Безпечний доступ в Інтернет | Безпечний доступ в Інтернет з обмеженням доступу через білий і чорний списки |  |
| Експозиція | Створення графічних об&apos;єктів з залежним описом, зображеннями, відео |  |
| Мала навігація | Створення планів, схем, відображення маршрутів до об&apos;єктів |  |
| Графічний вид меню - меню зображень | Створення екранів будь-якої конфігурації з різними видами «кнопок». З можливістю додавання у меню зображень дочірніх модулів |  |
| Опитування/Анкетування/ Оцінка знань | Проведення опитувань, анкетування предметної області з виводом кількісних і якісних результатів. Можливість відправки результатів на e-mail |  |
| Реклама | Прокручування рекламних зображень, відеороликів |  |
| Заставка в режимі простою | Демонстрація графічної інформації або відеоролика в режимі простою терміналу |  |

У вартість пропозиції учасника входить обладнання, а також враховуються витрати на доставку, навантаження, розвантаження, монтаж та підключення системи обладнання.

Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, мати оригінальну упаковку з необхідними маркуваннями заводу-виробника, дату виготовлення, гарантійний термін, номера партії товару відповідно до вимог маркування.

Постачальник повинен гарантувати якість товару, що постачається Замовнику за Договором.

Доставка та завантажувально-розвантажувальні роботи товару здійснюється транспортом постачальника та за рахунок постачальника. Предмет закупівлі повинен бути захищений  від пошкоджень під час перевезення (доставки).

Для підтвердження якості та відповідності товару, Учасники у складі своєї тендерної пропозиції повинні  надати:

- Лист-довідку з інформацією про посилання на інструкції по експлуатації та встановлення програмного забезпечення;

- Учасник надає безкоштовне гарантійне обслуговування протягом визначеного гарантійного терміну (не менше 12 місяців з дня поставки), про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист, що окрім інформації про гарантійний термін має містити інформацію щодо наявного сервісного центру, який забезпечить гарантійну підтримку та технічне обслуговування обладнання протягом визначеного гарантійного терміну.

- Скан-копію діючого Сертифікату відповідності на інформаційні кіоски (у випадку товару українського виробництва) або Certificate of Compliance (CE) (на предмет закупівлі не українського походження).

- Скан-копію паспорту виробу (термінал), в якому передбачена інформація щодо технічних параметрів, інструкцій з монтажу, підключенню та обслуговуванню, опис функціонування основних систем кіоску, кресленням із зазначенням основних розмірів.

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на комунікаційну систему для осіб з вадами слуху.

У разі якщо Товар (Обладнання) не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

| Керівник підприємства – Учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа | __________________________________ (підпис) МП (за наявності) | (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |