Додаток 4

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

«Код за ДК 021:2015 – 44170000-2 – плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами (44172000-6– листи (будівельні))»

| № з/п | Найменування | Кількість | Опис (каталожний номер, ДСТУ, ТУ, тощо) | *Найменування, технічні характеристики запропонованого товару Учасником, ВИРОБНИК, КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Профнастил ПК-20 8100*1150*0,45 мм | 7 шт. | ДСТУ 8802:2018. Профнастил ПК-20 Товщина – 0,45 мм, ширина – 1150мм, корисна ширина -1100мм, довжина – 8100мм, висота хвилі – 20мм. Матеріал профнастила – сталь, покриття – цинк, колір – оцинковка. Призначення – покрівельний. Форма гофри – трапецієвидна. Гарантія від виробника. |  |
| 2 | Профнастил ПК-20 9200*1150*0,45 мм | 7 шт. | ДСТУ 8802:2018. Профнастил ПК-20 Товщина – 0,45 мм, ширина – 1150мм, корисна ширина -1100мм, довжина – 9200 мм, висота хвилі – 20мм. Матеріал профнастила – сталь, покриття – цинк, колір – оцинковка. Призначення – покрівельний. Форма гофри – трапецієвидна. Гарантія від виробника. |  |
| 3 | Профнастил ПК-20 4600*1150*0,45 мм | 8 шт. | ДСТУ 8802:2018. Профнастил ПК-20 Товщина – 0,45 мм, ширина – 1150мм, корисна ширина -1100мм, довжина – 4600 мм, висота хвилі – 20мм. Матеріал профнастила – сталь, покриття – цинк, колір – оцинковка. Призначення – покрівельний. Форма гофри – трапецієвидна. Гарантія від виробника. |  |
| 4 | Профнастил ПК-20 7400*1150*0,45 мм | 33 шт. | ДСТУ 8802:2018. Профнастил ПК-20 Товщина – 0,45 мм, ширина – 1150мм, корисна ширина -1100мм, довжина – 7400 мм, висота хвилі – 20мм. Матеріал профнастила – сталь, покриття – цинк, колір – оцинковка. Призначення – покрівельний. Форма гофри – трапецієвидна. Гарантія від виробника. |  |
| 5 | Лист оцинкований 2000*1250*0,45 мм | 11 шт. | Лист оцинкований холоднокатаний. Товщина – 0,45 мм, ширина – 1250мм, довжина – 2000 мм. Тип листа – гладкий. Покриття – цинк. |  |
| 6 | Плита OSB-3 2500*1250*10 мм | 20 шт. | ДСТУ EN 300:2008. Плити OSB-3, тип- вологостійкий, товщина – 10 мм, ширина – 1250мм, довжина- 2500 мм, загальна площа -3,125м² |  |

*Учасник повинен заповнити колонку 5 таблиці.

1. Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

2. Товар новий, не раніше 2022 року виготовлення.

3. При поставці партій Товару, Учасник, гарантує надання завірених копій документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження, сертифікатів відповідності, паспортів якості (заводських посвідчень) або інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.**

**своїм  підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.