Додаток 2

### до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Подрібнювач садово-комунальний на поворотній рамі або еквівалент

ДК 021:2015, код 16310000-1 – Косарки

|  | 1.1. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним, у зібраному заводському виконанні, справному стані, без механічних пошкоджень, з можливістю його безперешкодної реєстрації як спецавтотранспорту, та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля. 1.2. Дата виробництва: не раніше 2023 року. 1.3. Вартість поставки та розвантаження товару повинна бути включена у вартість товару. 1.4. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист про те, що зобов’язується поставити товар у визначені договором терміни. 1.6. Гарантійний термін на товар повинен становити: не менше 12 місяців. 1.7. Надати гарантійний лист про те, що товар не перебуває під забороною, арештом, не є предметом договорів-оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. 1.8. Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та інструктаж обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт та послуг повинна включатися у вартість товару), про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з відповідною інформацією. 1.12. Учасник повинен здійснювати технічний нагляд, гарантійне та сервісне обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації, про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з відповідною інформацією. 1.13. Учасник в складі тендерної пропозиції зобов’язаний надати: - фотографії товару, що пропонується.; - лист-підтвердження наявності Товару на момент подання тендерної пропозиції на території України, із зазначенням точного місця розташування (локації) товару, що пропонується учасником відповідно до тендерної пропозиції; - підтвердження гарантійних зобов’язань (інформація в довільній формі); - Наявність складу запчастин на території України (гарантійна заміна деталей на протязі 3-х днів); - Сертифікат ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2018). Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі (іншим вимогам щодо предмета закупівлі), у тому числі щодо локалізації виробництва, а також, які Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції, є: технічна специфікація, складена учасником згідно з таблицею п.2 «Детальні технічні вимоги» за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, що розміщена нижче; у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація, наведена в цьому додатку до тендерної документації); 1.16. Строк поставки товару: До 30.12.2023 року. 1.17. Місце поставки продукції: 67760, Україна , Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Маразліївка, вул. Залізнична 1а 1.18. Країна походження* та виробник** товару: Учасник у складі пропозиції надає довідку в довільній формі, де зазначає відповідну інформацію. * Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. ** Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). 1.19. Розрахунок за Товар здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати поставки Товару належної якості Замовнику на підставі видаткової накладної, про що Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з погодженням з умовами оплати. 2. Детальні технічні вимоги |
| --- | --- |
| № | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1 Загальні положення |
| 1.1 | Обсяг закупівлі - 1 одиниця |  |
| 1.2 | Подрібнювач садово-комунальний на поворотній рамі або еквівалент |  |
|  | 2. Технічні параметри |
| Модель | Вимога замовника (Умова) | Од. вим. |  |
| Робоча ширина захвату |  | см | 200 |
| Габаритна ширина | не більше | см | 230 |
| Рекомендована потужність трактора | не більше | к.с. | 70-90 |
| Частота обертання вала відбору потужності (ВВП) трактора |  | об/хв | 540 |
| Робочі органи гарячоковані молотки | не більше | шт. | 18 |
| Вага одного молотка | не менше | кг | 1,3 |
| Діаметр подрібнюваних гілок твердих порід | не менше | мм | 50 |
| Діаметр ротора (робочого вала) | не більше | мм | 127 |
| Діаметр опорного котка | не більше | мм | 152 |
| Опорний каток з регулюванням висоти робочих органів від поверхні землі | від / до | мм | 50 / 200 |
| Максимальний кут скошування вверх | не менше | град. | 90 |
| Максимальний кут скошування вниз | не менше | град. | 60 |
| Гідравлічне зміщення в праву сторону від центральної вісі трактора | не менше | мм | 290 |
| Двох лінійна гідравлічна система з регуляторами потоку мастила (два гідроциліндра / два регулятори потоку / гідрозамок) | не менше | шт | 2 гідроциліндра / 2 регулятори потоку / 1 гідрозамок |
| Механічний захист від наїзду на перешкоди, наявність |  |  | В наявності |
| Вага подрібнювача | не більше | кг | 680 |
| Триточкова навіска |  | кат. | ІІ |
| Частота обертання ротора | не більше | об/хв | 2145 |
| Лінійна швидкість зрізування леза робочого органу | не менше | м/с | 37 |
| Загартовані замінні протиріжучі пластини |  |  | В наявності |
| Захисні металеві пластини від викиду подрібненої маси |  |  | В наявності |
| Опорні лижі з регулюванням по висоті |  |  | В наявності |
| Фіксатор блокування машини при транспортуванні по дорогам загального призначення |  |  | В наявності |
| Карданний вал з ширококутною хрестовиною з передавальним крутним моментом | не менше |  | 780 Нм |

Примітки:

* Учасником обов'язково заповнюється комірка стовпця «Підтвердження вимог учасником». Якщо тендерна пропозиція Учасника співпадає з вимогами Замовника, Учасник вказує аналогічний текст в відповідній комірці стовпця.  При відмінності від вимог Замовника, Учасник вказує свою редакцію тексту, при зазначенні в вимогах Замовника діапазону значень або варіантів виконання Учасник вказує конкретне значення вказаного параметру.

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається замовником, додатково у складі тендерної пропозиції учаснику необхідно надати таблицю в довільній формі, яка в порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. Також додатково до таблиці або окремо необхідно надати пояснення, що в складі тендерної пропозиції подається еквівалент. Нижче наведений примірний приклад пояснення щодо подання еквівалента товару.

Приклад Пояснення щодо подання еквівалента предмету закупівлі Учасником (назва учасника) для участі в закупівлі (номер закупівлі) відповідно до технічних вимог до предмета закупівлі (назва предмета закупівлі, що вимагається замовником) у складі тендерної пропозиції надається еквівалент (зазначити чітко предмет закупівлі, що подається учасником), який за своїми якісними та технічними характеристиками та іншими вимогами повністю відповідає та збігається з вимогами та потребами замовника (в продовження пояснення надаємо порівняльну таблицю). Підпис учасника ________________ ___________________________ (посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (П.І.Б.) М.П. ( у разі використання)

Переможець разом із поставкою товару повинен надати:

- супутню документацію (посібник/керівництво по експлуатації, сервісну книжку тощо). Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою, ніж українська мова, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою;

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника та печатка