Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю товару:

Матеріали для господарської діяльності

(засувки)

код ДК 021:2015 - 42130000-9 Арматура трубопровідна: крани,

вентилі, клапани та подібні пристрої

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

ВИМОГИ:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати вимогам технічного завдання (або еквівалент але не гірше), встановленим у даному Додатку. Учасник повинен  підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам, характеристикам.  У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

- Рік виробництва  – 2021- 2022 р.

- Якість Товару повинна відповідати загальнообов’язковим вимогам, встановленим до нього нормами і правилами на території України, підтверджуватись сертифікатом відповідності, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи або іншим подібним документом (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо);

- Учасник повинен надати Довідку в довільній формі про гарантійні терміни на продукцію.

- Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі на транспортування до місця поставки: 84182, Донецька область,  м. Миколаївка, вул. 50-річчя Слов’янської ТЕС,22.

- Технічні, кількісні та якісні вимоги:

| № з/п | Найменування товару, фізико - механічні характеристики | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засувка сталева 30с41нж,РУ 16 Ду200 мм, Клинова застосовується як запірний пристрій на трубопроводах з транспортування чистої технічної води, насиченої пари. Сталева засувка одна з найбільш поширених типів запірної арматури. Корпус засувки виготовляється методом лиття, що по міцності перевершує вироби виконані звареним або штампованим способом. Умовний прохід - 200 мм. Вид затвора - жорсткий Робоче середовище – вода, пара, нафта Тип приєднання – фланцеве Мінімальний робочий тиск – 1,6 МПа (1,6 бар) Максимальний робочий тиск- 1 МПа(10 бар) Клас герметичності –А, В Температура робочої середи - до 450 С Мінімальна робоча температура - -70 С Ручний привід – маховик Вага – не менше 145 кг Гарантійний термін – 12 міс. Конструкція шпинделю – висувний Комплектність – виріб, паспорт, гарантійний талон Стандарт виготовлення – ДСТУ Країна виробник - Україна | шт. | 2 |

7. Дані характеристики товару повинні бути вказані в технічному паспорті або в іншій підтверджуючій документації.

В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання, слід читати з виразом «або еквівалент». Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.