|  | Додаток 2 |
| --- | --- |
| Додаток № 2 до тендерної документації |  |
| Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  |
| ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи Капітальний ремонт будівлі комунальної власності Білецької сільської ради за адресою: вул .Галицька 52 в с . Чистилів Тернопільського району Тернопільської області для реалізації"Програми енергозбереження на енергоефективності Білецької сільської на 2022-2023 роки" |  |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02-01 Капітальний ремонт даху та фасаду |
|  | Кошторис №02-01-01 на ремонт даху |
|  | Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж (К = 0,80). Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті | шт | 1 |  |
| 2 | Демонтаж (К = 0,80). Підшивання карнизів при чистіх кам'яних стінах, виступ карнізу до 500 мм | 100 м | 0,5058 |  |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 |  |
| 4 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0598 |  |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,08 |  |
| 6 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100 м | 0,179 |  |
| 7 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 2,5 |  |
| 8 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 2,5 |  |
| 9 | Розбирання крокв | 100 м2 | 1,3 |  |
| 10 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | 100 м2 | 1,3 |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 11 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2 | 100 м2 | 0,0315 |  |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2 | 100 м2 | 0,0283 |  |
| 13 | Блоки дверні з металопластику | м2 | 5,98 |  |
| 14 | Дюбелі-шурупи з головками (150мм) | 1000 шт | 0,018 |  |
| 15 | Монтажна піна Сеrеsіt TS 62 | шт | 2 |  |
| 16 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2 к=1,15 | 100 м2 | 0,0176 |  |
| 17 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2 к=1,15 | 100 м2 | 0,0142 |  |
| 18 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу понад 3 м2 к=1,15 | 100 м2 | 0,0685 |  |
| 19 | Дюбель-шурупи 100х10 мм | 100 шт | 0,4 |  |
| 20 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 1,17 |  |
| 21 | Монтажна піна Сеrеsіt TS 62 | шт | 4 |  |
| 22 | Блоки віконні | м2 | 10,03 |  |
| 23 | Улаштування горищних люків у дерев'яному перекритті | шт | 1 |  |
| 24 | Люк протипожежний ЛПМ 01 ЕІ 60 8-8 В4 800х800 мм | шт | 1 |  |
| 25 | Улаштування поясків, сандриків, підвіконних відливів з листової сталі | 100 м | 0,105 |  |
|  | Улаштування даху |  |  |  |
| 26 | Улаштування крокв з дощок | м3 | 4,76 |  |
| 27 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці (металопрофілю) із влаштуванням лат (к=1,15) | 100м2 | 2,5 |  |
| 28 | Металопрофіль Т-20 | м2 | 288 |  |
| 29 | Шурупи дахові | шт | 1845 |  |
| 30 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | 100м2 | 2,5 |  |
| 31 | Гідроізоляція | 1000м2 | 0,275 |  |
| 32 | Гребеневий елемент коньок | м | 46 |  |
| 33 | Гребеневий елемент єндова | м | 5,5 |  |
| 34 | Ущільнювач | 100м | 1,03 |  |
| 35 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | 100м | 0,552 |  |
| 36 | Жолуби діам. 120мм | м | 60,72 |  |
| 37 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 0,166 |  |
| 38 | Труби водостічні діам. 150мм | м | 18,2 |  |
| 39 | Коліна до труб водостічних | шт | 12 |  |
| 40 | Воронки до труб водостічних | шт | 4 |  |
| 41 | Кріплення для жолобів і труб | шт | 88 |  |
| 42 | Снігозатримувачі | м | 47,7 |  |
| 43 | Підшивання карнизів при чистіх кам'яних стінах, виступ карнізу більше 500 мм | 100 м | 0,5058 |  |
| 44 | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, ІІ сорт | м3 | 2 |  |
| 45 | Покрівельна сталь, металопрофіль Т-8 | 1000 м2 | 0,0354 |  |
|  | Вогнезахист |  |  |  |
| 46 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 4,49 |  |
| 47 | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1 | 100м2 | 4,49 |  |
| 48 | Вогнезахисна фарба | т | 0,3132 |  |
|  | Утеплення вентканалів |  |  |  |
| 49 | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними | 100 м2 | 0,529 |  |
| 50 | Вата мінеральна, 50мм | м3 | 2,65 |  |
| 51 | Оббивання стін покрівельною сталлю | 100 м2 | 0,529 |  |
| 52 | Покрівельна сталь, оцинкована гладка | 1000 м2 | 0,0529 |  |
| 53 | Улаштування каркаса із металопрофілю | 1 т | 0,025 |  |
| 54 | Маячні профілі металеві оцинковані | м.п. | 30 |  |
|  | Парапет |  |  |  |
| 55 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (к=1,15) | 100м2 | 0,025 |  |
|  | Сходи |  |  |  |
| 56 | Демонтаж (К = 0,80). Улаштування сходів монолітних к=1,15 | 100 м3 | 0,013 |  |
|  | Сходи |  |  |  |
| 57 | Ущільнення грунту щебенем | 100 м2 | 0,0864 |  |
| 58 | Улаштування монолітних сходів (к=1,15) | 100 м3 | 0,019 |  |
| 59 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,0289 |  |
|  | Металеві сходи |  |  |  |
| 60 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | 1 т | 0,245 |  |
| 61 | Труби профільні квадратні 80х50х4 | т | 0,2216 |  |
| 62 | Сітка просічно-витяжна 40 мм | т | 0,0234 |  |
| 63 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (к=1,15) (к=2) | 100м2 | 0,235 |  |
| 64 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 4 |  |
| 65 | Фарбування металевих поверхонь за один раз лаком ПФ-171 (к=1,15) | 100м2 | 0,235 |  |
| 66 | Фарба ПФ-171 | кг | 2 |  |
|  | Огорожа ОГ-1 |  |  |  |
| 67 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | 1 т | 0,158 |  |
| 68 | Труба діам. 40х3 | т | 0,0296 |  |
| 69 | Труба діам. 50х3 | т | 0,1027 |  |
| 70 | Труба діам. 20х2 | т | 0,0255 |  |
|  | Стійка Ст-1 |  |  |  |
| 71 | Армування підстильних шарів і набетонок | 1 т | 0,0533 |  |
| 72 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,0533 |  |
| 73 | Улаштування фундаментів-стовпів: бетонних | 100 м3 | 0,0157 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 74 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 9 |  |
| 75 | Перевезення сміття до 10 км | т | 9 |  |
|  | Кошторис №02-01-02 на утеплення перекриття |
|  | Ремонт перекриття |  |  |  |
| 1 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | 100 м3 | 0,332 |  |
| 2 | Вата мінеральна,30кг/м3 | м3 | 36,52 |  |
| 3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100 м2 | 3,32 |  |
| 4 | Парогідробар`єр | 1000м2 | 0,365 |  |
| 5 | Укладання ходових дощок | 100 м ходів дошки | 1 |  |
| 6 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, ІV сорт | м3 | 4 |  |
|  | Кошторис №02-01-03 на утеплення фасаду |
|  | Фасад |  |  |  |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 2,85 |  |
| 2 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100м2 | 2,85 |  |
| 3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕSІT", стіни гладкі | 100 м2 | 2,208 |  |
| 4 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕSІT", укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,183 |  |
| 5 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, ТЕХНОФАС | м3 | 36 |  |
| 6 | Дюбелі монтажні | 100шт | 0,25 |  |
| 7 | Профілі цокольні | м | 51 |  |
| 8 | Дюбель фасадний | 100шт | 19 |  |
| 9 | Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 2872,3 |  |
| 10 | Армуюча сітка Сеrеsіt СТ 325 для систем утеплення Сеrеsіt Сеrеthеrm | м2 | 277,35 |  |
| 11 | Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ 16 рrо для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 40,65 |  |
| 12 | Акрилова штукатурка (баранек колорована) | кг | 646,5 |  |
| 13 | Акрилова фасадна фарба Сеrеsіt СТ 42 | кг | 120,03 |  |
| 14 | Кутики штукатурні пластикові із сіткою | м | 61,5 |  |
| 15 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 1,05 |  |
|  | Цоколь |  |  |  |
| 16 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕSІT", стіни гладкі | 100 м2 | 0,65 |  |
| 17 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, ТЕХНОФАС | м3 | 3,5 |  |
| 18 | Армуюча сітка Сеrеsіt СТ 325 для систем утеплення Сеrеsіt Сеrеthеrm | м2 | 74,75 |  |
| 19 | Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ 16 рrо для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 11,05 |  |
| 20 | Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 780 |  |
| 21 | Акрилова штукатурка (бавранек колорована) | кг | 175,5 |  |
| 22 | Дюбель фасадний | 100шт | 5,26 |  |
| 23 | Дюбелі монтажні | 100шт | 0,08 |  |
| 24 | Профілі цокольні | м | 2,15 |  |
| 25 | Акрилова фасадна фарба Сеrеsіt СТ 42 | кг | 32,63 |  |
| 26 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100 м2 | 0,349 |  |
| 27 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | 100 м2 | 0,349 |  |
| 28 | Грунтовка | кг | 27 |  |
| 29 | Гідроізоляція | м2 | 78,2 |  |
|  | Відмостка |  |  |  |
| 30 | Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 | 1 м3 | 22,9 |  |
| 31 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 2 | 100 м3 | 0,18 |  |
| 32 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 50 |  |
| 33 | Камені бортові | шт | 50 |  |
| 34 | Улаштування основи тротуарів із щебеню: за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,4 |  |
| 35 | Улаштування основи тротуарів зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | -0,4 |  |
| 36 | Армування підстильних шарів і набетонок | т | 0,115 |  |
| 37 | Сітка арматурна ВР-1 100х100 Д=5 мм. | т | 0,115 |  |
| 38 | Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,4 |  |
| 39 | Бетон С20/25 | м3 | 2,8 |  |
| 40 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм (Утепл. підземної частини цок.) (к=1,15) | 100 м2 | 0,312 |  |
| 41 | Плити теплоізоляційні екструдованого пінопласту | м3 | 1,57 |  |
| 42 | Дюбель фасадний | 100шт | 2,12 |  |
| 43 | Розчинова суміш для приклеювання плит | кг | 313,92 |  |
|  | Кошторис №02-01-04 на блискавкозахист |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,35 |  |
| 2 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 0,8 |  |
| 3 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м | 1 |  |
| 4 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту | вимір. | 8 |  |
| 5 | Розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група грунту 2 | 100м3 | 0,07 |  |
| 6 | Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг | 100 шт | 1,47 |  |
| 7 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м | шт | 1 |  |
| 8 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 2 | 100м3 | 0,07 |  |
|  | Матеріали |  |  |  |
| 9 | Злучник для дроту універсальний | шт | 6 |  |
| 10 | Зажим для дроту до ринви | шт | 4 |  |
| 11 | Вертикальний заземлювач, оцинков. 16мм, L=3м | шт | 8 |  |
| 12 | Горизонтальний заземлювач, смуга стал. оцин. 25х4 | м | 35 |  |
| 13 | Дріт для блискавкозахисту, сталь оцин. круг. 8мм | м | 100 |  |
| 14 | Тримач дроту металевий з дюбелем (кріплення по стіні) | шт | 16 |  |
| 15 | Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою | шт | 40 |  |
| 16 | Тримач коньковий прямий з пластиком | шт | 45 |  |
| 17 | Блискавкоприймач для комину 1,5м | шт | 1 |  |
| 18 | Труба монтажна для блискавкозахисту D20 | м | 10 |  |
| 19 | Зажим UD-20 для труби D20 | шт | 12 |  |
| 20 | Коробка для фасадного з'єднання | шт | 4 |  |
| 21 | Злучник контрольний | шт | 4 |  |
| 22 | Тримач смуги металевий FLІР з дюбелем | шт | 4 |  |
| 23 | Злучник для смуги хрестовий | шт | 4 |  |
| 24 | Антикорозійна стрічка | шт | 1 |  |
| 25 | Ударна насадка SDS-MАХ | шт | 8 |  |

«У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент" (згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII). Посилання на торгівельну марку, фірму, патент здійснено для коректного визначення Учасником вартості надання послуг, зазначених у технічному завданні