Перелік змін, що вноситься до Додатку 3 та Додатку 4 до тендерної документації на закупівлю товару ДК 021-2015: 38580000-4 Рентгенологічне та радіологічне обладнання немедичного призначення (скануючі системи стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу (вагони всіх видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнерів) (CPV code according to DK 021-2015: 38580000-4 Non-medical equipment based on the use of radiations (stationary type scanning systems for inspection of railway rolling stock (wagons of all types, locomotives, rail transport) and containers)

від 03.05.2024

| Попередня редакція | Поточна редакція |
| --- | --- |
| Місце розташування сканерів знаходиться: село Мостиська Другі, Яворівський район, Львівська область. Улаштування сканеру здійснити на 81 км пк6-пк9 перегону Мостиська-2 - Медика, по обидві сторони колій № І (1520мм) та № 11 (суміщена 1520мм і 1435мм). село Старовойтове, Волинська область, Улаштування сканеру здійснити на 516кмПК6-10 колії перегону Ягодин-Держкордон (1520мм та 1435мм). Сканер має бути встановлено вздовж двоколійної секції залізниці (шириною колій 1520мм та 1435мм), щоб сканувати потяги на обох коліях та в обох напрямках. Постачальник несе відповідальність за підготовку геооснови та оцінку геологічних умов обраної території. | Місце розташування сканерів знаходиться: село Мостиська Другі, Яворівський район, Львівська область. Улаштування сканеру здійснити на 81 км пк6-пк9 перегону Мостиська-2 - Медика, по обидві сторони колій № І (1520мм) та № 11 (суміщена 1520мм і 1435мм). село Старовойтове, Волинська область, Улаштування сканеру здійснити на 516кмПК6-10 колії перегону Ягодин-Держкордон (1520мм та 1435мм). Сканер має бути встановлено вздовж двоколійної секції залізниці (шириною колій 1520мм та 1435мм), щоб сканувати потяги на обох коліях та в обох напрямках. Постачальник повинен надати Замовнику повну інформацію щодо запропонованого обладнання для підготовки геооснови та оцінки геологічних умов обраної території. |
| 3.11 Сканер повинен працювати на лінійному прискорювачі з подвійною енергією, де максимальна енергія становить 9 МеВ. | 3.11. Сканер повинен працювати на лінійному прискорювачі з подвійною енергією, де мінімальна енергія становить не менше 6 МеВ, а максимальна енергія становить не більше 9 МеВ. |
| 3.12 Мінімальна глибина проникнення в сталь повинна бути 340 мм при швидкості 15 км/год. | 3.12 Мінімальна глибина проникнення в сталь повинна бути не менше 310 мм при швидкості від 7 км/год. |
| 3.26 Сканер, розташований на станції або в охоронній зоні залізниці, повинен відповідати вимогам Державних будівельних норм, встановленим Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. Постачальник відповідальний за дотримання вищевказаних норм та відповідальний за здачу об’єкта в експлуатацію. | Постачальник зобов’язаний надати свого уповноваженого представника для погодження та підтвердження технічної документації, що буде підготовлена Підрядником з будівництва інфраструктури для влаштування скануючих систем стаціонарного типу для огляду залізничного рухомого складу (вагони всіх видів, локомотиви, моторейковий транспорт) і контейнерів |
| 3.27. Бетон, який використовується на об’єкті, повинен відповідати екологічним класам принаймні XC4, XF1 та XS1. | Дану вимогу виключено з умов тендерної документації |
| 7.10. Якщо обладнання пошкоджене техніком/оператором, який був навчений або уповноважений Постачальником, і дотримувався технічних та експлуатаційних інструкцій, гарантія лишається дійсною, та користувач обладнання не зобов'язується компенсувати витрати на ремонт. | Дану вимогу виключено з умов тендерної документації |