Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 44220000-8 – Столярні вироби (двері алюмінієві)

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

щодо  предмета закупівлі:

Столярні вироби (двері алюмінієві), код за ДК 021:2015 – 44220000-8 Столярні вироби.

1. Предмет закупівлі: за кодом ДК 021:2015 44220000-8 «Столярні вироби (двері алюмінієві)» з доставкою та монтажем .

2. Необхідність здійснення закупівлі за адресою: 21020, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7.

3. Вимоги до предмета закупівлі:

3.1.Строк поставки товару: протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника, але не пізніше 30.06.2024 року.

3.2.Кількість товару: двері алюмінієві (розміри  2 050 мм (висота) х 750 мм (ширина), *можливе відхилення до  50 мм) — 2 шт., двері алюмінієві (розміри  2 050 мм (висота) х 850 мм (ширина), *можливе відхилення до  50 мм) — 11 шт., двері алюмінієві (розміри  2 050 мм (висота) х 950 мм (ширина), *можливе відхилення до  50 мм) — 8 шт., двері алюмінієві (розміри  2 050 мм (висота) х 1 050 мм (ширина), *можливе відхилення до  50 мм) — 1 шт.

* Розміри виробів може бути змінено. Остаточні заміри проводяться постачальником та встановлюються ним.

4. Технічні вимоги до пропозиції Учасника

При складанні пропозиції  Учасник має впевнитись, що розроблена ним пропозиція  буде враховувати вимоги чинного законодавства.

5. Інші вимоги до Пропозиції Учасника

5.1.Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

5.2.Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не повний обсяг товарів (робіт, послуг) або зміну обсягів чи складу робіт/послуг згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

6.Загальні вимоги до дверей алюмінієвих:

6.1. Під час виготовлення товару, виробник повинен керуватися Державними стандартами України.

6.2. Фурнітура повинна бути якісною, надійною та довговічною.

6.3. Товар повинен бути виконанний  (із внутрішньої та зовнішньої сторін) у кольорі золотий дуб.

6.4. Товар буде встановлено в середині будівлі.

6.5. Вироби повинні поставлятися комплектно.

В комплект поставки повинні входити: виріб у зібраному (встановленому) вигляді відповідно до замовлення.

7. Товар повинен бути новим, не відновленим, не реставрованим. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна відповідати державним стандартам або технічним умовам, забезпечити його зберігання та бути непошкодженим під час транспортування.

8. Гарантія на товар: має відповідати гарантії виробника, але складати не менше трьох років з моменту введення дверей  в експлуатацію.

9. Супутні послуги

9.1.Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

- уточнюючі заміри кожного прорізу;

- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- монтаж  виробів в будівлі Замовника за адресою поставки: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7

10.Умови монтажу

10.1.Встановлення металопластикових виробів буде здійснюватися в будівлі, що експлуатується.

10.2.Обов’язковою вимогою є проведення попередніх уточнюючих замірів кожного прорізу та виготовлення конструкцій по фактично уточненим розмірам. Ескізи на конструкції металопластикових виробів додаються.

11. Специфікація товару, що пропонується:

Всі розміри, вказані у специфікації, є приблизні, проведення замірів на місці встановлення для переможця є обов’язковим.

| № з/п | Найменування товару, кількість | Опис та вид товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | двері алюмінієві (750 х 2 050) - 2 шт. | Колір коричневий (Золотий дуб) Склопакет тип 4кр-12-4, ТП коричневий не менше 20мм. Спосіб відкриття - на 4 петлях, праві. Нажимна ручка, замок, облаштування лиштвою з однієї сторони під колір дверей, або еквівалент. |
| 2. | двері алюмінієві (850 х 2 050) - 11шт. | Колір коричневий (Золотий дуб) Склопакет тип 4кр-12-4, ТП коричневий не менше 20мм. Спосіб відкриття - на 4 петлях, праві. Нажимна ручка, замок, облаштування лиштвою з однієї сторони під колір дверей, або еквівалент. |
| 3. | двері алюмінієві (950 х 2 050) - 8шт. | Колір коричневий (Золотий дуб) Склопакет тип 4кр-12-4, ТП коричневий не менше 20мм. Спосіб відкриття - на 4 петлях, праві. Нажимна ручка, замок, облаштування лиштвою з однієї сторони під колір дверей, або еквівалент. |
| 4. | двері алюмінієві (1050 х 2 050) - 1шт. | Колір коричневий (Золотий дуб) Склопакет тип 4кр-12-4, ТП коричневий не менше 20мм. Спосіб відкриття - на 4 петлях, праві. Нажимна ручка, замок, облаштування лиштвою з однієї сторони під колір дверей, або еквівалент. |

*Розміри можуть мати відхилення  до 50 мм. Остаточні розміри визначаються Постачальником після проведення  замірів.

У разі наявності у даному документі посилань на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам).

3. Вимоги до постачання товару:

- Товар постачається замовнику лише за наявності супровідних документів (накладна, паспорт на виріб та/або інше документальне підтвердження якості товару.

Гарантійний термін експлуатації - не менше 36 місяців.

- Продукція поставляється згідно заявок наданих Замовником. Постачальник повинен здійснити поставку товару протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання заявки від Замовника;

- Товар не повинен містити небезпечних  речовин;

- Приймання товару по якості і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін.

Термін постачання: за заявкою Замовника, але не пізніше 30.06.2024 року.

Порядок постачання:  Постачальник доставляє Замовнику продукцію за власний рахунок. Час завезення продукції з 9:00 до 16:00 год.

Місце поставки (передачі) товару: Україна, м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 .

Кількість товару може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань або потреб Замовника.

Дата:____________

____________________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)