Державне підприємство

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП «Південноукраїнська АЕС»

|  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ ЗГІ з ЕОтаСКУ _______________ В. ЧУМАК «____» _________ 2023 р. |
| --- | --- | --- |

Технічна специфікація до предмета закупівлі

«Технічне обслуговування, супроводження техніки виготовлених ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка автоматизованих комплексів енергоблоку № 1, 3»

ТСдоПЗ(п).23.0011.0352-2023

| ПОГОДЖЕНО: Начальник ЦТАВ _____________ А. ПИЛИПЧУК «___» __________ 2023 р. | РОЗРОБЛЕНО: Начальник ДА ЦТАВ _____________ С. БОНДАРЧУК «___» __________ 2023 р. |
| --- | --- |
|  | Ст. майстер ЦТАВ _____________ Р. ШЕВЕЛЬОВ «___» __________ 2023 р. |

ЗМІСТ

1.	ПОВНА НАЗВА ПОСЛУГ	4

2.	ВИД ПОСЛУГ, НАЛЕЖНІСТЬ ОБ’ЄКТА ВИКОНАННЯ ДО СВБ	4

3.	МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ	4

4.	ОПИС І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГ	4

5.	ВИМОГИ ДО ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ	6

СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

| НВП | науково-виробниче підприємство |
| --- | --- |
| ТОВ | товариство з обмеженою відповідальністю |
| ПТК | програмно технічний комплекс |
| ППБ | правила пожежної безпеки |
| ПНОП | правила і норми охорони праці |
| СРТ | система регулювання турбіни |

# ПОВНА НАЗВА ПОСЛУГ

# «Технічне обслуговування, супроводження техніки виготовлених ХПЗ             ім. Т.Г. Шевченка автоматизованих комплексів енергоблоку № 1, 3».

# Термін надання послуг: з дати укладання договору до 15.12.2023 р.

# Замовник: Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія  «Енергоатом» ВП «Південноукраїнська АЕС».

# ВИД ПОСЛУГ, НАЛЕЖНІСТЬ ОБ’ЄКТА ВИКОНАННЯ ДО СВБ

Технічне обслуговування, супроводження техніки виготовлених ХПЗ                       ім. Т.Г. Шевченка автоматизованих комплексів енергоблоку № 1, 3. Клас безпеки за 
НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій» - 4Н.

# МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Послуги надаються на виробничому майданчику ВП ПАЕС та території підприємства Виконавця.

# ОПИС І ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ

# Основною метою надання послуги з технічного обслуговування, супроводження техніки виготовлених ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка автоматизованих комплексів енергоблоку № 1, 3 є підтримка в працездатному стані наявних субблоків ПАМ, МК-187-11 ПТК СРТ  енергоблоків № 1, 3 для підвищення надійності виконуваних функцій СРТ, що, відповідно до досвіду експлуатації, можливо завдяки своєчасному технічному та сервісному обслуговуванню обладнання цих ПТК.

Субблоки ПАМ, МК-187-11 входять до складу ПТК СРТ енергоблоків № 1, 3, та експлуатуються у ВП ПАЕС з 2003 року.

Технічне обслуговування субблоків повинно виконуватись в умовах підприємства Виконавця з використанням матеріально технічної бази, технологічної оснастки, схем електричних принципових для проведення післяремонтних випробувань та відповідної кваліфікації працівників.

Вище вказану послугу можуть надати особи, які мають відповідний досвід та повний комплект необхідної заводської документації.

У зв’язку з цим виникає необхідність укладення договору на 2023 рік з особами, яким надано право на технічне та сервісне обслуговування субблоків ПАМ, МК-187-11 зі складу ПТК СРТ енергоблоків № 1, 3 із застосуванням відповідного обладнання та комплектуючих.

# Опис послуг

При виконанні технічного обслуговування, супроводження техніки виготовлених ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка автоматизованих комплексів енергоблоку № 1, 3 вирішуються наступні питання:

- технічний супровід з технічного та сервісного обслуговування, що виконується персоналом Замовника;

- моніторинг та аналіз роботи вищевказаного обладнання;

- технічний контроль правильності експлуатації обладнання;

- усунення дефектів, поновлення працездатності обладнання із заміною за необхідності несправних комплектуючих;

- виконання аналізу причин відмов та інших невідповідностей субблоків;

- видача пропозиції та рекомендації щодо технічного та сервісного обслуговування субблоків;

- цілодобові консультації та зв’язок з заводом-виробником у разі вирішення самих невідкладних питань, що пов’язані з обслуговуванням та експлуатацією обладнання.

  - Підстава для надання послуги:

ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій та мереж. Правила», розділ 5.6;

- СОУ НАЕК 033:2021 «Технічне обслуговування і ремонт. Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання енергоблоків та загально станційного обладнання атомних електростанцій».

  - Вимоги до виконавця послуги

    - Виконавець послуги повинен мати відповідний досвід виконання технічного обслуговування, супроводження техніки виготовлених ХПЗ ім. Т.Г. Шевченка автоматизованих комплексів;

    - Виконавець повинен мати в наявності матеріально-технічну базу, технологічну оснастку, схеми електричні принципові, сертифіковану лабораторію для проведення післяремонтних випробувань та відповідної кваліфікації працівників для своєчасного та якісного надання послуги;

    - Виконавець послуги повинен мати «Рішення про затвердження постачальника ДП «НАЕК «Енергоатом». У разі відсутності «Рішення про затвердження постачальника» на момент подання тендерної пропозиції, Виконавець повинен надати заповнені та підписані «Заявку на оцінку» та «Анкету постачальника» відповідно до  СОУ НАЕК 012 додаток Б.

    - Виконавець несе відповідальність за дотримання вимог технічного та сервісного обслуговування, супровід та проведення перевірок обладнання після надання послуги та усунення відмов.

    - Якість надання послуги повинна відповідати вимогам технічної документації на обладнання (ТЗ, інструкціям з експлуатації).

    - Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», Виконавець повинен застосувати заходи із захисту довкілля у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством.

    - Виконавець повинен надати копію Сертифікату системи управління якості ДСТУ ISO 9001:2015.

    - Виконавець зобов'язаний гарантувати надійність і правильність наданої послуги з доопрацювання субблоків, протягом не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.

# ВИМОГИ ДО ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Після надання послуг з технічного обслуговування повинна бути розроблена та погоджена з Замовником звітна документація, а саме:

- технічний звіт в 3-х (трьох) примірниках: 1 (один) – Виконавцеві, 2 (два) – Замовнику;

- двосторонній акт здачі-приймання наданих послуг в 3-х (трьох) примірниках: 1 (один) – Виконавцеві, 2 (два) – Замовнику.

Звітні документи погоджуються у встановленому порядку на ВП ПАЕС.