«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокольним рішенням  Уповноваженої особи

Данилко Л.М.

№82 від 09.08.2022 р.

__________________/ Л.М. Данилко /

OГОЛОШЕННЯ

про  проведення  спрощеної закупівлі

за предметом:

Код за ДК 021:2015 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. Повністю цифрова багатоцільова ультразвукова система експертного класу з можливістю автоматичного тривимірного сканування в режимі реального часу з використанням спеціалізованих датчиків (НК 024:2019 – 40761 «Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації»)

Умови застосування:

Відповідно до ст. 64 Конституції України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)  та Указу Президента України від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Регламенту Кабінету Міністрів України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України», а також керуючись Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами) та Постановою Кабінету Міністрів України від від 24 червня 2022 р. № 723

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

- найменування Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»;

- місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 24;

- ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 26385055;

- категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави та є одержувачем бюджетних коштів.

1.1 Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

з організаційних питань: Светліков Віктор Леонідович – начальник відділу з підготовки та контролю за державними закупівлями, тел. (044) 206-50-59.

2. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості зазначаються стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код за ДК 021:2015 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. Повністю цифрова багатоцільова ультразвукова система експертного класу з можливістю автоматичного тривимірного сканування в режимі реального часу з використанням спеціалізованих датчиків (НК 024:2019 – 40761 «Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації»

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

зазначається в Додатку №1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: обсяг товарів зазначається в Додатку № 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі; місце поставки товарів - 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 24;

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 23.08.2022.

6. Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка товару |  | Післяплата | 30 | Календарні | 100 |

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 6 800 000,00 грн.

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): згідно інформації в електронній системі майданчика.

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): згідно інформації в електронній системі майданчика.

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: ціна (питома вага – 100 %). Найвигіднішою пропозицією є пропозиція з найменшою ціною по критерію оцінки за результатами проведеного понижуючого аукціону з урахуванням усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ-у разі, якщо Учасник  не є платником ПДВ. Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі вцілому.

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозиції учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5% до 3% або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 1% -           68 000,00 грн.

14.  Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі:

Додаток № 1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (технічні, якісні, кількісні та інші характеристики та вимоги до предмета закупівлі);

Додаток № 2 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (документи, що подаються у складі пропозиції Учасника);

Додаток № 3 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (інші умови проведення спрощеної закупівлі);

Додаток № 4 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (інформація про Учасника);

Додаток № 5 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (форма «пропозиція учасника спрощеної закупівлі);

Додаток № 6 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (форма «Лист-згода на обробку наявних персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»);

Додаток № 7 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі (проєкт договору про закупівлю).

Додаток № 1

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Кількісні та медико-технічні вимоги щодо предмету закупівлі

Медико-технічні вимоги

Код за ДК 021:2015 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. Повністю цифрова багатоцільова ультразвукова система експертного класу з можливістю автоматичного тривимірного сканування в режимі реального часу з використанням спеціалізованих датчиків (НК 024:2019 – 40761 «Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації»

| № з/п | код НК 024:2019 | Найменування медичного виробу | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації | Повністю цифрова багатоцільова ультразвукова система експертного класу | комплект | 1 |

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі

Учасник у складі пропозиції повинен надати таблицю відповідності окремо по кожному лоту (при наявності), по яким подається пропозиція, та обов’язковим заповненням колонки «Відповідність ("Так"/"Ні", з обов’язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу пропозиції учасника, на якій міститься інформація про відповідність вимозі)».

Загальні вимоги

| № з/п | В И М О Г И | Відповідність ("Так"/"Ні", з обов’язковим зазначенням найменування файлу та № сторінки файлу пропозиції, на якій міститься інформація про відповідність вимозі) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. |  |
| 2. | З метою отримання гарантій, що учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання та для запобігання отримання фальсифікованого товару, учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією торгів та пропозицією учасника, із зазначенням: повної назви учасника, номера оголошення, назви предмету закупівлі, назви товару, кількості. |  |
| 3. | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, виготовлений не раніше 2020 р. (надати гарантійний лист від Учасника) |  |
| 4. | Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника. |  |
| 5. | Гарантійне сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися сертифікованими інженерами. На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифікату (або інший документ) сервісного інженеру, який має повноваження проводити сервісне обслуговування запропонованого Товару. |  |
| 6. | Учасник повинен провести кваліфіковане навчання персоналу Замовника по користуванню запропонованим обладнанням. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації. |  |
| 7. | Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника). |  |
| 8. | Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, медико-технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською або російською мовою) |  |
| 9. | Наявність інструкції або експлуатаційно-технічної документації українською або російською мовою |  |

Технічні вимоги

Повністю цифрова багатоцільова ультразвукова система експертного класу

| № зп | Медико-технічні характеристики | Наявність функції або величина параметра | Заповнюється Учасником, Зазначити «так» чи «ні» з посилання на розділ та/або сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повністю цифрова багатоцільова ультразвукова система експертного класу з можливістю автоматичного тривимірного сканування в режимі реального часу з використанням спеціалізованих датчиків | Наявність |  |
| 2. | Області застосування |
|  | Акушерство Гінекологія абдомінальні дослідження скелетно-м’язова система ангіологія кардіологія урологія поверхнево розташовані структури педіатрія неонатологія ортопедія неврологія | Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність |  |
| 3 | Програмне забезпечення українською або російською мовою | Наявність |  |
| 4. | Режими сканування: |
| 4.1 | В-режим: Максимальна глибина сканування, не менше Збільшення зображення в режимі стоп-кадру, не менше | Наявність 42 см ×22 |  |
| 4.2 | M-режим: - кольоровий М-режим | Наявність Наявний |  |
| 4.3 | Анатомічний М-режим | Можливість |  |
| 4.4 | Імпульсно-хвильовий Допплер: Автоматичне оконтурювання допплерівського спектра в режимі реального часу; PRF, не вужче кГц Діапазон швидкостей, не вужче м/с Зміна кута сканування, град Режим HPRF | Наявність Наявність Від 0,9 до 22,0 Від 0,01 до 16,0 ± 85 Наявність |  |
| 4.5 | Постійно-хвильовий Допплер Автоматичне оконтурювання допплерівського спектра в режимі реального часу; PRF, не вужче кГц Діапазон швидкостей, м/с | Можливість Можливість Від 1.4 до 41,0 Від 0,01 до 25,0 |  |
| 4.6 | Кольорове допплерівське картування (КДК) за швидкістю: - Кількість карт фарбування, не менше - Регульоване посилення для B-режиму і КДК режиму - Автоматична прив'язка зони фокусування до вікна зони інтересу КДК | Наявність 8 Наявність Наявність |  |
| 4.7 | Енергетичний доплер (ЕД): Кількість карт фарбування, не менше - Автоматична прив'язка зони фокусування до вікна зони цікавості | Наявність 8 Наявність |  |
| 4.8 | Направлений енергетичний доплер (НЕД): - Кількість карт фарбування, не менше | Наявність 8 |  |
| 4.9 | Режим тканинного Допплера (ТД) | Наявність |  |
| 4.10 | Триплексний режим | Наявність |  |
|  | Режим кількісної оцінки еластичності тканин методом соноеластографії | Можливість |  |
| 4.11 | Панорамне сканування | Наявність |  |
| 4.12 | Режим віртуального конвексного сканування на лінійних датчиках | Наявність |  |
| 4.13 | Режим кодованої тканинної гармоніки - Кількість базових частот, не менше | Наявність 3 |  |
| 4.14 | Автоматичне тривимірне сканування в режимі реального часу з використанням спеціалізованих датчиків 4D - Швидкість об'ємної реконструкції, об'ємних зображень за сек., макс., не менше | Наявність 46 |  |
| 4.15 | Режим недоплерівського відображення кровотоку | Можливість |  |
| 4.16 | Програма визначення контурів об'єкта з подальшим розрахунком його об’єму на основі даних автоматичного тривимірного сканування | Наявність |  |
| 4.17 | Можливість проведення біопсії в режимі об'ємного сканування в режимі реального часу | Можливість |  |
| 4. 18 | Спеціальний режим для аналізу серця плода (STIC) | Наявність |  |
| 4.19 | Режим ультразвукової томографії | Наявність |  |
| 4.20 | Режим для зміни площини сканування в В-режимі на задану кількість градусів без переміщення датчика для спеціалізованих об’ємних датчиків | Наявність |  |
| 4.21 | Режим тривимірного сканування в реальному часі з використанням спеціалізованих датчиків | Наявність |  |
| 4.22 | Автоматичне визначення границь лиця та кінцівок плоду | Наявність |  |
| 4.23 | Режим інверсії | Наявність |  |
| 4.24 | Режим відображення довільної площини , отриманої з тривимірних даних | Можливість |  |
| 4.25 | Режим об’ємного зображення з підвищеною контрастністю за рахунок сканування в кількох суміжних зрізах з використанням спеціалізованих об’ємних датчиків | Можливість |  |
| 4.26 | Режим об’ємного зображення плоду по типу віртуальної амніоскопії з використанням віртуального джерела світла | Можливість |  |
| 4.27 | Розширений режим віртуального джерела світла з виділенням границь тканин та об’єктів | Можливість |  |
| 4.28 | Автоматичний розрахунок розмірів та об’єму анехогенних утворень та структур в режимі об’ємної реконструкціїї | Можливість |  |
| 4.29 | Режим багатопроменевого складного сканування | Наявність |  |
| 4.30 | Покрокова зміна ступеня застосування багатопроменевого складного сканування, ступенів не менше 8 | Наявність |  |
| 4.31 | Адаптивний органо-специфічний алгоритм зниження артефактів/шумів | Наявність |  |
| 4.32 | Програма для протоколювання етапів ультразвукового дослідження | Можливість |  |
| 4.33 | Автоматичний вибір наступного етапу дослідження з автоматичним включенням необхідних режимів сканування Можливість створення власних налаштувань протоколювання етапів ультразвукового дослідження | Можливість Можливість |  |
| 4.34 | Програма для протоколювання етапів акушерського ультразвукового дослідження | Можливість |  |
| 5. | Монітор: Рідкокристалічний Розмір екрану по діагоналі, не менше Роздільна здатність екрану, не менш | Наявність 21,5 дюйм 1280х1024 |  |
| 6. | Інтерфейс користувача |  |  |
| 6.1. | Регульована консоль управління Підсвічування клавіш | Наявність Наявність |  |
| 6.2 | Сенсорна панель управління, не менше | 10 дюйм |  |
| 6.4 | Кількість активних портів для підключення датчиків, не менше | 4 |  |
| 6.5 | Кількість зон фокусування, не менше | 8 |  |
| 6.6 | Динамічний діапазон, не менше | 265 Дб |  |
| 7 | Характеристики отримання зображення: - Динамічна аподизація - Динамічна аппертура - Динамічне фокусування - Одночасне формування променів в В режимі - Кількість зон фокусування, не менше - Одночасне використання двох різних частот передавача (низькою для збільшення глибини сканування і високою для збереження високої роздільної здатності зображення) і двох діапазонів фокусування | Наявність Наявність Наявність Наявність 5 Наявність |  |
| 8. | Відображені градації сірого, не менше | 256 |  |
| 9 | Кінопетля |
| 9.1 | Зображень, шт, не менше Кінопетля в режимі 4D, обємних кадрів, не менше | 4000 400 |  |
| 10 | Пристрій для збереження і читання інформації: |
| 10.1 | - Вбудований DVD+/-RW/CD-RW-дисковод | Наявність |  |
| 10.2 | - USB порти, не менше | 4 |  |
| 10.3 | - Вмонтований жорсткий диск не менше | 500 Гб |  |
| 11 | Програмне забезпечення |  |  |
| 11.1 | Автоматична оптимізація зображення в В-режимі за акустичними властивостями тканин | Наявність |  |
| 11.2 | Автоматична оптимізація допплерівського спектра: - Автоматичне коректування базової лінії - Автоматичне коректування PRF - Автоматичне інвертування спектру (при необхідності) | Наявність Наявність Наявність Наявність |  |
| 11.3 | Програмні та апаратні функції, що забезпечують доступ до необроблених об'ємним ультразвуковим даними для подальшої обробки та налаштувань. | Наявність |  |
| 11.4 | Інтегрована в апарат комп'ютерна робоча станція для архівації та обробки в цифровому вигляді ультразвукових зображень | Наявність |  |
|  | - Складання архівів пацієнтів; - Проведення вимірів і розрахунків - Виведення звітів про дослідження - Збереження ультразвукових зображень на змінних CD, DVD, USB пристроях - Збереження статичних і динамічних зображень в стандартних форматах: bmp, jpg | Наявність Наявність Наявність Наявність Наявність |  |
| 11.5 | Програмні та апаратні функції, що забезпечують сумісність зі стандартом DICOM 3 | Можливість |  |
| 11.6 | Пакети розрахунків і сумарні висновки для акушерства і гінекології | Наявність |  |
| 11.7 | Програма автоматичного розрахунку товщини шийної складки | Наявність |  |
| 11.8 | Пакети розрахунків і сумарні висновки для дослідження органів черевної порожнини | Наявність |  |
| 11.9 | Пакети розрахунків і сумарні висновки для ангіології | Наявність |  |
| 11.10 | Пакети розрахунків і сумарні висновки для кардіології | Наявність |  |
| 11.11 | Програма автоматичного вимірювання основних фетометричних показників (БПР, ОГ, ОЖ, ДБ) | Наявність |  |
| 12 | Типи підтримуваних датчиків |
| 12.1 | Конвексний | Наявність |  |
| 12.2 | Мікроконвексний | Наявність |  |
| 12.3 | Секторні електронні | Наявність |  |
| 12.4 | Лінійні | Наявність |  |
| 12.5 | Мікроконвексні внутрішньопорожнинні | Наявність |  |
| 12.6 | Спеціалізовані об’ємні | Наявність |  |
| 13 | Характеристика датчиків, що повинні бути включені в комплект поставки |
| 13.3 | Конвексний датчик (2D/3D/4D): для акушерства, гінекології, абдомінальних досліджень Діапазон частот, не вужче Кут сканування 2D, град., не менше Кількість елементів, не менше Біопсійна насадка, | Наявність 2,0 – 5,0 МГц 85 128 Можливість |  |
| 13.4 | Мікроконвексний універсальний внутрішньо порожнинний датчик для акушерства, гінекології, урології Діапазон частот, не вужче Кут сканування, 2D, град., не менше Кількість елементів, не менше Біопсійна насадка Підтримка еластографії | Наявність 2,9– 9,7 МГц 180 192 Можливість Можливість |  |
| 13.5 | Конвексний датчик для акушерства, гінекології, абдомінальних досліджень Діапазон частот, не вужче Кут сканування 2D, град., не менше Кількість елементів, не менше Біопсійна насадка, | Наявність 2,0 – 5,0 МГц 85 128 Можливість |  |
| 13.6 | Лінійний датчик для поверхневих органів та структур , периферичних судин , педіатрії Діапазон частот, не вужче Ширина сканованої ділянки ., не менше Кількість елементів, не менше Підтримка еластографії Біопсійна насадка, | Наявність 4,0 – 12,0 МГц 38 192 Можливість Можливість |  |
| 14 | Комплект поставки повинен включати : |
| 14.1 | Перемикач ножний, який програмується | Можливість |  |
| 14.2 | Термопринтер Ч/Б | Можливість |  |
| 14.3 | Блок безперебійного живлення | Наявність |  |

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Додаток № 2

до Оголошення про проведення  спрощеної закупівлі

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

| П/н | Перелік документів, які Учасник повинен надати для участі у закупівлі (завантажити в систему електронних закупівель) |
| --- | --- |
| 1. | Цінова пропозиція відповідно до форми згідно ДОДАТКУ 5 «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ» |
| 2. | Витяг/Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
| 3. | Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника закупівлі щодо підпису документів пропозиції (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції). |
| 4 | Гарантійний лист від Учасника наступного змісту: “Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”. |
| 5 | Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту: “Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником (повна назва Учасника) та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”. Примітка: *У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у закупівлі та може відхилити пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі відповідно до п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 6 | Проєкт договору, підготовлений у відповідності з Додатком 7 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі, який повинен бути заповнений зі сторони учасника, підписаний уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника (за наявності). При заповненні проєкту договору та додатків до нього цінові показники не зазначаються. |
| 7 | Заповнена цінова пропозиція учасника спрощеної закупівлі, згідно форми Додатку № 5 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі. |
| 8 | Надати гарантійний лист, що Учасник при поданні пропозиції враховує норми: - Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; - Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи послуги, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню. |

Оформлення пропозиції Учасника

1. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», тобто пропозиція повинна містити накладений кваліфікований електронний підпис (КЕП) або удосконаленого електронного підпису на кваліфікованому сертифікаті відкритих ключів (УЕП) учасника/уповноваженої особи учасника закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів пропозиції підтверджуються відповідно до вимог цього оголошення.

2. Документи (копії документів), що мають відношення до пропозиції складаються українською мовою та засвідчуються підписом посадової особи або представника Учасника закупівлі, які мають повноваження щодо підпису документів пропозиції та відбитком печатки Учасника (за наявності).

3. Документи, що розміщуються Учасником в системі електронних закупівель, повинні бути належного рівня якості зображення та доступні для перегляду. Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.

4. У разі відсутності в пропозиції Учасника будь-яких документів, що вимагаються оголошенням Замовника, Учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності з вказанням причини та/або посиланням на нормативні акти.

Додаток № 3

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Інші умови проведення спрощеної закупівлі

- Вимоги до пропозиції:

  - Усі документи, що входять до складу пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені українською мовою. Документи, що подаються учасником у складі пропозиції іншою мовою потребують наявність перекладу, завіреного підписом уповноваженої особи учасника та печаткою учасника (у разі наявності). Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник.

  - Учасник повинен сформувати та подати (завантажити на майданчик) у сканованому вигляді (формат pdf) свою пропозицію відповідно до вимог викладених у Оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та Додатках до нього.

  - Ціна пропозиції зазначається з урахуванням всіх необхідних витрат (у тому числі на транспортування), обов’язкових платежів, податків, зборів та мита, що можуть виникнути у учасника під час поставки товару (у разі, якщо учасник звільнений від сплати ПДВ, ціна пропозиції вказується, а у подальшому і оцінюється без ПДВ).

  - Кожен учасник має право подати лише одну пропозицію.

  - Відповідальність за достовірність та зміст інформації, викладеної в документах, які подані у складі  пропозиції, несе учасник. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі виявлення та/або отримання інформації про невідповідність інформації в пропозиції учасника вимогам визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та/або вимогам до предмета закупівлі, пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону.

  - Пропозиції учасників, подані після закінчення строку їх подання, електронною системою закупівель не приймаються та не беруться до уваги Замовником під час розгляду пропозиції учасника.

  - Фактом подання пропозиції учасник підтверджує, що він протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. У випадку якщо в зведених відомостях Антимонопольного комітету України щодо спотворення результатів торгів буде виявлено учасника, то пропозиція цього учасника вважається такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та підлягає відхиленню на підставі п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі».

- Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

  - Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

  - Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

  - Учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

  - Якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

- Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

  - Відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

  - Неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

  - Скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

- Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

  - Відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону України «Про публічні закупівлі»;

  - Відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Спрощена закупівля може бути відмінена частково (за лотом).

- Переможець спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:

5.1. Відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю;

5.2. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

Додаток № 4

До Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

| Повне та скорочене найменування Учасника (для юридичних осіб) / П.І.Б. (для фізичних осіб) |  |
| --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) / реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб)* |  |
| Місцезнаходження (юридична адреса для юридичних осіб) / місце проживання (для фізичних осіб) |  |
| Адреса для листування, телефон, факс, електронна пошта |  |
| Банківські реквізити |  |
| ПІБ посадової особи або представника Учасника спрощеної закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору про закупівлю |  |

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності))

Додаток № 5

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

Форма

«ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ»

(форма подається учасником )

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі за предметом: Код за ДК 021:2015 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. Повністю цифрова багатоцільова ультразвукова система експертного класу з можливістю автоматичного тривимірного сканування в режимі реального часу з використанням спеціалізованих датчиків (НК 024:2019 – 40761 «Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації»), (ідентифікатор закупівлі (вказується ідентифікатор закупівлі)), вивчивши Оголошення про проведення спрощеної закупівлі з Додатками, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно Додатку №1 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі), маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах зазначених нижче:

1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції учасників спрощеної закупівлі та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше наступного дня після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу, але не пізніше ніж через 20 днів.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

4. На виконання зазначеного вище, ми маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги, зазначені в оголошенні та додатках до нього за такими цінами:

| № п/п | Назва предмету закупівлі згідно з документацією до спрощеної закупівлі | Торгова назва предмету закупівлі згідно з документами виробника | Виробник, країна походження | Одиниця виміру | К-сть | Ціна за од. виміру (без ПДВ) грн. | Ціна за од. виміру (з ПДВ) грн. | Ставка, ПДВ, %. | Загальна вартість з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна ціна ТОВАРУ: ____________ (словами) грн. в т.ч. ПДВ ___________ та загальна ціна Товару без ПДВ____________ __ |

* ПДВ нараховується у випадках, передбачених  законодавством. У разі, якщо Учасник діє на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, у таблиці має зазначити «без ПДВ» та з метою спрощення розгляду та оцінки пропозиції, Учасник повинен надати інформацію в довільній формі з посиланням на законодавчі підстави, якими передбачено звільнення від сплати ПДВ

** Ціна пропозиції включає в себе всі необхідні податки, збори, обов`язкові платежі, додаткові витрати технічного характеру (мита, нотаріальне посвідчення документів, переклад, виписки/витяги з державних реєстрів, відрядження ,транспорт, копіювання документів, кур`єрські послуги та ін.), та інші витрати, що пов`язані із постачанням Товарів. У разі зменшення за результатами аукціону загальної вартості пропозиції Учасника, який став переможцем спрощеної закупівлі, ціна за одиницю, зазначена у пропозиції, підлягає коригуванню в сторону зменшення з метою приведення розрахунків до остаточної загальної вартості пропозиції Учасника. Остаточна пропозиція подається з відкоригованою ціною (число десяткових знаків – два).

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну і безумовну згоду з усіма умовами проведення спрощеної закупівлі, визначеними в Оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та додатках до нього.

_______________________________________________________          __________

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника                   (підпис)

Форма пропозиції заповнюється Учасником у вигляді, наведеному вище,та надається у складі пропозиції. Учасник не повинен відступати від даної форми.

Додаток №6

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Форма письмової згоди

на обробку наявних персональних даних,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

Подається на бланку учасника (в разі його наявності)

Лист-згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Я_________________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові працівника Учасника, чиї персональні дані згадуються у пропозиції Учасника) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані (номери телефонів, електронні адреси) або інша необхідна інформація, передбачена законодавством) відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі _______________(назва учасника) у спрощеній закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах.

| «____»__________20___ року | _____________________ (підпис) | _________________________ (прізвище, ініціали) |
| --- | --- | --- |

Додаток № 7

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ПРОЄКТ

Договір №___________

про закупівлю

| м. Київ | «____»________________2022 року |
| --- | --- |

Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України», що надалі іменується «Замовник», в особі __________________________________, що діє на підставі _________________________________, з однієї сторони,

та ____________________________________________, що надалі іменується «Постачальник», в особі _____________________________________________, що діє на підставі ______________________________, з другої сторони, надалі разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про нижче наведене:

- Предмет договору

- Найменування: Код за ДК 021:2015 33110000-4 — Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. Повністю цифрова багатоцільова ультразвукова система експертного класу з можливістю автоматичного тривимірного сканування в режимі реального часу з використанням спеціалізованих датчиків (НК 024:2019 – 40761 «Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації»), за результатами спрощеної закупівлі.

- Постачальник зобов'язується своєчасно поставити та передати у власність Замовника Товар в асортименті, кількості та за цінами, що зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору), яка розроблена на підставі пропозиції Постачальника та є невід'ємною частиною цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити Товар на умовах цього Договору.

- Кількість Товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшена залежно від реального фінансування видатків Замовника, про що останній повідомляє письмово.

- Цей Договір укладений під час дії воєнного стану в Україні, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ (із змінами та доповненнями) та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного часу» (із змінами та доповненнями).

- Якість товару

- Товар, що постачається, повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам документації спрощеної закупівлі.

- Гарантійний строк на Товар повинен становити не менше 12 місяців з момент поставки товару Замовнику (або, за необхідності, з моменту вводу товару в експлуатацію), та зазначається в супровідних документах на Товар.

- Якщо протягом гарантійного строку буде виявлено, що якість Товару не відповідає умовам Договору, Постачальник за свій рахунок зобов’язується відремонтувати або замінити неякісний Товар якомога швидше але не пізніше  14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надіслання письмового повідомлення (претензії) Замовника на адресу Постачальника.

- Гарантійне ремонт здійснюється за рахунок Постачальника та передбачає: ремонт або заміну складових Товару, доставку спеціалістів сервісного центру до місця експлуатації Товару.

- Замовник має право повернути Постачальнику неякісний товар.

- Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить: _____________________________ грн. (_____________________________________________________), в т.ч. ПДВ: _______________ грн. та загальна ціна Товару без ПДВ __________________.

Ціна Товару  зазначена у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору).

3.2. Зміни в податковому, тарифному та іншому законодавстві, що впливають на ціноутворення, є для Сторін безумовною підставою для перегляду цін та загальної вартості Товарів, якщо ці зміни виникли до проведення Замовником розрахунків за Договором.

3.3. Фінансові зобов’язання у Замовника виникають за умови наявності відповідних кошторисних призначень.

- Порядок здійснення оплати

- Оплата за поставлений Товар здійснюється по факту поставки згідно видаткової накладної та рахунку-фактури протягом 30 днів з дня отримання Товару Замовником.

- У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюватиметься протягом 30-ти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Бюджетні зобов'язання за цим Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.3. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- збільшення ціни за одиницю Товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання Договору. Для підтвердження зміни ціни за одиницю товару Постачальник зобов'язаний надати довідку з відповідного державного органу;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у цьому Договорі;

- продовження строку дії цього Договору та строку виконання зобов'язань щодо передачі Товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі;

- погодження зміни ціни в цьому Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару), у тому числі у разі коливання ціни Товару на ринку;

- зміни ціни в цьому Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в цьому Договорі, у разі встановлення в цьому Договорі порядку зміни ціни;

- зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- в інших випадках, передбачених діючим законодавством, цим Договором або за погодженням Сторін.

4.4. Внесення змін до істотних умов цього Договору здійснюється Сторонами виключно за взаємною згодою, з обґрунтуванням підстав та їх документальним підтвердженням.

4.5. Зміна істотних умов цього Договору оформляється в письмовій формі, у вигляді додаткових угод, що підписуються уповноваженими представниками обох Сторін та скріплюються печатками Сторін.

- Термін та місце поставки товару

- Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, затверджені в установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, термінів придатності, найменування, виробника.

- Строк поставки Товару: до 23 серпня 2022 року.

Приймаючи до уваги п.1.4. цього Договору, строк поставки Товару за взаємною згодою Сторін може бути продовжений на строк дії воєнного стану в Україні (за умови його продовження) але в будь-якому випадку не пізніше ніж до 23 грудня 2022 року.

- Місце поставки: Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 24.

- Товар повинен мати всі необхідні супроводжувальні документи, зокрема видаткові накладні та рахунки-фактури. Накладні за вмістом інформації повинні дублювати Специфікацію (Додаток №1 до цього Договору), в тому числі дату та номер цього Договору, назву Товару, одиниці виміру та ціну.

- Права та обов'язки сторін

- Замовник зобов’язаний:

- Своєчасно та в повному обсязі оплатити поставлений Товар.

- Прийняти поставлений Товар, згідно з накладною та рахунком-фактурою.

- Замовник має право:

- У разі невиконання будь-яких зобов’язань Постачальником в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши про це Постачальника у семиденний термін.

- Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

- Зменшувати обсяг закупівлі Товару у строки, встановлені цим Договором.

- Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення Постачальником документів, необхідних для оплати за цим Договором (актів прийому-передачі Товару, рахунків та ін.).

- Постачальник зобов’язаний:

    - Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

    - Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим цим Договором.

- Постачальник має право:

- Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

- Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків

- Замовник має право в односторонньому порядку зменшити обсяг закупівлі, визначений у цьому Договорі, у зв`язку зі зменшенням бюджетних призначень на зазначені цілі, повідомивши письмово Постачальника протягом 14 робочих днів з дня виникнення таких обставин.

- Відповідальність сторін

- У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

- У разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі партії Товару, заявленої Замовником, Постачальник сплачує на користь Замовника неустойку в розмірі 1% від суми непоставленого в строк Товару, за кожний день затримки.

- За порушення умов Договору щодо якості Товару стягується штраф у розмірі 5 % від вартості неякісного Товару.

- Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань.

- У разі затримки поставки Товару, більш як на один місяць понад строку передбаченого цим Договором, Покупець має право в односторонньому порядку достроково припинити дію цього Договору (повідомивши про це Постачальника письмово) стосовно непоставленого товару без будь-якої компенсації за збитки, які Постачальник може понести у зв’язку з таким розірванням  цього Договору.

- Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим Договором та чиним законодавством України, крім сплати штрафних санкцій зобов’язана відшкодувати завдані таким порушенням збитки іншій Стороні, чиї права або законні інтереси було порушено.

- У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

- Обставини непереборної сили

- Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

- Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 30 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

- Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промислової палатою.

- У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

- Вирішення спорів

- У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

- У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно чинному законодавству України.

- Строк дії договору

- Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, що виникли до дня припинення дії цього Договору (включаючи поставку та оплату за поставлений товар).

- Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

- Усі додатки до цього Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору, та є його  невід’ємною частиною.

- Інші умови

- На момент укладення цього Договору Постачальник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах. Замовник є державною бюджетною неприбутковою установою.

- Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, регулюються згідно з чинним законодавством України.

- Постачальник зобов'язався дотримувати конфіденційність інформації в рамках цього Договору і не розголошувати її третім особам, а також у відповідності із Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Сторони згодні на обробку і зберігання персональних даних для здійснення повноважень за даним Договором.

- Додатки до договору

- Невід'ємною частиною цього Договору є - Специфікація (Додаток № 1 до цього Договору).

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

| Замовник: | Постачальник: |
| --- | --- |
| ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» |  |
| Юридична адреса та індекс: Україна, 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка,24. Телефон / факс: (044) 206-50-10; (044) 284-03-11. Р/р UA 318201720343100002000011825 UA 718201720343191002200011825 в ДКCУ, м. Київ Код банку 820172, код ЄДРПОУ 26385055 Центр внесено в реєстр неприбуткових організацій та присвоєно код неприбутковості 0031 |  |

| _________________________________ М.П. | ____________________________ М.П. |
| --- | --- |

|  | Додаток 1 до Договору №______ про закупівлю від «___»_________2022 року |
| --- | --- |

Специфікація

| № п/п | Назва предмету закупівлі згідно з документацією до спрощеної закупівлі | Торгова назва предмету закупівлі згідно з документами виробника | Виробник, країна походження | Одиниця виміру | К-сть | Ціна за од. виміру (без ПДВ) грн. | Ціна за од. виміру (з ПДВ) грн. | Ставка, ПДВ, %. | Загальна вартість без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна ціна ТОВАРУ: ____________ (словами) грн. в т.ч. ПДВ ___________ та загальна ціна Товару без ПДВ __ |

| Замовник: | Постачальник: |
| --- | --- |
| Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» |  |
| __________________ ___________________ _________________ М.П. | ____________________ М.П. |

* Зазначені в цьому додатку умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.  Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупіель.