| Додаток 3 до тендерної документації ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ) на закупівлю по предмету Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Зірочка» по вул. Ярослава Мудрого (Кірова), 3 в м. Бровари Київської області. Коригування. Додаткові роботи: 45214000-0 Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент). |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на знесення зелених насаджень_ |  |  |  |
| 1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см | шт | 2 |  |
| 2 | Корчування пнів у грунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см | пнів | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 01-01-02 на демонтаж |  |  |  |
| 3 | Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів | м3 | 994,296 |  |
| 4 | Розбирання бутових фундаментів | м3 | 54,18 |  |
| 5 | Перевезення сміття до 30 км | т | 322,158 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на земляні роботи додатково |  |  |  |
| 6 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 1 (зворотня засипка) | м3 | 1094,5 |  |
| 7 | Пісок річковий | м3 | 1094,5 |  |
| 8 | Планування площ ручним способом, група грунтів 1 | м2 | 564 |  |
| 9 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 | 1094,5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на щебенево-піщана подушка під фундаменти |  |  |  |
| 10 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | м3 | 176,07 |  |
| 11 | Улаштування основи під фундаменти: піщаної | м3 | 211,29 |  |
| 12 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | м3 | 316,93 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на гідроізоляція фундаменту |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Зовнішні стіни фундаменту на позн. нижче 0/П.Р.З. |  |  |  |
| 13 | Улаштування гідроізоляції рулонної з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 298 |  |
| 14 | Праймер бітумний Техноніколь №01 | кг | 104,3 |  |
| 15 | Руберойд наплавлюваний ЕПП-2,5 | м2 | 679,44 |  |
| 16 | Теплоізоляція виробами з пінопласту полістирольного на клеї стін і колон прямокутних | м3 | 9,256 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Плити пінополістирольні екструзійні товщина 50 мм (типу Саrbоn Рrоf RF) | м2 | 71,2 |  |
| 18 | Плити пінополістирольні екструзійні товщина 80 мм (типу Саrbоn Рrоf RF) | м2 | 71,2 |  |
| 19 | Клей для приклеювання теплоізоляційних плит Сеrеsіt СТ 83 | кг | 854,4 |  |
| 20 | Дюбель тарілчастий 10x140 | шт | 570 |  |
| 21 | Дюбель тарілчастий 10x200 | шт | 570 |  |
| 22 | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом | м2 | 71,2 |  |
| 23 | Дренажна мембрана (типу Ізоліт) | м2 | 74,05 |  |
| 24 | Дюбель з гумовим ущільнювачем Ізоліт | шт | 214 |  |
| 25 | Стрічка гідроізоляційна Sikaplan WP Tape 200 (Sika Dilatec E-220) | м | 34,5 |  |
| 26 | Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом | м2 | 71,2 |  |
| 27 | Геотекстиль TYРАR SF-40 | м2 | 74,05 |  |
| 28 | Кріплення з металевою шайбою | шт | 214 |  |
|  | Роздiл 2. Цоколь на позн. 0 |  |  |  |
| 29 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "СЕRЕSІT", стіни гладкі | м2 | 23,21 |  |
| 30 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати Іzоvаt 135 кг/м3 | м3 | 3,644 |  |
| 31 | Суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 278,52 |  |
| 32 | Дюбель тарілчастий 10x180 | шт | 188 |  |
| 33 | Склосітка армуюча Сеrеsіt СТ-325 | м2 | 26,69 |  |
| 34 | Штукатурка декоративна "камінцева", Сеrеsіt СТ 77, зерно 2,5 мм | кг | 97,48 |  |
| 35 | Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | -23,21 |  |
|  | Роздiл 3. Внутрішні стіни фундаменту на позн. нижче 0 |  |  |  |
| 36 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм | м2 | 1195,12 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної. На кожний наступний шар, товщиною 1 мм, додавати до норми 11-4-5 | м2 | 1195,12 |  |
| 38 | Суміш гідроізоляційна двохкомпонентна Сеrеsіt СR 66 | кг | 4780,48 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на каркас КР_ |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Фундаменти |  |  |  |
|  | Роздiл 2. ФСм 2 |  |  |  |
| 39 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм | м3 | 6 |  |
|  | Вiддiл 3. Входи монолітні |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вм3 |  |  |  |
| 40 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | м3 | 1,45 |  |
| 41 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ | м3 | 7,95 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,03479 |  |
| 43 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,02351 |  |
|  | Роздiл 2. Вм6 |  |  |  |
| 44 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | м3 | 1 |  |
| 45 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ | м3 | 2,23 |  |
| 46 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,00754 |  |
| 47 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,06248 |  |
|  | Вiддiл 4. Колона Км1 |  |  |  |
| 48 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м | м3 | 0,3 |  |
| 49 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 0,01785 |  |
| 50 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0180285 |  |
| 51 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм | м3 | 0,3 |  |
|  | Вiддiл 8. Пілон Пзм 1-1шт. |  |  |  |
| 52 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | м3 | 0,37 |  |
| 53 | Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м | м3 | 6,84 |  |
| 54 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм | т | 0,60401 |  |
| 55 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,02711 |  |
| 56 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0384 |  |
| 57 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,4733 |  |
| 58 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20-22 мм | т | 0,0652 |  |
| 59 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм | м3 | 6,84 |  |
| 60 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,18995 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на металоконструкції |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Огорожа сходів |  |  |  |
| 61 | Установлення металевої огорожі без поручня | м | 94,883 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Обгородження покрівель перилами | м | 46,251 |  |
|  | Роздiл 2. Пергола |  |  |  |
| 63 | Виготовлення естакад під трубопровід, галерей | т | 14,2712 |  |
| 64 | Сталь штабова | т | 8,223282 |  |
| 65 | Швеллер №30 | т | 3,55833 |  |
| 66 | Труба ф350, t=9 мм | т | 2,98908 |  |
| 67 | Монтаж уніфікованих естакад прогоном до 18 м одноярусних | т | 14,2712 |  |
|  | Роздiл 3. Сходи |  |  |  |
| 68 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 2,86945 |  |
| 69 | Швеллер №22 | т | 0,3241056 |  |
| 70 | Сталь кутова | т | 0,4724844 |  |
| 71 | Швеллер №18 | т | 0,8074338 |  |
| 72 | Сталь штабова | т | 0,03746 |  |
| 73 | Лист сталевий з ромбічним рифленням t=4 мм | т | 1,2856528 |  |
| 74 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 2,86945 |  |
| 75 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 2,14127 |  |
| 76 | Швеллер №22 | т | 0,0339518 |  |
| 77 | Сталь кутова | т | 0,273162 |  |
| 78 | Швеллер №18 | т | 0,41304 |  |
| 79 | Сталь штабова | т | 0,0309414 |  |
| 80 | Лист сталевий з ромбічним рифленням t=4 мм | т | 0,6147152 |  |
| 81 | Труба профильная | т | 0,9022508 |  |
| 82 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 2,14127 |  |
|  | Роздiл 4. Пілон Пм 1– 1 шт |  |  |  |
| 83 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 2,47611 |  |
| 84 | Сталь кутова | т | 1,95784848 |  |
| 85 | Сталь штабова | т | 0,5975 |  |
| 86 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м складеного перерізу масою до 3 т | т | 2,40239 |  |
|  | Роздiл 5. Фарбування |  |  |  |
| 87 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/ | м2 | 87 |  |
| 88 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /гратчастих поверхонь/ | м2 | 87 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на стіни |  |  |  |
| 89 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | м3 | 15,9 |  |
| 90 | Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | м2 | 10,2 |  |
| 91 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 | 31,2 |  |
| 92 | Гіпсокартон ВЛАГ, 2500_1200_12,5 мм | м2 | 131,04 |  |
| 93 | Профіль UW-50, товщина 0,55 (0,6) мм | м | 25,8 |  |
| 94 | Профіль CW-50, товщина 0,55 (0,6) мм | м | 75,2 |  |
| 95 | Шпаклівка Fugеnfullеr | кг | 34 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Стрічка для швів | м | 168,4 |  |
| 97 | Стрічка ущільнювальна 30мм | м | 45 |  |
| 98 | Саморізи 9,5 | шт | 190 |  |
| 99 | Саморізи 35мм | шт | 1600 |  |
| 100 | Дюбель 4х100 мм | шт | 78 |  |
| 101 | Улаштування перегородок щитових | м2 | 9,2 |  |
| 102 | Щитові конструкції ПВХ | м2 | 9,2 |  |
| 103 | Піна монтажна | л | 1,22 |  |
| 104 | Шуруп-дюбель 150 мм | шт | 24 |  |
| 105 | Монтаж перегородок стальних | м2 | 21,4 |  |
| 106 | Сендвіч-панель НГ 150мм, ЕІ60 | м2 | 21,4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на покрівля_ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Плити покриття каналів |  |  |  |
| 107 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 5 |  |
| 108 | Плита перекриття лотків ПТ75.180.14-6 | шт | 1 |  |
| 109 | Плита перекриття лотків ПТ75.240.14-6 | шт | 3 |  |
| 110 | Плита перекриття лотків ПТ300.120.12-62109 | шт | 1 |  |
| 111 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100 на ухил 100-20 | м2 | 10,129 |  |
| 112 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 100/додати 40 мм | м2 | 10,129 |  |
| 113 | Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 11,64835 |  |
| 114 | Руберойд наплавлюваний 4 мм | м2 | 26,562 |  |
| 115 | Улаштування крапельника | м2 | 6,42 |  |
|  | Роздiл 2. Покрівля тип1 |  |  |  |
| 116 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 8,207 |  |
| 117 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 56,6 |  |
| 118 | Плівка гідроізоляційна | м2 | 62,37 |  |
| 119 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар | м2 | 56,6 |  |
| 120 | Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар | м2 | 56,6 |  |
| 121 | Плити теплоізоляційні ІZОVАT 145 | м3 | 15,74046 |  |
| 122 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100 | м2 | 56,6 |  |
| 123 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних розчин М 100/додати 30 мм | м2 | 56,6 |  |
| 124 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 56,6 |  |
| 125 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,2307232 |  |
| 126 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці | м2 | 27,6 |  |
| 127 | Геотекстиль тканого полієстера | м2 | 31,188 |  |
| 128 | Улаштування ПВХ-мембрани | м2 | 27,6 |  |
| 129 | Дюбель покрівельний телескопичний | шт | 110 |  |
| 130 | Саморіз покрівельний | шт | 110 |  |
| 131 | Шайба тарілчаста | шт | 110 |  |
| 132 | ПВХ-мембрана типу Protan SE | м2 | 31,464 |  |
| 133 | Монтаж элементів кріплення | м | 68,94 |  |
| 134 | Планка Вівал прижимна оцинкована | м | 33,7806 |  |
| 135 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних матеріалів на бітумній мастиці (примикання) | м2 | 40 |  |
| 136 | Геотекстиль тканого полієстера | м2 | 45,2 |  |
| 137 | Улаштування ПВХ-мембрани (примикання) | м2 | 40 |  |
| 138 | Дюбель покрівельний телескопичний | шт | 160 |  |
| 139 | Саморіз покрівельний | шт | 160 |  |
| 140 | Шайба тарілчаста | шт | 160 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | ПВХ-мембрана типу Protan SE | м2 | 45,6 |  |
| 142 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі(єндови) | м2 | 7,2 |  |
|  | Роздiл 3. Інше |  |  |  |
| 143 | Установлення воронок зливних | шт | 9 |  |
| 144 | Воронка | шт | 9 |  |
| 145 | Установлення аераторів | шт | 11 |  |
| 146 | Аератор | шт | 11 |  |
| 147 | Улаштування дрібних покриттів парапети | м2 | 125,52 |  |
| 148 | Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 25 мм | м2 | 23 |  |
| 149 | Ламели из водостойкой фанеры 2000х200х20мм | м2 | 230 |  |
|  | Роздiл 4. Вхідна група №3 |  |  |  |
| 150 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією Церезит. Стіни гладкі | м2 | 10,12 |  |
| 151 | Плити теплоізоляційні ІZОVАT 145 | м3 | 1,62426 |  |
| 152 | Клейова суміш | кг | 121,44 |  |
| 153 | Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою термоголівкою 10х200 | шт | 81,7696 |  |
| 154 | Склосітка армуюча | м2 | 11,638 |  |
| 155 | Універсальна грунтувальна суміш | л | 1,7204 |  |
| 156 | Мінеральна штукатурка | кг | 27,324 |  |
| 157 | Силікатна фарба | кг | 5,08024 |  |
|  | Роздiл 5. Вхідна група №4 |  |  |  |
| 158 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією Церезит. Стіни гладкі | м2 | 15,3 |  |
| 159 | Плити теплоізоляційні ІZОVАT 145 | м3 | 2,45565 |  |
| 160 | Клейова суміш | кг | 183,6 |  |
| 161 | Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою термоголівкою 10х200 | шт | 123,624 |  |
| 162 | Склосітка армуюча | м2 | 17,595 |  |
| 163 | Універсальна грунтувальна суміш | л | 2,601 |  |
| 164 | Мінеральна штукатурка | кг | 41,31 |  |
| 165 | Силікатна фарба | кг | 7,6806 |  |
| 166 | Установлення воронок зливних | шт | 2 |  |
| 167 | Воронка | шт | 2 |  |
| 168 | Установлення аераторів | шт | 1 |  |
| 169 | Аератор | шт | 1 |  |
| 170 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 1,9845 |  |
| 171 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 18,9 |  |
| 172 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини/додати 15 мм | м2 | 18,9 |  |
| 173 | Гідроізоляція рулонна, наплавлена | м2 | 18,9 |  |
| 174 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 6,615 |  |
| 175 | Гідроізоляція наплавлювана | м2 | 43,092 |  |
| 176 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 18,9 |  |
| 177 | Геотекстиль термічно скріплений | м2 | 20,79 |  |
| 178 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 18,9 |  |
| 179 | Профільна мембрана геотекстиль (типу Ізоліт) | м2 | 20,79 |  |
| 180 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 18,9 |  |
| 181 | Геотекстиль термічно скріплений | м2 | 20,79 |  |
| 182 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 18,9 |  |
| 183 | Плити теплоізоляційні ТЕХНОНИКОЛЬ САRBОN РRОF | м3 | 4,24116 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 18,9 |  |
| 185 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 30 мм | м2 | 18,9 |  |
| 186 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 18,9 |  |
| 187 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,0752598 |  |
| 188 | Улаштування покриттів з керамічних плиток (неслизьких) на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 18,9 |  |
| 189 | Улаштування дрібних покриттів парапети | м2 | 27,39 |  |
|  | Роздiл 6. Вхідна група №5 |  |  |  |
| 190 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією Церезит. Стіни гладкі | м2 | 8,4 |  |
| 191 | Плити теплоізоляційні ІZОVАT 145 | м3 | 1,3482 |  |
| 192 | Клейова суміш | кг | 100,8 |  |
| 193 | Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою термоголівкою 10х200 | шт | 67,872 |  |
| 194 | Склосітка армуюча | м2 | 9,66 |  |
| 195 | Універсальна грунтувальна суміш | л | 1,428 |  |
| 196 | Мінеральна штукатурка | кг | 22,68 |  |
| 197 | Силікатна фарба | кг | 4,2168 |  |
| 198 | Установлення воронок зливних | шт | 1 |  |
| 199 | Воронка | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на вікна та двері_ |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Двері |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Металеві |  |  |  |
| 200 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 6,069 |  |
| 201 | Блоки дверні металеві | м2 | 6,069 |  |
|  | Роздiл 2. ДСП |  |  |  |
| 202 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 | м2 | 56,595 |  |
| 203 | Двері прихованого монтажу | м2 | 56,595 |  |
|  | Роздiл 3. Огородження засклених дверей |  |  |  |
| 204 | Огородження перилами | м | 102,32 |  |
|  | Вiддiл 2. Вікна |  |  |  |
| 205 | Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній | м | 76,665 |  |
| 206 | Піна монтажна | л | 10,66 |  |
| 207 | Дошки пiдвiконнi внутрішні | м | 78,581625 |  |
| 208 | Огородження перилами | м | 1,84 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на фасад |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вентильований фасад |  |  |  |
| 209 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань | м2 | 799,2 |  |
| 210 | Плити теплоізоляційні ІZОVАT 135 | м3 | 125,874 |  |
| 211 | Фіброцементні плити Еquіtоnе | м2 | 977,4216 |  |
| 212 | Система кріплень, комплект | м2 | 799,2 |  |
| 213 | Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб | м2 | 83,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | Відлив з оцинкованої сталі пофарбований з крипленням | м | 30 |  |
| 215 | Конструкції відкосів | м | 77,1 |  |
| 216 | Установлення вентиляційних решіток на вентильованому фасаді | грати | 2 |  |
| 217 | Вентиляційна решітка | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією Церезит |  |  |  |
| 218 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією Церезит. Стіни гладкі | м2 | 1038,1 |  |
| 219 | Плити теплоізоляційні ІZОVАT 145 | м3 | 166,61505 |  |
| 220 | Клейова суміш | кг | 12457,2 |  |
| 221 | Дюбель зі сталевим штифтом і пластиковою термоголівкою 10х200 | шт | 8387,848 |  |
| 222 | Склосітка армуюча | м2 | 1193,815 |  |
| 223 | Універсальна грунтувальна суміш | л | 176,477 |  |
| 224 | Мінеральна штукатурка | кг | 2802,87 |  |
| 225 | Силікатна фарба | кг | 521,1262 |  |
| 226 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт | м2 вп | 1837,3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на підлоги_ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. П1. Загальні приміщення на грунті |  |  |  |
| 227 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 115,1 |  |
| 228 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів | м2 | 115,1 |  |
| 229 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 40,285 |  |
| 230 | Гідроізоляція наплавлювана | м2 | 132,365 |  |
| 231 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 115,1 |  |
| 232 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 50 мм | м2 | 115,1 |  |
| 233 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 115,1 |  |
| 234 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,4583282 |  |
| 235 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші типу Сеrеzіt СN-69 товщиною 5 мм | м2 | 115,1 |  |
| 236 | Самовирівнювальна суміш Сеrеsіt DG | кг | 1035,9 |  |
| 237 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 6,906 |  |
| 238 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї | м2 | 115,1 |  |
| 239 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 6,906 |  |
| 240 | Клей для покриття Fоrbо 522(418) | кг | 31,077 |  |
| 241 | Рулонне пвх покриття Fоrbо surеstер 2 mm | м2 | 117,402 |  |
|  | Роздiл 2. П2 Загальні приміщення на поверхах |  |  |  |
| 242 | Шумоізолююча прокладка з спіненого поліетилену | м2 | 170,7 |  |
| 243 | Шумоізолююча прокладка з спіненого поліетилену 10мм. | м2 | 187,77 |  |
| 244 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 170,7 |  |
| 245 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 65 мм | м2 | 170,7 |  |
| 246 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші типу Сеrеzіt СN-69 товщиною 5 мм | м2 | 170,7 |  |
| 247 | Самовирівнювальна суміш Сеrеsіt DG | кг | 1536,3 |  |
| 248 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 10,242 |  |
| 249 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї | м2 | 170,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 10,242 |  |
| 251 | Клей для покриття Fоrbо 522(418) | кг | 46,089 |  |
| 252 | Рулонне пвх покриття Fоrbо surеstер 2 mm | м2 | 174,114 |  |
|  | Роздiл 3. П3 Вологі приміщення (вбиральні та душові) на грунті |  |  |  |
| 253 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 95,9 |  |
| 254 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 95,9 |  |
| 255 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 95,9 |  |
| 256 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,3818738 |  |
| 257 | Гідроізоляція полімерцементна Сеrеzіt СR-65 в два шари по праймеру, армована склосіткою,товщиною 5 мм | м2 | 95,9 |  |
| 258 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 33,565 |  |
| 259 | Склосітка армуюча | м2 | 112,203 |  |
| 260 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 | кг | 575,4 |  |
| 261 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 95,9 |  |
|  | Роздiл 4. П4. Вологі приміщення (вбиральні та душові) на поверхах |  |  |  |
| 262 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 37,7 |  |
| 263 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів | м2 | 37,7 |  |
| 264 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 13,195 |  |
| 265 | Гідроізоляція наплавлювана | м2 | 43,355 |  |
| 266 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 37,7 |  |
| 267 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 47,5 мм | м2 | 37,7 |  |
| 268 | Гідроізоляція полімерцементна Сеrеzіt СR-65 в два шари по праймеру, армована склосіткою,товщиною 5 мм | м2 | 37,7 |  |
| 269 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 13,195 |  |
| 270 | Склосітка армуюча | м2 | 64,09 |  |
| 271 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 | кг | 226,2 |  |
| 272 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 37,7 |  |
|  | Роздiл 5. П5. Технічні приміщення на грунті |  |  |  |
| 273 | Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим | м2 | 200,4 |  |
| 274 | Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів | м2 | 200,4 |  |
| 275 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 70,14 |  |
| 276 | Гідроізоляція наплавлювана | м2 | 230,46 |  |
| 277 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 200,4 |  |
| 278 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 40 мм | м2 | 200,4 |  |
| 279 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 200,4 |  |
| 280 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,7979928 |  |
| 281 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 200,4 |  |
|  | Роздiл 6. П6. Технічні приміщення на поверхах |  |  |  |
| 282 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 16,3 |  |
| 283 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 55 мм | м2 | 16,3 |  |
| 284 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 16,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,0649066 |  |
| 286 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16,3 |  |
|  | Роздiл 7. П7. Площадки входів та пандуси (вхідна группа № 1) |  |  |  |
| 287 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 45 |  |
| 288 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 30 мм | м2 | 45 |  |
| 289 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 45 |  |
| 290 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,17919 |  |
| 291 | Гідроізоляція полімерцементна Сеrеzіt СR-65 в два шари по праймеру, армована склосіткою,товщиною 5 мм | м2 | 45 |  |
| 292 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 15,75 |  |
| 293 | Склосітка армуюча | м2 | 49,5 |  |
| 294 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 | кг | 270 |  |
| 295 | Улаштування покриттів наливних товщиною 15 мм | м2 | 45 |  |
| 296 | Покриття поліуританове наливне, що запобігає ковзанню (типу Гумибосорт або аналог), комплект | м2 | 45 |  |
|  | Роздiл 8. П8. Площадки входів та пандуси (вхідні групи) |  |  |  |
| 297 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 34,1 |  |
| 298 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 30 мм | м2 | 34,1 |  |
| 299 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 34,1 |  |
| 300 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,1357862 |  |
| 301 | Гідроізоляція полімерцементна Сеrеzіt СR-65 в два шари по праймеру, армована склосіткою,товщиною 5 мм | м2 | 34,1 |  |
| 302 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 11,935 |  |
| 303 | Склосітка армуюча | м2 | 37,51 |  |
| 304 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 | кг | 204,6 |  |
| 305 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 34,1 |  |
|  | Роздiл 9. П9. Балкони |  |  |  |
| 306 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 7,1 |  |
| 307 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 20 мм | м2 | 7,1 |  |
| 308 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 7,1 |  |
| 309 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,0282722 |  |
| 310 | Гідроізоляція полімерцементна Сеrеzіt СR-65 в два шари по праймеру, армована склосіткою,товщиною 5 мм | м2 | 7,1 |  |
| 311 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 2,485 |  |
| 312 | Склосітка армуюча | м2 | 7,81 |  |
| 313 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 | кг | 42,6 |  |
| 314 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 7,1 |  |
|  | Роздiл 10. П10. Внутрішні сходи |  |  |  |
| 315 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші типу Сеrеzіt СN-69 товщиною 5 мм | м2 | 46,5 |  |
| 316 | Самовирівнювальна суміш Сеrеsіt DG | кг | 418,5 |  |
| 317 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 2,79 |  |
| 318 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї | м2 | 46,5 |  |
| 319 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 2,79 |  |
| 320 | Клей для покриття Fоrbо 522(418) | кг | 12,555 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | Рулонне пвх покриття Fоrbо surеstер 2 mm | м2 | 47,43 |  |
|  | Роздiл 11. П11. Тераси та експлуатована покрівля |  |  |  |
| 322 | Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном | м3 | 6,4155875 |  |
| 323 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 80,5 |  |
| 324 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 10 мм | м2 | 80,5 |  |
| 325 | Гідроізоляція рулонна, наплавлена по праймеру - 5мм. | м2 | 80,5 |  |
| 326 | ПРАЙМЕР під гідроізоляцію | кг | 28,175 |  |
| 327 | Гідроізоляція наплавлювана | м2 | 185,15 |  |
| 328 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 80,5 |  |
| 329 | Профільна мембрана геотекстиль (типу Ізоліт) | м2 | 88,55 |  |
| 330 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 80,5 |  |
| 331 | Плити теплоізоляційні ТЕХНОНИКОЛЬ САRBОN РRОF | м3 | 18,0642 |  |
| 332 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 80,5 |  |
| 333 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 30 мм | м2 | 80,5 |  |
| 334 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 80,5 |  |
| 335 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,320551 |  |
| 336 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 80,5 |  |
|  | Роздiл 12. П12. Приміщення постійного перебування дітей (на грунті) |  |  |  |
| 337 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 123,5 |  |
| 338 | Плити теплоізоляційні ТЕХНОНИКОЛЬ САRBОN РRОF | м3 | 2,5194 |  |
| 339 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 123,5 |  |
| 340 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 35 мм | м2 | 123,5 |  |
| 341 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 123,5 |  |
| 342 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,491777 |  |
| 343 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші типу Сеrеzіt СN-69 товщиною 5 мм | м2 | 123,5 |  |
| 344 | Самовирівнювальна суміш Сеrеsіt DG | кг | 1111,5 |  |
| 345 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 7,41 |  |
| 346 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї | м2 | 123,5 |  |
| 347 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 7,41 |  |
| 348 | Клей для покриття Fоrbо 522(418) | кг | 33,345 |  |
| 349 | Рулонне пвх покриття Fоrbо surеstер 2 mm | м2 | 125,97 |  |
|  | Роздiл 13. П13. Приміщення постійного перебування дітей (на поверхах) |  |  |  |
| 350 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 174,8 |  |
| 351 | Плити теплоізоляційні ТЕХНОНИКОЛЬ САRBОN РRОF | м3 | 3,56592 |  |
| 352 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 174,8 |  |
| 353 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 55 мм | м2 | 174,8 |  |
| 354 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 174,8 |  |
| 355 | ВР-І Ф 4 50х50 | т | 0,6960536 |  |
| 356 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші типу Сеrеzіt СN-69 товщиною 5 мм | м2 | 174,8 |  |
| 357 | Самовирівнювальна суміш Сеrеsіt DG | кг | 1573,2 |  |
| 358 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 10,488 |  |
| 359 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї | м2 | 174,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | Грунтовка Fоrbо 050 еurорrіmеr mіх | кг | 10,488 |  |
| 361 | Клей для покриття Fоrbо 522(418) | кг | 47,196 |  |
| 362 | Рулонне пвх покриття Fоrbо surеstер 2 mm | м2 | 178,296 |  |
|  | Роздiл 14. П14. Зовнішні сходи |  |  |  |
| 363 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 15,1 |  |
|  | Роздiл 15. П16 Приміщення 54,55 (паркет) |  |  |  |
| 364 | Шумоізолююча прокладка з спіненого поліетилену | м2 | 118,8 |  |
| 365 | Шумоізолююча прокладка з спіненого поліетилену 10мм. | м2 | 130,68 |  |
| 366 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 118,8 |  |
| 367 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | м2 | 118,8 |  |
| 368 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші типу Сеrеzіt СN-69 товщиною 5 мм | м2 | 118,8 |  |
| 369 | Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88 | кг | 8,9694 |  |
| 370 | Грунтовка Thоmsіt RS 777 | кг | 23,4036 |  |
| 371 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 869,616 |  |
| 372 | Улаштування покриттів з щитів паркетних | м2 | 118,8 |  |
| 373 | Паркетна система Smаrt-Fіt 28 mm | м2 | 120,582 |  |
|  | Роздiл 16. Плінтуси,галтелі,захисний профіль для сходів |  |  |  |
| 374 | Монтаж стальних плінтусів | м | 196,4 |  |
| 375 | Плінтус прихованого монтажа під LЕD освітлення | м | 42,824 |  |
| 376 | Плінтус прихованого монтажа | м | 10,908 |  |
| 377 | Плінтус накладний | м | 144,632 |  |
| 378 | Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами | м | 46,4 |  |
| 379 | Плінтус дерев яний | м | 37,168 |  |
| 380 | Плінтус прихованого монтажа МДФ | м | 9,696 |  |
| 381 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 | м | 250 |  |
| 382 | Захисний профіль для сходів TKNG А 45 2.5 m | м | 126,25 |  |
| 383 | Галтель НК 25/25 | м | 126,25 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-012 на опорядження_ |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. Стеля |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Гіпсокартон по металевому каркасу під фарбування |  |  |  |
| 384 | Улаштування каркасу однорівневих стель із металевих профілів | м2 | 95,2 |  |
| 385 | Саморізи 3,5_9 мм | шт | 1485 |  |
| 386 | Дюбель 6_40 мм | шт | 160 |  |
| 387 | Дюбель металевий 6_40 мм | шт | 67 |  |
| 388 | Профиль СД-60/27 | м | 243 |  |
| 389 | Профиль УД-28/27 | м | 86 |  |
| 390 | Подовжувач профілів 60/27 | шт | 29 |  |
| 391 | З'єднувач подовжній | шт | 162 |  |
| 392 | Подвіси з тягами | шт | 67 |  |
| 393 | Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану | м | 86 |  |
| 394 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь стель гіпсокартонними листами. | м2 | 95,2 |  |
| 395 | Гіпсокартон стельовий 9,5 мм | м2 | 99,96 |  |
| 396 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 33,9864 |  |
| 397 | Сiтка армувальна серпянка | м | 94,248 |  |
| 398 | Саморіз 3,5х25 мм | шт | 1999,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 95,2 |  |
| 400 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 142,8 |  |
| 401 | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 95,2 |  |
| 402 | Фарба латексна | кг | 31,416 |  |
|  | Роздiл 2. Фарбування по вирівнюючій штукатурці |  |  |  |
| 403 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель, товщина шару 10 мм | м2 | 775,2 |  |
| 404 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 775,2 |  |
| 405 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 1162,8 |  |
| 406 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 775,2 |  |
| 407 | Фарба латексна | кг | 255,816 |  |
|  | Роздiл 3. Підвісна система типу Армстронг Sierra OP Tegular або аналог |  |  |  |
| 408 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 109,7 |  |
| 409 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 109,7 |  |
| 410 | Сітчаста стеля Армстронг Mеsh з підвісной системой | м2 | 109,7 |  |
|  | Роздiл 4. Система Mеtаl Bufflеs V-Р 500 або аналог |  |  |  |
| 411 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 101,62 |  |
| 412 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 101,62 |  |
| 413 | Стеля Mеtаl Bufflеs V-Р 500 | м2 | 101,62 |  |
|  | Роздiл 5. Система Орtіmа Bufflеs або аналог |  |  |  |
| 414 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 118 |  |
| 415 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 118 |  |
| 416 | Стеля Орtіmа Bufflеs | м2 | 118 |  |
|  | Вiддiл 2. Стіни |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Фарбування по вирівнюючій штукатурці |  |  |  |
| 417 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 33,86 |  |
| 418 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | -33,86 |  |
| 419 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 1697,7 |  |
| 420 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додати 1,0 мм | м2 | 1697,7 |  |
| 421 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 3395,4 |  |
| 422 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1697,7 |  |
| 423 | Фарба латексна | кг | 560,241 |  |
|  | Роздiл 2. Плитка |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 424 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 243,88 |  |
| 425 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | -243,88 |  |
| 426 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 872,64 |  |
| 427 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 | кг | 4537,728 |  |
| 428 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 aguastatic | кг | 395,30592 |  |
| 429 | Плитки керамогранітні 300х300 | м2 | 881,3664 |  |
|  | Роздiл 3. Опорядження панелями HРL |  |  |  |
| 430 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 168 |  |
| 431 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | -168 |  |
| 432 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 168 |  |
| 433 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 168 |  |
| 434 | Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 168 |  |
| 435 | HРL панелі | м2 | 176,4 |  |
|  | Роздiл 4. Опорядження ГКЛ |  |  |  |
| 436 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 316,62 |  |
| 437 | Гіпсокартон ВЛАГ, 2500_1200_12,5 мм | м2 | 332,451 |  |
| 438 | Шпаклівка Fugеnfullеr | кг | 100,558512 |  |
| 439 | Стрічка для швів | м | 278,6256 |  |
| 440 | Шпаклювання стін, мінеральною шпаклівкою | м2 | 316,62 |  |
| 441 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 316,62 |  |
| 442 | Грунтовка Сеrеsіt СТ-17 Супер глубокого проникновения 10 л | кг | 45,688266 |  |
| 443 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 1139,832 |  |
| 444 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 316,62 |  |
| 445 | Фарба латексна | кг | 104,4846 |  |
|  | Вiддiл 3. Відкоси |  |  |  |
|  | Роздiл 2. ГКЛ на каркасі |  |  |  |
| 446 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 270 |  |
| 447 | Гіпсокартон ВЛАГ, 2500_1200_12,5 мм | м2 | 283,5 |  |
| 448 | Профиль УД-28/27 | м | 899,1 |  |
| 449 | Профиль СД-60/27 | м | 1236,6 |  |
| 450 | Саморізи 3,5_9 мм | шт | 4590 |  |
| 451 | Саморізи 3,5_25 мм | шт | 12420 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 | Дюбель 6_40 мм | шт | 3240 |  |
| 453 | Шпаклювання стін, мінеральною шпаклівкою | м2 | 270 |  |
| 454 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 270 |  |
| 455 | Грунтовка Сеrеsіt СТ-17 Супер глубокого проникновения 10 л | кг | 38,961 |  |
| 456 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126 | кг | 972 |  |
| 457 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 270 |  |
| 458 | Фарба латексна | кг | 89,1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на монтаж обладнання ТХ |  |  |  |
| 459 | Монтаж шафи холодильної | шт | 4 |  |
| 460 | Монтаж шафи пекарської | шт | 1 |  |
| 461 | Монтаж машини посудомийної | шт | 1 |  |
| 462 | Монтаж плити електричної | шт | 1 |  |
| 463 | Монтаж котла харчоварильного електричного | шт | 1 |  |
| 464 | Монтаж машини для нарізування сирих та варених овочів | шт | 1 |  |
| 465 | Монтаж машини для очищення корнеплодів в к-ті зі мегозбірником | шт | 1 |  |
| 466 | Монтаж машини кухонної універсальної | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-014 на обладнання ТХ, меблі, інвентар_ |  |  |  |
| 467 | ПЭ-0,51 Плита промышленная электрическая 3-х конфорочная | шт | 2 |  |
| 468 | Котел харчоварильні електричний | шт | 1 |  |
| 469 | Електрокип'ятильник, 100 л / год, 400х250х360 мм, 380 В, 10 кВт | шт | 1 |  |
| 470 | Універсальна кухонна машина | шт | 1 |  |
| 471 | М'ясорубка | шт | 1 |  |
| 472 | Картопелечистка | шт | 1 |  |
| 473 | Холодильна камера, 1400 л., | шт | 1 |  |
| 474 | Шафа холодильна | шт | 1 |  |
| 475 | Зонт витяжний, витяжка 75 м3/год, 1300х900х400 мм | шт | 2 |  |
| 476 | Ванна мийна із нерж. сталі 800х800х920 | шт | 5 |  |
| 477 | Зонт витяжний, витяжка 75 м3/год, 1800х900х400 мм | шт | 1 |  |
| 478 | Шафа холодильна 600х600х1800 | шт | 2 |  |
| 479 | Овочерізка машина | шт | 1 |  |
| 480 | Ванна мийна із нерж. сталі 530х530х870 | шт | 3 |  |
| 481 | Припливно-витяжний зонт, 1000х3500х400 мм, приплив 2400 м3/год, витяжка 3700 м3/год | шт | 1 |  |
| 482 | Хліборізка настільна | шт | 1 |  |
| 483 | Мийка побутова 500х600х250 | шт | 2 |  |
| 484 | Посудомийна машина ОLG11D, 695х720х1400 / 1850 мм, 380 В, 7.1 кВт V = 10 л, витрата води за цикл - 4 л, піключення ХВ, дренаж | шт | 1 |  |
| 485 | Піч пароконвекційна | шт | 1 |  |
| 486 | Ванна мийна 3-х секційна | шт | 2 |  |
| 487 | Шафа холодильна 0,7 м3 | шт | 3 |  |
| 488 | Шафа морозильна | шт | 2 |  |
| 489 | Меблі кухонні з вмонтованою мийкою | шт | 1 |  |
| 490 | Піч СВЧ побутова, 220В / 1Ф / 50Гц, 1.0 кВт, 525х305х478 мм | шт | 1 |  |
| 491 | Чайник електричний 1 кВт | шт | 1 |  |
| 492 | Стіл нейтральний вробничий, 1500х600х700 мм | шт | 5 |  |
| 493 | Машина пральна побутова з сушкою на 7кг | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 494 | Ванна мийна із нерж. сталі 1200х750х640 | шт | 1 |  |
| 495 | Гладильна машина | шт | 1 |  |
| 496 | Стіл виробничий 900х600х850 | шт | 7 |  |
| 497 | Стелаж металевий, 1200х550х2000 мм | шт | 4 |  |
| 498 | Гладильна машина | шт | 1 |  |
| 499 | Ларь для овочів | шт | 3 |  |
| 500 | Шафа загального призначення, 1000х600х1850 мм | шт | 12 |  |
| 501 | Стіл канцелярский, 1000х600х85 мм | шт | 3 |  |
| 502 | Стілець напмякий | шт | 58 |  |
| 503 | Шафа для посуду, 1000х500х1800 мм | шт | 2 |  |
| 504 | Шафа двосекційна на цоколі 640х346х1600 мм | шт | 20 |  |
| 505 | Шафа для одягу персональна | шт | 2 |  |
| 506 | Лава гімнастична | шт | 8 |  |
| 507 | Стіл дитячий 2-місний | шт | 18 |  |
| 508 | Стіл вихователя | шт | 12 |  |
| 509 | Стілець удитячий | шт | 38 |  |
| 510 | Стілець мякий для вчителя | шт | 12 |  |
| 511 | Шафа для іграшок | шт | 5 |  |
| 512 | Шафа для посібників | шт | 6 |  |
| 513 | Дошка грифельна приколочна | шт | 2 |  |
| 514 | Килим 3000х5600 | шт | 2 |  |
| 515 | Ліжко одномістне дитяче 1400х600 | шт | 36 |  |
| 516 | Шафа для зберігання постільної білизни | шт | 8 |  |
| 517 | Шафа 1050х400х1350 мм | шт | 2 |  |
| 518 | Телевізор | комплект | 2 |  |
| 519 | Вішалка для одягу настінна | шт | 12 |  |
| 520 | Шафа сушильний одежний, 800х500х2200 мм, 220 В, 1кВт | шт | 2 |  |
| 521 | Кушетка медична оглядова з регулюючим підголовником | шт | 2 |  |
| 522 | Зростомір металевий з вагами-підставкою для ніг і відкидною скамійкою, 400х400х2150 мм | шт | 1 |  |
| 523 | Шафа аптечна | шт | 1 |  |
| 524 | Стіл лікаря | шт | 2 |  |
| 525 | Стілець мякий для лікаря | шт | 2 |  |
| 526 | Опромінювач бактерицидний настінний | комплект | 5 |  |
| 527 | Шафа для документів | шт | 1 |  |
| 528 | Стерилізатор повітряний ГП-20 | комплект | 3 |  |
| 529 | Столик інструментальний | шт | 1 |  |
| 530 | Ліжко медичне дитяче | шт | 1 |  |
| 531 | Тумба приліжкова | шт | 1 |  |
| 532 | Столик процедурний пересувний, 640х480х890 мм | шт | 4 |  |
| 533 | Фортепіано акустичне | шт | 1 |  |
| 534 | Стілець напмякий | шт | 1 |  |
| 535 | Тумба приставна | шт | 1 |  |
| 536 | Кінь гімнастичний на фланцях тип 3 стрибковий чоловічий для змагань | шт | 1 |  |
| 537 | Стійки для стрибків в висоту | шт | 2 |  |
| 538 | Бревно гімнастичне з м'яким покриттям | шт | 1 |  |
| 539 | Бревно гімнастичне з м'яким покриттям | шт | 1 |  |
| 540 | Лава гімнастична | шт | 1 |  |
| 541 | Стелаж універсальний 1200х350х1800 | шт | 1 |  |
| 542 | Вежа для лазання | шт | 1 |  |
| 543 | Пилосос | шт | 1 |  |
| 544 | Стінка гімнастична тип 1 для дорослих | шт | 1 |  |
| 545 | Шафа-підставка для спорт інвентаря | шт | 4 |  |
| 546 | Велотренажер | шт | 1 |  |
| 547 | Бігова доріжка | шт | 1 |  |
| 548 | Контейнер для зберігання м’ячів пересувний | шт | 4 |  |
| 549 | Роздвижна драбина | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 550 | Мат гімнастичний 2000х1000х100 | шт | 2 |  |
| 551 | Баскетбольний щит 1800х1200 мм, баскетбольне кільце, ферма кріплення щита до стіни виносна | шт | 1 |  |
| 552 | Тонометр автоматичний | шт | 1 |  |
| 553 | Стіл виробничий 500х400х850 | шт | 4 |  |
| 554 | Персональний комп'ютер, ЖК-монітор 17 " | шт | 12 |  |
| 555 | Апарат копіювальний | шт | 1 |  |
| 556 | Диван | шт | 1 |  |
| 557 | Телевізор Sаmsung UЕ65TU7100UХUА або аналог | шт | 2 |  |
| 558 | Розсувна перегородка NАYАDА-Hаfсоr | шт | 1 |  |
| 559 | Стіл треугольний (Н=460) | шт | 20 |  |
| 560 | Стіл треугольний (Н=430) | шт | 15 |  |
| 561 | Пуф 300х300 Н=300 | шт | 18 |  |
| 562 | Пуф 300х300 Н=300 | шт | 17 |  |
| 563 | Зона очікування | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-015 на обладнання ТХ, меблі, інвентар_ (не монтується) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Устаткування, що не монтується, меблі, інвентар |  |  |  |
| 564 | Візок з 8 направляючими (Устаткування, що не монтується) | шт | 1 |  |
| 565 | Підтоварник 1000х600х200 (Устаткування, що не монтується) | шт | 4 |  |
| 566 | Рукосушильник електричний (Устаткування, що не монтується) | шт | 2 |  |
| 567 | Візок вантажний (Устаткування, що не монтується) | шт | 1 |  |
| 568 | Ваги електронні порційні, до 6 кг., 345х310х56 мм, 220 В, 0.05 кВт (Устаткування, що не монтується) | шт | 2 |  |
| 569 | Ваги товарні електронні, до 150 кг, 800х600х100 мм, 220 В, 0.05 кВт (Устаткування, що не монтується) | шт | 1 |  |
| 570 | Куточок живий (набір, в т.ч. під акваріум) (Устаткування, що не монтується) | к-т | 2 |  |
| 571 | Стіл (Устаткування, що не монтується) | к-т | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-016 на блискавкозахист |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 572 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 119,7 |  |
| 573 | Провідник круглий оцинк. d=8мм (ДКС NС1008) | м | 121 |  |
| 574 | Універсальний тримач провідника 8мм нерж. (DKS ND2115) | шт | 110 |  |
| 575 | Універсальний тримач провідника 8-10мм поліпропілен (DKS ND2100) | шт | 14 |  |
| 576 | Універсальний з'єднувач для круглого провідника оцинк. (DKS NG3103) | шт | 12 |  |
| 577 | Гвинт-саморіз 4,8х22 тип STS-О з шайбою з резиновою прокладкою ЕРDN 4,8х14 (DІN 7983) | шт | 200 |  |
| 578 | Фальцева клемма 12 мм (ДКС ND2001) | шт | 22 |  |
| 579 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 10 |  |
| 580 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 30 |  |
| 581 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 10 |  |
| 582 | Провідник круглий оцинк. d=8мм (ДКС NС1008) | м | 50,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 583 | Фасадний тримач провідника 8-10мм 6х100 оцинк. (ДКС ND2307) | шт | 60 |  |
| 584 | Контрольний з'єднувач оцинк. (ДКС 3203) | шт | 5 |  |
| 585 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 5 |  |
| 586 | Коробка ревізійна 120х180х50мм (ДКС 53910) | шт | 5 |  |
| 587 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | м3 | 6 |  |
| 588 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 10 |  |
| 589 | Комплект вертикального стрижньового заземлювача d=16мм оцинк. L=3000мм (DKS NЕ1104) | шт | 10 |  |
| 590 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 26 |  |
| 591 | Смуга сталева 40х4,0мм оцинк. 70мкм (ДКС NС2444) | м | 27,04 |  |
| 592 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 14 |  |
| 593 | Смуга сталева 40х4,0мм оцинк. 70мкм (ДКС NС2444) | м | 14,56 |  |
| 594 | З'єднувач стрижня заземлення із смугою 40 мм (ДКС NG3116) | шт | 10 |  |
| 595 | Стрічка гідроізоляційна 50мм L=10м (ДКС NА1002) | шт | 3 |  |
| 596 | Люк ревізійний для заземлення (ДКС 025002) | шт | 5 |  |
| 597 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-017 на Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Система пожежної сигналізації |  |  |  |
| 598 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 599 | Встановлення клавіатури | шт | 1 |  |
| 600 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 1 |  |
| 601 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 54 |  |
| 602 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 12 |  |
| 603 | Установлення пристрою оптичної сигналізації | шт | 7 |  |
| 604 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 605 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 606 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 12 |  |
| 607 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 1000 |  |
| 608 | Кабель J-Y(St)Y для пожежної сигналізації 1x2x0,8 мм | м | 580 |  |
| 609 | Кабель вогнетривкий JE-H(St)H FE180/E30 переріз 1_2_0,8 мм2 | м | 10 |  |
| 610 | Кабель вогнетривкий NHXH FE180/E30 переріз 2х1,5 мм2 | м | 350 |  |
| 611 | Кабель вогнестойкий (N)HXH-FE180/E90 2x1,5 | м | 40 |  |
| 612 | Кабель NHХH RЕ FЕ 180/Е30 3х1,5 | м | 20 |  |
| 613 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 560 |  |
| 614 | Гофротруба Д20 мм ДКС з протяжкою | м | 560 |  |
| 615 | Монтажний комплект | м | 1 |  |
| 616 | Коробка розгалужувальна вогнестійка КРОМА-01-90 К8 | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 617 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 20 шт | комплекс | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-018 на Устаткування на автоматичну пожежну сигналізацію, систему сповіщення про пожежу та управління евакуацією |  |  |  |
| 618 | Прилад приймально-контрольний пожежний на 4 кільця ПУ-П ОМЕГА | шт | 1 |  |
| 619 | Додатковий виносний прилад ДВП | шт | 1 |  |
| 620 | Модуль цифрового GSM-автодозвона МЦА-GSM.4 | шт | 1 |  |
| 621 | Блок-реле зовнішніх пристроїв на 8 реле БРВУ | шт | 1 |  |
| 622 | Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА | шт | 60 |  |
| 623 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА | шт | 4 |  |
| 624 | Сповіщувач пожежний ручний СПРА | шт | 10 |  |
| 625 | Захисне скло для сповіщувача СПРА | шт | 10 |  |
| 626 | Розетка Р-96 | шт | 64 |  |
| 627 | Сигнальний пристрій ВПОС | шт | 7 |  |
| 628 | Блок живлення живлення БЖ 2415 | шт | 1 |  |
| 629 | Акумуляторна батарея 12В 7А/год | шт | 2 |  |
| 630 | Покажчик світловий "Вихід" УА-2-12-24 | шт | 7 |  |
| 631 | Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" С-07С-24 | шт | 3 |  |
| 632 | Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" С-07С-24 | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-019 на Система локального пожежогасіння |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж модулю пожежогасіння |  |  |  |
| 633 | Установлення модулiв системи пожежогасіння, маса до 75 кг | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Розподільчий трубопровід |  |  |  |
| 634 | Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм | м | 43 |  |
| 635 | Труба нержавіюча Д16х1, полірована TH-16-BKS | м | 43 |  |
| 636 | Фітинг прямий під трубу 16х1 (V-NW-13-HS) | шт | 10 |  |
| 637 | Кліно під трубу 16х1 | шт | 18 |  |
| 638 | Трійник під трубу 16х1 | шт | 9 |  |
| 639 | Ввід для труб (ВТ16-BKS) | шт | 4 |  |
| 640 | Насадок з кутом розпилу 10 град. (РЦ-З-Ф31) | шт | 4 |  |
| 641 | Насадок з кутом розпилу 70 град. (РЦ-З-70) | шт | 2 |  |
| 642 | Насадок з кутом розпилу 90 град. (РЦ-З-90) | шт | 4 |  |
| 643 | Хомут з гайкою під трубу 16х1_ XT-M8-3/8 | шт | 46 |  |
| 644 | Шпилька М8 DІN 975 довж. 3 метра (106.D975.ШПМ8-3М) | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 3. Система механічного пуску відкритого типу |  |  |  |
| 645 | Монтаж пристрою ручного пуску, пристрою натягання троса збуджувальної системи | шт | 1 |  |
| 646 | Дистанційний ручний пускач (ДРА.BKS) | шт | 1 |  |
| 647 | Монтаж троса із замками тросової системи | м | 26 |  |
| 648 | Трос натяжний нержавіючий д1 мм (ТМП-BKS) | м | 26 |  |
| 649 | Замок термочутливий з скляною колбою 93° (ЗТ93-BKS) | шт | 2 |  |
| 650 | Комплект тросових зажимов КТЗ-BKS | м | 2 |  |
| 651 | Груз натяжний (ГН-BKS) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Система механічного пуску закритого типу |  |  |  |
| 652 | Монтаж ролика натягу збуджувальної системи | шт | 7 |  |
| 653 | Ролік тросовий закритий (НРЗ-BKS) | шт | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 654 | Хомут обвідний ХО.BKS | шт | 2 |  |
| 655 | Заглушка трубна під трос_ ЗТК-BKS | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Аксесуари та резерв |  |  |  |
| 656 | Лазерний вказівник напрямку розпилу (ЛУНР-BKS) | шт | 1 |  |
| 657 | Вогнегасна речовина Prevento [Prevento10-BKS] | шт | 2 |  |
| 658 | Мембрана 14 мм 50 bar [ЗПП.І-20.08] | шт | 1 |  |
| 659 | Замок термочутливий з скляною колбою 93° (ЗТ93-BKS) | шт | 1 |  |
| 660 | Захисний ковпачок 3Х18-BKS | м | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 661 | Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-020 на Устаткування на систему автоматичного пожежогасіння кухонного обладнання |  |  |  |
| 662 | Модуль локального пожежогасіння кухонного обладнання BRAND KS-20-2-MT | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-021 на автоматизацію та диспетчеризацію протипожежних систем |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прокладння кабелів |  |  |  |
| 663 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм2 | м | 80 |  |
| 664 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 2,5 мм2 | м | 50 |  |
| 665 | Труба гофрована Д20 ДКС з протяжкою | м | 131,3 |  |
| 666 | Скоба металева одновушкова, D=20мм (уп.-100шт) | шт | 7 |  |
| 667 | Кабель вогнестійкий, що не містить галогени NHХH FЕ 180/Е30 2х1,5 мм2 | м | 51,5 |  |
| 668 | Кабель контрольний КВВГнг 5х1,5 мм2 | м | 81,6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-022 на Електромонтажні роботи_ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Комплектні розподільчі пристрої та щити |  |  |  |
| 669 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 670 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 7 |  |
| 671 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 3 |  |
| 672 | Ящик силовий з рубильником | шт | 1 |  |
| 673 | Ящик силовий з рубильником 380/220В ІР31 | шт | 1 |  |
| 674 | Бокси з вимикачем навантаження | шт | 7 |  |
| 675 | Бокс монтажний КМПн 1/2 з вимикачем навантаження 220В, Ір16А | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 2. Освітлювальне обладнання |  |  |  |
| 676 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | шт | 56 |  |
| 677 | Точковий світильник 50Вт, білий | шт | 52 |  |
| 678 | Підвісний світодіодний світильник СD 218 | шт | 4 |  |
| 679 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | шт | 293 |  |
| 680 | Вбудований світодіодний світильник в підвісну стелю 100х1200мм, білий | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 681 | Підвісний світодіодний світильник Turmаn WООD 1200 | шт | 16 |  |
| 682 | Підвісний світодіодний світильник Turmаn 30W 1200 LЕD | шт | 198 |  |
| 683 | Підвісний світодіодний світильник Turmаn 15W 600 LЕD | шт | 40 |  |
| 684 | Підвісний світодіодний світильник MULTІ-N | шт | 31 |  |
| 685 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: люстри та підвісні світильники з кількістю ламп до 5 | шт | 12 |  |
| 686 | Підвісний світодіодний світильник Pipeline 2 Vertical | шт | 5 |  |
| 687 | Настінний вуличний світильник LTX GRAPH2 | шт | 7 |  |
| 688 | Монтаж світильників для аварійного освітлення | шт | 15 |  |
| 689 | Аварійний LED світильник накладний, 3Вт з акукумулятором покажчик Вихід | шт | 12 |  |
| 690 | Аварійний LED світильник потолочний, 4,4Вт з акукумулятором покажчик Вихід | шт | 3 |  |
| 691 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 100 |  |
| 692 | Смуга монтажна для LЕD-профілю MLG LW18121 (LW18125), 2 метра | шт | 50 |  |
| 693 | Стрічка світлодіодна | м | 100 |  |
| 694 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 350 Вт | шт | 1 |  |
| 695 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 200 Вт | шт | 1 |  |
| 696 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 100 Вт | шт | 3 |  |
| 697 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 75 Вт | шт | 1 |  |
| 698 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 60Вт | шт | 2 |  |
| 699 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 50Вт | шт | 1 |  |
| 700 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 20Вт | шт | 1 |  |
| 701 | Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Установчі вироби |  |  |  |
| 702 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 122 |  |
| 703 | Розетка двополюсна, прихованого встановлення, зі шторками з захисним контактом 16А,250В,ІР20 | шт | 122 |  |
| 704 | Рамка на 3 поста | шт | 11 |  |
| 705 | Рамка на 2 поста | шт | 39 |  |
| 706 | Рамка на 1 пост | шт | 35 |  |
| 707 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | шт | 34 |  |
| 708 | Розетка двополюсна, прихованого встановлення, зі шторками з захисним контактом, вологозахищена 16А, 250В,ІР54 | шт | 24 |  |
| 709 | Розетка двополюсна, прихованого встановлення, зі шторками з захисним контактом, вологозахищена подвійна 16А,250В,ІР54 | шт | 1 |  |
| 710 | Розетка силова накладна з кришкою 16А, 380В, ІР44 | шт | 5 |  |
| 711 | Перемикач 16А, 380В, ІР44 | шт | 4 |  |
| 712 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 58 |  |
| 713 | Вимикач для прихованого встановлення одноклавішний 10А,250В,ІР20 | шт | 44 |  |
| 714 | Вимикач для прихованого встановлення одноклавішний 10А,250В,ІР54 | шт | 14 |  |
| 715 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 13 |  |
| 716 | Вимикач для прихованого встановлення двоклавішний 10А,250В,ІР20 | шт | 10 |  |
| 717 | Вимикач для прихованого встановлення триклавішний 10А,250В,ІР20 | шт | 3 |  |
| 718 | Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці | шт | 15 |  |
| 719 | Вимикач для прихованого встановлення прохідний 10А, 250В,ІР20 | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 720 | Вимикач для прихованого встановлення, прохідний 10А, 250В,ІР54 | шт | 2 |  |
| 721 | Вимикач для прихованого встановлення прохідний двоклавішний 10А,250В,ІР20 | шт | 4 |  |
| 722 | Вимикач для прихованого встановлення прохідний двоклавішний 10А,250В,ІР54 | шт | 1 |  |
| 723 | Коробка закладна | шт | 235 |  |
| 724 | Коробка відгалужувальна для прихованих мереж | шт | 175 |  |
|  | Роздiл 4. Кабельна продукція |  |  |  |
| 725 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 94 |  |
| 726 | Труби з негорючого ПВХ діам. 20 | м | 24 |  |
| 727 | Труби ПВХ діам. 25 мм | м | 70 |  |
| 728 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 34 |  |
| 729 | Труби ПВХ діам. 32 | м | 4 |  |
| 730 | Труби з негорючого ПВХ діам. 32 | м | 30 |  |
| 731 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 75 |  |
| 732 | Труби сталева Двн.=16мм | м | 3 |  |
| 733 | Труби сталева Двн.=20мм | м | 15 |  |
| 734 | Труби сталева Двн.=25мм | м | 57 |  |
| 735 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм | м | 36 |  |
| 736 | Труби сталева Двн.=32мм | м | 36 |  |
| 737 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | м3 | 10,8 |  |
| 738 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів | км | 0,025 |  |
| 739 | Труби гофровані двостінні ПЕ діам. 50 мм | м | 25 |  |
| 740 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 10,8 |  |
| 741 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 118 |  |
| 742 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 3420 |  |
| 743 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках | м | 267 |  |
| 744 | Кабель ВВГ нгд 2х1,5мм2 | м | 55 |  |
| 745 | Кабель ВВГ нгд 3х1,5мм2 | м | 1200 |  |
| 746 | Кабель ВВГ нгд 3х2,5мм2 | м | 926 |  |
| 747 | Кабель ВВГнгд 3х4мм2 | м | 139 |  |
| 748 | Кабель ВВГнгд 3х10мм2 | м | 25 |  |
| 749 | Кабель ВВГнгд 4х1,5мм2 | м | 94 |  |
| 750 | Кабель ВВГнгд 5х1,5мм2 | м | 112 |  |
| 751 | Кабель ВВГнгд 5х2,5мм2 | м | 60 |  |
| 752 | Кабель ВВГнгд 5х4мм2 | м | 35 |  |
| 753 | Кабель ВВГнгд 5х6мм2 | м | 84 |  |
| 754 | Кабель ВВГнгд 5х10мм2 | м | 47 |  |
| 755 | Кабель ВВГнгд 5х16мм2 | м | 34 |  |
| 756 | Кабель (N)HХH FЕ 180/Е30 2х1,5мм2 | м | 50 |  |
| 757 | Кабель (N)HХH FЕ 180/Е30 3х1,5мм2 | м | 365 |  |
| 758 | Кабель (N)HХH FЕ 180/Е30 3х2,5мм2 | м | 65 |  |
| 759 | Кабель (N)HХH FЕ 180/Е30 5х2,5мм2 | м | 52 |  |
| 760 | Кабель (N)HХH FЕ 180/Е90 5х4мм2 | м | 83 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 761 | Кабель (N)HХH FЕ 180/Е90 5х1,5мм2 | м | 169 |  |
| 762 | Кабель (N)HХH FЕ 180/Е90 3х1,5мм2 | м | 60 |  |
| 763 | Провід гнучкий з мідними жилами 3х1,5мм2 | м | 60 |  |
| 764 | Прокладання лотків | м | 7 |  |
| 765 | Лоток перф. 200х80 | м | 3 |  |
| 766 | Лоток перф. 100х80 | м | 4 |  |
| 767 | Консоль BBL, 100мм | шт. | 16 |  |
| 768 | Консоль BBL, 200мм | шт | 0 |  |
| 769 | Кут горизонтальний 200х80 | шт | 0 |  |
| 770 | Кут вертикальний зовнішній 200х80 | шт | 0 |  |
| 771 | Відгалужувач Т-подібний 200х80 | шт | 0 |  |
| 772 | Перехід по ширині 200/100х80 | шт | 1 |  |
| 773 | Заглушка збірна | шт | 0 |  |
| 774 | З'єднувальна пластина | шт | 0 |  |
| 775 | З'єднувальна накладка | шт | 0 |  |
| 776 | Втулка розпірна латуна М10, з гвинтом М10 | шт | 0 |  |
| 777 | Гвинт М6х10, з гайкою та шайбою | шт | 350 |  |
| 778 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 20 |  |
| 779 | Сталь полоса 25х4 мм | м | 20 |  |
| 780 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2 | м | 200 |  |
| 781 | Труби гофр. ПВХ 16/10,7 | м | 200 |  |
| 782 | Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ1 | м | 250 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-023 на Устаткування на Електромонтажні роботи_ |  |  |  |
| 783 | Реле часу на 16А | шт | 1 |  |
| 784 | Терморегулятор -10...+10 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-024 на Придбання устаткування |  |  |  |
| 785 | Щит ГРЩ-1 | шт | 1 |  |
| 786 | Щит ЩС-1 | шт | 1 |  |
| 787 | Щит ЩС-2 | шт | 1 |  |
| 788 | Щит ЩС-3 | шт | 1 |  |
| 789 | Щит ЩВ-1 | шт | 1 |  |
| 790 | Щит ЩО-1 | шт | 1 |  |
| 791 | Щит ЩО-2 | шт | 1 |  |
| 792 | Щит ЩАО-1 | шт | 1 |  |
| 793 | ШАВР | шт | 1 |  |
| 794 | ЩУ-О | шт | 1 |  |
| 795 | ЩЗ-СЗ/СП3 | шт | 1 |  |
| 796 | Бокс КНПн 1/2 з вимикачем навантаження | шт | 7 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-025 на мережі водопроводу та каналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Холодне водопостачання |  |  |  |
| 797 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 30 |  |
| 798 | Труби сталеві водогазопровідні емальовані, діаметр 89х4,5 мм | м | 30 |  |
| 799 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 85 |  |
| 800 | Труби сталеві водогазопровідні емальовані 57х3,5 | м | 85 |  |
| 801 | Кран кульовий, діаметр 15 мм | шт | 40 |  |
| 802 | Кран кульовий, діаметр 20 мм | шт | 15 |  |
| 803 | Засувка діаметр 50 мм | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 804 | Клапан зворотній, діаметр 15 мм | шт | 11 |  |
| 805 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 20,5 |  |
| 806 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 115 |  |
| 807 | Клей для термоізоляції | шт | 3 |  |
| 808 | Стрічка самоклеюча | м | 158,861 |  |
| 809 | Кліпса монтажна | шт | 345 |  |
| 810 | Теплоізоляція ф89х13 СLІMАFLЕХ | м | 30 |  |
| 811 | Теплоізоляція ф57х13 СLІMАFLЕХ | м | 85 |  |
| 812 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 61 |  |
| 813 | Труби КАN-THЕRM (РUSH РЕ-ХС) 20х2,5 | м | 61 |  |
| 814 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 67 |  |
| 815 | Труби КАN-THЕRM (РUSH РЕ-ХС) 25х3,5 | м | 67 |  |
| 816 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40мм | шт | 2 |  |
| 817 | Лічильники [водоміри] води, діаметр 15 мм | шт | 1 |  |
| 818 | Лічильники [водоміри] води, діаметр 25 мм | шт | 1 |  |
| 819 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Гаряче водопостачання |  |  |  |
| 820 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 140 |  |
| 821 | Труби сталеві ВГП емальовані 20х3,2 | м | 70 |  |
| 822 | Труби сталеві ВГП емальовані 25х3,2 | м | 70 |  |
| 823 | Кран кульовий, діаметр 15 мм | шт | 16 |  |
| 824 | Кран кульовий, діаметр 20 мм | шт | 10 |  |
| 825 | Кран кульовий, діаметр 25 мм | шт | 4 |  |
| 826 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 7,065 |  |
| 827 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 140 |  |
| 828 | Клей для термоізоляції | шт | 4 |  |
| 829 | Стрічка самоклеюча | м | 193,396 |  |
| 830 | Кліпса монтажна | шт | 420 |  |
| 831 | Теплоізоляція ф25х13 СLІMАFLЕХ | м | 70 |  |
| 832 | Теплоізоляція ф20х13 СLІMАFLЕХ | м | 70 |  |
| 833 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 61 |  |
| 834 | Труби КАN-THЕRM (РUSH РЕ-ХС) 20х2,5 | м | 61 |  |
| 835 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 40 |  |
| 836 | Труби КАN-THЕRM (РUSH РЕ-ХС) 25х3,5 | м | 40 |  |
|  | Роздiл 3. Побутова каналізація К1 |  |  |  |
| 837 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 42 |  |
| 838 | Труба каналізаційна 50х1,8 РР Аmах РRО | м | 42 |  |
| 839 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 140 |  |
| 840 | Труба каналізаційна 100х2,7 РР Аmах РRО | м | 140 |  |
| 841 | Протипожежна манжета 110 | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 4. Система внутрішніх водостоків К2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 842 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 45 |  |
| 843 | Труба каналізаційна, зовнішній діаметр 160 мм | м | 32 |  |
| 844 | Труба каналізаційна діаметр 110 мм | м | 12 |  |
| 845 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 60 |  |
| 846 | Труба сталева електрозварна емальована ф108х3,5 | м | 60 |  |
| 847 | Установлення воронок водостічних | шт | 8 |  |
| 848 | Воронка з вертикальним випуском з електропідігрівом 110 мм | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 5. Протипожежне водопостачання |  |  |  |
| 849 | Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 850 | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 4 |  |
| 851 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 15 |  |
| 852 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 853 | Насос СR 10-1 F-F-J-F-Е-H QQЕ | шт. | 2 |  |
|  | Роздiл 6. Сантехнічні вироби |  |  |  |
| 854 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 10 |  |
| 855 | Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води | компл. | 11 |  |
| 856 | Змішувачі для умивальників | комплект | 21 |  |
| 857 | Умивальники з кронштейнами, сифоном | комплект | 10 |  |
| 858 | Умивальники з кронштейнами, сифоном Solo | комплект | 11 |  |
| 859 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 36 |  |
| 860 | Унітази з сидінням, кріпленням, з косим випуском (комплект) | шт | 8 |  |
| 861 | Унітази з сидінням, кріпленням, з косим випуском (комплект) | шт | 28 |  |
| 862 | Установлення піддонів душових | компл. | 6 |  |
| 863 | Піддони душові глибокі (комплект зі змішувачем та сифоном) | шт | 4 |  |
| 864 | Душова кабіна в комплекті з піддоном, змішувачем та сифоном | шт | 2 |  |
| 865 | Установлення трапів діаметром 100 мм | компл. | 1 |  |
| 866 | Трап в комплекті діам. 100 мм | шт | 1 |  |
| 867 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 8 |  |
| 868 | Трап в комплекті діам. 50 мм | шт | 1 |  |
| 869 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | компл. | 11 |  |
| 870 | Настінний накопичувальний водонагрівач V=50л РRО ЕСО DRU HЕ з сухим нагрівальним | шт | 11 |  |
| 871 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 15 |  |
| 872 | Мийки сталеві емальовані зі змішувачем та сифоном | шт | 15 |  |
| 873 | Установлення жироуловлювачів | компл. | 6 |  |
| 874 | Жироуловлювач під мийку | шт | 6 |  |
| 875 | Установлення ванн купальних стальних | компл. | 1 |  |
| 876 | Ванни сталеві емальовані | комплект | 1 |  |
| 877 | Пробивання в бетонних підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 | м | 64 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-026 на монтаж системи опалення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення клімат-панелями ЕFFІ |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 878 | Установлення конвекторів | кВт | 9,828 |  |
| 879 | Клімат-панель, шириною 400мм, довжиною 5м в зборі, в комплекті з муфтами (рrеss 15х15), колекторами і кришками | шт | 9 |  |
| 880 | Цепной подвес (комплект) | шт | 54 |  |
| 881 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 13,5 |  |
| 882 | Гофротруба нерж. для підключення клімат панелей в комплекті з муфтами d-20 | м | 13,5 |  |
| 883 | Кран кульовий Ду20 Vаltес | шт. | 18 |  |
| 884 | Установлення кранів повітряних | комплект | 20 |  |
| 885 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" в комплекте с автоматическим отсекающим клапаном | шт. | 20 |  |
| 886 | Установлення клапанів балансувальних | комплект | 1 |  |
| 887 | Клапан балансувальний АB-QM dn20 Dаnfоss | шт | 1 |  |
| 888 | Муфта різьбова для АB-QM DN20 Dаnfоss | шт | 2 |  |
| 889 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 890 | Фільтр сітчастий, dn25 Vаltес | шт | 1 |  |
| 891 | Клапан зворотній, dn-25 Vаltес | шт | 1 |  |
| 892 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 893 | Насос циркуляційний з мокрим ротором,230В Stаr-RS 25/6 Wіlо | шт. | 1 |  |
| 894 | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг | комплект | 1 |  |
| 895 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 1 |  |
| 896 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(датчик) | шт | 1 |  |
| 897 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 898 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 30 |  |
| 899 | Трубопровод Stаbі АL системи KАN-thеrm d-25х3,5 | м | 30 |  |
| 900 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 80 |  |
| 901 | Трубопровод Stаbі АL системи KАN-thеrm d-32х4,4 | м | 80 |  |
| 902 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 110 |  |
| 903 | Теплоізоляція К-Flех РЕ товщ.13мм d- 25 | м | 30 |  |
| 904 | Теплоізоляція К-Flех РЕ товщ.13мм d- 35 | м | 80 |  |
| 905 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 2 |  |
| 906 | Термометр биметаллический ТБ стандартное исп. осевой 0-120 С ТБ-100-50 0+120-1,5-0 Стеклоприбор | шт | 2 |  |
| 907 | Кран кульовий Ду25 Vаltес | шт. | 4 |  |
| 908 | Установлення шафок | шт | 1 |  |
| 909 | Шафка зовнішня SWN 10 KАN-thеrm | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Система Тепла підлога |  |  |  |
| 910 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т | шт | 2 |  |
| 911 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 2820 |  |
| 912 | Труби з поліетилену РЕ-RTз антидифузним захистом діаметр 16х2 мм | м | 2400 |  |
| 913 | Труби з поліетилену РЕ-RTз антидифузним захистом діаметр 20х2 мм | м | 420 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 914 | З'єднувач конусний для труб, 16 х2 | шт | 34 |  |
| 915 | З'єднувач конусний для труб, 20 х2 | шт | 6 |  |
| 916 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 14 |  |
| 917 | Мат ізоляційний (пінополістирол) для теплої підлоги з гідроізоляцією, товщиною 35мм | м2 | 408 |  |
| 918 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 400 |  |
| 919 | Сітка із сталевого дроту 3мм NЕT для теплої підлоги, крок 150х150м, 1,2мх2,1м | м2 | 440 |  |
| 920 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 2 |  |
| 921 | Установлення повітровідвідників | шт | 4 |  |
| 922 | Торцева секція з автоматичним воздуховідводом FHF-ЕА | шт. | 4 |  |
| 923 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3 | шт | 10 |  |
| 924 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(датчик) | шт | 8 |  |
| 925 | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг | комплект | 20 |  |
| 926 | Термоелектричний привід, серії TWА | шт. | 20 |  |
| 927 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 3 |  |
| 928 | Шафка вбудована SWР-ОР для розподільника, 750- 850х930х110-165 | шт | 3 |  |
| 929 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 500 |  |
| 930 | Теплоізоляція товщ.6мм d- 16 | м | 400 |  |
| 931 | Теплоізоляція товщ.6мм d- 20 | м | 100 |  |
|  | Роздiл 3. Радіаторне опалення |  |  |  |
| 932 | Установлення радіаторів стальних | кВт | 38,682 |  |
| 933 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN 30 500х1400 | шт | 1 |  |
| 934 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN 30 500х1000 | шт | 1 |  |
| 935 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN 30 300х1400 | шт | 4 |  |
| 936 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN 30 300х1100 | шт | 1 |  |
| 937 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN 10 300х1600 | шт | 8 |  |
| 938 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN 20S 500х1100 | шт | 1 |  |
| 939 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN 20S 500х1000 | шт | 3 |  |
| 940 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN VK20S 500х900 | шт | 7 |  |
| 941 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN VK20S 500х800 | шт | 6 |  |
| 942 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN VK10 500х1000 | шт | 2 |  |
| 943 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN VK10 500х900 | шт | 1 |  |
| 944 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN VK10 500х700 | шт | 2 |  |
| 945 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN VK10 500х600 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 946 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN VK10 500х500 | шт | 2 |  |
| 947 | Радіатор сталевий панельний RАDІK СLЕАN VK10 500х400 | шт | 3 |  |
| 948 | Установлення сушарок для рушників латунних хромованих | шт | 2 |  |
| 949 | Полотенцесушитель MАRІО (Украина) Гера-Люкс 1750х600/570 | шт | 2 |  |
| 950 | Вентиль термостатичний з попередным налаштуванням RА-N dn-15 Dаnfоss | шт | 16 |  |
| 951 | Термостатичний елемент із захистом від несанкціанованого демонтажу RА 2920 Dаnfоss | шт | 16 |  |
| 952 | Запірний клапан кутовий з використанням функції попереднього налаштування RLV-15 Dаnfоss | шт | 16 |  |
| 953 | Термостатичний елемент RАW-K 5030 Dаnfоss | шт | 28 |  |
| 954 | Кільце для захисту термоелементів RАW-K від несанкціанованого демонтажу Dаnfоss | шт | 28 |  |
| 955 | Н-подібний вентиль прямий RLV-K для опалювальних приладів з вбудованим термоклапаном, dn-15 Dаnfоss | шт | 28 |  |
| 956 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 300 |  |
| 957 | Труби поліетиленові РЕ-Хс РЕ dn-12х2 KАN-thеrm | м | 80 |  |
| 958 | Труби поліетиленові РЕ-Хс РЕ dn-14х2 KАN-thеrm | м | 80 |  |
| 959 | Труби поліетиленові РЕ-Хс РЕ dn-18х2,5 KАN-thеrm | м | 140 |  |
| 960 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 200 |  |
| 961 | Труби поліетиленові РЕ-Хс РЕ dn-25х3,5 KАN-thеrm | м | 200 |  |
| 962 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 210 |  |
| 963 | Труби поліетиленові РЕ-Хс РЕ dn-32х4,4 KАN-thеrm | м | 210 |  |
| 964 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 710 |  |
| 965 | Теплоізоляція товщ.6мм d- 16 | м | 160 |  |
| 966 | Теплоізоляція товщ.6мм d- 20 | м | 140 |  |
| 967 | Теплоізоляція К-Flех РЕ товщ.13мм d- 25 | м | 200 |  |
| 968 | Теплоізоляція К-Flех РЕ товщ.20мм dn-32 | м | 210 |  |
| 969 | Установлення повітровідвідників | шт | 10 |  |
| 970 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" в комплекте с автоматическим отсекающим клапаном | шт. | 10 |  |
|  | Роздiл 4. Теплопостачання повітронагрівачів ПВ |  |  |  |
| 971 | Кран кульовий з американкою Ду15 | шт. | 4 |  |
| 972 | Кран кульовий з американкою Ду20 | шт. | 2 |  |
| 973 | Кран кульовий з американкою Ду40 | шт. | 4 |  |
| 974 | Установлення повітровідвідників | шт | 12 |  |
| 975 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" в комплекте с автоматическим отсекающим клапаном | шт. | 12 |  |
| 976 | Клапан балансувальний АB-QM LF dn15 Dаnfоss | шт | 3 |  |
| 977 | Клапан балансувальний АB-QM dn20 Dаnfоss | шт | 1 |  |
| 978 | Клапан балансувальний АB-QM dn32 Dаnfоss | шт | 1 |  |
| 979 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 75 |  |
| 980 | Трубопровод Stаbі АL системи KАN-thеrm d-20х2,8 | м | 75 |  |
| 981 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 42 |  |
| 982 | Трубопровод Stаbі АL системи KАN-thеrm d-25х3,5 | м | 42 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 983 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 36 |  |
| 984 | Трубопровод Stаbі АL системи KАN-thеrm d-32х4,4 | м | 36 |  |
| 985 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 15 |  |
| 986 | Трубопровод Stаbі АL системи KАN-thеrm d-50х6,9 | м | 15 |  |
| 987 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 9 |  |
| 988 | Трубопровод Stаbі АL системи KАN-thеrm d-63х8,6 | м | 9 |  |
| 989 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 177 |  |
| 990 | Теплоізоляція трубна 22х15 К-Flех РЕ | м | 75 |  |
| 991 | Теплоізоляція трубна 28х20 К-Flех РЕ | м | 42 |  |
| 992 | Теплоізоляція трубна 35х20 К-Flех РЕ | м | 36 |  |
| 993 | Теплоізоляція трубна 60х20 К-Flех РЕ | м | 15 |  |
| 994 | Теплоізоляція трубна 76х20 К-Flех РЕ | м | 9 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-027 на Устаткування на монтаж системи опалення |  |  |  |
| 995 | Привід для регулятора витрати АMV-130H 24B Dаnfоs | шт | 1 |  |
| 996 | Пульт керування клімат-панелями RС-DTО RЕGІN | шт | 1 |  |
| 997 | Інфрачервоний датчик температури АSTF | шт | 1 |  |
| 998 | Щит керування панелями | шт | 1 |  |
| 999 | Вузол змішувальний для теплої підлоги FHM-С1 | шт | 2 |  |
| 1000 | Розподільчий колектор для системи підлогового опалення, 10 контурів 088U0530 FHF-10F | шт | 2 |  |
| 1001 | Комутаційний пристрій для управління теплою підлогою, 230В | шт | 2 |  |
| 1002 | Кімнатний термостат управління теплою підлогою | шт | 8 |  |
| 1003 | Датчик температури підлоги | шт | 8 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-028 на монтажні роботи ІТП |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання |  |  |  |
| 1004 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм | шт | 2 |  |
| 1005 | Грязьовик фланцевий Дн 80 мм | шт | 2 |  |
| 1006 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 |  |
| 1007 | Теплолічильник MULTICAL603-F-456-8-32-2-00-00 | шт | 1 |  |
| 1008 | Витратомір первинний ультразвуковий фланцевого приєднання 40мм з кабелем 3 м | шт | 2 |  |
| 1009 | Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонового | шт | 2 |  |
| 1010 | Термоперетворювач опору з кабелем 3 м в комплекті з гільзою та бобишкою для трубопроводу Ду80мм Pt500 | шт | 2 |  |
| 1011 | Монтаж закладних конструкцій, гільз | шт | 2 |  |
| 1012 | Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) | шт | 2 |  |
| 1013 | Захисна гільза | шт | 2 |  |
| 1014 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5кг | шт | 2 |  |
| 1015 | Вставлення ремонтне фланцеве 40мм L300мм | шт | 2 |  |
| 1016 | Патрубок довгий Ду 40 мм | м | 2 |  |
| 1017 | Патрубок короткий Ду 40 мм | м | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018 | Шафа захисна | шт | 1 |  |
| 1019 | Шафа захисна ШЗТ 1 | шт | 1 |  |
| 1020 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |  |
| 1021 | Манометр технічний 0-1,6 МПа | комплект | 1 |  |
| 1022 | Манометр 0-1,0 МПа | комплект | 1 |  |
| 1023 | Кран триходовий для манометра діаметр 15 мм | шт | 2 |  |
| 1024 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 2 |  |
| 1025 | Термометр технічний шкала 0-150 град. | шт | 1 |  |
| 1026 | Термометр технічний шкала 0-100 град. | шт | 1 |  |
| 1027 | Монтаж закладних конструкцій, гільз | шт | 2 |  |
| 1028 | Закладна конструкція (розширювач, прокладка, пробка) | шт | 2 |  |
| 1029 | Оправа захисна | шт | 2 |  |
| 1030 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 1 |  |
| 1031 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5мм | м | 1 |  |
| 1032 | Перехід К 80-40 | шт | 4 |  |
| 1033 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 0,3 |  |
| 1034 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК | м2 | 0,3 |  |
| 1035 | Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з базальтової вати щільністю 75-125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 1,5 |  |
| 1036 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду40 | м.п. | 1,5 |  |
| 1037 | Ізоляція трубопроводів діаметром 80 мм напівциліндрами з базальтової вати щільністю 75-125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 1 |  |
| 1038 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду80 | м.п. | 1 |  |
| 1039 | Установлення водопідігрівників швидкісних секційних поверхнею нагріву до 20 м2 | шт | 1 |  |
| 1040 | Установлення водопідігрівників швидкісних секційних поверхнею нагріву до 8 м2 | шт | 2 |  |
| 1041 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 | шт | 1 |  |
| 1042 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Трубопроводи, арматура та матеріали |  |  |  |
| 1043 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 46 |  |
| 1044 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 38х2,0мм | м | 36 |  |
| 1045 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 25х2,0мм | м | 8 |  |
| 1046 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 45х2,0мм | м | 2 |  |
| 1047 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 6 |  |
| 1048 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5мм | м | 6 |  |
| 1049 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5мм | м | 12 |  |
| 1051 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 1052 | Крани кульові фланцеві діам. 20 мм Ру16 | шт | 1 |  |
| 1053 | Фланець 1-20-16 Ст.20 | шт | 2 |  |
| 1054 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 4 |  |
| 1055 | Крани кульові фланцеві діам. 32 мм Ру16 | шт | 4 |  |
| 1056 | Фланець 1-40-16 Ст.20 | шт | 2 |  |
| 1057 | Фланець 1-32-16 Ст.20 | шт | 8 |  |
| 1058 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 8 |  |
| 1059 | Крани кульові фланцеві діам. 65 мм Ру16 | шт | 2 |  |
| 1060 | Крани кульові фланцеві діам. 80 мм Ру16 | шт | 4 |  |
| 1061 | Крани кульові фланцеві діам. 80 мм Ру25 | шт | 2 |  |
| 1062 | Фланець 1-80-16 Ст.20 | шт | 16 |  |
| 1063 | Фланець 1-65-16 Ст.20 | шт | 4 |  |
| 1064 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 1065 | Сітчастий фільтр фланцевий Ду80 PN16 | шт | 2 |  |
| 1066 | Перехід діам. 80-65мм, Ст.20 | шт | 2 |  |
| 1067 | Перехід діам. 80-40мм, Ст.20 | шт | 2 |  |
| 1068 | Перехід діам. 65-32мм, Ст.20 | шт | 2 |  |
| 1069 | Заглушка 89х3,0 Ст.20 | шт | 2 |  |
| 1070 | Коліно 90 діам. 80мм | шт | 6 |  |
| 1071 | Коліно 90 діам. 65мм | шт | 8 |  |
| 1072 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 18 |  |
| 1073 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,0 мм | м | 4 |  |
| 1074 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,0 мм | м | 14 |  |
| 1075 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 16 |  |
| 1076 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5мм | м | 16 |  |
| 1077 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 3 |  |
| 1078 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5мм | м | 3 |  |
| 1079 | Коліно 90 діам. 50мм | шт | 8 |  |
| 1080 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 14 |  |
| 1081 | Кран кульовий муфтовий Ду25мм Ру25 | шт | 7 |  |
| 1082 | Кран кульовий муфтовий Ду20мм Ру25 | шт | 2 |  |
| 1083 | Клапан балансувальний муфтовий Ду25 Ру25 | шт | 3 |  |
| 1084 | Клапан балансувальний муфтовий Ду20 Ру25 | шт | 1 |  |
| 1085 | Клапан 3-х ходовий муфтовий (з електроприводом- контролером) Ду20 Ру10 | шт | 1 |  |
| 1086 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1087 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,0 мм | м | 3 |  |
| 1088 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 4 |  |
| 1089 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5мм | м | 4 |  |
| 1090 | Коліно 90 діам. 50мм | шт | 2 |  |
| 1091 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 1092 | Кран кульовий муфтовий Ду25мм Ру25 | шт | 1 |  |
| 1093 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 6 |  |
| 1094 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20х2,2мм | м | 6 |  |
| 1095 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 6 |  |
| 1096 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм | м | 6 |  |
| 1097 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 1 |  |
| 1098 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм | м | 1 |  |
| 1099 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 1 |  |
| 1100 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм | м | 1 |  |
| 1101 | Перехід К, діаметр 50х25 мм Ст.20 | шт | 1 |  |
| 1102 | Перехід К, діаметр 32х20 мм Ст.20 | шт | 1 |  |
| 1103 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 5 |  |
| 1104 | Кран кульовий муфтовий Ду25мм Ру25 | шт | 2 |  |
| 1105 | Кран кульовий муфтовий Ду20мм Ру25 | шт | 2 |  |
| 1106 | Клапан 3-х ходовий муфтовий (з електроприводом- контролером) Ду20 Ру10 | шт | 1 |  |
| 1107 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 16 |  |
| 1108 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм | м | 16 |  |
| 1109 | Перехід К, діаметр 50х32 мм Ст.20 | шт | 2 |  |
| 1110 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 1111 | Кран кульовий муфтовий Ду25мм Ру25 | шт | 1 |  |
| 1112 | Клапан зворотний муфтовий Ду25мм Ру25 (підпружений) | шт | 1 |  |
| 1113 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 2 |  |
| 1114 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм | м | 2 |  |
| 1115 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 12 |  |
| 1116 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм | м | 12 |  |
| 1117 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м | 7 |  |
| 1118 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм | м | 7 |  |
| 1119 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 34 |  |
| 1120 | Кран кульовий муфтовий Ду25мм | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1121 | Кран кульовий муфтовий Ду15мм | шт | 12 |  |
| 1122 | Автоматичний повітроспускник Ду15мм | шт | 12 |  |
| 1123 | Установлення трапів діаметром 50 мм | компл. | 10 |  |
| 1124 | Воронки для дренажу Ду50мм | комплект | 10 |  |
|  | Роздiл 3. Ізоляційні матеріали |  |  |  |
| 1125 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 21,42 |  |
| 1126 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК | м2 | 21,42 |  |
| 1127 | Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з базальтової вати щільністю 75-125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 18 |  |
| 1128 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду25 | м.п. | 18 |  |
| 1129 | Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з базальтової вати вати щільністю 75- 125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 23 |  |
| 1130 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду32 | м.п. | 23 |  |
| 1131 | Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з базальтової вати щільністю 75-125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 36 |  |
| 1132 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду38 | м.п. | 36 |  |
| 1133 | Ізоляція трубопроводів діаметром 40 мм напівциліндрами з базальтової вати щільністю 75-125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 2 |  |
| 1134 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду40 | м.п. | 2 |  |
| 1135 | Ізоляція трубопроводів діаметром 50 мм напівциліндрами з базальтової вати щільністю 75-125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 21 |  |
| 1136 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду50 | м.п. | 21 |  |
| 1137 | Ізоляція трубопроводів діаметром 65 мм напівциліндрами з базальтової вати щільністю 75-125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 9 |  |
| 1138 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду65 | м.п. | 9 |  |
| 1139 | Ізоляція трубопроводів діаметром 80 мм напівциліндрами з базальтової вати щільністю 75-125 кг/м, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 12 |  |
| 1140 | Напівциліндри з базальтової вати товщиною 30 мм, щільність 75-125 кг/м з покривним шаром із алюмінієвої фольги Ду80 | м.п. | 12 |  |
| 1141 | Метал для кріплення обладнання та трубопроводів | т | 0,08 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-029 на Устаткування на монтажні роботи ІТП |  |  |  |
| 1142 | Модульний блок системи опалення офісних та торгових приміщень, по незалежній схемі на базі теплообмінника ІНЖ ТП-025-05 з циркуляційним насосом Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12 потужністю блоку 0,042МВт ІНЖ ІТП ТО-05-32-50-и-42+П | компл | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1143 | Модульний блок системи вентиляції офісних та торгових приміщень, по незалежній схемі на базі теплообмінника ІНЖ ТП-025-05 з циркуляційним насосом Wilo Yonos MAXO 25/0,5-10 потужністю блоку 0,040МВт ІНЖ ІТП ТВ-05-32-50-в-40+П | компл | 1 |  |
| 1144 | Модульний блок системи гарячого водопостачання офісних та торгових приміщень, по одноступеневій схемі на базі теплообмінника ІНЖ ТП-050-10 з циркуляційним насосом Wilo TOP-Z25/10. потужністю блоку 0,29МВт ІНЖ ІТП ТГ1-10-в-290 | компл | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-030 на електрообладнання, кабелі та провід ІТП |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електрообладнання |  |  |  |
| 1145 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 1146 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 1147 | Вимикач кнопковий з механічним блокуванням, 230В/50гц, 6А | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Кабельні вироби |  |  |  |
| 1148 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 15 |  |
| 1149 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0,66 перерізом 3х1,5мм2 | м | 15,45 |  |
| 1150 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 18 |  |
| 1151 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0,66 перерізом 3х2,5мм2 | м | 14,28 |  |
| 1152 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0,66 перерізом 5х1,5мм2 | м | 4,08 |  |
| 1153 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 4 |  |
| 1154 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0,66 перерізом 5х2,5мм2 | м | 4,08 |  |
| 1155 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнг-0,66 перерізом 5х4мм2 зі зниженим димо-газовиділенням при пожежі | м | 4,08 |  |
| 1156 | Прокладання лотків | м | 6 |  |
| 1157 | Лоток металевий перфорований S50х50 | мп | 6 |  |
| 1158 | Кронштейн настінно-стельовий 100 | шт | 3 |  |
| 1159 | Шпилька М8х1000 | шт | 2 |  |
| 1160 | Анкер латунний М8 | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Електроустановчі вироби |  |  |  |
| 1161 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 4 |  |
| 1162 | Розетка штепсельна з заземлюючим контактом 16А/250В відкритої установки ІР44 | шт | 3 |  |
| 1163 | Розетка штепсельна трифазна з заземлюючим контактом стаціонарна для відкритої проводки в електромережах напругою до 415В, на струм 32 А, ІР44 | шт | 1 |  |
| 1164 | Коробка розгалужувальна | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 4. Матеріали для системи зрівнювання потенціалів |  |  |  |
| 1165 | Штаба сталева гарячекатанна 20х4мм | м | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-031 на Устаткування на електрообладнання, кабелі та провід ІТП |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1166 | Щит розподільний для прийому, розподілу та обліку електроенергії з пристроєм АВР на вводі ЩСТ | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-032 на Автоматизація ІТП |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Прилади та засоби автоматизації |  |  |  |
| 1167 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 7 |  |
| 1168 | Термометр біметалічний, стандартного виконання, осьовий, границі вимірювання від 0 до 120град., різьба штуцера 1/2", ТБ-63 | шт | 7 |  |
| 1169 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | шт | 7 |  |
| 1170 | Бобишки дов.35 мм, матеріал сталь БК G/2 | шт | 7 |  |
| 1171 | Установлення термометрів в оправі прямих та кутових | комплект | 2 |  |
| 1172 | Термометр біметалічний трубний, границі вимірювання від 0 до 120град. ТБТ-63 | шт | 2 |  |
| 1173 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 14 |  |
| 1174 | Манометр показуючий загального призначення для рідини, клас точності 2,5від 0 до 1,6МПа | комплект | 14 |  |
| 1175 | Кран триходовий без фланця, різьба М20х1,5 (внутрішня)/ G1/2" (внутрішня) | шт | 14 |  |
| 1176 | Перехідник різьба внутрішня М12х1,5/зовнішня М20х1,5 | шт | 14 |  |
| 1177 | Перехідник різьба внутрішня М20х1,5/зовнішня G1/2" | шт | 14 |  |
| 1178 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 10 |  |
| 1179 | Манометр показуючий загального призначення для рідини, клас точності 2,5від 0 до 1,0МПа | комплект | 10 |  |
| 1180 | Кран триходовий без фланця, різьба М20х1,5 (внутрішня)/ G1/2" (внутрішня) | шт | 10 |  |
| 1181 | Перехідник різьба внутрішня М12х1,5/зовнішня М20х1,5 | шт | 10 |  |
| 1182 | Перехідник різьба внутрішня М20х1,5/зовнішня G1/2" | шт | 10 |  |
| 1183 | Установлення манометрів з термометром | комплект | 8 |  |
| 1184 | Манометр з термометром від 0 до 1,0МПа ДМТ 05080-1, 0МПа-0-120 С-2,5 | комплект | 8 |  |
| 1185 | Кран триходовий без фланця, різьба М20х1,5 (внутрішня)/ G1/2" (внутрішня) | шт | 8 |  |
| 1186 | Перехідник різьба внутрішня М12х1,5/зовнішня М20х1,5 | шт | 8 |  |
| 1187 | Перехідник різьба внутрішня М20х1,5/зовнішня G1/2" | шт | 8 |  |
| 1188 | Штуцер різьба внутрішня М12х1,5 | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 2. Кабелі та провода |  |  |  |
| 1189 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | м | 10 |  |
| 1190 | Труба гофрована ПВХ Ду 20мм | м | 10 |  |
| 1191 | Труба водогазопровідна 15х2,8 | м | 6 |  |
|  | Роздiл 3. Монтажні вироби |  |  |  |
| 1192 | Станина стельова | шт | 2 |  |
| 1193 | Планка кронштейна С-подібна 3000 | шт | 2 |  |
| 1194 | Скоба монтажна металева СММ-12 | шт | 200 |  |
| 1195 | Металоконструкції різні | т | 0,001 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-033 на монтаж системи вентиляції |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Клапани протипожежні |  |  |  |
| 1196 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм | клапан | 2 |  |
| 1197 | Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм | клапан | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 2. Система ПВ1 |  |  |  |
| 1198 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 1199 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм [електричний або електромагнітний привід] | шт | 2 |  |
| 1200 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 4 |  |
| 1201 | Шумоглушник 350х150х1000L | шт | 4 |  |
| 1202 | Установлення віброізоляторів пружинних | шт | 6 |  |
| 1203 | Вібровставки гнучкi 500х300 мм | шт | 4 |  |
| 1204 | Вібровставки гнучкi 100 мм | шт | 2 |  |
| 1205 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 15 |  |
| 1206 | Зовнішня решітка DХT-А-400х200 | шт | 1 |  |
| 1207 | Зовнішня решітка DХT-Х-2090х500 | шт | 1 |  |
| 1208 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMT-АN+SР 100х100 | шт | 4 |  |
| 1209 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 150х100 | шт | 3 |  |
| 1210 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 200х100 | шт | 3 |  |
| 1211 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 250х100 | шт | 1 |  |
| 1212 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 300х100 | шт | 1 |  |
| 1213 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 400х100 | шт | 1 |  |
| 1214 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13,2 |  |
| 1215 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 8,5 |  |
| 1216 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 20,1 |  |
| 1217 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 1,5 |  |
| 1218 | Дросель-клапан 100 мм | шт | 4 |  |
| 1219 | Дросель-клапан 100х150 | шт | 2 |  |
| 1220 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 3 |  |
| 1221 | Високотемпературні прошивні мати з базальтової вати з межею вогнестійкості Е130 | м2 | 3 |  |
| 1222 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 10 |  |
| 1223 | Ізоляція Техноніколь фольгований товщ.25 мм | м2 | 10 |  |
|  | Роздiл 3. Система ПВ2 |  |  |  |
| 1224 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 1225 | Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год | шт | 1 |  |
| 1226 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм [електричний або електромагнітний привід] | шт | 1 |  |
| 1227 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000мм | клапан | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1228 | Зворотній клапан 650х300 мм | шт | 1 |  |
| 1229 | Зворотній клапан 125 мм | шт | 1 |  |
| 1230 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 2 |  |
| 1231 | Шумоглушник 250х150х1000L | шт | 2 |  |
| 1232 | Установлення віброізоляторів пружинних | шт | 8 |  |
| 1233 | Вібровставки гнучкi 600х400 мм | шт | 2 |  |
| 1234 | Вібровставки гнучкi 125 мм | шт | 6 |  |
| 1235 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 9 |  |
| 1236 | Зовнішня решітка DХT-А-450х350 | шт | 1 |  |
| 1237 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 150х100 | шт | 2 |  |
| 1238 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 200х100 | шт | 4 |  |
| 1239 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 250х100 | шт | 2 |  |
| 1240 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 3,6 |  |
| 1241 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 21,5 |  |
| 1242 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 0,9 |  |
| 1243 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 4 |  |
| 1244 | Високотемпературні прошивні мати з базальтової вати з межею вогнестійкості Е130 | м2 | 4 |  |
| 1245 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 18,2 |  |
| 1246 | Ізоляція Техноніколь фольгований товщ.25 мм | м2 | 18,2 |  |
|  | Роздiл 4. Система ПВ3 |  |  |  |
| 1247 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 1248 | Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год | шт | 1 |  |
| 1249 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм [електричний або електромагнітний привід] | шт | 1 |  |
| 1250 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм | клапан | 2 |  |
| 1251 | Зворотній клапан 200 мм | шт | 2 |  |
| 1252 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 4 |  |
| 1253 | Шумоглушник 200х100х1000L | шт | 4 |  |
| 1254 | Установлення віброізоляторів пружинних | шт | 8 |  |
| 1255 | Вібровставки гнучкi 315 мм | шт | 2 |  |
| 1256 | Вібровставки гнучкi 200 мм | шт | 6 |  |
| 1257 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 10 |  |
| 1258 | Зовнішня решітка DХT-А-400х300 | шт | 1 |  |
| 1259 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 100х100 | шт | 3 |  |
| 1260 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 300х100 | шт | 3 |  |
| 1261 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 400х100 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1262 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 200х100 | шт | 2 |  |
| 1263 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 33,7 |  |
| 1264 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 1,8 |  |
| 1265 | Дросель-клапан 100 мм | шт | 3 |  |
| 1266 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 4 |  |
| 1267 | Високотемпературні прошивні мати з базальтової вати з межею вогнестійкості Е130 | м2 | 4 |  |
| 1268 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 |  |
| 1269 | Ізоляція Техноніколь фольгований товщ.25 мм | м2 | 20 |  |
|  | Роздiл 5. Система ПВ4 |  |  |  |
| 1270 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 1271 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм [електричний або електромагнітний привід] | шт | 2 |  |
| 1272 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 8 |  |
| 1273 | Шумоглушник 350х100х1000L | шт | 2 |  |
| 1274 | Шумоглушник 250х100х1000L | шт | 6 |  |
| 1275 | Установлення віброізоляторів пружинних | шт | 8 |  |
| 1276 | Вібровставки гнучкi 125 мм | шт | 2 |  |
| 1277 | Вібровставки гнучкi 250 мм | шт | 6 |  |
| 1278 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 19 |  |
| 1279 | Зовнішня решітка DХT-Х-500х500 | шт | 1 |  |
| 1280 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 100х100 | шт | 6 |  |
| 1281 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 150х100 | шт | 12 |  |
| 1282 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 18,3 |  |
| 1283 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 25,7 |  |
| 1284 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 16,4 |  |
| 1285 | Дросель-клапан 100 мм | шт | 2 |  |
| 1286 | Дросель-клапан 100х150 | шт | 1 |  |
| 1287 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 4 |  |
| 1288 | Високотемпературні прошивні мати з базальтової вати з межею вогнестійкості Е130 | м2 | 4 |  |
| 1289 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 |  |
| 1290 | Ізоляція Техноніколь фольгований товщ.25 мм | м2 | 20 |  |
|  | Роздiл 6. Система ПВ5 |  |  |  |
| 1291 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 1292 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм [електричний або електромагнітний привід] | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1293 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 4 |  |
| 1294 | Шумоглушник 350х200х1000L | шт | 1 |  |
| 1295 | Шумоглушник 300х200х1000L | шт | 1 |  |
| 1296 | Шумоглушник 200х150х1000L | шт | 1 |  |
| 1297 | Шумоглушник 150х150х1000L | шт | 1 |  |
| 1298 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 500 мм | шт | 1 |  |
| 1299 | Дифузор лінійний LNG-АR 2х500 | шт | 1 |  |
| 1300 | Установлення дефлекторів діаметром патрубка 1000 мм | шт | 6 |  |
| 1301 | Дифузор лінійний LNG-АR 2х1500 | шт | 6 |  |
| 1302 | Установлення віброізоляторів пружинних | шт | 8 |  |
| 1303 | Вібровставки гнучкi 125 мм | шт | 2 |  |
| 1304 | Вібровставки гнучкi 200 мм | шт | 3 |  |
| 1305 | Вібровставки гнучкi 250 мм | шт | 3 |  |
| 1306 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 10 |  |
| 1307 | Зовнішня решітка DХT-Х-500х500 | шт | 1 |  |
| 1308 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 100х100 | шт | 4 |  |
| 1309 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 150х100 | шт | 3 |  |
| 1310 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 200х100 | шт | 2 |  |
| 1311 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 13 |  |
| 1312 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 18,6 |  |
| 1313 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 48,6 |  |
| 1314 | Дросель-клапан 100 мм | шт | 1 |  |
| 1315 | Дросель-клапан 200х150 | шт | 2 |  |
| 1316 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 4 |  |
| 1317 | Високотемпературні прошивні мати з базальтової вати з межею вогнестійкості Е130 | м2 | 4 |  |
| 1318 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 32 |  |
| 1319 | Ізоляція Техноніколь фольгований товщ.25 мм | м2 | 32 |  |
|  | Роздiл 7. Система ПВ6 |  |  |  |
| 1320 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 1321 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм [електричний або електромагнітний привід] | шт | 2 |  |
| 1322 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 8 |  |
| 1323 | Шумоглушник 350х100х1000L | шт | 2 |  |
| 1324 | Шумоглушник 250х100х1000L | шт | 6 |  |
| 1325 | Установлення віброізоляторів пружинних | шт | 8 |  |
| 1326 | Вібровставки гнучкi 125 мм | шт | 2 |  |
| 1327 | Вібровставки гнучкi 200 мм | шт | 3 |  |
| 1328 | Вібровставки гнучкi 250 мм | шт | 3 |  |
| 1329 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 17 |  |
| 1330 | Зовнішня решітка DХT-Х-500х500 | шт | 1 |  |
| 1331 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 100х100 | шт | 7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1332 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 150х100 | шт | 9 |  |
| 1333 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 18,3 |  |
| 1334 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 25,7 |  |
| 1335 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 14,9 |  |
| 1336 | Дросель-клапан 100 мм | шт | 2 |  |
| 1337 | Дросель-клапан 100х150 | шт | 1 |  |
| 1338 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 4 |  |
| 1339 | Високотемпературні прошивні мати з базальтової вати з межею вогнестійкості Е130 | м2 | 4 |  |
| 1340 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 20 |  |
| 1341 | Ізоляція Техноніколь фольгований товщ.25 мм | м2 | 20 |  |
|  | Роздiл 8. П1 |  |  |  |
| 1342 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 1343 | Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год | шт | 1 |  |
| 1344 | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм [електричний або електромагнітний привід] | шт | 2 |  |
| 1345 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 2 |  |
| 1346 | Шумоглушник 500х300х1000L | шт | 2 |  |
| 1347 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 1348 | Зовнішня решітка DХT-Х-500х500 | шт | 1 |  |
| 1349 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 5,2 |  |
| 1350 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 16,7 |  |
| 1351 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 6,4 |  |
| 1352 | Ізоляція Техноніколь фольгований товщ.25 мм | м2 | 6,4 |  |
|  | Роздiл 9. Система В1 |  |  |  |
| 1353 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 1354 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 1355 | Зворотній клапан 100 мм | шт | 1 |  |
| 1356 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 2 |  |
| 1357 | Шумоглушник 650х300х1000L | шт | 2 |  |
| 1358 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грати | 1 |  |
| 1359 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 300х100 | шт | 1 |  |
| 1360 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 0,2 |  |
|  | Роздiл 10. Система В2 |  |  |  |
| 1361 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 1362 | Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год | фільтр | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1363 | Фільтр повітряний | шт | 1 |  |
| 1364 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 1 |  |
| 1365 | Шумоглушник 650х300х1000L | шт | 1 |  |
| 1366 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 4,2 |  |
| 1367 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 39 |  |
| 1368 | Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці | м2 | 53 |  |
| 1369 | Ізоляція для трубопроводів товщ.10мм K-Flех-ST DUСT АD АLU 10 | м2 | 53 |  |
|  | Роздiл 11. Система В3 |  |  |  |
| 1370 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 1371 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 4 |  |
| 1372 | Зворотній клапан 125 мм | шт | 1 |  |
| 1373 | Клапан витяжний DVS 100 | шт | 3 |  |
| 1374 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 1 |  |
| 1375 | Шумоглушник 125х1000L | шт | 1 |  |
| 1376 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 1377 | Вентиляційна решітка з одним рядом рухомих пластин АMТ-АN+SР 300х100 | шт | 2 |  |
| 1378 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 0,3 |  |
| 1379 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 18,9 |  |
|  | Роздiл 12. Система В4 |  |  |  |
| 1380 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 1381 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 4 |  |
| 1382 | Клапан витяжний DVS 100 | шт | 3 |  |
| 1383 | Зворотній клапан 125 мм | шт | 1 |  |
| 1384 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 1 |  |
| 1385 | Шумоглушник 125х500L | шт | 1 |  |
| 1386 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 5,5 |  |
|  | Роздiл 13. Система В5 |  |  |  |
| 1387 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 1388 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 4 |  |
| 1389 | Клапан витяжний DVS 100 | шт | 3 |  |
| 1390 | Зворотній клапан 125 мм | шт | 1 |  |
| 1391 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 1 |  |
| 1392 | Шумоглушник 125х500L | шт | 1 |  |
| 1393 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 5 |  |
|  | Роздiл 14. Система В6 |  |  |  |
| 1394 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 1395 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 4 |  |
| 1396 | Клапан витяжний DVS 100 | шт | 3 |  |
| 1397 | Зворотній клапан 125 мм | шт | 1 |  |
| 1398 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1399 | Шумоглушник 125х500L | шт | 1 |  |
| 1400 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 4,53 |  |
|  | Роздiл 15. Система В7 |  |  |  |
| 1401 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 1402 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 8 |  |
| 1403 | Клапан витяжний DVS 100 | шт | 7 |  |
| 1404 | Зворотній клапан 125 мм | шт | 1 |  |
| 1405 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 2 |  |
| 1406 | Шумоглушник 200х1000L | шт | 2 |  |
| 1407 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 9,5 |  |
| 1408 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 8,4 |  |
|  | Роздiл 16. Система В8 |  |  |  |
| 1409 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 1410 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 5 |  |
| 1411 | Клапан витяжний DVS 100 | шт | 4 |  |
| 1412 | Клапан витяжний DVS 125 | шт | 1 |  |
| 1413 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 1 |  |
| 1414 | Шумоглушник 125х500L | шт | 1 |  |
| 1415 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 5,3 |  |
|  | Роздiл 17. Система В9 |  |  |  |
| 1416 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 1417 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 8 |  |
| 1418 | Клапан витяжний DVS 100 | шт | 7 |  |
| 1419 | Клапан витяжний DVS 125 | шт | 1 |  |
| 1420 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-2 | шт | 2 |  |
| 1421 | Шумоглушник 200х1000L | шт | 2 |  |
| 1422 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 9,5 |  |
| 1423 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 8,4 |  |
|  | Роздiл 18. У1 |  |  |  |
| 1424 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т | шт | 1 |  |
| 1425 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(магнітний дверний контакт) | шт | 1 |  |
| 1426 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг(Термостат ) | шт | 1 |  |
| 1427 | Термостат кімнатний ТР 1 | шт | 1 |  |
| 1428 | Стельове кріплення Т | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-034 на Устаткування на монтаж системи вентиляції |  |  |  |
| 1429 | Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) 200х100 | шт | 1 |  |
| 1430 | Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) 300х250 | шт | 1 |  |
| 1431 | Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) 650х300 | шт | 1 |  |
| 1432 | Клапан повітряний з приводом RDES D250-220 | шт | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1433 | Клапан повітряний з приводом RDES D200-220 | шт | 2 |  |
| 1434 | Клапан повітряний з електроприводом 500х300 | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-035 на придбання устаткування системи вентиляції |  |  |  |
| 1435 | (ПВ1) Припливна-витяжна вентиляційна установка Aerostar SlimStar 1000 EC X R-Carel+Wifi з комплектом автоматики та вузлом регулювання теплоносія | шт | 1 |  |
| 1436 | ( ПВ4, ПВ6) Припливна-витяжна вентиляційна установка Aerostar SlimStar 1000 EC X R-Carel+Wifi з комплектом автоматики | шт | 2 |  |
| 1437 | (ПВ2)Припливна-витяжна вентиляційна установка Aerostar SlimStar 750 EC X R-Carel+Wifi з комплектом автоматики | шт | 1 |  |
| 1438 | (ПВ3)Припливна-витяжна вентиляційна установка Aerostar SlimStar 500 EC X R-Carel+Wifi з комплектом автоматики | шт | 1 |  |
| 1439 | (ПВ5) Припливна-витяжна вентиляційна установка Aerostar SlimStar 1500 EC X R-Carel+Wifi з комплектом автоматики та вузлом регулювання теплоносія | шт | 1 |  |
| 1440 | (П1)Припливна установка Aerostar SlimStar GreenSTR 3П1 | шт | 1 |  |
| 1441 | ПВ1Водяний нагрівач SWN 40-20/2R | шт | 1 |  |
| 1442 | ПВ2, ПВ4, ПВ6 Електрокалорифер REH 250-1.8/220 L680 | шт | 3 |  |
| 1443 | ПВ3 Електрокалорифер REH 200-1.0/220 L480 | шт | 1 |  |
| 1444 | ПВ5 Водяний нагрівач SWN 50-30/2R | шт | 1 |  |
| 1445 | Комплект автоматики до П1 з вузлом регулювання теплоносія | шт | 1 |  |
| 1446 | В1 Вентилятор витяжний RUCK RS 100 | шт | 1 |  |
| 1447 | В2 Вентилятор витяжний кухонний RUCK МРS 315 | шт | 1 |  |
| 1448 | В3, В4, В5 Вентилятор витяжний RUCK RS 125 | шт | 3 |  |
| 1449 | В6 Вентилятор витяжний RUCK RS 125L | шт | 1 |  |
| 1450 | В7 Вентилятор витяжний RUCK EL 200E2M01 | шт | 1 |  |
| 1451 | В8 Вентилятор витяжний RUCK RS 125 | шт | 1 |  |
| 1452 | В9 Вентилятор витяжний RUCK EL 200E2M01 | шт | 1 |  |
| 1453 | Перемикач SMT-1-30-4С перемикач | шт | 2 |  |
| 1454 | ETY-0-15-AT Електронний регулятор швидкості | шт | 5 |  |
| 1455 | Перетворювач частоти Danfoss VLT Micro Drive FC51 1, 5кВт | шт | 1 |  |
| 1456 | У1 Повітряно-теплова завіса intellekt E10 X R 6KW Ne=6кВт | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-036 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 1457 | Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 40 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі | установ. | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-037 на монтаж ліфту пасажирського |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1458 | Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м | ліфт | 1 |  |
| 1459 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | зупинка | -10 |  |
| 1460 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг | м | -35,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-038 на придбання ліфту пасажирського |  |  |  |
| 1461 | Ліфти пасажирські на 2 зупинки вант. 1000 кг GeN2 Life - Trivium, GE1382UD | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-039 на пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 1462 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок | ліфт | 1 |  |
| 1463 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (на 2 зупинки) | ліфт | -1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-040 на диспетчеризація |  |  |  |
| 1464 | Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 100 | схема | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-041 на телефонію, радіофікацію, телебачення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж обладнання телефонізації |  |  |  |
| 1465 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт | 10 |  |
| 1466 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка | шт | 1 |  |
| 1467 | Полка стаціонарна 19'', 1U, глибина 400 мм, 1,5 мм, чорний (СMS UА-SH4-400В) | шт | 1 |  |
| 1468 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 1469 | Розетка внутрішня 80х80 2 порта UTР неекранована (HYРЕRNЕT FР-UTР-L2Р-80) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання кабелів телефонізації |  |  |  |
| 1470 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | м | 60 |  |
| 1471 | Труба гофрована Д20 ДКС з протяжкою | м | 60,6 |  |
| 1472 | Скоба металева одновушкова, D=20мм (уп.-100шт) | шт | 1 |  |
| 1473 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | м | 60 |  |
| 1474 | Кабель вита пара, U/UTР, категорія 5е, перетин 0,51 мм, мідь, LSFR. ОK-Nеt КПВнг-HF-ВП | м | 61,8 |  |
| 1475 | Коробка підрозетник | шт | 14 |  |
|  | Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи телефонізації |  |  |  |
| 1476 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Монтаж обладнання радіофікації |  |  |  |
| 1477 | Улаштування опор стальних антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м | шт | 1 |  |
| 1478 | Радіостійка РС-1-0,8-1900 (у комплекті) | шт | 1 |  |
| 1479 | Монтаж ізолятора опорного напругою до 10 кВ, 1 точка кріплення | шт | 4 |  |
| 1480 | Ізолятор лінійний штирьовий ТФ-20 | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1481 | Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Прокладання кабелів радіофікації |  |  |  |
| 1482 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 20 |  |
| 1483 | Рукав металевий діаметром 20 мм | м | 20,6 |  |
| 1484 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 2,5 мм2 | м | 250 |  |
| 1485 | Труба ПВХ гофрована самозатухаюча Ф16, L-25м (ДКС 91916) | м | 252,5 |  |
| 1486 | Тримач двокомпонентний, Ф16 (ДКС 51116) | шт | 500 |  |
| 1487 | Коробка ответвительна ІР55 100х100х50 мм (ДКС 53800) | шт | 1 |  |
| 1488 | Коробка універсальна УК-2П | шт | 5 |  |
| 1489 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | м | 20 |  |
| 1490 | Провід ПВС 2х0,75 мм2 | м | 20,6 |  |
| 1491 | Провід ПВЖ 1х1,8 | м | 103 |  |
| 1492 | Провід ПТПЖ 2х1,2 | м | 154,5 |  |
| 1493 | Клемник 12х4 мм2 | шт | 1 |  |
| 1494 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25мм2 | м | 30 |  |
| 1495 | Провід ПВ3 1х6 мм2 | м | 30,9 |  |
| 1496 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 9 |  |
| 1497 | Радіорозетка для відкритої проводки РПВ-1 | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 6. Монтаж обладнання телебачення |  |  |  |
| 1498 | Антена приймальна додаткова колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі | шт | 1 |  |
| 1499 | Антенний розгалуджувач Еurоsky 1/6 | шт | 1 |  |
| 1500 | Монтаж розетки телевізійної | шт | 4 |  |
| 1501 | Розетка телевізійна, внутрішня (VІKО 90561010) | шт | 4 |  |
| 1502 | Рамка на розетку | шт | 4 |  |
| 1503 | Коробка підрозетник | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 7. Прокладання кабелів телефонізації |  |  |  |
| 1504 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 2,5 мм2 | м | 100 |  |
| 1505 | Труба гофрована Д20 ДКС з протяжкою | м | 101 |  |
| 1506 | Кабель коаксильний RG-6 | м | 103 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-042 на Устаткування на телефонію, радіофікацію, телебачення |  |  |  |
| 1507 | ІР-АТС Yеаstаr S20 | шт | 1 |  |
| 1508 | ІР-телефон Yеаlіnk SІР-T19Е2 | шт | 9 |  |
| 1509 | Трансформатор абонентський ТАМУ-25 (240В/30В) | шт | 1 |  |
| 1510 | Антена телевізійна зовнішня "Горизонт-3" | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-043 на Монтаж структурованої кабельної системи та інтернету |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1511 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 1512 | Полка стаціонарна 19'', 1U, глибина 400 мм, 1,5 мм, чорний (СMS UА-SH4-400В) | шт | 1 |  |
| 1513 | Патч-панель модульна 24 порта UTР з менеджментом кабелю 1u 19" HD (HYРЕRNЕT РР-M24-UTР-2) | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1514 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5кг | шт | 1 |  |
| 1515 | Комутатор службового зв'язку | шт | 1 |  |
| 1516 | Ящик живлення | ящик | 1 |  |
| 1517 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 38 |  |
| 1518 | Розетка внутрішня 80х80 2 порта UTР неекранована (HYРЕRNЕT FР-UTР-L2Р-80) | шт | 14 |  |
| 1519 | Модуль TООLЕSS UTР HD RJ-45 неекранований АMР SL TYРЕ (HYРЕRNЕT KJ-NАRUTР5Е) | шт | 24 |  |
| 1520 | Блок з трьома вимикачами та однією штепсельною розеткою заглибленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання кабелів |  |  |  |
| 1521 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 1522 | Труба гофрована Д20 ДКС з протяжкою | м | 202 |  |
| 1523 | Скоба металева одновушкова, D=20мм (уп.-100шт) | шт | 4 |  |
| 1524 | Кабель вита пара, U/UTР, категорія 5е, перетин 0,51 мм, мідь, LSFR. ОK-Nеt КПВнг-HF-ВП | м | 206 |  |
| 1525 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | м | 105 |  |
| 1526 | Кабель вита пара, U/UTР, категорія 5е, перетин 0,51 мм, мідь, LSFR. ОK-Nеt КПВнг-HF-ВП | м | 108,15 |  |
| 1527 | Патч-корд літий, UTР жовтий, 0,5 м, кат. 5е | шт | 14 |  |
| 1528 | Патч-корд літий, UTР сірий, 2 м, кат. 5е | шт | 14 |  |
| 1529 | Коробка підрозетник | шт | 14 |  |
|  | Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 1530 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-044 на Устаткування структурованої кабельної системи та інтернету |  |  |  |
| 1531 | Шафа настінна 12U 600х(450 +100) мм. Двосекційна 12U 450+100 мм, 19", навантаження до 60 кг, дві пари 19'' направляючих, бокові стінки. Передні двері з кутом відкриття більше 180° оглядова з замком, закалене скло. Клас захисту ІР20. Колір RАL 9005 (Рrеmіum Lіnе 614264122) | шт | 1 |  |
| 1532 | Маршрутизатор TР-LІNK TL-R480T+ | шт | 1 |  |
| 1533 | Коммутатор HРЕ ОffісеСоnnесt 1920S-24G-2SFР РРоЕ+ 185W 24 х RJ45 JL384А (HРЕ JL384А 1920S-24G-2SFР) | шт | 1 |  |
| 1534 | Джерело безперебійного живлення АРС Smаrt-UРS 1500VА LСD RM 2U 230V (АРС SMT1500RMІ2U Smаrt- UРS 1500VА) | шт | 1 |  |
| 1535 | Фильтр мережевий 19" на 8 розеток Hyреrnеt SРР8 (HYРЕRNЕT SРР8) | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-045 на Монтаж системи охоронної сигналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Система охоронної сигналізації |  |  |  |
| 1536 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 1537 | Встановлення клавіатури | шт | 1 |  |
| 1538 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 1539 | Табло відображення виносне ВТВ | шт | 1 |  |
| 1540 | Конструкції для установлення сповіщувача | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1541 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні | шт | 2 |  |
| 1542 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 13 |  |
| 1543 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 630 |  |
| 1544 | Кабель ПСВВ 8х0,22 мм2 | м | 450 |  |
| 1545 | Кабель UTP cat. 5e | м | 75 |  |
| 1546 | Кабель ШВВП 3_1,5 | м | 30 |  |
| 1547 | Кабель ШВВП 2_1,5 | м | 75 |  |
| 1548 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 150 |  |
| 1549 | Гофротруба Д20 мм ДКС з протяжкою | м | 150 |  |
| 1550 | Прокладання коробів пластикових | м | 80 |  |
| 1551 | Кабельний канал 15х10 | м | 50 |  |
| 1552 | Короб електротехнічний 40х20 | м | 30 |  |
| 1553 | Монтажний комплект | м | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи системи охоронної сигналізації |  |  |  |
| 1554 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-046 на Устаткування системи охоронної сигналізації |  |  |  |
| 1555 | ППКО "Оріон-NOVA L | шт | 1 |  |
| 1556 | Світлодіодна (LED) клавіатура К-LED16 | шт | 1 |  |
| 1557 | Акумуляторна батарея 12В 7А/год | шт | 1 |  |
| 1558 | Оповіщувач охоронно-пожежний "Джміль" | шт | 1 |  |
| 1559 | Кронштейн настінний Satel Bracret B | шт | 2 |  |
| 1560 | Комбінований датчик Satel Navy | шт | 2 |  |
| 1561 | Сповіщувач магніто-контактний СОМК 3-11 | шт | 13 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-047 на Монтаж системи відеоспостереження |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж обладнання |  |  |  |
| 1562 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 12 |  |
| 1563 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт | 2 |  |
| 1564 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5кг | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання кабелів |  |  |  |
| 1565 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 2,5 мм2 | м | 575 |  |
| 1566 | Труба гофрована Д20 ДКС з протяжкою | м | 575 |  |
| 1567 | Скоба металева одновушкова, D=20мм (уп.-100шт) | шт | 10 |  |
| 1568 | Коробка комутаційна 80х80х50 | шт | 14 |  |
| 1569 | Кабель вита пара, F/UTР, категорія 5е, 4х2х0,56 | м | 575 |  |
| 1570 | Коннектор RG45 | шт | 100 |  |
| 1571 | Кабель HDM 15м | шт | 1 |  |
| 1572 | Мишка бездротова M185 WL Swift Grey 910-002238 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 1573 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 02-01-048 на Устаткування системи відеоспостереження |  |  |  |
| 1574 | Відеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 2.8mm | шт | 6 |  |
| 1575 | Відеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 2.8mm | шт | 6 |  |
| 1576 | Монітор 27" Dell S2721HN | шт | 1 |  |
| 1577 | IP-Відеореєстратор (NVR) на 16 каналів DH-NVR5216- 4KS2 | шт | 1 |  |
| 1578 | Жорсткий накопичувач SATA 6TB 6GB/S 128MB PURPLE WD62PURZ | шт | 1 |  |
| 1579 | Комутатор 16-портовий керований з POE PFS4218-16ET- 190 | компл. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-049 на Монтаж системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |
| 1580 | Монтаж блоку контролю "Ватра 1-03.14" | шт | 1 |  |
| 1581 | Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 | комплект | 5 |  |
| 1582 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |
| 1583 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |  |
| 1584 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 4 |  |
| 1585 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 330 |  |
| 1586 | Кабель ВВГнгд 2х1,5 мм2 | м | 120 |  |
| 1587 | Кабель КВВГ ендг 4х1мм | м | 110 |  |
| 1588 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 80 |  |
| 1589 | Гофротруба Д20 мм ДКС з протяжкою | м | 80 |  |
| 1590 | Коробка разподільча Т40 | шт | 3 |  |
| 1591 | Монтажний комплект | м | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 1592 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] | ділянка | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-050 на Устаткування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення |  |  |  |
| 1593 | Блок управління "ВАРТА 1-03.14" | шт | 1 |  |
| 1594 | Датчик метану | шт | 5 |  |
| 1595 | Джерело безперебійного живлення, БЖ 2415 | шт | 1 |  |
| 1596 | Акумуляторна батарея 12В 7А/год | шт | 2 |  |
| 1597 | Оповіщувач світлозвуковий "Витік газу" С-05С-220 | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Перенесення існуючої лінії 10 кВ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1598 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 162 |  |
| 1599 | Зворотня засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 162 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | Шурфування ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1 м вiд незахищених кабелiв | м3 | 162 |  |
| 1601 | (Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг | м | 150 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи КЛ 10кВ |  |  |  |
| 1602 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 152 |  |
| 1603 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 14 |  |
| 1604 | Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 152 |  |
| 1605 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 15,2 |  |
| 1606 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 15,2 |  |
| 1607 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 152 |  |
| 1608 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 18,2 |  |
| 1609 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 15,82 |  |
| 1610 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2- х каналів | км | 0,048 |  |
| 1611 | Затягування у прокладені труби проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2 | м | 48 |  |
| 1612 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг | м | 125 |  |
| 1613 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 125 |  |
| 1614 | Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Матеріали для КЛ 10кВ |  |  |  |
| 1615 | Кабель ААШВ 3х150мм | м | 173 |  |
| 1616 | Муфта кінцева в комплекті з наконечниками | компл | 1 |  |
| 1617 | Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 155 мм (200м рулон 4 шт х 200 = 800 м | м | 125 |  |
| 1618 | Пісок природний, рядовий | м3 | 18,193 |  |
|  | Локальний кошторис 05-01-01 на покриття проїздів |  |  |  |
|  | Роздiл 1. В межах ділянки |  |  |  |
| 1619 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 5 см | м2 | 189 |  |
| 1620 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см | м2 | 189 |  |
| 1621 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 | м2 | 189 |  |
| 1622 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 27,4806 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1623 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 189 |  |
| 1624 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 | м2 | 189 |  |
| 1625 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 22,8501 |  |
| 1626 | Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 95,5 |  |
| 1627 | Бортові камені БР 100.30.15 | шт | 95,5 |  |
|  | Роздiл 2. За межах ділянки |  |  |  |
| 1628 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 5 см | м2 | 24,6 |  |
| 1629 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см | м2 | 24,6 |  |
| 1630 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 | м2 | 24,6 |  |
| 1631 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 3,57684 |  |
| 1632 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 24,6 |  |
| 1633 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 | м2 | 24,6 |  |
| 1634 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 2,97414 |  |
| 1635 | Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 12,4 |  |
| 1636 | Бортові камені БР 100.30.15 | шт | 12,4 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішня тепломережа Т1 |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Порушення та відновлення благоустрою |  |  |  |
| 1637 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 3,885 |  |
| 1638 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 10,36 |  |
| 1639 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 24,346 |  |
| 1640 | Перевезення сміття до 30 км | т | 24,346 |  |
| 1641 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 8 |  |
| 1642 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм | м | 8 |  |
| 1643 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщиною 16 см | м3 | 10,36 |  |
| 1644 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | м2 | 64,75 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1645 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4 до 6 см. | м2 | 64,75 |  |
| 1646 | Сумiшi асфальтобетоннi, тип В-10 | т | 9,382275 |  |
|  | Роздiл 2. Земляні роботи |  |  |  |
| 1647 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 157 |  |
| 1648 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 372 |  |
| 1649 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 59 |  |
| 1650 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 4 |  |
| 1651 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 632,4 |  |
| 1652 | Засипка грунту та піску екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | м3 | 435 |  |
| 1653 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 49 |  |
| 1654 | Пісок природний, рядовий | м3 | 359,7 |  |
| 1655 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 435 |  |
|  | Роздiл 3. Кріплення грунту в місцях проїзду та камери ТК- 3Ш |  |  |  |
| 1656 | Заглиблення віброзанурювачем стальних шпунтових паль масою 1 м до 50 кг на глибину до 5 м | т | 0,24624 |  |
| 1657 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 24 |  |
| 1658 | Установлення стальних поздовжнiх зв'язок для укрiплення котлованiв (зварювання вінців) | т | 0,198768 |  |
| 1659 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах нестійких і мокрих | м2 | 100 |  |
|  | Роздiл 4. Прокладання трубопроводів |  |  |  |
| 1660 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | м | 34 |  |
| 1661 | Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм | м | 30 |  |
| 1662 | Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм | шт | 4 |  |
| 1663 | Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 76/140 мм | шт | 8 |  |
| 1664 | Рукав кінцевий до теплоізольованих труб роз'ємний РЗ, типорозмір 76/140 мм | шт | 8 |  |
| 1665 | Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 140 мм | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1666 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | м | 107 |  |
| 1667 | Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 108/200 мм | м | 96 |  |
| 1668 | Колiно гнуте для теплоiзольованих труб, типорозмiр 108/200 мм | шт | 10 |  |
| 1669 | Комплект ізоляції стиків ЕР-3 /термоусадкова муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм | шт | 22 |  |
| 1670 | Рукав кінцевий до теплоізольованих труб роз'ємний РЗ, типорозмір 108/200 мм | шт | 12 |  |
| 1671 | Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 200 мм | шт | 4 |  |
| 1672 | Стрічка ковзна L=10м | рулон | 3 |  |
| 1673 | Опори ковзні, діаметром 76/140 мм. | шт | 13 |  |
| 1674 | Опори ковзні, діаметром 108/200 мм. | шт | 33 |  |
| 1675 | Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 70-89 мм, товщина стінки до 6 мм [при роботi у траншеях, на естакадах, iз рештувань, помостiв, при утрудненому доступi до зварювального з'єднання] | стик | 8 |  |
| 1676 | Механізоване зачищення поверхні зварних з'єднань і колошовної зони без знімання опуклості [підсилення] зварного шва до шорсткості не грубіше RZ 40 мкм на трубопроводах із вуглецевих і легованих сталей, діаметр труб 102-114 мм, товщина стінки до 6 мм [при роботi у траншеях, на естакадах, iз рештувань, помостiв, при утрудненому доступi до зварювального з'єднання] | стик | 22 |  |
| 1677 | Протирання ацетоном контрольованого зварного шва на трубопроводі, діаметр труб до 108 мм [при роботi у траншеях, на естакадах, iз рештувань, помостiв, при утрудненому доступi до зварювального з'єднання] | стик | 30 |  |
| 1678 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 108 мм [при роботi у траншеях, на естакадах, iз рештувань, помостiв, при утрудненому доступi до зварювального з'єднання] | стик | 30 |  |
| 1679 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 89 мм, товщина стінки до 3-8 мм [при роботi у траншеях, на естакадах, iз рештувань, помостiв, при утрудненому доступi до зварювального з'єднання] | стик | 8 |  |
| 1680 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів ультразвуковою дефектоскопією із поперечним прозвучуванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 114 мм, товщина стінки до 4-8 мм [при роботi у траншеях, на естакадах, iз рештувань, помостiв, при утрудненому доступi до зварювального з'єднання] | стик | 22 |  |
| 1681 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 5. Гільзи вводу в будинки |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1682 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм | шт | 4 |  |
| 1683 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 200 мм до 600 мм. | шт | 4 |  |
| 1684 | Укладання сталевих труб, діаметр труб 250 мм (Гільзи) | м | 1,2 |  |
| 1685 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273х8 мм | м | 1,2 |  |
| 1686 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю КО-813 в 2 шари | м2 | 0,97 |  |
| 1687 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм | м | 1,2 |  |
| 1688 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм | сальник | 2 |  |
| 1689 | Укладання сталевих труб, діаметр труб 300 мм (Гільзи) | м | 1,2 |  |
| 1690 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм | м | 1,2 |  |
| 1691 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю КО-813 в 2 шари | м2 | 1,23 |  |
| 1692 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм | м | 1,2 |  |
| 1693 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм | сальник | 2 |  |
|  | Роздiл 6. Теплова камера 3Ш (3,0х3,0х2,1 Внутр.) (3,4х3, 4х2,5 Нар.) |  |  |  |
| 1694 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 1,5 |  |
| 1695 | Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т | шт | 6 |  |
| 1696 | Панелі перекриття КПд-2 | шт | 2 |  |
| 1697 | Панелі перекриття КП-3 | шт | 4 |  |
| 1698 | Встановлення стінових панелей площею до 8 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т | шт | 8 |  |
| 1699 | Стінові панелі КС-3 | шт | 4 |  |
| 1700 | Стінові панелі КС-4 | шт | 4 |  |
| 1701 | Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм | м3 | 0,38 |  |
| 1702 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |
| 1703 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 6 |  |
| 1704 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 1,3 |  |
| 1705 | Деталі кріплення з кутника сталевого 125х8 ( 3 м.) | т | 0,04638 |  |
| 1706 | Установлення люка | шт | 4 |  |
| 1707 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у тип С (В125) | шт | 4 |  |
| 1708 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,4 |  |
| 1709 | Укладання бетонної суміші під приямок бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,2 |  |
| 1710 | Укладання бетонної суміші під приямок бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,3 |  |
| 1711 | Виготовлення драбин | т | 0,1724 |  |
| 1712 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,093704 |  |
| 1713 | Сталь кутова 63х5 | т | 0,085648 |  |
| 1714 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,003392 |  |
| 1715 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,1724 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1716 | Укладання бетонної суміші під драбини бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,192 |  |
| 1717 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 5 |  |
| 1718 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 5 |  |
| 1719 | Укладання бетонної суміші під приямок бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,2 |  |
| 1720 | Виготовлення грат приямку | т | 0,0158 |  |
| 1721 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,008282 |  |
| 1722 | Сталь кутова 50х5 | т | 0,006868 |  |
| 1723 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,000808 |  |
| 1724 | Установлення металевих грат приямків | т | 0,0158 |  |
| 1725 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 0,24 |  |
| 1726 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 0,24 |  |
| 1727 | Пробивання отворів в залізобетонних стінах камер | шт | 7 |  |
| 1728 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | т | 0,0738 |  |
| 1729 | Сталь кутова 63х5 | т | 0,0359136 |  |
| 1730 | Сталь листова ромб 4 мм. | т | 0,0241488 |  |
| 1731 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,0033024 |  |
| 1732 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,0127968 |  |
| 1733 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі | т | 0,0738 |  |
| 1734 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,14 |  |
| 1735 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 2,14 |  |
| 1736 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,11984 |  |
| 1737 | Профілі 80х80х4 мм. | т | 0,0363264 |  |
| 1738 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,037152 |  |
| 1739 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,05019648 |  |
| 1740 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,11984 |  |
| 1741 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 3,48 |  |
| 1742 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 3,48 |  |
| 1743 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0135 |  |
| 1744 | Швелер сталевий 8П | т | 0,010836 |  |
| 1745 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,003096 |  |
| 1746 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0135 |  |
| 1747 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0124 |  |
| 1748 | Швелер сталевий 8П | т | 0,0115584 |  |
| 1749 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,0012384 |  |
| 1750 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0124 |  |
| 1751 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1752 | Швелер сталевий 8П | т | 0,0202272 |  |
| 1753 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,0024768 |  |
| 1754 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,022 |  |
| 1755 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,39 |  |
| 1756 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 1,39 |  |
| 1757 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 57,12 |  |
| 1758 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 57,12 |  |
| 1759 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 9 |  |
| 1760 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 25 мм. | м2 | 9 |  |
| 1761 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 11,56 |  |
| 1762 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 30 мм. | м2 | 11,56 |  |
| 1763 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 11,56 |  |
| 1764 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 10 мм. | м2 | 11,56 |  |
| 1765 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм | м | 12,6 |  |
| 1766 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 9,6 |  |
| 1767 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | шт | 10 |  |
| 1768 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм | м | 2,8 |  |
| 1769 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1,6 |  |
| 1770 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 6 |  |
| 1771 | Прокладання трубопроводiв у прохiдних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С, дiаметр труб до 50 мм | м | 19,12 |  |
| 1772 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 7,4 |  |
| 1773 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 8 |  |
| 1774 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 3 |  |
| 1775 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм | шт | 6 |  |
| 1776 | Сальник, Ду50 L=200 мм. | шт | 4 |  |
| 1777 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 1778 | Крани кульові стандартнопрохідні приварні, діаметр 100 мм | шт | 2 |  |
| 1779 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 65 мм | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1780 | Крани кульові приварні стандартнопрохідні, дiаметр 65мм | шт | 2 |  |
| 1781 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром до 50 мм | шт | 6 |  |
| 1782 | Крани кульові приварні стандартнопрохідні, дiаметр 40мм | шт | 2 |  |
| 1783 | Крани кульові приварні стандартнопрохідні, дiаметр 25мм | шт | 2 |  |
| 1784 | Крани кульові приварні стандартнопрохідні, дiаметр 20мм | шт | 2 |  |
| 1785 | Приварювання накладок до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | шт | 6 |  |
| 1786 | Накладки, діаметром 108/108 мм s=4 мм., b=50 мм. | шт | 2 |  |
| 1787 | Накладки, діаметром 45/108 мм s=4 мм., b=50 мм. | шт | 2 |  |
| 1788 | Накладки, діаметром 76/108 мм s=4 мм., b=50 мм. | шт | 2 |  |
| 1789 | Приварювання накладок до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 1790 | Накладки, діаметром 32/76 мм s=3,5 мм., b=30 мм. | шт | 2 |  |
| 1791 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм | шт | 8 |  |
| 1792 | Фланцi ізолюючі, дiаметр 40 мм Ру1,6 | шт | 2 |  |
| 1793 | Фланцi ізолюючі, дiаметр 25 мм Ру1,6 | шт | 2 |  |
| 1794 | Фланцi ізолюючі, дiаметр 20 мм Ру1,6 | шт | 4 |  |
| 1795 | Опора ковзна, діаметр 108 мм h=100 | м | 4 |  |
| 1796 | Плита діелектрична, діаметр 108 мм | м | 4 |  |
| 1797 | Опора ковзна ОПБ, діаметр 45 мм | м | 7 |  |
| 1798 | Опора ковзна ОПБ, діаметр 32 мм | м | 6 |  |
| 1799 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,43 |  |
| 1800 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю КО-813 в 2 шари | м2 | 7,43 |  |
| 1801 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 22 |  |
| 1802 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 89 мм до 133 мм матами зi скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина iзоляцiйного шару 50 мм | м | 12,6 |  |
| 1803 | Мати теплоізоляційні прошивні базальтові, товщина 50мм | м3 | 0,21 |  |
| 1804 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 22 |  |
| 1805 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 12,6 |  |
| 1806 | Склопластик рулонний РСТ-200КВ | м2 | 7 |  |
|  | Роздiл 7. Теплова камера 5Ш (3,0х2,4х2,1 Внутр.) (3,5х2, 9х2,55 Нар.) |  |  |  |
| 1807 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 1,2 |  |
| 1808 | Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т | шт | 2 |  |
| 1809 | Панелі перекриття КП-3 | шт | 2 |  |
| 1810 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм | м3 | 8,8 |  |
| 1811 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350] W6 | м3 | 8,8 |  |
| 1812 | Арматура А240С, діаметр 6 мм | т | 0,0478 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1813 | Арматура А400С, діаметр 12 мм | т | 1,2146 |  |
| 1814 | Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм | м3 | 0,28 |  |
| 1815 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |
| 1816 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 4 |  |
| 1817 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 1,1 |  |
| 1818 | Установлення люка | шт | 4 |  |
| 1819 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у тип Т (С250) | шт | 4 |  |
| 1820 | Виготовлення драбин | т | 0,1724 |  |
| 1821 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,093704 |  |
| 1822 | Сталь кутова 63х5 | т | 0,085648 |  |
| 1823 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,003392 |  |
| 1824 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залiзобетонних i кам'яних опорах/ | т | 0,1724 |  |
| 1825 | Укладання бетонної суміші під драбини бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,192 |  |
| 1826 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 5 |  |
| 1827 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 5 |  |
| 1828 | Виготовлення грат приямку | т | 0,0161 |  |
| 1829 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,008282 |  |
| 1830 | Арматура А240С, діаметр 6 мм | т | 0,000303 |  |
| 1831 | Сталь кутова 50х5 | т | 0,007676 |  |
| 1832 | Установлення металевих грат приямків | т | 0,0161 |  |
| 1833 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 0,24 |  |
| 1834 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 0,24 |  |
| 1835 | Пробивання отворів в залізобетонних стінах камер | шт | 8 |  |
| 1836 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0504 |  |
| 1837 | Профілі 80х80х4 мм. | т | 0,0136224 |  |
| 1838 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,018576 |  |
| 1839 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,0198144 |  |
| 1840 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0504 |  |
| 1841 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,46 |  |
| 1842 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 1,46 |  |
| 1843 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0506 |  |
| 1844 | Профілі 80х80х4 мм. | т | 0,0138288 |  |
| 1845 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,018576 |  |
| 1846 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,0198144 |  |
| 1847 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0506 |  |
| 1848 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,46 |  |
| 1849 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 1,46 |  |
| 1850 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0054 |  |
| 1851 | Швелер сталевий 8П | т | 0,0043344 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1852 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,0012384 |  |
| 1853 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0054 |  |
| 1854 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0248 |  |
| 1855 | Швелер сталевий 8П | т | 0,0231168 |  |
| 1856 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,0024768 |  |
| 1857 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0248 |  |
| 1858 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,0055 |  |
| 1859 | Швелер сталевий 8П | т | 0,0050568 |  |
| 1860 | Сталь листова 5 мм. | т | 0,0006192 |  |
| 1861 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0055 |  |
| 1862 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,04 |  |
| 1863 | Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / в 2 шари | м2 | 1,04 |  |
| 1864 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 42,79 |  |
| 1865 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 52,94 |  |
| 1866 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 7,2 |  |
| 1867 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 25 мм. | м2 | 7,2 |  |
| 1868 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 10,15 |  |
| 1869 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 30 мм. | м2 | 10,15 |  |
| 1870 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 10,15 |  |
| 1871 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 10 мм. | м2 | 10,15 |  |
| 1872 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм | м | 3,2 |  |
| 1873 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 2,6 |  |
| 1874 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | шт | 2 |  |
| 1875 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 70 мм | м | 4,9 |  |
| 1876 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 3,7 |  |
| 1877 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 6 |  |
| 1878 | Прокладання трубопроводiв у прохiдних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурi 150 град.С, дiаметр труб до 50 мм | м | 15,92 |  |
| 1879 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 6,1 |  |
| 1880 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 6,1 |  |
| 1881 | Труби сталеві безшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1882 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм | шт | 6 |  |
| 1883 | Сальник, Ду50 L=300 мм. | шт | 4 |  |
| 1884 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 1885 | Крани кульові стандартнопрохідні приварні, діаметр 100 мм | шт | 2 |  |
| 1886 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 65 мм | шт | 2 |  |
| 1887 | Крани кульові приварні стандартнопрохідні, дiаметр 65мм | шт | 2 |  |
| 1888 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром до 50 мм | шт | 6 |  |
| 1889 | Крани кульові приварні стандартнопрохідні, дiаметр 40мм | шт | 2 |  |
| 1890 | Крани кульові приварні стандартнопрохідні, дiаметр 25мм | шт | 2 |  |
| 1891 | Крани кульові приварні стандартнопрохідні, дiаметр 20мм | шт | 2 |  |
| 1892 | Приварювання накладок до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | шт | 6 |  |
| 1893 | Накладки, діаметром 45/108 мм s=4 мм., b=50 мм. | шт | 2 |  |
| 1894 | Накладки, діаметром 76/108 мм s=4 мм., b=50 мм. | шт | 2 |  |
| 1895 | Приварювання накладок до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 1896 | Накладки, діаметром 32/76 мм s=3,5 мм., b=30 мм. | шт | 2 |  |
| 1897 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм | шт | 6 |  |
| 1898 | Фланцi ізолюючі, дiаметр 40 мм Ру1,6 | шт | 2 |  |
| 1899 | Фланцi ізолюючі, дiаметр 25 мм Ру1,6 | шт | 2 |  |
| 1900 | Фланцi ізолюючі, дiаметр 20 мм Ру1,6 | шт | 2 |  |
| 1901 | Опора ковзна, діаметр 108 мм h=100 | м | 2 |  |
| 1902 | Опора ковзна, діаметр 76 мм h=100 | м | 2 |  |
| 1903 | Плита діелектрична, діаметр 108 мм | м | 2 |  |
| 1904 | Плита діелектрична, діаметр 76 мм | м | 2 |  |
| 1905 | Опора ковзна ОПБ, діаметр 45 мм | м | 7 |  |
| 1906 | Опора ковзна ОПБ, діаметр 32 мм | м | 6 |  |
| 1907 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 4,32 |  |
| 1908 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю КО-813 в 2 шари | м2 | 4,32 |  |
| 1909 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 30 мм | м | 20,82 |  |
| 1910 | Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром від 89 мм до 133 мм матами зi скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина iзоляцiйного шару 50 мм | м | 3,2 |  |
| 1911 | Мати теплоізоляційні прошивні базальтові, товщина 50 мм | м3 | 0,147 |  |
| 1912 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 20,82 |  |
| 1913 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм рулонними матеріалами, товщина ізоляційного шару 50 мм | м | 3,2 |  |
| 1914 | Склопластик рулонний РСТ-200КВ | м2 | 4,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 8. Дренажний колодязь КД1, Д= 1,5 м. |  |  |  |
| 1915 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,5 |  |
| 1916 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,95 |  |
| 1917 | Кільця КС7.3-С | шт | 1 |  |
| 1918 | Кільця КС15.9-С | шт | 1 |  |
| 1919 | Кільця КС15.6-С | шт | 3 |  |
| 1920 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 1921 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск1 | шт | 1 |  |
| 1922 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 2 |  |
| 1923 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,2 |  |
| 1924 | Укладання бетонної суміші під приямок бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,1 |  |
| 1925 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у тип С (В125) | шт | 1 |  |
| 1926 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 20,84 |  |
| 1927 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1,76625 |  |
| 1928 | Пробивання отворiв в залiзобетонних стінах камер | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 9. Дренажний колодязь КД1, Д= 1,5 м. |  |  |  |
| 1929 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,5 |  |
| 1930 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,93 |  |
| 1931 | Кільця КС7.3-С | шт | 1 |  |
| 1932 | Кільця КС15.9-С | шт | 1 |  |
| 1933 | Кільця КС15.6-С | шт | 3 |  |
| 1934 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 1935 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск1 | шт | 1 |  |
| 1936 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 1 |  |
| 1937 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у тип С (В125) | шт | 1 |  |
| 1938 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 20,67 |  |
| 1939 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 1,76625 |  |
| 1940 | Пробивання отворiв в залiзобетонних стінах камер | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 10. Відновлення каналів біля ТК-3Ш |  |  |  |
| 1941 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,5 |  |
| 1942 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 1,096 |  |
| 1943 | Лотки каналів збірні з/б марки Л4Д-8 (0.72 м.) | шт | 2 |  |
| 1944 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 ( 3 м.) | шт | 1 |  |
| 1945 | Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 2 |  |
| 1946 | Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 1 |  |
| 1947 | Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2 | шт | 3 |  |
| 1948 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 14,7144 |  |
| 1949 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 14,7144 |  |
| 1950 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 4,6032 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1951 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 15 мм. | м2 | 4,6032 |  |
| 1952 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 4,6032 |  |
| 1953 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 10 мм. | м2 | 4,6032 |  |
| 1954 | Закладання торців лотків | м3 | 0,1 |  |
| 1955 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,0116 |  |
|  | Роздiл 11. Канал збірний по типу 90х45-8 від ТК-3Ш до точки А |  |  |  |
| 1956 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 3,3 |  |
| 1957 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 4,784 |  |
| 1958 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 ( 3 м.) | шт | 5 |  |
| 1959 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6Д-8 (0,72 м.) | шт | 4 |  |
| 1960 | Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 5 |  |
| 1961 | Плити перекриття П8Д-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 4 |  |
| 1962 | Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2 | шт | 12 |  |
| 1963 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 64,0104 |  |
| 1964 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 64,0104 |  |
| 1965 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 20,7408 |  |
| 1966 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 15 мм. | м2 | 20,7408 |  |
| 1967 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 20,7408 |  |
| 1968 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 10 мм. | м2 | 20,7408 |  |
| 1969 | Закладання торців лотків | м3 | 0,23 |  |
| 1970 | Арматура А240С, дiаметр 16 мм | т | 0,02668 |  |
|  | Роздiл 12. Канал монолітний по типу 90х45-8 від точки А до ТК-5Ш |  |  |  |
| 1971 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 4,2 |  |
| 1972 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм | м3 | 13,2 |  |
| 1973 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350] W6 | м3 | 13,2 |  |
| 1974 | Арматура А240С, діаметр 6 мм | т | 0,025 |  |
| 1975 | Арматура А400С, діаметр 8 мм | т | 0,2252 |  |
| 1976 | Арматура А400С, діаметр 10 мм | т | 0,6615 |  |
| 1977 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 7 |  |
| 1978 | Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 7 |  |
| 1979 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 6 |  |
| 1980 | Плити перекриття П8Д-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 6 |  |
| 1981 | Укладання опорних подушок | шт | 16 |  |
| 1982 | Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2 | шт | 16 |  |
| 1983 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 73,428 |  |
| 1984 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 108,876 |  |
| 1985 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 35,448 |  |
| 1986 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 15 мм. | м2 | 35,448 |  |
| 1987 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 35,448 |  |
| 1988 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/додати 10 мм. | м2 | 35,448 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 13. Канал монолітний по типу 90х45-8 від ТК-5Ш до існ. будівлі ДНЗ |  |  |  |
| 1989 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,7 |  |
| 1990 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 1,6 |  |
| 1991 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 ( 3 м.) | шт | 2 |  |
| 1992 | Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 2 |  |
| 1993 | Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2 | шт | 4 |  |
| 1994 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 17,9 |  |
| 1995 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 17,9 |  |
| 1996 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 5,8 |  |
| 1997 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ додати 15 мм. | м2 | 5,8 |  |
| 1998 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 5,8 |  |
| 1999 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ додати 10 мм. | м2 | 5,8 |  |
|  | Роздiл 14. Канал монолітний по типу 60х45-8 від ТК-5Ш до проектної будівлі |  |  |  |
| 2000 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 1,6 |  |
| 2001 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм | м3 | 5,1 |  |
| 2002 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350] W6 | м3 | 5,1 |  |
| 2003 | Арматура А240С, діаметр 6 мм | т | 0,0123 |  |
| 2004 | Арматура А400С, діаметр 8 мм | т | 0,1008 |  |
| 2005 | Арматура А400С, діаметр 10 мм | т | 0,2674 |  |
| 2006 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 3 |  |
| 2007 | Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 3 |  |
| 2008 | Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2 | шт | 5 |  |
| 2009 | Плити перекриття П5Д-8 серія 3.006.1-2.87 | шт | 5 |  |
| 2010 | Укладання опорних подушок | шт | 11 |  |
| 2011 | Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2 | шт | 11 |  |
| 2012 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв обмазувальна бiтумна в 1 шар по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 31,374 |  |
| 2013 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари | м2 | 44,604 |  |
| 2014 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 13,23 |  |
| 2015 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ додати 15 мм. | м2 | 13,23 |  |
| 2016 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 13,23 |  |
| 2017 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних/ додати 10 мм. | м2 | 13,23 |  |
|  | Роздiл 15. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 2018 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 0,5 |  |
| 2019 | (Демонтаж) Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків | м3 | 16,3 |  |
| 2020 | (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити | м3 | 6,2 |  |
| 2021 | Перевезення сміття до 30 км | т | 54,1 |  |
| 2022 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм | м | 46 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 16. Ін'єктування порожнин каналу піском |  |  |  |
| 2023 | Ін'єктування порожнин каналу піском | м3 | 17,1 |  |
| 2024 | Пісок природний, рядовий | м3 | 17,1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-02 на Аварійна сигналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Аварійна сигналізація |  |  |  |
| 2025 | Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені | шт | 1 |  |
| 2026 | Улаштування ковера | колонка | 1 |  |
| 2027 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами (Кабель який йде до комплекту до коверу) | м | 40 |  |
| 2028 | Ковер АС (ВО) з антивандальним захистом К1 10; К2 10Z; К3 10; К4 10Z | шт | 1 |  |
| 2029 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | м | 100 |  |
| 2030 | Кабель з`єднувальний 10,0 м, (2шт) 6715-49ВД | шт | 5 |  |
| 2031 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5кг | шт | 24 |  |
| 2032 | Заземлення нержавіюче сталеве 6711 L=50 мм | шт | 24 |  |
| 2033 | Занулювач 6672 | шт | 2 |  |
| 2034 | Фетрова прокладка (2шт) 6601 | шт | 15 |  |
| 2035 | З`єднувач дротів 6603 | шт | 100 |  |
| 2036 | Припой 6608 (500 г) | шт | 1 |  |
| 2037 | Паяльна мастика 6609 (100 г) | шт | 1 |  |
| 2038 | Мідний дріт 6610 (25 м) | шт | 1 |  |
| 2039 | Тримач дроту 6639 | шт | 100 |  |
| 2040 | З`єднувальна ланка 6716 | шт | 4 |  |
| 2041 | Патрон газовий 6607 | шт | 1 |  |
| 2042 | Стрічка клейка на паперовій основі 6602 (30 м) | шт | 1 |  |
| 2043 | Прилад контрольно-монтажний переносний 6637 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-03 на Кошторис на придбання устаткування |  |  |  |
| 2044 | Детектор із автономним живленням DU4-2000 (ВАТ) | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-02-01 на водопровід |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Порушення та відновлення благоустрою (Феми) |  |  |  |
| 2045 | (Демонтаж) Розбирання покриття із фігурних елементів мощення площадок та тротуарів | м2 | 6,25 |  |
| 2046 | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних | м3 | 0,75 |  |
|  | Роздiл 2. Земляні роботи |  |  |  |
| 2047 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 95,9 |  |
| 2048 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 36,1 |  |
| 2049 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 4,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2050 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 2,6 |  |
| 2051 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 61,37 |  |
| 2052 | Засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | м3 | 95,9 |  |
| 2053 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 6,8 |  |
| 2054 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи та їх обсипки | м3 | 31 |  |
| 2055 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 95,9 |  |
|  | Роздiл 3. Прокладання трубопроводів |  |  |  |
| 2056 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | м | 24 |  |
| 2057 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані іемальовані в надпосиленій ізоляції, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм | м | 24 |  |
| 2058 | Відводи гнуті під кутом 90 град. емальовані, діаметр умовного проходу 80 мм , зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 4 |  |
| 2059 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням | м | 90 |  |
| 2060 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм | м | 90 |  |
| 2061 | Муфти з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 6 |  |
| 2062 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм (футляр) | м | 50 |  |
| 2063 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 250х9,6 мм | м | 50 |  |
| 2064 | Протягування у футляр труб діаметром 90 мм | м | 50 |  |
| 2065 | Розділювачі в комплекті тип BR 91-101 h45 | шт | 36 |  |
| 2066 | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра | футляр | 4 |  |
| 2067 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм (Гільзи) | м | 0,3 |  |
| 2068 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм | м | 0,3 |  |
| 2069 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти, стіни підвалу та стіни з/б колодязів, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |
| 2070 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 355 мм (Гільзи) | м | 0,6 |  |
| 2071 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм | м | 0,6 |  |
| 2072 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти, стіни підвалу та стіни з/б колодязів, діаметр труб до 400 мм | сальник | 2 |  |
| 2073 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм (гільзи перетину стін колодязів) | м | 1,8 |  |
| 2074 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм | м | 1,8 |  |
| 2075 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти, стіни підвалу та стіни з/б колодязів, діаметр труб до 200 мм | сальник | 6 |  |
| 2076 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 90 мм | м | 100 |  |
| 2077 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2078 | Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕтруб | шт | 2 |  |
| 2079 | Укладання сталевих труб, діаметр труб 125 мм (Гільзи) | м | 1,4 |  |
| 2080 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 1,4 |  |
| 2081 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Колодязі Д=1,5 м. - 1 шт. |  |  |  |
| 2082 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 | 1,34 |  |
| 2083 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 2084 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 2085 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 2086 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 2087 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 1 |  |
| 2088 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у | шт | 1 |  |
| 2089 | Виготовлення драбин | т | 0,0332 |  |
| 2090 | Сталь кутова | т | 0,035192 |  |
| 2091 | Крiплення для драбин | шт | 8 |  |
| 2092 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,05 |  |
| 2093 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,05 |  |
| 2094 | Гiдроiзоляцiя стiн, кришок та днищ колодязів обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 13,65 |  |
| 2095 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 5. Колодязі Д=2,0 м. - 1 шт. (Реконструкція) |  |  |  |
| 2096 | (Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 | 1,45 |  |
| 2097 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 3,48 |  |
| 2098 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,48 |  |
| 2099 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 | 2,36 |  |
| 2100 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 2101 | Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 2102 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск1 | шт | 1 |  |
| 2103 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 2 |  |
| 2104 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у | шт | 2 |  |
| 2105 | Виготовлення драбин | т | 0,0332 |  |
| 2106 | Сталь кутова 50х5 | т | 0,035192 |  |
| 2107 | Крiплення для драбин | шт | 8 |  |
| 2108 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,05 |  |
| 2109 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,05 |  |
| 2110 | Гiдроiзоляцiя стiн, кришок та днищ колодязів обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 21,76 |  |
| 2111 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 6. Запірна арматура врізний колодязь 1ПГ/рек. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2112 | Установлення гідрантів пожежних | шт | 1 |  |
| 2113 | Гідранти пожежні підземні, діаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 2114 | Установлення розпiзнавального знака пожежного гідранту | шт | 1 |  |
| 2115 | Знак ПГ | шт | 1 |  |
| 2116 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм | шт | 1 |  |
| 2117 | Засувки чавунні фланцеві з обгумованим клином, діаметр 300 мм | шт | 1 |  |
| 2118 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 2119 | Засувки чавунні з обгумованим клином (зі штурвалом), дiаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 2120 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 2121 | Засувки чавунні фланцеві з обгумованим клином, діаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 2122 | Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників та хрестів діаметром 300 мм | шт | 2 |  |
| 2123 | Трійник чавунний фланецевий, діаметром 300х80 мм. | шт | 1 |  |
| 2124 | Хрест чавунний фланецевий, діаметром 300х100 мм. | шт | 1 |  |
| 2125 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 100 мм | т | 0,0187 |  |
| 2126 | Пожежна підставка чавунна фланцева, дiаметр 100 мм | шт | 1 |  |
| 2127 | Фланці чавунні перехідні, діаметр 100/80 мм | шт | 1 |  |
| 2128 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250- 450 мм | т | 0,049 |  |
| 2129 | Муфта фланець, дiаметр 300 мм PN16 | шт | 2 |  |
| 2130 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 20 |  |
| 2131 | Буртові втулки діам. 90 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 2 |  |
| 2132 | Муфти з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |  |
| 2133 | Влаштування фланцiв до буртiв дiаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 2134 | Фланцi сталевi розточенi для буртових втулок, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 90 мм | шт | 2 |  |
| 2135 | Кiльце ущiльнююче з меткордом, діаметром 300 мм | шт | 4 |  |
| 2136 | Кiльце ущiльнююче з меткордом, діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 2137 | Кiльце ущiльнююче з меткордом, діаметром 80 мм | шт | 4 |  |
| 2138 | Болти М20 | компл. | 48 |  |
| 2139 | Болти М16 | компл. | 64 |  |
| 2140 | Улаштування опор під засувки, трійники, відводи в колодязях | м3 | 0,2 |  |
|  | Роздiл 7. Запірна арматура колодязь №2 |  |  |  |
| 2141 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 2142 | Засувки чавунні з обгумованим клином (зі штурвалом), дiаметр 50 мм PN10 | шт | 1 |  |
| 2143 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 2144 | Засувки чавунні фланцеві з обгумованим клином, діаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 2145 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50- 100 мм | т | 0,0193 |  |
| 2146 | Трійник чавунний фланецевий, діаметром 80х80 мм. | шт | 1 |  |
| 2147 | Відводи чавунні фланцеві під кутом 90 град. діаметр умовного проходу 80 мм | шт | 1 |  |
| 2148 | Фланці чавунні перехідні, діаметр 80/50 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2149 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | шт | 2 |  |
| 2150 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 2 |  |
| 2151 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | шт | 5 |  |
| 2152 | Буртові втулки діам. 90 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 2 |  |
| 2153 | Муфти з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |  |
| 2154 | Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 1 |  |
| 2155 | Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |  |
| 2156 | Влаштування фланцiв до буртiв дiаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 2157 | Фланцi сталевi розточенi для буртових втулок, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 50 мм | шт | 1 |  |
| 2158 | Влаштування фланцiв до буртiв дiаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 2159 | Фланцi сталевi розточенi для буртових втулок, Ру 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 90 мм | шт | 2 |  |
| 2160 | Кiльце ущiльнююче з меткордом, діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 2161 | Кiльце ущiльнююче з меткордом, діаметром 80 мм | шт | 7 |  |
| 2162 | Болти М16 | компл. | 64 |  |
| 2163 | Улаштування опор під засувки, трійники, відводи в колодязях | м3 | 0,2 |  |
|  | Локальний кошторис 06-02-02 на побутова каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 2164 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 3,2 |  |
| 2165 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 5,9 |  |
| 2166 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 0,3 |  |
| 2167 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 10,03 |  |
| 2168 | Засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | м3 | 3,2 |  |
| 2169 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 0,3 |  |
| 2170 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи та їх обсипки | м3 | 4,8 |  |
| 2171 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 3,2 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання трубопроводів |  |  |  |
| 2172 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 10 |  |
| 2173 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 10 |  |
| 2174 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм (Футляр) | м | 8 |  |
| 2175 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм | м | 8 |  |
| 2176 | Протягування у футляр труб діаметром 100 мм | м | 8 |  |
| 2177 | Розділювачі в комплекті тип L 110-137 h80 | шт | 8 |  |
| 2178 | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра | футляр | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2179 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм | м | 10 |  |
| 2180 | Укладання сталевих труб, діаметр труб 125 мм (Гільзи) | м | 0,7 |  |
| 2181 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 0,7 |  |
| 2182 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 1 |  |
| 2183 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Колодязі Д=1,0 м. - 1 шт. |  |  |  |
| 2184 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 0,8 |  |
| 2185 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 2186 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 2187 | Плити днищ ПН10 | шт | 1 |  |
| 2188 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 1 |  |
| 2189 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у | шт | 1 |  |
| 2190 | Гiдроiзоляцiя стiн, кришок та днищ колодязів обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 6,28 |  |
| 2191 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 4. Колодязі Д=1,5 м. - 1 шт. |  |  |  |
| 2192 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,64 |  |
| 2193 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 0,54 |  |
| 2194 | Кільця КС15.9 -П-ЕС | шт | 1 |  |
| 2195 | Плити покриття 1ПП15-2 -П | шт | 1 |  |
| 2196 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 2197 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 1 |  |
| 2198 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у | шт | 1 |  |
| 2199 | Гiдроiзоляцiя стiн, кришок та днищ колодязів обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 6,67 |  |
| 2200 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 5. Монтаж жироуловлювача 3 л/с |  |  |  |
| 2201 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 1 т | шт | 1 |  |
| 2202 | Жироуловлювач 3 л/с | шт | 1 |  |
| 2203 | Обсипка піском | м3 | 0,83 |  |
|  | Локальний кошторис 06-02-03 на дощова каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Порушення та відновлення благоустрою (В щебні) |  |  |  |
| 2204 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 8,3 |  |
| 2205 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 21,6 |  |
| 2206 | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних | м3 | 4,2 |  |
| 2207 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 61,16 |  |
| 2208 | Перевезення сміття до 30 км | т | 61,16 |  |
| 2209 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм | м | 3 |  |
| 2211 | Камені бетонні бортові, БР100.30.18 | шт | 3 |  |
| 2212 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщиною 16 см | м3 | 19,2 |  |
| 2213 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщиною 20 см | м3 | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Земляні роботи |  |  |  |
| 2214 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 47,5 |  |
| 2215 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 130,6 |  |
| 2216 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 5,6 |  |
| 2217 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 1,4 |  |
| 2218 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 222,02 |  |
| 2219 | Засипка грунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 1 | м3 | 47,5 |  |
| 2220 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 7 |  |
| 2221 | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи та їх обсипки | м3 | 118 |  |
| 2222 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 47,5 |  |
|  | Роздiл 3. Прокладання трубопроводів |  |  |  |
| 2223 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 6 |  |
| 2224 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 6 |  |
| 2225 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 13 |  |
| 2226 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм | м | 13 |  |
| 2227 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням | м | 116 |  |
| 2228 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм | м | 116 |  |
| 2229 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм (Футляр) | м | 7 |  |
| 2230 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм | м | 7 |  |
| 2231 | Протягування у футляр труб діаметром 100 мм | м | 7 |  |
| 2232 | Розділювачі в комплекті тип L 110-137 h80 | шт | 4 |  |
| 2233 | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра | футляр | 1 |  |
| 2234 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 250 мм | м | 116 |  |
| 2235 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 150 мм | м | 13 |  |
| 2236 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм | м | 6 |  |
| 2237 | Укладання сталевих труб, діаметр труб 125 мм (Гільзи) | м | 1,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2238 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 1,4 |  |
| 2239 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 2 |  |
| 2240 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Колодязі Д=1,0 м. - 5 шт. |  |  |  |
| 2241 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 4,18 |  |
| 2242 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 1,8 |  |
| 2243 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |
| 2244 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 2245 | Плити покриття ПП10-2 | шт | 5 |  |
| 2246 | Плити днищ ПН10 | шт | 5 |  |
| 2247 | Кiльця опорнi КО6 | шт | 5 |  |
| 2248 | Люк чавунний для колодязiв важкий с з/у | шт | 5 |  |
| 2249 | Скоби ходові | шт | 11 |  |
| 2250 | Гiдроiзоляцiя стiн, кришок та днищ колодязів обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 27,165 |  |
| 2251 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 14 |  |
|  | Роздiл 5. Дощоприймачі - 2 шт. |  |  |  |
| 2252 | Улаштування дощоприймачів залiзобетонних каналiзацiйних | м3 | 1,5 |  |
| 2253 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 0,72 |  |
| 2254 | Дощоприймач ЗП1 з днищем | шт | 2 |  |
| 2255 | Плита перекриття, КЦП3-10 | шт | 2 |  |
| 2256 | Дощоприймальна решітка, ДБ-1 | шт | 2 |  |
| 2257 | Гiдроiзоляцiя стiн, кришок та днищ колодязів обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | м2 | 8,32 |  |
| 2258 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на доріжки та майданчики_ |  |  |  |
| 2259 | Розроблення грунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 1 | м3 | 348,1 |  |
|  | Роздiл 1. Тип 1. Покриття із ФЕМ, на підсиленій основі для проїзду спецавтотранспорту |  |  |  |
| 2260 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | м2 | 246,2 |  |
| 2261 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 246,2 |  |
| 2262 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -246,2 |  |
| 2263 | Улаштування основ міських проїздів товщиною шару 16см | м2 | 246,2 |  |
| 2264 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-33-1 | м2 | -246,2 |  |
| 2265 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 246,2 |  |
| 2266 | Тротуарна плитка Лайнстоун 80 нуар | м2 | 248,662 |  |
|  | Роздiл 2. Тип 2. Покриття із ФЕМ, пішохідних майданчиків та тротуарів |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2267 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 262,8 |  |
| 2268 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 262,8 |  |
| 2269 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -262,8 |  |
| 2270 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 262,8 |  |
| 2271 | Тротуарна плитка Лайнстоун 80 нуар | м2 | 265,428 |  |
|  | Роздiл 3. Тип 3. Покриття гумове |  |  |  |
| 2272 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 396,24 |  |
| 2273 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 396,24 |  |
| 2274 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -396,24 |  |
| 2275 | Улаштування основ міських проїздів товщиною шару 16см | м2 | 396,24 |  |
| 2276 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-33-1 | м2 | -396,24 |  |
| 2277 | Улаштування покриттів полімерних | м2 | 396,24 |  |
| 2278 | Поліуретанове гумове покриття 10 мм | м2 | 396,24 |  |
|  | Роздiл 4. Тип 5. Грунтове покриття з домішками твердих дрібнозернистих матеріалів |  |  |  |
| 2279 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | м2 | 87 |  |
| 2280 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 87 |  |
| 2281 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -87 |  |
| 2282 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 87 |  |
| 2283 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -87 |  |
| 2284 | Щебінь із доменного шлаку для бетону, фракція 5[3]-10 мм | м3 | 6,3858 |  |
| 2285 | Улаштування покриття товщиною 30+2 мм | м2 | 87 |  |
| 2286 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -87 |  |
| 2287 | Щебінь із перекристалізованих уламкових вапняків, фракція 5-10 мм | м3 | 3,83148 |  |
| 2288 | Щебінь цегловий | м3 | 0,255432 |  |
|  | Роздiл 5. Поребрик |  |  |  |
| 2289 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 712,7 |  |
| 2290 | Камені бортові БР 100.20.8 | м.п. | 712,7 |  |
|  | Роздiл 6. Тактильні елементи покриття тротуарів та доріжок |  |  |  |
| 2291 | Наклеювання тактильних конусів | м2 | 7,48512 |  |
| 2292 | Полімерний клей марки FІХVЕRT | кг | 7,485 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2293 | Тактильний конус алюмінієвий з поліуретановою серединкою КТ 04 Д35 Х 5 (АL/РU) І-0 | шт | 7797 |  |
| 2294 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 3765 |  |
| 2295 | Тактильна сталева смужка (штифт) ПТ 11-35 х 290 (s304/316) І-25 | шт | 1255 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-01 на озеленення_ |  |  |  |
| 2296 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному грунті з добавленням рослинної землі до 50% | шт | 41 |  |
| 2297 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3м | шт | 41 |  |
| 2298 | Дерево павлонія (РАULОWNІА TОMЕNTОSА) | шт | 10 |  |
| 2299 | Клен червоний (Rеd Sunsеt) | шт | 19 |  |
| 2300 | Клен гостролистий (Glоbоsum) | шт | 12 |  |
| 2301 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному грунті з добавленням рослинної землі до 50% | м | 113 |  |
| 2302 | Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються | м | 113 |  |
| 2303 | Плющ кримський (Hеdеrа hеlіх vаr.tаurіkа) | шт | 170 |  |
| 2304 | Підготовлення грунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 965,2 |  |
| 2305 | Підготовлення грунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 281,1 |  |
| 2306 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 1390,9 |  |
| 2307 | Підготовлення грунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см | м2 | 52,4 |  |
| 2308 | Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2 | м2 | 52,4 |  |
| 2309 | Квіти багаторічні різні | шт | 1098 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-02 на МАФи_ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Парапет газону |  |  |  |
| 2310 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20- 40мм | м3 | 58,32 |  |
| 2311 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,009386 |  |
|  | Роздiл 2. Обладнання майданчиків |  |  |  |
| 2312 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група грунтів 1 | м3 | 9,856 |  |
| 2313 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 1,792 |  |
| 2314 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских | м3 | 3,024 |  |
| 2315 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,138208 |  |
| 2316 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 0,9408 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-03 на обладнання майданчиків_ |  |  |  |
| 2317 | Накладка лави дерев'яна (індивідуальна) тип 1 | шт | 9 |  |
| 2318 | Накладка лави дерев'яна (індивідуальна) тип 2 | шт | 3 |  |
| 2319 | Накладка лави дерев'яна (індивідуальна) тип 3 | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2320 | Накладка лави дерев'яна (індивідуальна) тип 4 | шт | 4 |  |
| 2321 | Баскетбольна стійка дитяча ЕnеrgyFІT (GB-003) | шт | 1 |  |
| 2322 | Футбольні ворота великі Ріlsаn (03-397) | шт | 1 |  |
| 2323 | Гойдалка Гніздо Лелеки Т412 | шт | 6 |  |
| 2324 | Гойдалка-балансир великий ІntеrАtlеtіkа TЕ213 | шт | 3 |  |
| 2325 | Гімнастичний комплекс Чемпіон 1 | шт | 6 |  |
| 2326 | Спортивний ігровий комплекс "Павутина" S766 | шт | 3 |  |
| 2327 | Пісочниця з зонтиком Квітка | шт | 6 |  |
| 2328 | Урна "нуаро" | шт | 6 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-04 на шумозахисна стінка_ |  |  |  |
| 2329 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,0098 |  |
| 2330 | Шумозахісний екран з полікарбонату | м | 18,7 |  |
| 2331 | Комплект для шумозахисної огорожі з полікарбонату на металевому каркасі | пм | 18,7 |  |
|  | Локальний кошторис 07-02-05 на огорожа |  |  |  |
| 2332 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м території | м | 228,5 |  |
| 2333 | Секція паркану 2х2,5 м | секц | 92 |  |
| 2334 | Стовп металевий висотою 2,0 м | шт | 92 |  |
| 2335 | Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів | шт | 3 |  |
| 2336 | Улаштування хвірток з установленням стовпів металевих | шт | 3 |  |
| 2337 | Стовп металевий висотою 2,0 м | шт | 12 |  |
| 2338 | Ворота | шт | 3 |  |
| 2339 | Хвіртка | шт | 3 |  |
| 2340 | Установлення залізобетонної огорожі з панелей | м | 97,5 |  |
| 2341 | ФЗП 1-1 | шт | 40 |  |
| 2342 | Секція висотою 2,9м, довжиною 2,5м | шт | 39 |  |
|  | Локальний кошторис 07-03-01 на Будівельно-монтажні роботи_ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Влаштування паркових світильників |  |  |  |
| 2343 | Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на металевій основі | шт | 1 |  |
| 2344 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т | опора | 14 |  |
| 2345 | Опора паркова металева 6м | шт | 14 |  |
| 2346 | Фундамент під паркову опору 6м | шт | 14 |  |
| 2347 | Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами | шт | 14 |  |
| 2348 | Світильник вуличний 35Вт, ІР66 Frеgаt LЕD 4000K | шт | 14 |  |
| 2349 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 14 |  |
| 2350 | Ввідний щиток ТВ-2 | шт | 14 |  |
| 2351 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2 | м3 | 108,8 |  |
| 2352 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2- х каналів | км | 0,015 |  |
| 2353 | Труба двостінна ПНД, діам. 32 | м | 15 |  |
| 2354 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 15 |  |
| 2355 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 315 |  |
| 2356 | Кабель перерізом 2х6мм2 АВБбШв-1кВ | м | 330 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2357 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 185 |  |
| 2358 | Стрічка сигнальна | м | 185 |  |
| 2359 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 | 108,8 |  |
|  | Роздiл 2. Влаштування світильників по фасаду |  |  |  |
| 2360 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на покрівлі будинку з лампою потужністю 500 Вт | шт | 7 |  |
| 2361 | Вуличний настінний світильник Kanlux 32940 Beno 18W | шт | 7 |  |
| 2362 | Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2 | м | 535 |  |
| 2363 | Труба поліетиленова технічна 25 мм | м | 300 |  |
| 2364 | Гнучка армована труба, 14мм | м | 65 |  |
| 2365 | Гнучка армована труба, 25мм | м | 170 |  |
| 2366 | Коробка відгалужувальна, ІР56 | шт | 3 |  |
| 2367 | Коробка розподільча ІР67 | шт | 10 |  |
| 2368 | Тримач двокомпонентний, 25 мм | шт | 100 |  |
| 2369 | Муфта армована труба-коробка, 25 мм | шт | 10 |  |
| 2370 | Муфта металорукав-коробка, 16 мм | шт | 10 |  |
| 2371 | Металорукав 15мм в гладкій поліуретановій ізоляції | шт | 5 |  |
| 2372 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 200Вт | шт | 16 |  |
| 2373 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 120 Вт | шт | 3 |  |
| 2374 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 100 Вт | шт | 1 |  |
| 2375 | Блок живлення світлодіодної стрічки, 12В 80 Вт | шт | 6 |  |
| 2376 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 675 |  |
| 2377 | Кабель ВВГ нгд 3х1,5мм2 | м | 80 |  |
| 2378 | Кабель ВВГ нгд 3х4мм2 | м | 530 |  |
| 2379 | Провід гнучкий з мідними жилами 3х1,5мм | м | 65 |  |
| 2380 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | шт | 1 |  |
| 2381 | Вимикач для прихованого встановлення одноклавішний 10А,250В,ІР20 | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Підсвітка елементів благоустрою |  |  |  |
| 2382 | Прокладання шинопроводу освітлювального | м | 216 |  |
| 2383 | Смуга монтажна для LЕD-профілю MLG LW18121 (LW18125), 2 метра | шт | 216 |  |
| 2384 | Стрічка світлодіодна (60 світлодіодів/метр) в силіконі, колір - жовтий SMD 5050 SОFT Клас "С" | м | 216 |  |
| 2385 | Профіль для лед стрічки, ІР67 | м | 216 |  |
|  | Локальний кошторис 07-03-02 на Устаткування на Будівельно-монтажні роботи_ |  |  |  |
| 2386 | Ящик управління зовнішнім освітленням ЯУО | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 08-01-01 на Тимчасові дороги |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Тимчасові автодороги |  |  |  |
| 2387 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 39,7125 |  |
| 2388 | Улаштування тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит | м3 | 45,24 |  |
| 2389 | Плити дорожні ПДС 0,16*2,0*3,0з триразовим обертанням | шт | 6 |  |
| 2390 | Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 51 |  |
| 2391 | Перевезення сміття до 30 км | т | 42,5 |  |

Додаток 3-А

до тендерної документації

Лист-гарантія

Повне найменування учасника ____________________________________________________

Юридична адреса _______________________________________________________________

Код ЄДРПОУ __________________________________________________________________

ПІБ керівника або представника згідно довіреності___________________________________

Ми, ___________________________________________________________________________

(повне найменування учасника )

при виконанні робіт по об’єкту: ___________________________________________________

Гарантуємо що:

При виконанні робіт буде передбачено застосування заходів із захисту довкілля, а саме:

запобігання утворенню та зменшення обсягів будівельних відходів;

здійснення збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов'язаннями щодо предмета закупівлі;

не допущення розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт;

під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснення заходів щодо зниження токсичності викидів;

ощадливе використання води та електроенергії.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе керівник підприємства.

Після закінчення робіт з будівництва об’єкту територію буде очищено від будівельного сміття.

Усі застосовані матеріали і устаткування будуть мати сертифікати у тому числі і по пожежній безпеці та гігієнічні висновки та будуть надані  під час прийому – передачі об'єкту.

Надані в складі пропозиції документи повністю відповідають оригіналу/копії, а відображена у них інформація є повною, достовірною та об’єктивною, а також, що особа, яка підписала пропозицію, несе персональну відповідальність за інформацію вказаних в документах;

Роботи будуть виконані в строк та в повному обсязі із забезпеченням відповідних гарантійних термінів.

При виконанні робіт буде дотримано всіх необхідних вимог з безпеки та охорони праці.

м.п.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника.