ДОДАТОК 2

до тендерної документації

нова редакція

Технічні вимоги та вимоги до учасника

«Будівництво учбово-лабораторного корпусу № 5,

м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13 (коригування)»

(ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель

(45214000-0 Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів))

| Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2-1-1 - демонтажні роботи |
|  | Розділ № 1 Покрівля |
| КР8-5-1 | Розбирання огородження покрівлі | 100м | 1,6 |
| КР8-4-2 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | 100м | 1,87 |
| КР8-4-1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | 100м | 2,045 |
| КР8-3-1 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | 100шт | 0,02 |
| КБ46-40-4 | Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 15,328 |
| КР8-1-1 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | 100м2 | 15,328 |
| КР8-1-5 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод | 100м2 | 15,328 |
| КР8-1-6 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | 100м2 | 15,328 |
| КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | м3 | 66,5 |
| КР8-2-2 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі (дашки) | 100м2 | 0,28 |
| КР20-40-1 | Навантаження брухту металевого вручну | 1 т | 1,28 |
| С314-10 | Перевезення брухту металевого до 10 км | т | 1,28 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 23,9 |
| КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,958 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [30,0 км] | т | 119,7 |
|  | Розділ № 2 Прорізи |
| КР20-12-1 K2=0,70; K5=0,70; K6=0,00 | (Демонтаж) металевих віконних решіток | 1т | 0,2 |
|  | -вікна-- |  |  |
| КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 2,73 |
| КР6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 7,0082 |
| КР8-4-1 | Розбирання віконних відливів з листової сталі | 100м | 0,9845 |
|  | - двері- |  |  |
| КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,93 |
| КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 2,084 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 8,4 |
| КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,334 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [30,0 км] | т | 41,8 |
|  | Розділ № 3 Вхідні групи та сходи |
| КР9-5-1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг (внутрішні сходові марші в осях "14-15; А-Б" та в осях "4-5; Г-Д") | 100м | 0,7 |
|  | - вхід в осях 12-14- |  |  |
| КБ46-40-3 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 0,04 |
| КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | м3 | 7,0 |
| КБ46-45-1 | Розбирання сходових маршів на одному косоурі | 100м2 | 0,025 |
| КБ46-34-3 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 4,0 |
| КБ46-27-2 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | м3 | 2,0 |
| КБ46-34-2 | Розбирання бетонного вимощення | м3 | 33,0 |
| КБ7-3-4 K2=0,80; K5=0,80; K6=0,00 | (Демонтаж) плит перекриття підвалу в осях 14-15 | 100шт | 0,05 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 120,6 |
| КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 4,825 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [30,0 км] | т | 603,2 |
|  | - вхідна група по осях 18-13 |  |  |
| КБ46-34-3 | Розбирання фундаментів залізобетонних | м3 | 70,0 |
| КБ7-42-2 K2=0,80; K5=0,80; K6=0,00 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | 100шт | 0,2 |
| КБ46-40-2 | Розбирання покриття покрівель з листової сталі | 100м2 | 0,08 |
| КБ46-35-1 | Розбирання монолітних бетонних перекриттів | м3 | 22,0 |
| КБ46-46-2 | Розбирання східців на суцільній основі | 100м | 0,025 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 5,0 |
| КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 1,6 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [30,0 км] | т | 160,0 |
|  | Розділ № 4 Стелі |
| КБ46-39-6 | Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран" | 100м2 | 1,986 |
|  | Розділ № 5 Стіни та перегородки |
| КБ46-34-4 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 190,3 |
| КР5-2-1 | Розбирання перегородок із гіпсових плит | 100 м2 |  |
| КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 4,15 |
| КР7-3-1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,707 |
| КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 3,644 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 70,552 |
| КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 2,8221 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [30,0 км] | т | 352,76 |
|  | Розділ № 6 Підлоги |
| КР1-3-2 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (приміщення підвалу) | 100 м3 | 2,268 |
| КБ1-18-5 | Навантаження грунту на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,2268 |
| С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами [5,0 км] | т | 362,88 |
| КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 | 0,2268 |
| КР20-36-1 | Очищення примiщень вiд смiття | 100т | 4,48 |
| КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 10,663 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 40,519 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [30,0 км] | т | 40,519 |
| КР15-1-3 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | 100м | 1,84 |
| КР15-47-1 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 1,04 |
| КБ46-34-2 | Розбирання бетонних ступенів в санвузлах | м3 | 8,7 |
| КР15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,08 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 25,988 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [30,0 км] | т | 25,988 |
| КР20-40-1 | Навантаження брухту металевого вручну | 1 т | 52,0 |
| С314-10 | Перевезення брухту металевого до 10 км | т | 52,0 |
|  | 2-1-10 - пуско-налагоджувальні роботи |
|  | Розділ № 1 СКС |
| КП2-13-9 | Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення, кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги постійного струму - 1 (Джерело безперебійного живлення KEOR 3000VA; KEOR 5000VA) | шт | 3,0 |
|  | 2-1-11 - система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень |
|  | Розділ № 1 Монтажні роботи |
| КМ11-168-1 | Установка GSM шлюза ППС | шт | 1,0 |
| 1602-30048-В5-В1 | Пристрій передавання сповіщень ПЕГАС | шт | 1,0 |
| КМ10-667-1 | Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1,0 |
| 1602-30055-В2 | Прилад керування ПУ-П на 8 шл. | шт | 1,0 |
| КМ10-667-11 | Пристрiй промiжний на 10 променiв | шт | 1,0 |
| 1602-30055-В3-В1 | Прилад розширення ППКП на 4 шл. | шт | 1,0 |
| КМ10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 344,0 |
| 2402-4002-2-В2-В2 | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА | шт | 344,0 |
| 2402-4002-2-В2-В1 | Сповіщувач пожежний димовий СПДОТА (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014) | шт | 35,0 |
| КМ10-668-1 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi | шт | 55,0 |
| 1602-30028-2-В3-В2 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА | шт | 18,0 |
| 1602-30028-2-В3-В1 | Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТТА (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014) | шт | 2,0 |
| 1602-30028-2-В2-В1 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА | шт | 37,0 |
| 1602-30028-2-В2-В2 | Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА (резерв згідно п.7.2.22 ДБНВ.2.5-56.2014) | шт | 4,0 |
| КМ10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 180,0 |
| 2402-4002-2-В4-В1 | Сповіщувач пожежний димовий автономний СПД 3,4 | шт | 180,0 |
| КМ10-667-5 | Блок комутації БКА, блок спряження БСА | шт | 15,0 |
| 1602-30047-В3 | Блок комутації адресний БКА | шт | 3,0 |
| 1602-30047-В4 | Блок спряження адресний БСА | шт | 10,0 |
| 1602-30047-В4-В2 | Блок спряження адресний БСА-01 | шт | 2,0 |
| КМ8-572-7 | Шафа, що установлюється на пiдлозi, висота i ширина до 1700х1100 мм, апаратура оповіщення о пожежі | шт | 1,0 |
| С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | -0,03 |
| 1602-20028-В3 | Цифрове джерело повідомлень ЦДП 02-120 | шт | 1,0 |
| КМ10-667-11 | Блок комутації | шт | 1,0 |
| 1602-10002-В1 | Блок комутації і контроля БКК-(16/16) | шт | 1,0 |
| КМ10-667-11 | Підсилювач потужності | шт | 2,0 |
| 1504-15253-В2 | Підсилювач потужності 400ПП030М | шт | 2,0 |
| КМ10-3-8 | Ящик живлення | ящик | 2,0 |
| 1504-13247-В2 | Блок живлення БРЖ02-24/12 | шт | 2,0 |
| КМ10-699-1 | Годинники цифровi електроннi пiдвiснi [0,01] | шт | 1,0 |
| С1545-257-1-В1 | Таймер БТ-03-2/512-8 (24В) | шт | 1,0 |
| КМ10-385-4 | Апаратура настiльна, маса до 20 кг [0,02] | шт | 1,0 |
| 1601-2227-В1-Щ | Мікрофон ПМН-16 | шт | 1,0 |
| КМ10-901-5 | Шафа настiнна, розмiр до 640х840 мм [0,027] | шт | 1,0 |
| С1545-311-В2-К | Шафа комутаційна закрита Н9,5(18U) | шт | 1,0 |
| КМ10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi | шт | 220,0 |
| 8401-151-В4 | Гучномовець настінний 3Вт 3/1АС100ПН-А (3Вт) | шт | 220,0 |
| КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до 5 кг [0,005] | шт | 36,0 |
| С1110-30-В1 | Зовнішній пристрій оптичної сигналізації ВУОС | шт | 36,0 |
| КМ8-591-11 | Розетка штепсельна | 100 шт | 3,44 |
| С1110-30-В2 | Розетка для сповіщувача Р-96 | шт | 344,0 |
| КМ10-668-4 | Сповiщувач ОС автоматичний контактний, магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей | шт | 18,0 |
| 2402-4002-2-В5-В1 | Сповіщувач магнитно-контактний СОМК1-9 | шт | 18,0 |
| КМ10-898-12 | Коробка розподiльна настiнна для кабеля в пластмасовiй оболонцi | коробка | 152,0 |
| 1504-17160-В1-В1 | Коробка монтажна КМЗ 2-24М | шт | 2,0 |
| 1504-17164-В2 | Коробка вогнестійка FLAMEBOX | шт | 130,0 |
| 1504-17160-В2-В1 | Коробка розпаячна 100х100х50мм КМ41234 | шт | 20,0 |
| КМ10-671-2 | Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях цегляних | 100 м | 31,89 |
| КМ8-399-1 | Провiд, що прокладається у коробах, сумарний перерiз до 6 мм2 | 100 м | 0,96 |
| 15093-34011-1-В1 | Провід ПСВВ (J-YY) 2х0,4 мм | 1000м | 0,3 |
| 15093-34011-1-В2 | Провід ПСВВ (J-YY) 4х0,4 мм | 1000м | 0,1 |
| 15091-1012-В1 | Провід ПСВВнг (J-YY-LS) перерізом 4х0,4мм | 1000м | 2,885 |
| КБ21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 0,96 |
| С1545-89-В8-В1 | Кабель-канал 20х10 "елекор" | м | 70,0 |
| С1545-89-В8-В2 | Кабель-канал 40х40 "елекор" | м | 26,0 |
| КМ10-55-3 | Кабель по стiнi цеглянiй, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 24,05 |
| 15094-6151-В2-В2 | Кабель "Еней" перерізом 7х1,5мм2 180/Е90 | 1000м | 0,01 |
| 15094-6151-В2-В1 | Кабель "Еней" перерізом 3х1,5мм2 180/Е30 | 1000м | 0,01 |
| 15094-6151-В12-В1 | Кабель "Еней" перерізом 2х1,5мм2 180/Е30 | 1000м | 1,315 |
| 15098-78305-В2 | Кабель JЕ-Н(St) НFЕ180/30 перерізом 2x2x0.8 | 1000м | 0,01 |
| 15098-78305-В1 | Кабель JЕ-Н(St) НFЕ180/30 перерізом 1x2x0.8 | 1000м | 0,48 |
| С154-207-В1 | Кабель ВВГнг 2х1.5 | 1000м | 0,58 |
|  | 2-1-12 - пусконалагоджувальні роботи |
| КП1-77-4 | Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 30 шт | Комплекс |  |
| КП1-58-2 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] | Ділянка | 23,0 |
| КП2-13-6 | Прилад контролю і налагодження | шт | 2,0 |
| КП2-13-8 | Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 1,0 |
| КП2-11-17 | Елемент, модуль комутації сигналів постійного струму | шт | 4,0 |
| КП2-11-4 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних. | шт | 1,0 |
| ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий | шт | 344,0 |
| ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий | шт | 18,0 |
| ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний | шт | 37,0 |
|  | 2-1-13 - зовнішнє оздоблення фасаду |
| КР20-5-1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 34,375 |
| КБ20-11-2 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 (ВК-Р) | грати | 8,0 |
| С111-1756 | Грати вентиляційні,1200х600 мм | шт | 8,0 |
|  | Розділ № 1 Утеплення зовнішніх стін підвалу |
| КБ1-164-3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 | 100м3 | 1,312 |
| КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 |  |
| КБ10-64-1 | Утеплення цоколю екструдованими пінополістирольними плитами товщиною 100 мм та 150 мм | 100м | 33,2 |
| С114-97 | Екструзійний пінополістирол, 1250x600x100 мм | м3 | 17,5 |
| С114-97 | Екструзійний пінополістирол, 2500х600х50 мм | м3 | 9,3 |
| С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 330,0 |
| КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 1,312 |
|  | Розділ № 2 Утеплення фасаду з опорядженням |
| КБ15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами (ISOVАТ) товщиною 150 мм без опорядження (ніші в стінах) | 100 м2 | 1,46 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 150 мм (30кг/м2) | м3 | 22,92 |
| С1745-596-1 | Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати, 10х200 мм | шт | 1 168,0 |
| С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 876,0 |
| КБ15-183-1 | Декоративне штукатурення фасадів | 100м2 | -1,46 |
| КБ15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами (ISOVАТ) товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 25,107 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 150 мм (30кг/м2) | м3 | 394,2 |
| С1545-208-5-К | Профiль цокольний, 150 мм | м/п | 218,0 |
| С151-12-1-5 | Дюбель d=6мм | шт | 654,0 |
| С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 503,0 |
| С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 30 129,0 |
| С1745-596-1 | Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати, 10х200 мм | шт | 20 086,0 |
| С113-985-2 | Кутик перфорований з сіткою 3м | шт | 52,0 |
| С111-1784-1 | Сітка скловолокниста | м2 | 2 887,0 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL синій) | кг | 239,0 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL білий) | кг | 471,0 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL сірий) | кг | 237,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL білий) | кг | 3 370,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL синій) | кг | 1 701,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL сірий) | кг | 1 708,0 |
| КБ15-19-2 | Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн керамiчними окремими плитками на цементному розчинi (входи вище відм. - 0,380 в осях 16-13) | 100м2 | 0,082 |
|  | -стіна горище без утеплення (вище відм.+13,840) |  |  |
| КБ15-183-1 | Декоративне штукатурення стіни та укосів | 100м2 | 1,083 |
| С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 20,58 |
| С113-985-2 | Кутик перфорований з сіткою 3м | шт | 67,0 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL сірий) | кг | 41,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL сірий) | кг | 292,0 |
| КБ15-183-2 | Дисперсійне фарбування фасаду | 100м2 | 1,083 |
|  | -фасад нижче відм. - 0,380 |  |  |
| КБ15-78-1 | Утеплення цоколю мінеральними плитами (ISOVER Штукатурний фасад) товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Ceresit. | 100 м2 | 3,03 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 150 мм (30кг/м2) | м3 | 47,57 |
| С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 60,6 |
| С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 3 636,0 |
| С1745-596-1 | Дюбель фасадний для теплоізоляції та мінеральної вати, 10х200 мм | шт | 2 424,0 |
| С113-985-2 | Кутик перфорований з сіткою 3м | шт | 149,0 |
| С111-1784-1 | Сітка скловолокниста | м2 | 348,45 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL сірий) | кг | 115,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL сірий) | кг | 818,0 |
| КБ15-78-1 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням за технологією Ceresit. | 100 м2 | 2,16 |
| С114-97 | Екструзійний пінополістирол, 1250x600x100 мм | м3 | 23,1 |
| КБ15-78-1 | Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 150 мм з опорядженням за технологією Ceresit. | 100 м2 | 0,352 |
| С114-97 | Екструзійний пінополістирол, 1250x600x100 мм | м3 | 3,8 |
| С114-97 | Екструзійний пінополістирол, 2500х600х50 мм | м3 | 2,0 |
| С1550-53 | Грунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер | кг | 57,04 |
| С111-2011-1 | Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних плит) Ceresit СT 83 | кг | 3 014,4 |
| С1745-596-1 | Дюбель фасадний, довжина 160 мм | шт | 282,0 |
| С1745-596-1 | Дюбель фасадний, довжина 200 мм | шт | 1 728,0 |
| С113-985-2 | Кутик перфорований з сіткою 3м | шт | 31,0 |
| С111-1784-1 | Сітка скловолокниста | м2 | 288,9 |
| С111-2011-3 | Клей для армування (універсальний) Ceresit СT 85 | кг | 1 004,8 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL сірий) | кг | 95,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL сірий) | кг | 678,0 |
| КБ15-19-2 | Зовнiшнє облицювання по бетоннiй поверхнi стiн керамiчними окремими плитками на цементному розчинi (входи нижче відм. - 0,380) | 100м2 | 0,28 |
| КБ15-183-1 | Декоративне штукатурення стін (вхід в підвал, підпірні стіни) | 100м2 | 1,3 |
| С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 24,7 |
| С113-985-2 | Кутик перфорований з сіткою 3м | шт | 5,0 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL сірий) | кг | 49,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL сірий) | кг | 351,0 |
| КБ15-183-2 | Дисперсійне фарбування фасаду | 100м2 | 1,3 |
| КБ15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами (ISOVER Штукатурний фасад) товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Ceresit. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 7,124 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 100 мм (30кг/м2) | м3 | 15,2 |
| С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 178,1 |
| С111-2011-6 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 8 548,8 |
| С1745-596-1 | Дюбелі фасадні, довжина 160 мм | шт | 5 699,2 |
| С113-985-2 | Кутик перфорований з сіткою 3м | шт | 791,0 |
| С111-1784-1 | Сітка скловолокниста | м2 | 819,26 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL синій) | кг | 196,0 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL білий) | кг | 44,0 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL сірий) | кг | 31,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL білий) | кг | 311,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL синій) | кг | 1 396,0 |
| С111-2015-6 | Декоративна штукатурка "камінцева" Ceresit CT174 (RAL сірий) | кг | 217,0 |
|  | Розділ № 3 Металеві відливи |
| КР8-40-4 | Улаштування з листової сталi пiдвiконних вiдливiв | 100м | 5,03 |
| С123-382-1А | Відливи з листової сталі (350 мм) | м | 543,2 |
| С123-382-1А | Відливи з листової сталі (50 мм) | м | 20,0 |
| КР8-40-4 | Улаштування з листової сталi вiдливiв (на відм. +13,840) | 100м | 2,047 |
| С123-382-1А | Відливи з листової сталі (200 мм) | м | 52,5 |
| С123-382-1А | Відливи з листової сталі (350 мм) | м | 176,7 |
| КР8-40-4 | Улаштування з листової сталi вiдливiв на відм. -0,380 | 100м | 1,873 |
| С123-382-1А | Відливи з листової сталі (50 мм) | м | 210,0 |
|  | - відливи на відм. -2,120 та - 3,900 |  |  |
| КР8-40-4 | Улаштування з листової сталi вiдливiв на відм. - 2,120 та відм. - 3,900 | 100м | 1,082 |
| С123-382-1А | Відливи з листової сталі (150 мм) | м | 84,0 |
| С123-382-1А | Відливи з листової сталі (200 мм) | м | 37,2 |
|  | Розділ № 4 Водостічна система |
| КБ12-14-2 | Улаштування жолобів підвісних | 100м |  |
| С1545-89-1 | Ринва металева,125 мм | м | 226,0 |
| С1545-548-3 | Кронштейн ринви | шт | 452,0 |
| КР8-41-2 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100м | 3,425 |
| С111-1714-101 | Водоприймальні воронки | шт | 23,0 |
| С111-1714-102 | Водостічні труби діам.90 мм. | м | 356,2 |
| С111-1714-100 | Водостічні коліна верхні короткі діам.90 мм. | шт | 44,0 |
| С111-1714-100 | Водостічні коліна нижні діам.90мм. | шт | 22,0 |
| С130-1098-11 | Хомути для кріплення труб, діаметр 100 мм | шт | 238,0 |
| С130-484-5 | Дюбель для кріплення труб, L-200 мм | шт | 238,0 |
|  | Розділ № 5 Сходи та пандус в осях "18-13" |
| КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,13 |
| КБ15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 32,6 |
| С111-283 | Плитка керамічна морозостійка | м2 | 148,5 |
| С1555-160-Т-1 | Хрестики пластмасові | шт | 617,0 |
| С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 757,0 |
|  | 2-1-14 - Блискавкозахист |
|  | ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ |  |  |
| КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,15 |
| КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,12 |
|  | МОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |
| КМ8-472-8 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м | 7,4 |
| С1110-171-В5 | Провідник круглий із оцинкованної сталі, ф8 мм | м.п. | 740,0 |
| С1545-63-21 | Утримувач дроту стальний коньковий Н-041 | шт | 145,0 |
| С1545-63-21 | Утримувач дроту стальний для прфлиста Н-020 | шт | 385,0 |
| С10000-89 | З'єднувач контрольний С-031 | шт | 14,0 |
| С10000-89 | Паралельний з'єднувач для круглих провідників ф8-10мм | шт | 66,0 |
| С10000-89 | Утримувач полоси на стіні Н-035 | шт | 14,0 |
| КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм | 10 шт | 1,4 |
| С1110-171-В3 | Вертикальний електрод заземлення ф16мм | м.п. | 42,0 |
| КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 40х4 мм | 100 м | 1,56 |
| С1110-171-В4 | Сталева оцинкована смуга, розміром 40х4 мм | м.п. | 156,0 |
|  | 2-1-2 - загально-будівельні роботи |
|  | Розділ № 1 Перекриття |
|  | -Отвори під вентканали- |  |  |
| КБ46-68-1 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм | 1 м різ. | 130,2 |
| КБ46-68-2 K0=2,00 | Додавати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS | 1 м різ. | 130,2 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 7,2 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [30,0 км] | т | 7,2 |
|  | - Монолітні ділянки МД1- МД5 |  |  |
| КБ6-19-1 | Улаштування монолітних ділянок /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | 100м3 | 0,075 |
| С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0798 |
| С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,009 |
| С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,6222 |
| С111-1838 | Швелер N20 | т | 0,2191 |
|  | - горище (верх відм. стіни +14,440) |  |  |
| КБ8-5-1 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 55,233 |
| С1422-10935 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125 | 1000шт | 21,762 |
|  | - монолітний пояс, низ на відм. +14,440 |  |  |
| КБ6-19-1 | Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ | 100м3 | 0,164 |
| С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,984 |
| С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,1499 |
| КБ6-11-7 | Установлення металевих шпильок під мауерлат | т | 0,1071 |
| С111-1397 | Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм, довжина 400 мм | т | 0,1071 |
| С1545-282-1 | Шайба М18 DIN 125 A , ГОСТ 11371-78_ | 100шт | 1,7 |
| С111-124-1 | Гайка М16 DIN 934, ДСТУ 5915 | 100 шт | 1,7 |
|  | - монолітна перемичка ПР-1 |  |  |
| КБ6-18-9 | Улаштування перемичок бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,00074 |
| С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0038 |
| С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0006 |
|  | - монолітні бетонні стовпчики 350х350х380 (h) мм |  |  |
| КБ46-25-6 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм | 100шт | 2,28 |
| КБ46-25-22 K0=3,00 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм | 100шт | -2,28 |
| КБ6-11-1 | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,52125 |
| С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,52125 |
| С1424-11636 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 1,824 |
| КБ6-14-1 | Улаштування бетонних стовпчиків 350х350х380(h) мм у дерев'яній опалубці бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,053 |
|  | утеплення горощного перекриття -1246 м2 |  |  |
| КБ26-30-1 | Улаштування паробар'єру | 10 м2 | 124,6 |
| КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з мінеральної вати насухо (товщ.250 мм) | 1 м3 | 311,5 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 100 мм (30кг/м2) | м3 | 254,184 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 50 мм (30кг/м2) | м3 | 63,546 |
| КБ11-11-18 K2=1,10; K5=1,10 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 12,46 |
| С1110-112 | Сітка сталева плетена | м2 | 1 370,6 |
| КР8-35-1 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | 100м2 | 12,46 |
|  | Розділ № 2 Покрівля |
|  | - кріпильні елементи- |  |  |
| КБ9-75-1 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [ накладки Н1-Н6] | т | 0,4736 |
| С111-1804 | Сталь листова | т | 0,504 |
| КБ9-75-2 | Виготовлення деталей Д1-Д4 та скобів С1,С2 | т | 0,283 |
| С111-1814 | Сталь кутова | т | 0,144 |
| С111-1804 | Сталь листова | т | 0,073 |
| С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0825 |
| КБ6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,0944 |
| КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (накладки Н1-Н6, Деталі Д1-Д4) | т | 0,5844 |
| КБ10-16-1 | Виготовлення та установлення дерев'них елементів покрівлі | м3 | 43,8 |
| КБ12-20-3 | Улаштування гідроїзоляції прокладної в один шар | 100м2 | 16,35 |
| С111-1716 | Гідроізоляційна покрівельна дифузійна мембрана | м2 | 1 880,25 |
| КБ12-12-4 | Улаштування покрівель шатрових із профнастилу | 100м2 | 16,35 |
| С111-1682-2 | Вентиляційна стрічка звису, 100мм | м | 210,0 |
| С1632-22-1 | Ущільнююча стрічка під контррейку | м | 1 650,0 |
| С111-1794-П1 | Сталь покрівельна, НС44-1000-0,70 | м2 | 1 880,25 |
| С111-1482-4 | Шурупи самонарізні 4.8х35 мм | шт | 19 620,0 |
| С111-1798-10-1 | Конькові елементи | мп | 130,0 |
| С126-910-2 | Капельник | м | 210,0 |
| С126-910-2 | Карнизна планка | м | 210,0 |
| С126-910-2 | Планка єндова | м | 13,0 |
| С111-1859 | Снігоутримувачі L=1м | шт | 197,0 |
| С111-1482-4 | Шурупи самонарізні 4.8х35 мм | шт | 985,0 |
| КБ10-17-1 | Улаштування слухових вікон | шт | 2,0 |
| С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,204 |
| С112-59 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт | м3 | 0,054 |
| КБ10-18-9 | Установлення віконних блоків зі спареними рамами при площі прорізу до 2 м2 (слухове вікно) | 100м2 | 0,0184 |
| С121-237 | Вікно дерев'яне з подвійним склінням 800х800 (h) мм | шт | 2,0 |
| КБ20-11-2 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 2,0 |
| С111-1756 | Грати вентиляційні, 800(h) х800 мм | шт | 2,0 |
|  | - конструкція над сходовими клітинами |  |  |
| КБ26-30-1 | Улаштування паробар'єру | 10 м2 | 5,0 |
| КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з мінеральної вати насухо (товщ.250 мм) | 1 м3 | 12,5 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 100 мм (30кг/м2) | м3 | 10,2 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 50 мм (30кг/м2) | м3 | 2,55 |
| КБ10-14-1 | Підшивання утепленої покрівлі над сходовими клітинами | 100м2 | 0,5 |
| С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,9 |
| КБ15-64-1 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 0,5 |
| С111-1480-4 | Саморізи 9,5х3,5 | шт | 780,0 |
| С111-1-28 | Дюбель 6х40мм металеві | шт | 35,0 |
| С111-136-2-Т | Дюбелі 6х40мм пластикові | шт. | 84,0 |
| С1110-77-1 | Підвіси в комплекті | шт | 35,0 |
| С111-826-3-1Б | Профiль направляючий UD 28/27 | м | 45,0 |
| С111-826-2-1А | Профiль стельовий СD 60/27 | м | 127,5 |
| С111-826-7 | Подовжувач профілів 60/27 однорівневий | шт | 15,0 |
| С111-826-5-1В | З'эднання "краб" | шт | 85,0 |
| С1110-77-1 | Пружина для підвісу 4,0мм | шт | 35,0 |
| С111-1721-11А | Стрiчка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм | м | 45,0 |
| КБ15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами. | 100 м2 | 0,5 |
| С1428-11867 | Листи гiпсокартоннi вологостійки, товщина 12,5 мм | м2 | 52,5 |
| С1113-296-1-11 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 17,9 |
| С111-1480-6 | Саморізи 25х3,5 | шт | 1 050,0 |
| С111-1721-11А | Стрiчка для швів | м | 50,0 |
| КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,5 |
| С111-1896 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 75,0 |
|  | вогнезахист дерев'яних конструкцій покрівлі |  |  |
| КБ13-74-1 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій | 100м2 | 31,361 |
| С1113-286-2 | Антипірен (вогнезахисна суміш) для деревини | л | 727,0 |
| С1113-286-1 | Антисептик (біозахисна суміш) для деревини | л | 627,0 |
|  | Огородження покрівлі ОГ-1: |  |  |
| КБ9-75-2 | Виготовлення металевої огорожі покрівлі | т | 0,7515 |
| С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,3972 |
| С124-23 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм | т | 0,3919 |
| КР8-39-1 | Огородження покрівель перилами | 100м | 2,13 |
| КБ13-16-6 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 3,6186 |
| КБ13-26-6 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 1,8093 |
| КБ10-14-6 | Підшивання карнизу сталлю покрівельною по дереву | 100м2 | 1,16 |
| С111-1795-1 | Покрівельна сталь, С15-800-0,6 | м2 | 120,64 |
|  | Розділ № 3 Прорізи |
|  | -Цокольний поверх- |  |  |
|  | - Перемичка ПРМ-1 (1шт), (вікно 1800х2000 (h) мм) |  |  |
| КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,0566 |
| С111-1841 | Швелер №14 | т | 0,0588 |
| С111-1391-1 | Металева шпилька, діаметр різьби 14 мм, довжина 1000 мм | шт | 3,0 |
| С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,07 |
| С111-1848-2 | Шайба, ф16 | шт | 12,0 |
| С111-126-2 | Гайки М14 | шт | 12,0 |
| КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | м3 | 1,836 |
| КБ46-4-2 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,10386 |
| С111-1824 | Прокат кутовий, 75х5 мм | т | 0,0869 |
| С1110-171 | Стуга 50х5 мм | т | 0,01696 |
|  | - Перемичка ПРМ-2 (2 шт), (Дверний проріз, 1100х2250 (h) мм) |  |  |
| КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,0666 |
| С111-1837 | Швелери N12 | т | 0,0692 |
| С111-1391-1 | Металева шпилька, діаметр різьби 14 мм, довжина 1000 мм | шт | 5,0 |
| С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,04 |
| С111-1848-2 | Шайба, ф16 | шт | 20,0 |
| С111-126-2 | Гайки М14 | шт | 5,0 |
| КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | м3 | 1,9 |
| КБ46-4-2 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,11192 |
| С111-1824 | Прокат кутовий, 75х5 мм | т | 0,09324 |
| С1110-171 | Стуга 50х5 мм | т | 0,01868 |
|  | - Перемичка ПРМ-3 (1шт), (вікно 1000х900 (h) мм) |  |  |
| КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,0312 |
| С111-1837 | Швелери N12 | т | 0,0324 |
| С111-1391-1 | Металева шпилька, діаметр різьби 14 мм, довжина 1000 мм | шт | 2,0 |
| С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,02 |
| С111-1848-2 | Шайба, ф16 | шт | 10,0 |
| С111-126-2 | Гайки М14 | шт | 10,0 |
| КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | м3 | 0,342 |
| КБ46-4-2 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,05029 |
| С111-1824 | Прокат кутовий, 75х5 мм | т | 0,04362 |
| С1110-171 | Стуга 50х5 мм | т | 0,00667 |
|  | - перемичка ПРМ-4 (2 шт) 1-й пов. (віконний проріз 1720 (h) х1440 мм) |  |  |
| КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,09298 |
| С111-1841 | Швелер №14 | т | 0,0967 |
| С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,05 |
| С111-1848-2 | Шайба, ф16 | шт | 12,0 |
| С111-126-2 | Гайки М14 | шт | 12,0 |
| КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | м3 | 1,88 |
| КБ46-4-2 | Підсилення цегляних стін стальними обоймами | т | 0,15944 |
| С111-1824 | Прокат кутовий, 75х5 мм | т | 0,13544 |
| С1110-171 | Стуга 50х5 мм | т | 0,024 |
|  | - Перемичка ПРМ-5 в цегляних перегородках - 120 мм |  |  |
| КР3-45-1 | Улаштування перемичок із металевих балок | 1 т | 0,5074 |
| С111-1823 | Прокат кутовий, 50х5 мм | т | 0,5026 |
| С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0251 |
| С111-1391-2 | Металева шпилька, діаметр різьби 8 мм, довжина 1000 мм | шт | 39,0 |
| С111-1848-2 | Шайба, ф10 | шт | 80,0 |
| С111-126-2 | Гайки М8 | шт | 80,0 |
| С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,27 |
| КБ46-34-4 | Розбирання цегляних перегородок під прорізи | м3 | 11,6 |
| КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,5681 |
| КБ13-26-6 K0=2,00 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | 100м2 | 0,5681 |
| КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 26,472 |
| С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами [10,0 км] | т | 26,472 |
|  | Розділ № 4 Перегородки |
|  | - цегляні перегородки (підвальний поверх) |  |  |
| КР1-1-2 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | 100 м3 | 0,099 |
| КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (під цегляну перегородку, 120 мм) | 100м3 | 0,1584 |
| С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0462 |
| С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,5538 |
| КБ11-4-1 | Улаштування гiдроiзоляцiї рубероїдом під перегородки | 100м2 | 0,495 |
| КБ11-4-2 | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної під перегородки, наступний шар | 100м2 | 0,495 |
| КБ8-6-3 | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 4,2333 |
| С1422-10935 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125 | 1000шт | 2,134 |
| С124-29-1 | Сітка кладкова (готова) ВР-1, діаметр 4 мм | м2 | 183,04 |
| КБ6-19-1 | Улаштування монолітних перемичок в цегляних перегородках (120 мм) | 100м3 | 0,0041 |
| С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0429 |
|  | - цегляні перегородки (цольньний поверх - 4 поверх) |  |  |
| КБ8-6-3 | Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 16,831 |
| С1422-10935 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125 | 1000шт | 8,483 |
| С124-29-1 | Сітка кладкова (готова) ВР-1, діаметр 4 мм | м2 | 745,657 |
| КБ6-19-1 | Улаштування монолітних перемичок в цегляних перегородках (120 мм) | 100м3 | 0,0135 |
| С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,1399 |
|  | перегородки з газоблоків (цокольний - 4 поверхи) |  |  |
| КБ8-25-1 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 6,074 |
| С1-М-3 | Дюбель металевий, довжина 60мм | шт | 2 430,0 |
| С111-81-Э-Ф | Блоки газобетонні 600х200х100мм | м3 | 60,1 |
| С111-1762 | Рубероїд | м2 | 48,6 |
| С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,1822 |
| С1550-38-Э-У | Піна монтажна | л | 765,3 |
| С111-2010-2 | Суміш для укладання пінобетонних блоків (зима) Ceresit СT 21 | кг | 51,2 |
| КБ6-19-1 | Улаштування монолітних перемичок в перегородках з газоблоку (100 мм) | 100м3 | 0,004 |
| С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,0504 |
|  | - обмуровка вентиляційних каналів з газоблоків (горище) |  |  |
| КБ8-25-1 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 2,137 |
| С1-М-3 | Дюбель металевий, довжина 60мм | шт | 855,0 |
| С111-81-Э-Ф | Блоки газобетонні 600х200х100мм | м3 | 21,2 |
| С111-1762 | Рубероїд | м2 | 17,1 |
| С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,06411 |
| С111-2010-2 | Суміш для укладання пінобетонних блоків (зима) Ceresit СT 21 | кг | 487,0 |
|  | - перегородка гіпсокартонна утеплена мінватою товщ. 250 мм (горище) |  |  |
| КБ10-94-3 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 0,39 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 100 мм (30кг/м2) | м3 | 4,0 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 150 мм (30кг/м2) | м3 | 6,0 |
| С111-1480-4 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | шт | 1 455,0 |
| С111-1721-11А | Стрiчка для швів | м | 66,3 |
| С1113-296-1-11 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 23,8 |
| С111-1-28 | Дюбель 4х100 мм | шт | 98,0 |
| С111-826-3-1Б | Профiль направляючий UW-75 | м | 32,4 |
| С111-826-2-1А | Профiль стійковий CW-75 | м | 94,0 |
| С1428-11867 | Листи гiпсокартоннi вологостійки, товщина 12,5 мм | м2 | 81,9 |
| С111-1721-11А | Стрiчка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм | м | 56,2 |
| С111-1896 | Шпаклівка масляно-клейова | кг | 0,72 |
| С111-1480-4 | Саморізи 9,5х3,5 | шт | 36,0 |
| КБ10-95-2 | Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами | 100 м | 0,05 |
| С111-826-2-1А | Профiль стійковий CW-75 | м | 7,0 |
| С112-25-1 | Брус 40х40 мм | м | 1,0 |
| С111-1480-4 | Саморізи 9,5х3,5 | шт | 64,0 |
| КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,78 |
| КБ15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,78 |
| С111-1896 | Шпаклівка масляно-клейова | кг | 117,0 |
|  | Розділ № 5 Вікна |
| КБ10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,3426 |
| С123-35-3-1 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-6), 1000х900 (h) мм | шт | 1,0 |
| С123-35-3-1 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-7), 1000х1000 (h) мм | шт | 1,0 |
| С123-35-42 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-8), 1680 x 560 (h) мм | шт | 4,0 |
| С123-35-3-1 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-9), 1160х560 (h) мм | шт | 44,0 |
| КБ10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,51408 |
| С123-35-42 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-4), 1680x850 (h) мм | шт | 36,0 |
| КБ10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 6,553 |
| С123-35-31 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-1), 1030х2620 (h) мм | шт | 4,0 |
| С123-35-32 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-3), 1480х1720 (h) мм | шт | 8,0 |
| С123-35-3 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-5),1680 х1720 (h) мм | шт | 216,0 |
| КБ10-20-4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,036 |
| С123-35-4 | Блок вiконний металопластиковий (ВК-2), 1760x1960 (h) мм | шт | 1,0 |
| С111-155-2 | Дюбель-шуруп, 10х100 мм | шт | 3 105,0 |
| С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальн (750 мл) | балон | 310,0 |
| КБ10-25-3 | Установлення пластикових пiдвiконників | 100м | 5,35 |
| С123-395 | Пластикові підвіконніки, ширина 450 мм | м | 545,7 |
| С1550-38 | Монтажна піна 850 мл | балон | 87,0 |
|  | Розділ № 6 Внутрішнє опорядження |
|  | СТЕЛІ |  |  |
| КБ15-55-4 | Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит стелі | 100м2 | 35,424 |
| КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 59,738 |
| С111-1756 | Кутик пристінний для підвісної стелі, 3 м | шт | 2 151,0 |
| С126-1300-1-М | Профіль поперечний Т24/30/1200 мм | шт | 9 459,0 |
| С126-1300-2-Н | Профіль поперечний Т24/30/600 мм | шт | 9 459,0 |
| С126-1300-3-О | Профіль головний Т24/30/3600мм | шт | 1 576,0 |
| С1545-44 | Дюбель з ударним шурупом 6х40, гриб, нейлон (уп - 100 шт) | 100шт | 177,42 |
| С1110-77-1 | Підвіс пружинний | шт | 4 779,0 |
| С1545-412 | Стержень з загином L=250 | шт | 4 779,0 |
| КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 59,738 |
| С111-732 | Плити стельові "Амстронг" 600х600х13 | шт | 17 424,0 |
|  | приміщення душових (цокольний поверх) - 48,7 м2 |  |  |
| КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 0,487 |
| С111-1756 | Кутик пристінний для підвісної стелі, 3 м | шт | 18,0 |
| С126-1300-1-М | Профіль поперечний Т24/30/1200 мм | шт | 77,1 |
| С126-1300-2-Н | Профіль поперечний Т24/30/600 мм | шт | 77,1 |
| С126-1300-3-О | Профіль головний Т24/30/3600мм | шт | 12,9 |
| С1545-44 | Дюбель з ударним шурупом 6х40, гриб, нейлон (уп - 100 шт) | 100шт | 1,45 |
| С1110-77-1 | Підвіс пружинний | шт | 4 723,0 |
| С1545-412 | Стержень з загином L=250 | шт | 39,0 |
| КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 0,487 |
| С111-732 | Плити стельові вологостійкі "Амстронг" 600х600х13 | шт | 142,0 |
|  | - сходові клітини (низ сходових маршів та площадок) |  |  |
| КБ15-47-1 | Високоякісне штукатурення стель по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 2,43 |
| КБ15-47-4 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами | 100м2 | 1,287 |
| КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 2,935 |
| КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 2,43 |
|  | - приміщення підвалу - 1262 м2 |  |  |
| КБ26-35-3 | Теплоізоляція виробами з мінеральної вати перекриттів знизу | 1 м3 | 252,4 |
| С114-4-У | Базальтова вата, Rocwool Rockmin, товщ. 100 мм (30кг/м2) | м3 | 257,4 |
| КБ15-66-1 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами. | 100 м2 | 12,62 |
| С1428-11867 | Листи гiпсокартоннi вологостійки, товщина 12,5 мм | м2 | 1 325,1 |
| С1113-296-1-11 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" | кг | 450,5 |
| С111-1480-6 | Саморізи 25х3,5 | шт | 26 502,0 |
| С111-1721-11А | Стрiчка для швів | м | 1 249,0 |
| КБ15-56-5 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 12,62 |
| С111-1896 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 1 893,0 |
| КБ15-179-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 12,62 |
|  | СТІНИ |  |  |
|  | - санвузли- |  |  |
| КБ15-46-2 | Просте штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін та укосів вручну | 100м2 | 16,104 |
| КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін обмазувальна Церезитом SR 66 в 2 шари по вирівняній поверхні | 100м2 | 14,81 |
| С111-2002-2 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 | кг | 4 443,0 |
| КБ15-25-3 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 14,81 |
| С111-258 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн | м2 | 1 495,8 |
| С1-180-35 | Суміш суха клейова Cerezit СМ 11 | кг | 5 776,0 |
| С111-1597-Т-1 | Сумiш для затирання швів СЕ-33 | кг | 735,0 |
| С1555-160-Т-1 | Хрестики пластмасові | шт | 15 210,0 |
| КБ15-25-6 | Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (укоси) | 100м2 | 1,294 |
| С111-258 | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн | м2 | 131,0 |
| С1-180-35 | Суміш суха клейова Cerezit СМ 11 | кг | 505,0 |
| С111-1597-Т-1 | Сумiш для затирання швів СЕ-33 | кг | 64,0 |
| С1555-160-Т-1 | Хрестики пластмасові | шт | 1 329,0 |
| С111-1844-2 | Кутик зовнішній алюмінієвий для плитки | м | 694,0 |
|  | - фарбування стін (7389,36 м2): |  |  |
| КБ15-47-1 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | 100м2 | 87,831 |
| КБ15-47-3 | Додавати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 | 100м2 | 17,5662 |
| КБ15-47-4 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами | 100м2 | 11,53 |
| КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 19,006 |
| КБ15-179-9 | Високоякiсне фарбування стiн та укосів полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 85,725 |
| С111-2016-5 | Пігмент (750 мл) | л | 20,2 |
|  | - декоративні панелі h=1,2 м |  |  |
| КБ15-74-1 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | 100м2 | 13,636 |
| С111-2012-15 | Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СT 77 | кг | 5 318,04 |
| С111-2014-4 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 (RAL білий) | кг | 777,3 |
|  | - стіни підвального приміщення- |  |  |
| КБ15-46-2 | Просте штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стін та укосів вручну | 100м2 | 15,06 |
| КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін обмазувальна Церезитом SR 66 в 2 шари по вирівняній поверхні | 100м2 | 15,06 |
| С111-2002-2 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 | кг | 4 518,0 |
|  | Розділ № 7 Підлоги |
|  | - підвал - 1262 м2 |  |  |
| КБ11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 12,62 |
| КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляції в один шар (з напуском на стіни) | 10 м2 | 146,2 |
| С111-1716-11 | Стрічка клеюча алюмінієва | м.п. | 720,0 |
| С111-1720 | Плiвка поліетиленова, 200 мкм | м2 | 1 681,3 |
| КБ11-11-5 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 12,62 |
| КБ11-11-6 K0=12,00 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (товщ.80 мм) | 100м2 | 12,62 |
| С1424-11635-9 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М-350],крупність заповнювача 5-10 мм, W6 з гідрофобними добавками | м3 | 103,0 |
| КБ11-4-5 | Влаштування гідроізоляції обмазувальної церезитом СR 65 в один шар товщиною 2мм | 100м2 | 12,62 |
| КБ11-4-6 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної церезитом СR 66 | 100м2 | 12,62 |
| С111-2002-1 | Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 | кг | 6 310,0 |
| С111-2002-2 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 | кг | 5 048,0 |
| КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (товщ. 50 мм) | 100м2 | 12,62 |
| КБ11-11-2 K0=6,00 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних | 100м2 | 12,62 |
| КБ11-11-18 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 12,62 |
| С1555-386 | Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм | м2 | 1 388,2 |
| КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 12,62 |
| С111-1726 | Плитки керамічні для підлог 60х60 см | м2 | 1 287,0 |
| С1-180-35 | Суміш суха клейова Cerezit СМ 11 | кг | 8 203,0 |
| С111-1597-Т-1 | Сумiш для затирання швів СЕ-33 | кг | 573,0 |
| С1555-160-Т-1 | Хрестики пластмасові | шт | 12 961,0 |
|  | - санвузли, душові - |  |  |
| КБ26-30-1 | Улаштування гідроізоляції у два шари | 10 м2 | 37,0 |
| КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 3,7 |
| КБ11-11-2 K0=8,00 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (товщ. 60 мм) | 100м2 | 3,7 |
| КБ11-29-2 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 3,7 |
| С111-1726 | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні | м2 | 377,4 |
| С1-180-35 | Суміш суха клейова Cerezit СМ 11 | кг | 1 924,0 |
| С111-1597-Т-1 | Сумiш для затирання швів СЕ-33 | кг | 168,0 |
| С1555-160-Т-1 | Хрестики пластмасові | шт | 3 800,0 |
|  | - Коридори, сходові площадки - |  |  |
| КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 28,981 |
| КБ11-11-2 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних (до 60 мм) | 100м2 | 28,981 |
| КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 28,981 |
| С111-1726 | Плитки керамічні для підлог 60х60 см | м2 | 2 956,0 |
| С1-180-35 | Суміш суха клейова Cerezit СМ 11 | кг | 11 303,0 |
| С111-1597-Т-1 | Сумiш для затирання швів СЕ-33 | кг | 1 316,0 |
| С1555-160-Т-1 | Хрестики пластмасові | шт | 29 763,0 |
| КБ11-42-5 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних | 100м | 13,65 |
| КБ15-26-1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2 | 41,6 |
| С111-1726 | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні | м2 | 42,43 |
| С1-180-35 | Суміш суха клейова Cerezit СМ 11 | кг | 216,0 |
| С111-1597-Т-1 | Сумiш для затирання швів СЕ-33 | кг | 19,0 |
| С1555-160-Т-1 | Хрестики пластмасові | шт | 427,0 |
|  | - ліноліум - 2155,5 м2 |  |  |
| КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 21,555 |
| КБ11-11-2 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних (до 60 мм) | 100м2 | 21,555 |
| КБ11-39-5 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо з готових килимів розміром на приміщення | 100м2 | 21,555 |
| С111-562 | Лiнолеум | м2 | 2 199,0 |
| КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 10,23 |
| С1545-205-11 | Комплект для плінтусів | комплект | 496,0 |
| С111-1851-11-ИНБ | Дюбель-шуруп 6х40мм | шт | 1 524,0 |
|  | - Ламінат-467 м2 |  |  |
| КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 4,67 |
| КБ11-11-2 | Виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних (до 60 мм) | 100м2 | 4,67 |
| КБ11-38-2 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | 100м2 | 4,67 |
| С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 54,0 |
| С111-1720-1 | Підкладка, 4мм | м2 | 476,34 |
| С111-572-1 | Ламінат, товщина 8 мм | м2 | 476,34 |
| КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 2,42 |
| С1545-205-11 | Комплект для плінтусів | комплект | 108,0 |
| С111-1851-11-ИНБ | Дюбель-шуруп 6х40мм | шт | 1 524,0 |
|  | Розділ № 8 Двері |
|  | - ДВ-13- ДВ-23 |  |  |
| КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,4536 |
| С123-50-Д-1 | Двері металопластикові 2100(h) x900 мм | шт | 24,0 |
| С111-155-2 | Дюбель-шуруп, 10х100 мм | шт | 207,0 |
| С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальн (750 мл) | балон | 11,0 |
| КБ10-28-2 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 1,9404 |
| С123-50-Д | Двері металопластикові 2100(h) x1000 мм | шт | 85,0 |
| С123-50-Д-Л | Двері металопластикові, 2100(h) x 1100 мм | шт | 2,0 |
| С123-50-Д-Л | Двері металопластикові, двупольні 2100(h) x 1300 мм | шт | 4,0 |
| С111-155-2 | Дюбель-шуруп, 10х100 мм | шт | 703,0 |
| С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальн (750 мл) | балон | 39,0 |
| КБ10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 1,44 |
| С123-50-Д-3 | Двері металеві утеплені 2300(h) x1800 мм, фрамуга 700 (h) х1800 мм | шт | 1,0 |
| С123-50-Д-3 | Двері металопластикові, двупольні 2100(h) x 1500 мм | шт | 44,0 |
| С111-155-2 | Дюбель-шуруп, 10х100 мм | шт | 383,0 |
| С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальн (750 мл) | балон | 26,0 |
|  | - ДВ-6, ДВ-7, ДВ-8, ДВ-9, ДВ- 10, ДВ-11, ДВ-12, ДВ-24, ДВ-25 |  |  |
| КБ9-46-1 | Монтаж металевих дверних блоків | т | 0,5336 |
| С121-251-3 | Двері сталеві, однопольні 1500 (h) х950 мм | шт | 1,0 |
| С121-251-2 | Двері сталеві, однопольні 2100 (h) х1100 мм | шт | 5,0 |
| С121-251-2 | Двері сталеві, однопольні 2100 (h) х 950 мм | шт | 1,0 |
| С121-251-1 | Двері сталеві, двопольні 1950 (h) х1350мм | шт | 1,0 |
| С121-251 | Двері сталеві двопольні 2100(h)х1500 мм | шт | 2,0 |
|  | - ДВ-1, ДВ-3, ДВ-4, ДВ-5 |  |  |
| КБ9-45-1 | Монтаж дверних блоків з алюмінієвим профілем засклених двокамерним склопакетом | т | 0,5515 |
| С126-472-1 | Дверний блок із алюмінієвим профілем засклений двокамерним склопакетом, 3500 (h) х 1800 мм (фрамуга 1200(h) х 1800 мм) | шт | 1,0 |
| С126-472-2 | Дверний блок із алюмінієвим профілем засклений двокамерним склопакетом, 2350 (h) х 1800 мм | шт | 1,0 |
| С126-472-3 | Дверний блок із алюмінієвим профілем засклений двокамерним склопакетом, 2100 (h) х 1500 мм | шт | 2,0 |
|  | - конструкції металопластикові- |  |  |
| КБ10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,6644 |
| С123-50-К | Конструкції металопластикові | м2 | 66,44 |
| С111-155-2 | Дюбель-шуруп, 10х100 мм | шт | 176,0 |
| С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальн (750 мл) | балон | 12,0 |
|  | Розділ № 9 Вхід на цокольний поверх в осях 7-8 |
| КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 2,275 |
| С111-1104 | Швелери 10П, сталь марки С255 | т | 0,757 |
| С111-978 | Кутик 40_40_4 | т | 0,121 |
| С111-1139 | Лист 4товщ С255 | т | 0,0337 |
| С111-1139 | Лист рифл С255 5_5750 | т | 1,363 |
| КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 2,275 |
| КБ13-17-2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142 | 100м2 | 0,3 |
| КБ13-26-7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-837 | 100м2 | 0,3 |
|  | Розділ № 10 Дашки над входами |
|  | Д-1(2шт) |  |  |
| КБ9-75-2 | Виготовлення металевих конструкцій козирків | т | 0,646 |
| КБ39-7-5 | Монтаж металоконструкцiй козирків | т | 0,646 |
| С111-1815 | Прокат листовий, товщина 5 мм | т | 0,10556 |
| С111-965-3 | Труба профільна квадратна 50х50х4,0 | т | 0,54124 |
| С111-155-2-Н | Дюбель-шуруп, 10х250 мм | шт | 50,0 |
| КБ13-16-6 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,3 |
| КБ13-26-6 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,3 |
| КБ12-15-1 | Улаштування покриття iз листової оцинкованої сталi | 100м2 | 0,02905 |
| КБ9-42-1 K6=0,00 | Покриття козирків профлистом | 100м2 | 0,181 |
| С111-1850 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій | т | 0,0014 |
| С111-1794-П1 | Сталь покрівельна, НС44-1000-0,70 | м2 | 19,0 |
| КБ10-14-6 | Підшивання стелі профлистом по дереву | 100м2 | 0,244 |
| С111-1850 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій | т | 0,0014 |
| С111-1795-1 | Покрівельна сталь, С15-800-0,6 | м2 | 25,0 |
| С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,18 |
|  | Дашок Д-2 |  |  |
| КБ9-75-2 | Виготовлення металевих конструкцій козирків | т | 0,26772 |
| КБ39-7-5 | Монтаж металоконструкцiй козирків | т | 0,26772 |
| С111-1815 | Прокат листовий, товщина 5 мм | т | 0,02262 |
| С111-965-3 | Труба профільна квадратна 50х50х4,0 | т | 0,202 |
| С111-1814 | Сталь кутова | т | 0,00116 |
| С111-1837 | Швелери N 10 | т | 0,04192 |
| С111-155-2-Н | Дюбель-шуруп, 10х250 мм | шт | 40,0 |
| КБ13-16-6 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,15 |
| КБ13-26-6 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,15 |
| КБ12-15-1 | Улаштування покриття iз листової оцинкованої сталi | 100м2 | 0,03 |
| КБ9-42-1 K6=0,00 | Покриття козирків профлистом | 100м2 | 0,1 |
| С111-1850 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій | т | 0,002 |
| С111-1794-П1 | Сталь покрівельна, НС44-1000-0,70 | м2 | 11,0 |
| КБ10-14-6 | Підшивання стелі профлистом по дереву | 100м2 | 0,093 |
| С111-1850 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій | т | 0,0014 |
| С111-1794-П1 | Сталь покрівельна, НС44-1000-0,70 | м2 | 11,0 |
| С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,1 |
|  | Дашок Д-3 |  |  |
| КБ9-75-2 | Виготовлення металевих конструкцій козирків | т | 0,093 |
| КБ39-7-5 | Монтаж металоконструкцiй козирків | т | 0,093 |
| С111-1815 | Прокат листовий, товщина 6 мм | т | 0,02262 |
| С111-965-3 | Труба профільна квадратна 50х50х4,0 | т | 0,08136 |
| С111-155-2-Н | Дюбель-шуруп, 10х250 мм | шт | 40,0 |
| КБ13-16-6 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,13 |
| КБ13-26-6 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,13 |
| КБ12-15-1 | Улаштування покриття iз листової оцинкованої сталi | 100м2 | 0,04 |
| КБ9-42-1 K6=0,00 | Покриття козирків профлистом | 100м2 | 0,1 |
| С111-1850 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій | т | 0,002 |
| С111-1794-П1 | Сталь покрівельна, НС44-1000-0,70 | м2 | 11,0 |
| КБ10-14-6 | Підшивання стелі профлистом по дереву | 100м2 | 0,002 |
| С111-1850 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій | т | 0,001 |
| С111-1795-1 | Покрівельна сталь, С15-800-0,6 | м2 | 11,0 |
| С112-23 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 0,05 |
|  | Розділ № 11 Вхідна група по осям 13-18 |
|  | -земляні роботи- |  |  |
| КБ1-163-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,16 |
| КБ11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 1,6 |
| КБ1-164-2 K2=1,20 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0329 |
| КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,05 |
| КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,05 |
| КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,3898 |
|  | - фундаменти- |  |  |
| КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 378,0 |
| С1421-9465 | Щебенево-пісчана суміш ЩПС С7 | м3 | 434,7 |
| КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0,234 |
| С1424-11620 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 23,9 |
| КБ6-57-1 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 5,4 |
| КБ6-14-4 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м (під стійки) | 100м3 | 0,2 |
| КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм (по периметру) | 100м3 | 0,379 |
| КБ6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (площадки) | 100м3 | 0,258 |
| КБ29-160-2 | Улаштування монолітних бетонних сходів | 100м3 | 0,056 |
| С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 | м3 | 90,71 |
| С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь клас А-500С, діаметр 12 мм | т | 1,202 |
| С124-21 | Арматура клас А500С, діаметр 10 мм | т | 3,515 |
| С124-1 | Арматура клас А240С, діаметр 6 мм | т | 0,236 |
| С124-1 | Арматура клас А240С, діаметр 10 мм | т | 0,032 |
| С147-29 | В'язальний дріт діаметр Вр 1 діаметр 4 мм. | 100кг | 0,404 |
| КБ6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (під стійки) | т | 0,1 |
|  | -Стійки СТ- |  |  |
| КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,0 |
| С111-974 | Квадратна труба 200_200_4 довж 4338мм | т | 0,835 |
| С111-1134 | Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, холоднокатаний з обрізними кромками, товщина 12 мм | т | 0,165 |
| КБ9-17-1 | Монтаж стійок | т | 1,0 |
| КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 0,32 |
| КБ13-17-2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142 | 100м2 | 0,3 |
| КБ13-26-7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-837 | 100м2 | 0,3 |
|  | -Покрiвля- |  |  |
|  | Ферма ФМ-1(4шт) |  |  |
| КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,5 |
| С111-974 | Прям труб 100_4 | т | 0,416 |
| С111-974 | Квадратна труба 40_40_3 | т | 0,076 |
| С111-1819 | Кутик 50_50_4 | т | 0,005 |
| С111-1134 | Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, холоднокатаний з обрізними кромками, товщина 12 мм | т | 0,0035 |
| КБ9-17-1 | Монтаж ферм | т | 0,5 |
| КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | 100шт | 0,32 |
| КБ13-17-2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142 | 100м2 | 0,15 |
| КБ13-26-7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-837 | 100м2 | 0,15 |
| КБ6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (під ферми) | т | 0,003 |
|  | Поперечки П1(12шт), П2(6шт) |  |  |
| КБ9-17-1 | Монтаж поперечок | т | 0,78 |
| С111-974 | Прям труб 100_4 | т | 0,78 |
| КБ13-17-2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142 | 100м2 | 0,27 |
| КБ13-26-7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-837 | 100м2 | 0,27 |
|  | Р1(4шт),Р2(2шт), Р3 (4шт) |  |  |
| КБ9-17-1 | Монтаж поперечок | т | 0,475 |
| С111-974 | Прям труб 100_4 | т | 0,475 |
| КБ13-17-2 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-0142 | 100м2 | 0,18 |
| КБ13-26-7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-837 | 100м2 | 0,18 |
| КБ12-12-1 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці | 100м2 | 0,74 |
| С111-1794-1Ф | Профлист НС44 | м2 | 77,0 |
| С111-1850-4Ф | Саморізи для металочерепиці 4,8 х 35 мм по дереву | шт | 305,0 |
| С111-1844-1Ф | Карнизна планка | м | 24,0 |
| С111-1844-3Ф | Планка снігозатримувача матова (PSM RAL 7024) графітова2м | м | 3,0 |
| С111-1844-4Ф | Торцева планка | м | 22,0 |
|  | -огорожа- |  |  |
| КБ7-60-3 | Установлення огорожі з нержавійки | 100м | 0,41 |
| С121-394 | Огорожі з нержавіючої сталі | пм | 41,0 |
|  | Розділ № 12 Сходи в осях 12-14 |
|  | Земляні роботи і фундамент |  |  |
| КБ1-13-5 K2=1,20; K5=1,20 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибинi котлована до 3 м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ | 1000м3 | 0,05 |
| КБ1-163-8 K2=1,20 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,1 |
| КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 | 0,05 |
| КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,04 |
| КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,015 |
| КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,04 |
|  | Блоки бетонні: |  |  |
| КБ7-42-2 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | 100шт | 0,03 |
| КБ7-42-4 | Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т | 100шт | 0,1 |
| К58-1121-А003 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12) | шт | 10,0 |
| К58-1121-А006 | Блоки бетоннi для стiн пiдвалiв марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12) | шт | 3,0 |
| КБ6-13-1 | Улаштування бетонних заробок | 100м3 | 0,006 |
| КБ8-3-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,1 |
| С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 12,0 |
| КБ11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,12 |
| КБ6-13-1 | Улаштування бетонних сходів | 100м3 | 0,021 |
| КБ6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,043 |
| С124-1 | Арматура клас А240С, діаметр 6 мм | т | 0,043 |
| С124-30 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм | т | 0,002 |
|  | Навіс над сходами |  |  |
| КБ9-75-2 | Виготовлення металевих конструкцій козирків | т | 0,682 |
| КБ39-7-5 | Монтаж металоконструкцiй козирків | т | 0,682 |
| С111-974 | Квадратна труба 80_3 | т | 0,38136 |
| С111-974 | Прям труб 100_4 | т | 0,1784 |
| С111-974 | Квадратна труба 40_40_3 | т | 0,03542 |
| С111-1134 | Сталь листова | т | 0,05119 |
| С111-965-3 | Труба ф32_2,8 | т | 0,036 |
| С111-155-2-Н | Дюбель-шуруп, 10х250 мм | шт | 100,0 |
| КБ13-16-6 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,3 |
| КБ13-26-6 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,3 |
| КБ9-42-1 K6=0,00 | Покриття козирків профлистом | 100м2 | 0,205 |
| С111-1850 | Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій | т | 0,002 |
| С111-1794-П1 | Сталь покрівельна, НС44-1000-0,70 | м2 | 21,0 |
| КБ12-15-1 | Улаштування покриття iз листової оцинкованої сталi | 100м2 | 0,02 |
|  | Розділ № 13 Сходи в осях 14-15; А-Б |
| КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,4 |
| С111-1024 | Швелери N16(косоур та балка) з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст5пс | т | 0,365 |
| С111-987 | Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст3кп, кутовий рівнополичковий, товщина 11-30 мм, ширина полички 180-200 мм | т | 0,00877 |
| С111-1796 | Сталь листова товщина 4 мм | т | 0,005 |
| КБ6-1-1 | Улаштування фундаменту під косоури та стіни | 100м3 | 0,0063 |
| КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,4 |
| КБ7-59-1 | Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких | 100м | 0,04 |
| С1418-8851 | Сходові східці з лицьовими бетонними поверхнями, що не потребують додаткового опорядження | м | 4,0 |
| КБ13-16-4 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,0063 |
| КБ13-28-2 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,0063 |
| КБ6-22-1 | Улаштування монолітних залізобетонних площадок | 100м3 | 0,0061 |
| С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,018 |
| С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,013 |
| С124-30 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм | т | 0,002 |
| КБ9-75-2 | Виготовлення металевої огорожі | т | 0,185 |
| КБ7-60-1 | Установлення металевої огорожі з поручнями із твердолистяних порід | 100м | 0,2 |
| С111-964 | Сортовий гарячекатаний прокат iз сталi вуглецевої звичайної якостi марки Ст0, круглий та квадратний, розмiр 20-20 мм | т | 0,09 |
| С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,05 |
| С111-1814 | Сталь кутова | т | 0,03 |
| С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 8 мм (анкер А-1) | т | 0,015 |
| КБ13-16-6 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,24 |
| КБ13-26-6 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,24 |
| КБ15-165-3 | Полiпшене фарбування поручнів огородження кольором олiйним розбiленим | 100м2 | 0,24 |
|  | Сходова клітка в осях "4-5; Г-Д" |  |  |
|  | Огорожа МВ 30.17.309 (20 шт) |  |  |
| КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,844 |
| С111-1122 | Смуга БТ2 ВСт 3 6_20 | т | 0,004 |
| С111-1122 | Смуга БТ2 ВСт 3 4_20 | т | 0,2112 |
| С111-1122 | Смуга БТ2 ВСт 3 40_20 | т | 0,5352 |
| С111-1149 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,09362 |
| КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,844 |
| КБ13-16-4 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,15 |
| КБ13-28-2 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,15 |
| КБ15-165-3 | Полiпшене фарбування поручнів огородження кольором олiйним розбiленим | 100м2 | 0,15 |
|  | Огорожа площадки ПВ 13.9 (11шт) |  |  |
| КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,219 |
| С111-1122 | Смуга БТ2 ВСт 3 6_20 | т | 0,0011 |
| С111-1122 | Смуга БТ2 ВСт 3 4_20 | т | 0,05775 |
| С111-1122 | Смуга БТ2 ВСт 3 40_20 | т | 0,13684 |
| С111-1149 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,024 |
| КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,219 |
| КБ13-16-4 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,1 |
| КБ13-28-2 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,1 |
| КБ15-165-3 | Полiпшене фарбування огородження кольором олiйним розбiленим | 100м2 | 0,1 |
|  | Огородження вставка ОВ 2.9 (10шт) |  |  |
| КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,03136 |
| С111-1122 | Смуга БТ2 ВСт 3 4_20 | т | 0,02824 |
| С111-1149 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,00312 |
| КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 0,03136 |
| КБ13-16-4 K0=1,10 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ФЛ-ОЗК /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,05 |
| КБ13-28-2 K0=1,10 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | 100м2 | 0,05 |
| КБ15-165-3 | Полiпшене фарбування огородження кольором олiйним розбiленим | 100м2 | 0,05 |
|  | 2-1-3 - водопровід та каналізація |
|  | Розділ № 1 Водопровід |
| КБ16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних поліетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 6,78 |
| С1530-103 | Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип середній, зовнішній діаметр 20 мм | 10м | 67,8 |
| С113-1792 | Муфта діам. 20 мм | шт | 45,0 |
| С113-1799 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 30,0 |
| С113-1808 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 35,0 |
| С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 221,0 |
| С113-1713 | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 100,0 |
| С113-1727 | Колiно 90 град. фіксуюче з вушками /рiзьба внутрiшня/ дiам. 20х1/2" мм | шт | 50,0 |
| С113-1721 | Колiно 90 град. /рiзьба зовнiшня/ дiам. 20х1/2" мм | шт | 20,0 |
| С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 92,0 |
| С111-1867 | Гак монтажний подвійний,100мм | шт | 50,0 |
| С111-1851-11-ИНБ | Шуруп-гвинт М 8 х М 80 мм | шт | 50,0 |
| С1630-1432 | Кран кульовий, дiаметр 15 мм | шт | 69,0 |
| С111-1867 | Крiплення подвійне для ППР труб, діам.20 | шт | 200,0 |
| С111-1867 | Крiплення для труб FADO, діам.20 | шт | 252,0 |
| С111-956 | Планка монтажна FADO 20х1/2 | шт | 56,0 |
| С111-155-2 | Нейлоновий дюбель М10х50мм | шт | 30,0 |
| С113-1878 | 2S Хомут з гумов.ізоляц.47-52мм М8 | шт | 30,0 |
| КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 3,836 |
| С113-2438 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм | м | 678,0 |
| КБ16-14-2 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних поліетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,7 |
| С1530-104 | Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм | 10м | 7,0 |
| КБ16-14-3 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних поліетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,66 |
| С1530-105 | Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип середній, зовнішній діаметр 32 мм | 10м | 6,6 |
| С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 11,0 |
| С113-1738 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 12,0 |
| С113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм | шт | 19,0 |
| С113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25 мм | шт | 11,0 |
| С113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм | шт | 10,0 |
| С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 2,0 |
| С113-1776 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм | шт | 10,0 |
| С113-1778 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм | шт | 1,0 |
| КБ16-15-1 | Установлення клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 8,0 |
| С1630-670 | Кран кульовий, дiаметр 20 мм | шт | 6,0 |
| С1630-670 | Кран кульовий, дiаметр 25 мм | шт | 2,0 |
| КБ16-15-2 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 4,0 |
| С1630-221 | Кран кульовий діаметр 32 мм | шт | 2,0 |
| С1630-223 | Кран кульовий діаметр 50 мм | шт | 2,0 |
| КР19-21-1 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 0,7 |
| С113-2439 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 6 мм | м | 70,0 |
| КБ16-14-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,19 |
| С1530-107-1 | Труби поліпропіленові "Stabi" дiаметр 40 мм | 10м | 1,9 |
| КБ16-14-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,88 |
| С1530-108-1 | Труби поліпропіленові "Stabi" дiаметр 63 мм | 10м | 8,8 |
| С113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 18,0 |
| С113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2,0 |
| С113-1710 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 4,0 |
| С113-1794 | Муфта діам. 32 мм | шт | 6,0 |
| С113-1795 | Муфта діам. 40 мм | шт | 3,0 |
| С113-1797 | Муфта діам. 63 мм | шт | 5,0 |
| С113-1740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 1,0 |
| С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 2,0 |
| С113-1751 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32 мм | шт | 4,0 |
| С113-1757 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32 мм | шт | 3,0 |
| С113-1756 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм | шт | 1,0 |
| С113-1785 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х32 мм | шт | 1,0 |
| С113-1780 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х25 мм | шт | 1,0 |
| С113-1781 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм | шт | 2,0 |
| С113-1786 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х40 мм | шт | 2,0 |
| С111-1867 | Крiплення для трубопроводів діам.32 | шт | 43,0 |
| С111-1867 | Крiплення для трубопроводiв діам.40 | шт | 63,0 |
| С111-1867 | Крiплення для трубопроводiв діам.63 | шт | 33,0 |
|  | Розділ № 2 Каналізація побутова |
| КБ16-14-11 | Прокладання трубопроводів каналізації з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм | 100м | 0,06 |
| С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм | м | 6,0 |
| С113-1480 | Прочистка ПВХ діам. 160 мм | шт | 2,0 |
| С113-1468 | Коліно ПВХ діам. 160/45 | шт | 2,0 |
| КБ16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 1,06 |
| С113-2227 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 106,0 |
| С113-2257 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм | шт | 3,0 |
| С113-2267 | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм | шт | 3,0 |
| С113-2280 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1,0 |
| С113-2291 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 8,0 |
| С113-1457-1 | Трійник ПВХ діам. 110х32/90 | шт | 1,0 |
| С113-1466-1 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 49,0 |
| С113-1466 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 50,0 |
| С113-2269 | Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм | шт | 3,0 |
| С113-1459-1 | Трійник ПВХ діам. 110х50/45 | шт | 12,0 |
| С113-2280 | Перехід дiам.160/110 мм | шт | 2,0 |
| КБ16-13-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 1,2 |
| С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 120,0 |
| С113-2278 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50х32 мм | шт | 1,0 |
| С113-2253 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х32 мм | шт | 2,0 |
| С113-2254 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм | шт | 5,0 |
| С113-2235 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 18,0 |
| С113-2243 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 75,0 |
| КБ16-14-25 | Прокладання трубопроводів каналізації з труб зовнішнім діаметром 32 мм | 100м | 0,6 |
| С113-2226 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм | м | 60,0 |
| С113-2254 | Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 32х32 мм | шт | 4,0 |
| С113-2243 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 16,0 |
|  | Обладнання і матеріали |  |  |
| КБ17-3-1 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 4,1 |
| С130-908 | Унiтази керамічний "Компакт із низькорозташованим змивним бачком | шт | 41,0 |
| КБ17-1-6 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 5,2 |
| С130-647 | Умивальник 50см | комплект | 52,0 |
| С111-155-2 | Кріплення для умивальника до стіни | шт | 52,0 |
| С1630-973 | Сифон в комплекті для умивальника | шт | 52,0 |
| КБ17-2-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 5,2 |
| С130-616 | Змiшувачi для умивальникiв | комплект | 52,0 |
| КБ17-1-9 | Установлення піддонів душових | 10компл. | 2,5 |
| С130-44 | Піддон душовий | комплект | 25,0 |
| С1630-135 | Душева сітка | шт | 25,0 |
| С1630-973 | Сифон для піддону в комплекті | шт | 25,0 |
| КБ17-2-3 | Установлення змiшувачiв для піддону | 10шт | 2,5 |
| С130-617 | Змiшувачi загальнi для ванн з душовою сiткою на гнучкому шланзi | комплект | 25,0 |
| КБ17-4-1 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | 10компл. | 3,0 |
| С130-531 | Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680х350х325 мм | шт | 30,0 |
| КБ17-8-1 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | 10компл. | 1,4 |
| С130-19-18 | Ємнісний водонагрівач ЕР50л N=1,5 кВт GARANTERM | шт | 1,0 |
| С130-19-18 | Ємнісний водонагрівач ЕР100л N=1,5 кВт GARANTERM | шт | 11,0 |
| С130-19-18 | Ємнісний водонагрівач Ari 300Stab 570 Ther Mo EU Ariston | шт | 2,0 |
| КБ18-13-1 | Установлення каналізаційної установки | шт | 2,0 |
| С1630-1162 | Каналізаційна насосна установка Grundfos SOLOLIFT2 CWC-3 | шт | 1,0 |
| С1415-8098 | Крапельна лійка ф32 | шт | 8,0 |
|  | Водолічильний вузол |  |  |
| КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 3,0 |
| С1630-67 | Засувка паралельна 30ч47бр2, дiаметр 100 мм | шт | 1,0 |
| С1630-646 | Вентиль запірний муфтовий 15кч18р2 ф40 | шт | 2,0 |
| КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1,0 |
| С1630-113 | Манометр технічний 0-:-10атм ф100 | комплект | 1,0 |
| С113-113 | Різьба двухстороння Ду 40 мм (бочата 100) 250 мм | 10шт | 0,1 |
| С1630-651 | Кран триходовий для манометра 11б18бк, дiаметр 15 мм | шт | 1,0 |
| КБ18-21-4 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | 10шт | 0,1 |
| С1630-106 | Фiльтр сітчастий, дiаметром 40 мм | шт | 1,0 |
| КБ16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1,0 |
| С1630-1455 | Електромагнітний лiчильники холодної води DN40 Sensus iPerl Q3 16 ДУ40 | шт | 1,0 |
| КБ16-10-1 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм (патрубок-вставка) | 100м | 0,007 |
| КБ16-7-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0,003 |
| КБ16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм (патрубок-вставка) | 100м | 0,02 |
| КБ16-12-4 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 2,0 |
| С1630-2006-23 | Фланець під бурт. вт. ф 110 1,0 МПа | шт | 2,0 |
| С113-1307 | Прокладка гумова тов 5мм ф100 | шт | 2,0 |
| С113-995 | Колiно дiам. 40 мм /90 град. із сталевих оцинкованих труб | шт | 2,0 |
| С113-1292 | Муфта ф40 | шт | 2,0 |
| С111-1851-11-ИНБ | Болт з гайкою М-16 | шт | 8,0 |
| С111-155-2 | Контргайка ф40 | шт | 2,0 |
|  | - сантехнічні перегородки- |  |  |
| КБ10-12-1 | Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах | 100м2 | 1,218 |
| С123-50-П | Перегородки металопластикові в санвузли | м2 | 121,8 |
|  | 2-1-4 - опалення та вентиляція |
|  | Розділ № 1 Опалення |
| КБ16-14-9 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,08 |
| С113-1695-110 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 110х18,3 мм | м | 8,0 |
| С113-2388 | Коліно 90 град. діам. 110 мм | шт | 2,0 |
| С113-1743-10 | Трійник із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1,0 |
| С113-1761-1 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 110х75х110 мм | шт | 1,0 |
| С1530-163 | Перехід, діаметр 110х90 мм | 10шт | 0,3 |
| С1530-162 | Перехід, діаметр 90х75 мм | 10шт | 0,3 |
| КБ16-14-7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,38 |
|  |  |  | 124,0 |
| С113-1695 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 75х12,5 мм | м |  |
| С113-1711 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 75 мм | шт | 13,0 |
| С1530-161 | Перехід, діаметр 75х63 мм | 10шт | 0,4 |
| С113-1760 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х40х75 мм | шт | 18,0 |
| КБ16-14-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,59 |
| С113-1694 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм | м | 143,0 |
| С1530-160 | Перехід, діаметр 63х50 мм | 10шт | 0,4 |
| С113-1757 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х32х63 мм | шт | 22,0 |
| КБ16-14-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,89 |
| С113-1693 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм | м | 80,0 |
| С113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 16,0 |
| С1530-159 | Перехід, діаметр 50х32 мм | 10шт | 0,2 |
| С1530-159 | Перехід, діаметр 50х40 мм | 10шт | 0,2 |
| С113-1754 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32х50 мм | шт | 6,0 |
| С113-1755 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х40х50 мм | шт | 2,0 |
| КБ16-14-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,44 |
| С113-1692 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм | м | 40,0 |
| С113-1708 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 4,0 |
| С113-1805 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм | шт | 4,0 |
| С1530-158 | Перехід, діаметр 40х32 мм | 10шт | 1,4 |
| С1530-158 | Перехід, діаметр 40х25 мм | 10шт | 0,8 |
| С1530-158 | Перехід, діаметр 40х20 мм | 10шт | 0,4 |
| С113-1750 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х25х40 мм | шт | 4,0 |
| С113-1751 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40х32х40 мм | шт | 2,0 |
| С113-1740 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 4,0 |
| КБ16-14-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 2,25 |
| С113-1691 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм | м | 202,0 |
| С113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 42,0 |
| С113-1804 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм | шт | 34,0 |
| С1530-157 | Перехід, діаметр 32х25 мм | 10шт | 2,4 |
| С1530-157 | Перехід, діаметр 32х20 мм | 10шт | 3,8 |
| С113-1747 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32 мм | шт | 16,0 |
| С113-1748 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х25х25 мм | шт | 22,0 |
| С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 34,0 |
| КБ16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 5,14 |
| С113-1690 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 462,0 |
| С113-1802 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х3/4" мм | шт | 16,0 |
| С1530-156 | Перехід, діаметр 25х20 мм | 10шт | 5,6 |
| С113-1706 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 16,0 |
| С113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х20 мм | шт | 58,0 |
| С113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм | шт | 70,0 |
| С113-1746 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х25х20 мм | шт | 6,0 |
| КБ16-14-1 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiпропіленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 16,28 |
| С113-1689 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 1 464,0 |
| С113-1800 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х3/4" мм | шт | 2,0 |
| С113-1808 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 552,0 |
| С113-1705 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 858,0 |
| С113-1737 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 284,0 |
| КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 252,3 |
| С113-2450 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 110 мм товщиною 9 мм | м | 8,0 |
| С113-2450 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 2 1/2"-76 мм товщиною 9 мм | м | 267,0 |
| С113-2447 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1 1/2"-54 мм товщиною 9 мм | м | 80,0 |
| С113-2441 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1 1/4"-42 мм товщиною 6 мм | м | 40,0 |
| С113-2440 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1"-35 мм товщиною 6 мм | м | 202,0 |
| С113-2439 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 3/4"-28 мм товщиною 6 мм | м | 462,0 |
| С113-2438 | Ізоляція для труб "SANFLEX" діам. труби-ізоляції 1/2"-22 мм товщиною 6 мм | м | 1 464,0 |
| КБ18-6-2 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 2,56 |
| С130-315-13 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 33 тип, 500х1800 мм | шт | 1,0 |
| С130-315-12 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 33 тип, 500х1600 мм | шт | 1,0 |
| С130-315-11 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 33 тип, 500х1200 мм | шт | 2,0 |
| С130-315-21 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 22 тип, 500х400 мм | шт | 2,0 |
| С130-315-20 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 22 тип, 500х500 мм | шт | 1,0 |
| С130-315-19 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 22 тип, 500х700 мм | шт | 26,0 |
| С130-315-18 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 22 тип, 500х800 мм | шт | 14,0 |
| С130-315-16 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 22 тип, 500х900 мм | шт | 13,0 |
| С130-315-15 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 22 тип, 500х1000 мм | шт | 2,0 |
| С130-315-9 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х400 мм | шт | 5,0 |
| С130-315-8 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х500 мм | шт | 12,0 |
| С130-315-7 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х600 мм | шт | 85,0 |
| С130-315-6 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х700 мм | шт | 22,0 |
| С130-315-5 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х800 мм | шт | 8,0 |
| С130-315-4 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х900 мм | шт | 19,0 |
| С130-315-4 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х1000 мм | шт | 3,0 |
| С130-315-3 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х1300 мм | шт | 3,0 |
| С130-315-2 | Радіатор сталевий Kermi therm-x2 Profil-K 11 тип, 500х1600 мм | шт | 3,0 |
| С111-1867 | Крiплення подвійне для ППР труб, діам.20 | шт | 700,0 |
| С111-1867 | Крiплення для трубопроводів діам.32 | шт | 400,0 |
| С111-1867 | Крiплення для трубопроводiв діам.40 | шт | 80,0 |
| С111-1867 | Крiплення для трубопроводiв діам.63 | шт | 280,0 |
| КБ16-15-1 | Установлення кранiв прохiдних на трубопроводах дiаметром до 25 мм | шт | 552,0 |
| С1630-1432 | Запірний кутовий клапан RLV з можливістю під'єднання дренажного крана, Danfoss | шт | 276,0 |
| С1630-1432 | Вентель термостатичний клапан із попереднім налаштуванням, тип RA-N | шт | 276,0 |
| С188888-46 | Термоcтатичний елемент RAS-C2 Danfoss | шт | 276,0 |
| С1630-541 | Автоматичний балансувальний клапан АВ-QM HF IV, діаметр 15 мм | шт | 28,0 |
| КБ15-252-1 | Обклеювання стiн тепловідбивною плівкою (пінофолом) за опалювальними приладами | 100м2 | 1,66 |
| С111-1707 | Тепловідбивний екран Polifoam (Поліфом) за радіаторами опалення | 100м2 | 1,66 |
|  | Тепловий пункт |  |  |
| КБ18-13-1 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2,0 |
| С130-508 | Циркуляційний насос WILo Germany PN 16/10/6 Tmax130c 1.69кВт | шт | 2,0 |
| КБ16-15-1 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 8,0 |
| С130-1183 | Крани кульовий муфтові VALTEC Base VT227 DN20 PN40 | шт | 6,0 |
| С113-2301 | Клапан регулюючий фланцевий Danfoss VF2 DN25 PN16 | шт | 1,0 |
| С130-592 | Регулятор перепаду тиску Danfoss AVP DN32 PN25 0.3-2.0бар | шт | 1,0 |
| КБ16-26-2 | Установлення лічильників [тепла] діаметром до 50 мм | шт | 1,0 |
| С1630-1951 | Лічильник тепла Ергомера -125АВ DN40 PN16 QN35.3m3/год Qt0.452м3/год | шт | 1,0 |
| КБ18-16-3 | Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм | шт | 2,0 |
| С130-259 | Грязьовик абонентський ООО"OTOS DN65 PN16 | шт | 2,0 |
| КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 16,0 |
| С1547-10 | Реле тиску Danfoss KPI35 Tmax100C Pmax 17b | шт | 1,0 |
| С113-2299 | Клапан зворотній міжфланцевий Genebre 2415 DN80 PN40 | шт | 3,0 |
| С1545-18 | Антивібраційна вставка Danfoss ZKB DN80 PN16 | шт | 2,0 |
| С1630-108 | Фільтри сітчастий фланцевий Genebre 2461J DN65 PN16 | шт | 1,0 |
| С113-2161 | Кран кульовий фланцевий DN80 PN16 11c41n Breeze | шт | 2,0 |
| С113-2161 | Кран кульовий фланцевий DN65 PN16 11c41n Breeze | шт | 2,0 |
| С1630-107 | Фільтри сітчастий фланцевий Genebre 2461J DN80 PN16 | шт | 1,0 |
| С111-960 | Засувка дискова Genebre 2104 DN80 PN16 | шт | 4,0 |
|  | Устройства автоматизации и КИП |  |  |
| КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 11,0 |
| С1630-113 | Манометри загального призначення з триходовим краном, та краном маєвського | комплект | 11,0 |
| КБ18-22-4 | Установлення термометрів та регулятора температурного | комплект | 5,0 |
| С1630-986 | Термометри ТТЖ-М технічний рідинний з закладною | шт | 4,0 |
| С130-593 | Електронний регулятор температури | шт | 1,0 |
| КБ21-24-3 | Установлення щита управління насосами | шт | 1,0 |
| С1514-1 | Щит управління насосами ЩР-Б5-3.38 3,38кВт 400в | шт | 1,0 |
|  | Розділ № 2 Вентиляція |
| КБ20-42-1 | Установлення припливно витяжної установки | камеpа | 11,0 |
| КБ20-3-2 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 6,55 |
| КБ20-27-1 | Установлення шумоглушників вентиляційних | шт | 16,0 |
| С1630-1119 | Шумоглушники вентиляційні СР 315х160 довж 0,5м | шт | 8,0 |
| С1630-1120 | Шумоглушники вентиляційні СР 250х160 0,5м | шт | 6,0 |
| С1630-1121 | Шумоглушники вентиляційні 250х180 | шт | 2,0 |
| КБ14-23-1 | Улаштування повітроводів спірально-навивних діаметром до 315 мм | 100м | 3,07 |
| С130-158 | Спірально-навивний повітровод діаметр 100 мм | м2 | 20,0 |
| С130-158 | Спірально-навивний повітровод діаметр 125 мм | м2 | 66,0 |
| С130-159 | Спірально-навивний повітровод діаметр 140 мм | м2 | 17,0 |
| С130-160 | Спірально-навивний повітровод діаметром 160мм | м2 | 32,0 |
| С130-161 | Спірально-навивний повітровод діаметром 180мм | м2 | 22,0 |
| С130-161 | Спірально-навивний повітровод діаметром 200мм | м2 | 3,0 |
| С130-161 | Спірально-навивний повітровод діаметром 250мм | м2 | 6,0 |
| КБ20-10-2 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 50 кг | шт | 170,0 |
| С113-2297 | Припливний анемостат КН-125 | шт | 56,0 |
| С113-2297 | Витяжний анемостат КВ-125 | шт | 114,0 |
| КБ20-32-2 | Установлення вентиляторів осьових та канальних масою до 0,05 т | шт | 29,0 |
| С130-59 | Вентилятори осьові ВЕНТС 125М турбо | шт | 7,0 |
| С130-60 | Вентилятори канальні ВЕНТС ТТ ПРО125 | шт | 22,0 |
| КБ20-14-1 | Установлення зворотніх клапанів діаметром до 250 мм | шт | 25,0 |
| С113-2302 | Зворотній клапан 125 ВЕНТС 2121 | шт | 25,0 |
| КБ20-28-2 | Установлення вентиляційних решіток | шт | 12,0 |
| С113-2296 | Дворядна вент решітка з регульованими направляючими повітряного потоку Aerostar | шт | 12,0 |
|  | 2-1-5 - Силові мережі |
| КБ21-23-1 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1,0 |
| С113-2129 | Ввідно-розподільчий пристрій (ВРП) УВР-1401 | шт | 1,0 |
|  | -Пристрій (ГРЩ-2шт) |  |  |
| КБ21-23-1 | Монтаж ГРЩ | шафа | 2,0 |
| КБ21-22-13 | Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 125 А | 100шт | 0,19 |
| КБ21-24-1 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 2,0 |
| 1517-2078 | Корпус металевий ПР11-3078-21УЗ | шт | 2,0 |
| С1545-505 | Ввідний рубильник ВР3235 | шт | 2,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2004-3/50/15А | шт | 2,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2004-3/50/30А | шт | 9,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2004-3/50/40А | шт | 3,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2004-3/60/50А | шт | 2,0 |
| С1547-6 | Фідерний Вимикач автоматичний ВА2004-3/100/60А | шт | 2,0 |
|  | Щит розподільчий з функцією АВР сталевий |  |  |
| КБ21-23-1 | Монтаж щита розподільчого | шафа | 1,0 |
| КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,06 |
| 1517-2078 | Корпус металевий АВР-06-10-21 УЗ | шт | 1,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-1/С 6А | шт | 3,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-1/С 1А | шт | 2,0 |
| КБ21-23-1 | Монтаж конденсаторної установки | шафа | 2,0 |
| С1545-84 | Конденсаторна установка УКРМ 0,4-25/5 Валон А | шт | 2,0 |
|  | Щит вентиляційний ЩВ-Г, ЩВ-П, ЩВ-Ц, ЩВ-1,2,3,4 |  |  |
| КБ21-23-1 | Монтаж щита розподільчого | шафа | 7,0 |
| КБ21-22-13 | Установлення вимикачiв, перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 125 А | 100шт | 0,06 |
| КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,29 |
| 1517-2078 | Корпус металевий ЩМР-А-Н-36 | шт | 2,0 |
| 1517-2078 | Корпус металевий ЩМР-А-Н-24 | шт | 3,0 |
| 1517-2078 | Корпус металевий ЩМР-А-Н-12 | шт | 2,0 |
| С1547-6 | Фідерний Вимикач автоматичний ВА2017-3/C 63А | шт | 1,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/C 50А | шт | 2,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/C 40А | шт | 2,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/C 20А | шт | 4,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/C16А | шт | 2,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/С 6А | шт | 4,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-1/С 1А | шт | 13,0 |
| С1545-288-Е1 | Незалежний розчіплювач MX+OF 220V | шт | 1,0 |
|  | -Щит (ЩР) |  |  |
| КБ21-24-8 | Установлення щитка обліково-розподільчого | шт | 5,0 |
| 1517-2062 | Щит розподільчий VS318PD Hager | шт | 5,0 |
| КБ21-22-13 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт | 1,02 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/C 50А | шт | 2,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/C 40А | шт | 1,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2004-3/50/30А | шт | 97,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/C 20А | шт | 1,0 |
| С1547-6 | Фідерний вимикач автоматичний ВА2017-3/С 6А | шт | 1,0 |
|  | Розділ № 2 Проводи, кабелі |
| КБ46-32-1 | Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2 | 100м | 0,55 |
| КБ21-3-2 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | 100м | 0,55 |
| С1530-42 | Труба ПВХ гладка жорстка ф20/17,5 | 10м | 5,555 |
| КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 9,6 |
| С113-2327 | Лоток кабельний стальний оцинкований 50х100 | м | 785,0 |
| С113-2327 | Лоток кабельний стальний оцинкований 80х300 | м | 44,0 |
| С113-2327 | Лоток кабельний стальний оцинкований 50х200 | м | 6,0 |
| С113-2327 | Лоток кабельний стальний оцинкований 50х50 | м | 125,0 |
| КБ21-15-2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | 100м | 9,6 |
| КБ21-15-3 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках | 100м | 0,07 |
| КБ21-15-4 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках | 100м | 0,08 |
| КБ21-9-1 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 46,34 |
| 15093-35013 | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 | 1000м | 0,595 |
| 15093-35073 | Кабель ВВГнг 3х2,5мм2 | 1000м | 3,815 |
| 15093-35033 | Кабель ВВГнг 3х4мм2 | 1000м | 0,58 |
| 15094-4031 | Кабель FLAME -X950(N)HXH 5х4мм2 | 1000м | 0,023 |
| 15095-21041 | Кабель ВВГнг 5х6мм2 | 1000м | 0,11 |
| 15095-21041 | Кабель ВВГнг 5х10мм2 | 1000м | 0,12 |
| 15095-21041 | Кабель ВВГнг 5х2.5мм2 | 1000м | 0,215 |
| 15095-20084 | Кабель ВВГнг-нд 5х1,5мм2 | 1000м | 0,052 |
| 15095-20084 | Кабель ВВГнг-нд 5х16мм2 | 1000м | 0,059 |
| 15094-5011 | Провід ВВГнг-нд 5х35мм2 | 1000м | 0,01 |
| 15094-5011 | Кабель АВВГнг 4х70мм2 | 1000м | 0,007 |
| 15094-5061 | Кабель АВВГ 4х120мм2 | 1000м | 0,008 |
|  | Розділ № 3 Установчі матеріали |
| КБ21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,28 |
| С1547-6 | Вимикач для прихованого монтажу 10А, 250В одноклавішний | шт | 28,0 |
| С1545-42 | Дюбелі шуруп 4,5_50 | 100шт | 0,5 |
| КБ21-22-8 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 5,28 |
| 290902-224 | Розетка із рамкою двополюсна з третім заземляючим | шт | 528,0 |
| КМ8-545-1 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2 | шт | 4,0 |
| 2405-1359-4 | Монтажна колонка ДА200-45 | шт | 4,0 |
| 2405-1364 | Коробка монтажна під вимикачі та розетки | шт | 808,0 |
| 2405-1364 | Коробка монтажна відгал ф70_40 | шт | 130,0 |
| 1602-50120 | Коробка відгал. 70_70_40 | шт | 40,0 |
|  | 2-1-6 - електроосвітлення |
|  | Розділ № 1 Низьковольтне обладнання 0,4 кВ |
| КБ46-28-2 | Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см | 10м2 | 0,7 |
| КБ21-24-3 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг | шт | 7,0 |
| С100-1517-1100 | Щит освітлення ЩО-1.1 металевий ІР31 Нагер | шт | 1,0 |
| С100-1517-1100 | Щит освітлення ЩО-2.1 металевий ІР31 Нова ШМР-А-Н-36 | шт | 3,0 |
| С100-1517-1100 | Щит освітлення ЩО-Ц.1 металевий ІР31 Нова ШМР-А-Н-24 | шт | 1,0 |
| С100-1517-1100 | Щит освітлення ЩО-П.1 металевий ІР31 Нова ШМР-А-Н-12 | шт | 1,0 |
| С100-1517-1100 | Щит аварійного освітлення ЩОА-1.1 металевий ІР30 Нагер | шт | 1,0 |
| КБ21-28-1 | Установлення таймеру тижневого електронного | шт | 14,0 |
| С1545-492 | Таймер тижневий електронний | шт | 14,0 |
| КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 83,0 |
| КБ21-24-4 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг | шт | 1,0 |
| С100-1517-1100 | Ящик з понижуючим трансформатором (ІР30) ЯТП-0,25-220/36В УХЛ4 | шт | 1,0 |
| С1545-182 | Реле імпульсне 16А | шт | 12,0 |
| С1545-182 | Кнопка іРВ 16А | шт | 12,0 |
|  | Розділ № 2 Кабельно-провідникова продукція |
| КБ46-31-1 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | 100м | 0,5 |
| КБ21-3-1 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,5 |
| С1530-116 | Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 20 мм | 10м | 5,0 |
| КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 63,6 |
| С111-1301 | Лотки для прокладання проводу та кабелю 40_25 | 1000м | 6,36 |
| КБ21-15-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100м | 43,85 |
| КБ21-15-2 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | 100м | 19,75 |
| 15093-35061 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХнгд ізол в ПВХнгд оболонці пер 2_1,5мм ВВГнг-гд | 1000м | 0,12 |
| 15093-35061 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХнгд ізол в ПВХнгд оболонці пер 3_1,5мм ВВГнг-гд | 1000м | 4,265 |
| 15093-35061 | Кабель силовий з мідними жилами з ПВХнгд ізол в ПВХнгд оболонці пер 3_2,5мм ВВГнг-гд | 1000м | 0,445 |
| С1545-545 | Кабель силовий вогнестійкий NHXH-FE 180/E90 4х1,5 | м | 350,0 |
| КБ21-18-14 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 | 100шт | 9,09 |
| С1547-7 | Світильник світлодіодний ІР20 ДВО20У-45-012 ВАТРА | шт | 674,0 |
| С1547-7 | Світильник світлодіодний ІР65 ДСПО7У-60-015 ВАТРА | шт | 55,0 |
| С1547-4 | Світильники світлодіодний з БАЖ ІР20 аварійний | шт | 34,0 |
| 1507-3054 | Свiтильник світлодіодний ІР54 | шт | 58,0 |
| 1507-3054 | Свiтильник світлодіодний ІР54 1_60/10 | шт | 4,0 |
| С1547-7 | Світильник світлодіодний ІР20 ДПО-20-002 ВАТРА | шт | 34,0 |
| 1507-3054 | Свiтильник світлодіодний ІР65 з БАЖ аварійний | шт | 6,0 |
| 1507-3054 | Свiтильник світлодіодний ІР22 з БАЖ аварійний | шт | 44,0 |
| КБ21-22-10 | Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 1,29 |
| КБ21-22-6 | Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,16 |
| КБ21-22-3 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0,47 |
| КБ21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,66 |
| С1547-6 | Вимикач схованої установки одноклавішний, 220В,10А,ІР20 | шт | 66,0 |
| С1547-6 | Перемикач схованої установки двоклавішний, 220В,10А,ІР20 | шт | 16,0 |
| С1547-6 | Вимикач схованої установки двоклавішний, 250В,10А,ІР20 | шт | 47,0 |
| С1512-1 | Коробка | шт | 129,0 |
| КР17-11-1 | Монтаж світодіодних світильників аварійного освітлення | 100шт | 0,2 |
| 1507-3008 | Cвітильник світлодіодний "Вихід" | шт | 5,0 |
| КБ21-18-1 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,04 |
| С118-80 | Лампа світлодіодна 10в 4000к | 10шт | 0,4 |
| КБ21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 4,54 |
| С1512-1 | Коробка монтажна під прилади 70_45 8отворів по 20мм ПВХ нг | шт | 160,0 |
| С1512-1 | Коробка монтажна під прилади 60_40 6отворів по 20мм ПВХ нг | шт | 129,0 |
| С1512-1 | Коробка монтажна розподільча вогнестійка 70_70_40мм 5отворів по 20мм | шт | 165,0 |
|  | Розділ № 3 Зрівнювання петенціалів |
| КР17-5-2 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м | 0,78 |
| С157-251 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2 | 1000м | 0,078 |
| С1545-288-2 | Шина латунь розміром 10х10мм на 14 елемента | шт | 2,0 |
| С1111-8-1 | Клема із монтажними отрворами ф11мм, два болта М6х12 280 8-10 | шт | 12,0 |
| С1111-8-1 | Клема заземлююча 270 8-10-FT | шт | 4,0 |
| С1545-63-5 | Шиний кронштейн 1801/SCH | шт | 4,0 |
| С1111-8-1 | Клема заземлююча FC 37 302 | шт | 2,0 |
| С1111-8-1 | Приєднувальний зажим для шини, сталь оцинкована, для пласких провідників 2,5-25мм2 | шт | 12,0 |
| С1111-8-1 | Приєднувальний зажим для шини, сталь оцинкована, для пласких провідників 30х5мм | шт | 4,0 |
| С1111-8-1 | Приєднувальний зажим для шини, сталь оцинкована, для пласких провідників 40х4мм | шт | 2,0 |
| С1545-206-3-О | Стрічка заземлююча клема для труб до ф152мм; підключення 2 провідників від 2,5 до 25мм2; ширина стрічки 23мм | шт | 12,0 |
|  | Розділ № 4 Зовнішній контур заземлення |
| КР1-16-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0075 |
| КР1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,0075 |
| КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,06 |
| С1110-171-В2 | Плоский провідник із оцинкованної сталі, розміром 40х4 мм | м.п. | 6,0 |
| КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм | 10 шт | 0,2 |
| С111-115-1 | Гвинт сталевий TERMOCLIP для кріплення в бетон та цегляну основу, 6,3х55мм | шт | 20,0 |
| С1545-63-21 | Утримувач для плоских провідників FL40 | шт | 4,0 |
|  | 2-1-7 - зв'язок та сигналізація |
| КБ46-30-5 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | 100шт | 0,15 |
| КБ46-29-5 | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | 100шт | 0,75 |
| КБ46-33-2 | Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,2 м2 | м3 | 0,405 |
|  | Розділ № 1 Телефонізація |
| КМ10-901-4 | Шафа наземна, розмір до 800х1800 мм [0,077] | шт | 10,0 |
| КМ10-398-1 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 [0,005] | шт | 10,0 |
| КМ10-87-3 | Монтаж міні АТС на 30 абоненських | статив | 1,0 |
| КМ8-591-8 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0,12 |
| КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,3 |
| КБ21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,3 |
| С1530-42 | Труба ПВХ гладка жорстка ф16 мм, ДКС | 10м | 3,03 |
| КБ21-11-1 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 3,66 |
| 15097-29021 | Провід телефонний 2х0,5мм ТРП | 1000м | 0,366 |
| 15097-23011 | Кабель кількістю пар та діаметром жили 10.0,4мм (ТПП) | 1000м | 0,102 |
| КМ10-896-1 | Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої | 100 пар | 0,3 |
|  | Розділ № 2 Комп'ютерна мережа |
| КБ21-22-8 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 1,52 |
| С1512-3 | Коробка (ІР30) ПВХ нг ф60х40 | шт | 152,0 |
| С113-2107 | Розетка компютерна з конекторм RJ45 | шт | 152,0 |
| КБ21-12-1 | Прокладання коробів металевих | 100м | 4,18 |
| С130-483-16 | Лоток кабельний оцинк. перфорований 50х100 мм | м | 380,0 |
| С130-483-16 | Лоток кабельний оцинк. перфорований 50х50 мм | м | 38,0 |
| КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 7,39 |
| КБ21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 3,21 |
| С1530-42 | Труба ПВХ гладка жорстка ф16 мм, ДКС | 10м | 32,421 |
| КБ21-11-1 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 40,06 |
| 15098-65011 | Кабель UTR CAT.5е-4х2х0,5 | 1000м | 4,745 |
|  | Розділ № 3 Телевізійне мовлення |
| КБ46-30-5 | Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 100 см2 | 100шт | 0,04 |
| КМ10-512-1 | Антена основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі [0,022] | шт | 1,0 |
| КБ21-22-8 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,07 |
| КБ21-2-1 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,15 |
| С1530-42 | Труба ПВХ гладка жорстка ф16 мм, ДКС | 10м | 1,515 |
| КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,15 |
| 15098-82071-А | Кабель радіочастотний коаксіальний RG-11 | 1000м | 0,015 |
| КБ21-11-1 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 1,66 |
| 15098-82061-А | Кабель радіочастотний коаксіальний RG-6 | 1000м | 0,166 |
| КБ21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,07 |
| С1512-6 | Коробка під ТV розетку ф60 мм (ІР30) | шт | 7,0 |
| КБ21-22-7 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,07 |
| С113-2107 | Розетка телевізійна ТV з рамкою | шт | 7,0 |
|  | Розділ № 4 Радіофікація |
| КБ21-9-2 | Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок | 100м | 2,35 |
| С188888-43 | Провід радіотрансляційний ТРП 2х0,5 мм | м | 235,0 |
| КБ21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,04 |
| С1512-4 | Короба відгалужувальна УК-2П | шт | 4,0 |
| КБ21-22-7 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | 100шт | 0,07 |
| С113-2106 | Радіорозетка РШО | шт | 7,0 |
|  | 2-1-8 - монтаж системи звукового оповіщення |
| КБ21-9-1 | Прокладання проводу при схованiй проводцi | 100м | 12,0 |
| С153-520-В1 | Кабель ВВГ нг 2х1,5 мм2 | м | 1 200,0 |
| КМ10-99-7 | Пiдсилювач дуплексний або абонентський, що установлюється окремо (Мікшерний підсилювач потужності BOSCH PLE-2MA240-EU; Бустерний підсилювач потужності BOSCH LBB1930/20 (120 Вт)) | шт | 2,0 |
| КМ10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi | шт | 33,0 |
| 100000-32-В3 | Гучномовець корпусний BOSCH LB2-UC30-D1 (чорний, 30 Вт) | шт | 6,0 |
| 100000-32-В5 | Гучномовець стельовий BOSCH LBC3086/41 (6 Вт) | шт | 27,0 |
| КМ11-96-1 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (0,005) (Стосовно) | шт | 1,0 |
| КМ11-96-1 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг (0,005) | шт | 1,0 |
| 100000-32-В4 | Станція виклику BOSCH PLE-2СS (2 зони) | шт | 1,0 |
|  | 6-1-1 - сантехнічні роботи |
|  | Розділ № 1 Водопровід |
|  | Земляні роботи |  |  |
| КБ1-13-5 K2=1,20; K5=1,20 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 |  |
| КБ1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 (для колодязів) | 1000м3 | 0,013 |
| КБ1-164-2 K2=1,20 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,26 |
| КБ1-18-5 | Навантаження грунту на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,08 |
| С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами [10,0 км] | т | 128,0 |
| КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 | 0,1 |
|  | сантехнічні роботи |  |  |
| КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 1,8 |
| КБ22-11-4 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,176 |
| С113-1380 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 177,76 |
| КБ22-46-8 | Продавлювання без розробки грунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 100 мм | 100м | 0,258 |
| КБ22-46-15 | Продавлювання без розробки грунту [прокол] на довжину до 50 м труб діаметром 100 мм | 100м | 0,6 |
| КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,4 |
| С113-1292 | Засувка з гумованим клином з невисувним шпинделем ф100 | шт | 1,0 |
| С1534-272 | Перехід ПЕ/сталь ф 110х100 мм | шт | 3,0 |
| КБ22-37-3 | Установлення гідрантів пожежних | шт | 1,0 |
| С1630-3 | Гідранти пожежні ГП-Н-500 сталь ДН-100 з підставкою трійниковою | шт | 1,0 |
| КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10м3 | 0,35 |
| К58-5521-Л049 | Плити днищ ПД15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 | шт | 2,0 |
| К58-5521-Л007 | Кiльця КС15.6 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 | шт | 1,0 |
| К58-5521-Л008 | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 | шт | 2,0 |
| К58-5521-Л036 | Плити покриття ПО15-2-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 | шт | 2,0 |
| К58-5521-Л052 | Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi | шт | 2,0 |
| С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,03416 |
| КБ15-172-4 | Фарбування суриком грат, рам, радiаторiв, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | 100м2 | 0,017763 |
| С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 2,0 |
| КР20-23-3 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 8,0 |
| КБ22-38-2 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм | шт | 1,0 |
| С113-943-1 | Відвід сталевий, діам.80мм | шт | 1,0 |
| КБ22-31-3 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | 1000м | 0,176 |
| КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей піском | 100м3 | 0,03 |
| С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 3,0 |
| КМ8-141-1 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,76 |
| 15093-36023 | Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 4мм2 АВВГ | 1000м | 0,176 |
| КМ8-143-5 | Укладання сигнальної стрiчки "Водопровід" в траншею | 100 м тр | 1,76 |
| С111-1721-11А | Стрiчка сигнальна "Водопровід" | м | 176,0 |
| КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,11 |
| КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,2 |
|  | Розділ № 2 Теплова мережа Т1, Т2 |
|  | земляні роботи |  |  |
| КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 |
| КБ1-13-5 K2=1,20; K5=1,20 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,25 |
| КБ1-164-2 K2=1,20 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,15 |
| КБ1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 (для колодязів) | 1000м3 | 0,04777 |
| КБ1-164-2 K2=1,44; K5=1,20 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом на проїжджiй частинi вулиць i дорiг при наявностi систематичного руху транспорту | 100м3 | 0,03 |
| КБ1-18-5 | Навантаження грунту на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,095 |
| С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами [10,0 км] | т | 152,0 |
| КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 | 0,1 |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |
| КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 1,6 |
| КБ24-10-4 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м | 0,18 |
| КБ24-13-3 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 100 мм | шт | 2,0 |
| КБ24-13-1 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 50 мм | шт | 2,0 |
| С111-960 | Засувка з гумовим клином з невисувним шпинделем ф100 | шт | 2,0 |
| С111-960 | Засувка з гумовим клином з невисувним шпинделем ф50 | шт | 2,0 |
| С113-1565 | Комплект ізоляції стиків ЕР-2 /насувна муфта/ до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм | шт | 34,0 |
| С113-90 | Трійники прямі ф108/200х57/125мм | 10шт | 0,2 |
| С113-1515 | Коліно гнуте для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, | шт | 10,0 |
| С113-1540 | Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, типорозмір 110 мм | шт | 4,0 |
| С113-1558 | Опора нерухома до теплоізольованих труб, типорозмір 219/315 мм, L=2 м | шт | 4,0 |
| КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10м3 | 0,334 |
| К58-5521-Л010 | Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3)(Ф53) | шт | 1,0 |
| К58-5521-Л011 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) | шт | 1,0 |
| К58-5521-Л041 | Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)(Ф53) | шт | 1,0 |
| К58-5521-Л050 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53) | шт | 1,0 |
| К58-5521-Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 3,0 |
| КБ23-24-1 | Установлення люка | шт | 3,0 |
| С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 3,0 |
| С111-1789 | Скоби ходові | кг | 9,84 |
| КР20-23-3 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 6,0 |
| КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей піском | 100м3 | 0,07 |
| С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 7,0 |
| КБ1-27-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,128 |
| КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,32 |
| КБ18-18-1 | Установлення теплової камери | шт | 1,0 |
| С1630-100 | Теплова камера в зборі ТК-1 | комплект | 1,0 |
| КБ24-11-2 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 150 мм | шт | 1,0 |
| С1630-163 | Сальник герметичного вводу комплекс 7373-3 | шт | 1,0 |
|  | 7-1-1 - Благоустрій |
|  | Розділ № 1 Тротуар, тип ФЕМ - 1850 м2 |
| КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 1,85 |
| КБ27-17-3 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 18,5 |
| КБ27-17-4 K0=2,00 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | -18,5 |
| С1421-9453 | Щебiнь iз природного каменю для будiвельних робiт, фракцiя 20-40 мм | м3 | 111,0 |
| С1421-9470 | Щебiнь, фракцiя 5-20 мм | м3 | 81,4 |
| КБ27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м | 2,34 |
| К58-9921-А003 | Поребрик 100.20.8 | шт | 257,0 |
| КБ27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 1,5 |
| С1426-11789 | Бетонна плитка "Старе місто", товщ. 80 мм | м2 | 1 937,0 |
|  | Розділ № 2 Вимощення, тип - 192 м2 |
| КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,192 |
| КР18-50-2 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 1м2 | 192,0 |
| КР20-41-1 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | 100 т | 0,4608 |
| С331-34-1 | Перевезення ґрунта самоскидами [1,0 км] | т | 46,08 |
| Відомість устаткування що монтується |
| 1604-1001-24 | Автом вимикач ВА2017-1/В 10А | шт | 1,0 |
| 1602-50423-В3 | Бустерний підсилювач потужності BOSCH LBB1930/20 (120 Вт) | шт | 1,0 |
| 1504-2063 | Ввідний автоматичний вимикач С120N-3/D 100A | шт | 1,0 |
| 1504-1006 | Ввідний Вимикач автоматичний ВА2017-3/С 16А | шт | 7,0 |
| 1504-13245 | Джерело живлення PS-182F | шт | 1,0 |
| 1602-50423-В2 | Мікшерний підсилювач потужності BOSCH PLE-2MA240-EU (з функцією пріорітета, 240 Вт, 2 зони) | шт | 1,0 |
| 560110-46 | Припливна установка Aerostar Green STR-5 | шт | 2,0 |
| 560110-46 | Припливно витяжна установка SlimStar 1000 EC X+Bypass R | шт | 7,0 |
| 560110-46 | Припливно витяжна установка SlimStar 750 EC X+Bypass R | шт | 2,0 |
| 1601-2215 | Радіальний мультисвіч, TERRA MV512 | комплект | 1,0 |
| 1604-1001-24 | Фідерний автом вимикач ВА2017-1/В 6А | шт | 75,0 |
| 1504-2063 | Фідерний автоматичний вимикач ВА 2004-3/250/125А | шт | 1,0 |
| 1504-2063 | Фідерний автоматичний вимикач ВА 2017-3/С 10А | шт | 7,0 |

1.1. Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) виконати відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281 (із змінами).

Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції надає складені у програмному комплексі АВК-5 або Будівельні технології: Кошторис (в актуальній редакції на дату торгів) або сумісному з ним:

- документи, що є додатками до проекту договору, а саме:

договірна ціна;

Інформація має бути надана у сканованому вигляді у форматі *.pdf, за підписом керівника учасника і печаткою (в разі наявності) та за підписом сертифікованого інженера з кошторисної справи, засвідчені його печаткою.

1.2. Учасник розраховує ціну тендерної пропозиції як загальну суму, за яку він згодний виконати роботи відповідно до технічного завдання щодо предмету закупівлі,  вимог щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки, безпечних умов праці та додержання вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані, в тому числі вартості оплати праці, вартості матеріалів, вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, вартості транспортування, перебазування, вартості енергоносіїв, супутніх витрат тощо. До ціни пропозиції обов’язково включаються  передбачені законодавством податки, збори та обов’язкові платежі. Рівень кошторисної заробітної плати   прийняти у розмірі не більше  12 558,80 грн. Загальна очікувана вартість закупівлі: 103 561 246,00 грн. з ПДВ (з урахуванням витрат на інфляцію у сумі 6847918,00 грн та коштів на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва у сумі 1534208 грн).

До ціни пропозиції не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору про закупівлю та підготовкою тендерної документації, отримання будь-яких сертифікатів, ліцензій, дозвільних документів, тощо.

Вартість матеріальних ресурсів рекомендується прийняти за регіональними цінами та за усередненими даними Мінрегіону України.

Для підтвердження наявності сертифікованого інженера з кошторисної справи учасник повинен надати у складі пропозиції  відповідний чинний сертифікат.

1.3. У підтвердження наявності ліцензійного програмного забезпечення учасник повинен надати  відповідну ліцензію та/або договір та/або інший документ, що підтверджує право користування програмним комплексом АВК-5 або еквівалентним програмним комплексом.