Додаток 1

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ

на закупівлю товару:

спеціалізована техніка згідно коду ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» (Вантажний  сідловий тягач)

І. Вимоги  до предмету закупівлі

  - Найменування предмету закупівлі – Вантажний  сідловий тягач.

  - Кількість – 1 (одна) штука.

1.2.Вимоги до умов поставки та вартість техніки:

Поставка техніки на умовах DDP - згідно письмової заявки Замовника.

1.3.Вимоги до строку поставки товару:

Впродовж 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення від Постачальника про готовність до відвантаження, але не пізніше 30.11.2023 р.

1.4. Інші вимоги:

- Товар має бути таким, що не перебував в експлуатації за своїм функціональним призначенням;

- Товар має бути у зібраному та справному стані;

- Товар має бути без механічних пошкоджень і слідів корозії.

- Рік випуску: не раніше 2023 року.

-при поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах;

1.5. Технічні та якісні вимоги

| № з/п | ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКА |
| --- | --- | --- |
|  | Найменування технічних параметрів | Показник | Показник |
|  | Тип шасі | Вантажний сідловий тягач з колісною формулою 6х4 |  |
|  | Тип двигуна | Дизельний двигун з турбонаддувом, водяним охолодженням, передпусковим обігрівачем та з підігрівом паливних фільтрів, не нижче ЄВРО 5 |  |
|  | Комплектація кабіни | Обігрівач, кондиціонер, електричні склопідіймачі, підігрів дзеркал заднього виду, кабіна з спальним місцем для водія. |  |
|  | Потужність двигуна, не менше, к.с. при об./хв | 490 при 1900 |  |
|  | Робочий об’єм двигуна, не більше, см3 | 12 000 |  |
|  | Тип трансмісії | Автоматична |  |
|  | Кількість передач (вперед/назад), не менше, шт | 12/1 |  |
|  | Споряджена маса, не менше, кг | 9 000 |  |
|  | Навантаження на передню вісь, не менше, кг | 6 500 |  |
|  | Навантаження на середню вісь, не менше, кг | 13 000 |  |
|  | Навантаження на задню вісь, не менше, кг | 13 000 |  |
|  | Колісна база, не менше, мм | 3 300+1 350 |  |
|  | Швидкість руху, не менше, км/год | 110 |  |
|  | Габаритні розміри шасі (ДхШхВ), не більше, мм | 6 950×2 550×3 800 |  |
|  | Максимальне долання підйому (%), не менше | 40 |  |
|  | Радіус розвороту, не більше, мм | 7 400 |  |
|  | Кліренс, не менше, мм | 250 |  |
|  | Гальма | Дискові з ABS, EBS, AEBS, ESC (або еквівалент). Моторне гальмо, ретардер потужність, не менше - 600 кВт |  |
|  | Наявність систем | Круїз контроль, датчик тиску шин, Датчик зносу гальмівних колодок, Система попередження про вихід зі смуги руху (LDWS або еквівалент) |  |
|  | Паливний бак (основний), не менше, л | 300 |  |
|  | Паливний бак (додатковий), не менше, л | 400 |  |
|  | Розмір шин, не менше | 12R22.5 18PR |  |
|  | Комплектація | З монтажною рамою та поворотним снігоприбиральним відвалом (ширина, не менше - 3000мм) з управління з кабіни водія. |  |

*В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»

2.  Документальне підтвердження Учасником у складі тендерної пропозиції гарантійних зобов’язань:

2.1. Вимоги до гарантії на товар: Гарантія не менше - 12 місяців або 20 тис. км. пробігу, в залежності від того, що настане раніше, з моменту отримання товару Покупцем.

2.2.Гарантійний лист про те, що Учасник забезпечує передпродажну підготовку, пусконалагоджувальні роботи, гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування. Введення автомобіля в експлуатацію та інструктаж обслуговуючого персоналу на базі Учасника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції).

2.3.Гарантійний лист про наявність центрів сервісного гарантійного та післягарантійного обслуговування, на території України, з обов’язковим зазначенням назви, адреси та контактних телефонів цілодобової гарячої лінії такого центру.

2.4. Гарантійний лист про те, що гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється фахівцями Учасника або за його дорученням, про що у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист.

2.5. Гарантійний лист, про те, що у разі визнання його Переможцем при поставці товару надасть  замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

3. Документальне підтвердження Учасником технічних та якісних характеристик, у складі тендерної пропозиції Учасника:

3.1.  Гарантійний лист про зобов’язання Учасника провести Інструктаж обслуговуючого персоналу замовника, фахівцями Учасника на місті доставки техніки (Вимоги до інструктажу персоналу замовника, роботі на даній техніці).

3.2. Учасник повинен надати зображення/проспект, детальні технічні характеристики та опис техніки;

3.3. З метою перевірки відповідності учасника вимогам , замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити для підтвердження вказаної інформації.

3.4.Гарантійний лист про те, що Учасник, якого буде визнано Переможцем, разом з поставкою автомобілю надасть оригінал/копію сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного  колісного транспортного засобу.