Додаток 2

Подається окремо, як невід’ємна частина

до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015-45000000-7, а саме «Поточний ремонт нежитлового приміщення (укриття) по вул. Дружби, 82, розташованого на території трамвайного депо м. Дружківка»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Види та обсяги робіт

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Стеля |  |  |  |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 | 1,419 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100 м2 | 0,02 |  |
| 3 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100 м2 | 0,12 |  |
| 4 | Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по оштукатуреній поверхні | 100 м2 | 0,12 |  |
| 5 | Клейове поліпшене фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі | 100 м2 | 1,419 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 6 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 | 1,699 |  |
| 7 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100 м2 | 2,0863 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100 м2 | 0,09 |  |
| 9 | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні | 100 м2 | 0,26 |  |
| 10 | Клейове поліпшене фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі | 100 м2 | 1,699 |  |
| 11 | Грунтування стін | 100 м2 | 2,0863 |  |
| 12 | Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці | 100 м2 | 2,0863 |  |
| 13 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 35% | 100 м2 | 0,38 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 14 | Монтаж світильників в пильних і сирих приміщеннях | 100 шт | 0,17 |  |
| 15 | Свiтильники 1200*2 | шт | 6 |  |
| 16 | Свiтильники пігулки | шт | 11 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100 м | 0,28 |  |
| 18 | Труби водопостачання, зовнішній діаметр 20 мм | м | 28 |  |
| 19 | Трійник прямий 20мм | шт | 7 |  |
| 20 | Кутник прямий, діаметр 20 мм | шт | 22 |  |
| 21 | Муфта, діаметр 20 мм | шт | 10 |  |
| 22 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 5 |  |
| 23 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 24 | Насоси для води | шт | 1 |  |
| 25 | Установлення баків місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3 | бак | 3 |  |
| 26 | Баки для води 500л | шт | 3 |  |
| 27 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10 к-т | 0,1 |  |
| 28 | Умивальник керамічний в комплекті /п'эдестал, сифон/,шданги, крани кутові | комплект | 1 |  |
| 29 | Змiшувачi для умивальникiв | комплект | 1 |  |
| 30 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 к-т | 0,2 |  |
| 31 | Унітаз із сифоном, шлангами, ексентриком та змивним бачком | шт | 2 |  |
| 32 | Герметик | шт | 1 |  |
|  | Вентиляція |  |  |  |
| 33 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 1 |  |
| 34 | Центробіжний вентилятор Vents ВКМС 315 ЕС (бурий короб) | шт | 1 |  |
| 35 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,0942 |  |
| 36 | Труба оцинкована, діаметр 200мм | м | 15 |  |
| 37 | Перехід 315х200 | шт | 1 |  |
| 38 | Муфта з'єднувальна 200х200 | шт | 4 |  |
| 39 | Затягування одного проводу перерізом до 3х4 мм2 в електротехнічний плінтус | 100 м | 0,3 |  |
| 40 | Кабель з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, число жил та переріз 3х4 мм2 | 1000 м | 0,03 |  |
| 41 | Прокладання коробів пластикових | 100 м | 0,3 |  |
| 42 | Пластиковий короб 30х30мм | м | 30 |  |
| 43 | Саморіз | шт | 70 |  |

Наявність розрахунку вартості виконання робіт з надання послуги поточного ремонту (розрахунок вартості надати у програмному комплексі АВК або в іншому програмному комплексі, який розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) у відповідності до кошторисних норм України).

На підтвердження відповідності цим вимогам учасником у складі пропозиції мають бути надані:

- договірна ціна;

- пояснювальна записка;

- локальний кошторис;

- відомість ресурсів;

- розрахунки загальновиробничих витрат.

1. Технічні та інші вимоги:

1.1. Якщо пропозиція учасника містить не весь перелік робіт з надання послуги або зміну обсягів та складу робіт з надання послуги (та/або не враховані в ціні пропозиції усі пункти дефектного акту), ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам закупівлі та відхиляється Замовником.

1.2. Учасник відповідає за одержання усіх необхідних сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких сертифікатів.

1.3. Усі витрати, що переможець закупівлі передбачає нести при виконанні договору, учасник має врахувати в загальній ціні пропозиції. Не враховані у загальній ціні витрати оплачуватися Замовником окремо не будуть.

2. Вимоги до матеріальних ресурсів:

2.1. Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання.

Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.

Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником.

Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону.

2. В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати наступні документи:

1. Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. До ціни тендерної пропозиції включаються податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, а також інші витрати, передбачені для робіт даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно положень ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293.

3. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

4. Учасник надає гарантійний лист, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 3 років після надання послуг - «Поточний ремонт нежитлового приміщення (укриття) по вул. Дружби, 82, розташованого на території трамвайного депо м. Дружківка» (за кодом ДК 021:2015 - 45000000-7 - (Будівельні роботи та поточний ремонт).

5. Замовник має право вимагати під час надання послуг копії сертифікатів відповідності або копії іншого документального підтвердження якості та безпечності (у передбачених законодавством випадках) на основні матеріали, необхідні для надання послуг що є предметом закупівлі, про що учасник додатково надає відповідний лист-згоду.

6. Обсяги надання послуг (виконання робіт) можуть бути зменшені в межах відповідних бюджетних асигнувань.

7. Лист-погодження з технічним завданням.

8. Інші документи, які учасник відбору вважає за доцільним надати у складі своєї пропозиції.

*Всі довідки, гарантійні листи тощо повинні бути на фірмовому бланку з обов’язковим зазначенням вихідного номера та дати складання документа (зазначені документи повинні бути датовані не раніше дати початку прийому пропозицій), підпису керівника підприємства та печатки (у разі наявності), кошторисна документація окрім підпису керівника підприємства та печатки (за наявності) додатково повинна містити підпис та печатку інженера проектувальника в частині кошторисної документації.

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення.

Уповноважена особа учасника _______________________________ (П.І.Б)

(підпис, М.П.)

Даний обсяг робіт є орієнтовний, кількість та види робіт можуть корегуватися в межах суми договору.