ДОДАТОК  3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні

та кількісні характеристики предмета закупівлі

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі променевого відділення № 1 з метою встановлення медичного лінійного прискорювача з енергією 6 МеВ в Комунальному некомерційному підприємстві Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний онкологічний центр», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 31. Коригування2

Розділ 1. Відомість обсягів робіт

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ |  |  |  |
| 1 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 18,91 |  |
| 3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 3,2 |  |
| 4 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 20 |  |
| 5 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 5,5 |  |
| 6 | Установлення воронки | шт | 2 |  |
| 7 | Установлення блока охолодження | шт | 1 |  |
| 8 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |  |
| 9 | Установлення паророзподільників | шт | 1 |  |
| 10 | Установлення парозволожувача | шт | 1 |  |
| 11 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 12 |  |
|  | Установлення зовнішній блоків системи | шт | 1 |  |
|  | Гідравлічне випробування апарата з внутрішньою трубчастою місткістю 0,2 м3 | шт | 2 |  |
| 12 | Системи регулювання електричної частини блока охолодження | система | 1 |  |
| 13 | Система охолодження з холодоспоживаючими теплообмінниками для охолодження продукту в кількості до 2 шт. | система | 1 |  |
| 14 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 150 |  |
| 15 | Трубопроводи зі сталевих гумованих або фаолітованих труб, що монтуються із застосуванням готових відведень, зовнішній діаметр 219-273 мм | м | 17,8 |  |
| 16 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм | м | 68 |  |
| 17 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 68 |  |
| 18 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 1 |  |
| 19 | (Демонтаж) Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 3,941 |  |
| 20 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 4,06 |  |
| 21 | Установлення кранів повітряних | комплект | 3 |  |
| 22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 8,9 |  |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,1 |  |
| 23 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 1,1 |  |
| 24 | Установлення грат жалюзійних | грати | 28 |  |
| 25 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 5,25 |  |
| 26 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 45,8 |  |
| 27 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 13,5 |  |
| 28 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 17,62 |  |
| 29 | Прокладання фасонини до повiтроводiв дiаметром до 200 мм з оцинкованої сталi класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0,15 |  |
| 30 | Прокладання фасонини до повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0,14 |  |
| 31 | Прокладання фасонини до повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 3,59 |  |
| 32 | Прокладання фасонини до повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 1 |  |
| 33 | Прокладання фасонини до повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 1,95 |  |
| 34 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм | зонт | 1 |  |
| 35 | Установлення шумоглушникiв вентиляцiйних пластинчастих | шт | 2 |  |
| 36 | Установлення блоку кліматичного керування | шт | 1 |  |
| 37 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 1 |  |
| 38 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 41,2 |  |
| 39 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 3 |  |
| 40 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 3 |  |
| 41 | Установлення кондиціонера (зовнішній та внутрішній блоки) | шт | 3 |  |
| 42 | Монтаж комплекту до кондиціювання | шт | 3 |  |
| 43 | Трубопроводи з мiдних труб, дiаметр зовнiшнiй до 12 мм | м | 28 |  |
| 44 | Труба дренажна для кондиціонеру, дiаметр 20 мм | м | 13 |  |
| 45 | Прокладання коробів пластикових | м | 11 |  |
| 46 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 18 |  |
| 47 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 8,4 |  |
| 48 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 38 |  |
| 49 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 50 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 1 |  |
| 51 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 52 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 53 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 54 | Шафа [пульт] керування напольна | шт | 1 |  |
| 55 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 1 |  |
| 56 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 4 |  |
| 57 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 19 |  |
| 58 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 59 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 60 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 61 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 1476 |  |
| 62 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм | м | 234 |  |
| 63 | Прокладання коробів пластикових | м | 231 |  |
| 64 | Прокладання коробів металевих | м | 21 |  |
| 65 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 694 |  |
| 66 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 168 |  |
| 67 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 1284 |  |
| 68 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 14 |  |
| 69 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 530 |  |
| 70 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2 | м | 1061 |  |
| 71 | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | м | 55 |  |
| 72 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 15 |  |
| 73 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. | шт | 2 |  |
| 74 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 7 |  |
| 75 | Монтаж сігнальної колони | шт | 6 |  |
| 76 | Установлення димера | шт | 1 |  |
| 77 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 3 |  |
| 78 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 2 |  |
| 79 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 9 |  |
| 80 | Монтування кінцевого вимикача | шт | 3 |  |
| 81 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 61 |  |
| 82 | Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14 | шт | 1 |  |
| 83 | Монтаж пристрою відеоконтрольного | шт | 2 |  |
| 84 | Демонтаж групових щитків | шт | 2 |  |
| 85 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 10 |  |
| 86 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 18 |  |
| 87 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 100 |  |
| 88 | Демонтаж коробок | шт | 20 |  |
| 89 | Навантаження сміття вручну | т | 0,007 |  |
| 90 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,007 |  |
| 91 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 60 |  |
| 92 | Установлення заземлювальних пристроїв [гнізд і контурів] при реконструкції та підсиленні покриттів у піщаних та супіщаних ґрунтах | заземл. | 1 |  |
| 93 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту | вимір. | 20 |  |
| 94 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | струм-ч | 6 |  |
| 95 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 6 |  |
| 96 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія | 6 |  |
| 97 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 3 |  |
| 98 | Установлення точки доступа | шт | 1 |  |
| 99 | Розетка комп"ютерна | шт | 16 |  |
| 100 | Вмикання ретранслятора | шт | 1 |  |
| 101 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником | кінц. | 36 |  |
| 102 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 3 |  |
| 103 | Прокладання коробів пластикових | м | 4 |  |
| 104 | Кабіль, що прокладається у коробах, сумарний перерiз до 6 мм2 | м | 4 |  |
| 105 | Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг | м | 26 |  |
| 106 | Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку | м2 | 2,2 |  |
| 107 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 2,2 |  |
| 108 | Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках | м3 | 0,32 |  |
| 109 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 600х400 мм | шт | 2 |  |
| 110 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах та перекриттях, площа забиття 0,2 м2 | м3 | 0,12 |  |
| 111 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком | м3 | 0,58 |  |
| 112 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0099 |  |
| 113 | Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну (210х370/150мм) | м2 | 0,16 |  |
| 114 | Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну(310х210/180мм) | м2 | 0,07 |  |
| 115 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,01731 |  |
| 116 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 3,3 |  |
| 117 | (Демонтаж) Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 94 |  |
| 118 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком | м3 | 1,311 |  |
| 119 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 1,32 |  |
| 120 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т (існуючі, демонтовані) | шт | 94 |  |
| 121 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 3,3 |  |
| 122 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 17,6 |  |
| 123 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 6 |  |
| 124 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 6 |  |
| 125 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 6 |  |
| 126 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,0927 |  |
| 127 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 6 |  |
| 128 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 6 |  |
| 129 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,1402 |  |
| 130 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 3,9 |  |
| 131 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,9 |  |
| 132 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (двері рентгензахисні) | т | 0,345 |  |
| 133 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 3,33 |  |
| 134 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 151,8 |  |
| 135 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 47,65 |  |
| 136 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 47,65 |  |
| 137 | (Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 2,15 |  |
| 138 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (станина) | т | 0,51 |  |
| 139 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,75 |  |
| 140 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,2 |  |
| 141 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 4,9 |  |
| 142 | Монтаж дрібних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (перемички) | т | 0,0141 |  |
| 143 | Монтаж свинцевого захисного екрану від іонізуючого випромінювання | т | 5,57 |  |
| 144 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 8,2 |  |
| 145 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 54,5 |  |
| 146 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 54,5 |  |
| 147 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 54,5 |  |
| 148 | (Демонтаж) Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 54,5 |  |
| 149 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 2,18 |  |
| 150 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 54,5 |  |
| 151 | (Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 54,5 |  |
| 152 | (Демонтаж) Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 54,5 |  |
| 153 | (Демонтаж) Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 54,5 |  |
| 154 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 44,3 |  |
| 155 | Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм | м3 | 44,3 |  |
| 156 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 21,14 |  |
| 157 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття | т | 2,78836 |  |
| 158 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 54,5 |  |
| 159 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 54,5 |  |
| 160 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 54,5 |  |
| 161 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 54,5 |  |
| 162 | Улаштування підстильного шару шлакового | м3 | 5,2 |  |
| 163 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 54,5 |  |
| 164 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 54,5 |  |
| 165 | Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття | м2 | 54,5 |  |
| 166 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 54,5 |  |
| 167 | Установлення дефлекторів | шт | 6 |  |
| 168 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | м | 14,9 |  |
| 169 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 29,8 |  |
| 170 | (Демонтаж) Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 2,96 |  |
| 171 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 5,56 |  |
| 172 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 5,56 |  |
| 173 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 5,56 |  |
| 174 | (Демонтаж) Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 5,56 |  |
| 175 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 5,56 |  |
| 176 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 5,56 |  |
| 177 | (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 5,56 |  |
| 178 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 3,23 |  |
| 179 | Улаштування перекриттів каналів | м3 | 1,06 |  |
| 180 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 6 |  |
| 181 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрiвельних матерiалiв до цегляних стiн i парапетiв iз застосуванням газопламеневих пальникiв | м | 9,7 |  |
| 182 | Нарізування швів у бетоні затверділому | м шва | 36,1 |  |
| 183 | (Демонтаж) Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских | м3 | 3,64 |  |
| 184 | (Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 3,64 |  |
| 185 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | м3 | 21,29 |  |
| 186 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 34,064 |  |
| 187 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | м | 25 |  |
| 188 | На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати (200х420мм) | м | 25 |  |
| 189 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 3,64 |  |
| 190 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 3,64 |  |
| 191 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 3,64 |  |
| 192 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 36,4 |  |
| 193 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 36,4 |  |
| 194 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20- 40мм/ | м3 | 12,48 |  |
| 195 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20- 40мм/ | м3 | 6,78 |  |
| 196 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,039 |  |
| 197 | Труба сталева у готових борознах, по основі підлоги, діаметр до 100 мм | м | 16,42 |  |
| 198 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0066 |  |
| 199 | Обрамлення кутовою сталлю | м | 13,38 |  |
| 200 | Установлення люків | шт | 4 |  |
| 201 | Влаштування каналів | м | 9,37 |  |
| 202 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 48 |  |
| 203 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт | -48 |  |
| 204 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | 48 |  |
| 205 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,10632 |  |
| 206 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 | м2 | 1,8 |  |
| 207 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,8 |  |
| 207 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | м2 | 2,52 |  |
| 208 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 2 |  |
| 209 | Покриття олійними або спиртовими лаками заповнень дверних прорізів по прооліфленій поверхні за 2 рази | м2 | 6,672 |  |
| 210 | Прорізання отворів під рещітку в дерев'яних дверних блоках | шт | 2 |  |
| 211 | Улаштування вентиляційних ґрат у дверному блоці | шт | 2 |  |
| 212 | Обшивання металнвого каркасу плитами ДСП товщиною 16 мм | м2 | 2,33 |  |
| 213 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 70,86 |  |
| 214 | Укладання плит стельових в каркас стелі (без врахування світильників) | м2 | 65,46 |  |
| 215 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 7,5 |  |
| 216 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 7,5 |  |
| 217 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 7,5 |  |
| 218 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 7,5 |  |
| 219 | Прибивання по стінах маячних рейок | м | 212 |  |
| 220 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 184,35 |  |
| 221 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 182,1 |  |
| 222 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати | м2 | 182,1 |  |
| 223 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 182,1 |  |
| 224 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 2,25 |  |
| 225 | Монтаж алюмінієвого відбійника | м | 32,8 |  |
| 226 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 11,51 |  |
| 227 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 11,51 |  |
| 228 | Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття | м2 | 11,51 |  |
| 229 | Грунтування поверхні по бетону | м2 | 48,91 |  |
| 230 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основтовщиною 5 мм | м2 | 48,91 |  |
| 231 | Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 223,4 |  |
| 232 | Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 48,91 |  |
| 233 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 45,31 |  |
| 234 | Монтаж стальних плінтусів із гнутого профілю | м | 45,31 |  |
| 235 | Улаштування порожків між підлоговими покриттями | м | 6,4 |  |
| 236 | Улаштування каркасiв конструкцiй стель металевих | м2 | 4,32 |  |
| 237 | Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими | м2 | 4,32 |  |
| 238 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,2 |  |
| 239 | Встановлення закривача дверного верхнього розташування | шт | 1 |  |
| 240 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків прокладками на клеї в один ряд | м шва | 18 |  |
| 241 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,9 |  |
| 242 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т(існуючі двері 1 двері від демонтажу) | т | 1,045 |  |
| 243 | Встановлення анкерiв для крiплення дверних коробок | т | 0,02 |  |
| 244 | Улаштування обшивки стiн ламінованими плитами по металевому каркасу | м2 | 39,8 |  |
| 245 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 3,9 |  |
| 246 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 3,9 |  |
| 247 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,9 |  |
| 248 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати або вилучати | м2 | 3,9 |  |
| 249 | Оклеювання стін тканинами | м2 | 3,9 |  |
| 250 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,9 |  |
| 251 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 27,2 |  |
| 252 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,32 |  |
| 253 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 0,32 |  |
| 254 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 2,93 |  |
| 255 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 1,1 |  |
| 256 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 10 (М150), крупнiсть заповнювача 20- 40мм/ | м3 | 2,1 |  |
| 257 | Навантаження сміття вручну | т | 15 |  |
| 258 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 35,55453 |  |
| 259 | Перевезення сміття до 20 км | т | 50,55453 |  |
| 260 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 20 |  |
| 261 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт | 20 |  |
| 262 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати | шт | 20 |  |
| 263 | Монтаж кран-балки | шт | 1 |  |
| 264 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 265 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | м3 | 0,03 |  |

Розділ 2 Відомість матеріалів та виробів

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I. Витрати труда |  |  |  |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 5533,97 |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,5 |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 2792,97 |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 |
| 5 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 208,42 |
| 6 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 561,67 |
| 7 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,7 |
| 8 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 22,14 |
| 9 | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | 993,72 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 10112,89 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,6 |
|  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 10 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 20,277635 |
| 11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 100,8854745 4 |
| 12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 5,21352 |
| 13 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,0092928 |
| 14 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,012696 |
| 15 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 14,35234582 8 |
| 16 | Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50 т | маш. год | 0,575 |
| 17 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 8,37760176 |
| 18 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 19,4290821 |
| 19 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 8,6697942 |
| 20 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,78542148 |
| 21 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 90,4096512 |
| 22 | Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 0,08167392 |
| 23 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,064248328 |
| 24 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 156, 96 кН [16 т] | маш. год | 3,335 |
| 25 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 15,94862448 |
| 26 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т | маш. год | 3,526224 |
| 27 | Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м | маш. год | 0,5765544 |
| 28 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 23,62930638 |
| 29 | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т | маш. год | 0,02777112 |
| 30 | Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т | маш. год | 0,0231768 |
| 31 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 10,98386376 |
| 32 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 154,4470331 28 |
| 33 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 39,6741192 |
| 34 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 0,0236808 |
| 35 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,2073588 |
| 36 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 2,807385689 |
| 37 | Верстати бурові обертального буріння несамохідні, глибина буріння до 500 м, діаметр свердловин 51-42 мм | маш. год | 1,284 |
| 38 | Бетононасоси при роботі на будівництві тунелів, подача 10 м3/год [пересувні] | маш. год | 4,7260584 |
| 39 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 0,0157056 |
| 40 | Заливальник швів на базі автомобіля | маш. год | 1,251948 |
| 41 | Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів | маш. год | 10,59174 |
| 42 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,632472 |
| 43 | Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т | маш. год | 0,552 |
| 44 | Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм | маш. год | 1,104 |
| 45 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 84,34756 |
| 46 | Верстат трубозгинальний гідравлічний | маш. год | 2,220085488 |
| 47 | Верстат трубообрізний | маш. год | 1,038565 |
| 48 | Верстат трубонарізний | маш. год | 0,679788 |
| 49 | Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм | маш. год | 2,249952 |
| 50 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 6,154071744 |
| 51 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 1,642821 |
| 52 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 18,783918 |
| 53 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,94162 |
| 54 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,2073588 |
| 55 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 34,064 |
| 56 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,007 |
| 57 | Перевезення сміття до 20 км | т | 50,55453 |
|  | Разом по розділу II |  |  |
|  | в тому числі енергоносії: |  |  |
|  | Бензин | кг | 489,633 |
|  | Дизельне паливо | кг | 703,923 |
|  | Електроенергія | кВт-год | 1345,111 |
|  | Стиснене повітря | м3 | 1301,726 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 72,356 |
|  | Гідравлічна рідина | кг | 3,938 |
|  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 58 | Котел електричний бітумний, місткість 1 м3 | маш. год | 1,177344 |
| 59 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 148,467415 |
| 60 | Пістолет монтажний | маш. год | 170,3950802 5 |
| 61 | Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т] | маш. год | 22,761 |
| 62 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 5,52 |
| 63 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 10,6444 |
| 64 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т] | маш. год | 19,32 |
| 65 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т] | маш. год | 47,25588 |
| 66 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,0050232 |
| 67 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 94,5003 |
| 68 | Фен для зварювання поліетиленових листів | маш. год | 6,46609764 |
| 69 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 10,27181004 |
| 70 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 88,803 |
| 71 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 2,860809 |
| 72 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 17,943504 |
| 73 | Пилка дискова електрична | маш. год | 1,74 |
| 74 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 76,20543104 |
| 75 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 2,66712 |
| 76 | Дрилі електричні | маш. год | 26,03087514 |
| 77 | Вібратори поверхневі | маш. год | 16,3731366 |
| 78 | Вібратори глибинні | маш. год | 4,2024306 |
| 79 | Шуруповерти | маш. год | 16,86188676 |
| 80 | Машини мозаїчно-шліфувальні | маш. год | 0,97152 |
| 81 | Фарборозпилювачі ручні | маш. год | 17,83152 |
| 82 | Перфоратор пневматичний | маш. год | 0,44388 |
| 83 | Перфоратори електричні | маш. год | 127,3350376 8 |
| 84 | Киркувальник | маш. год | 0,0092928 |
| 85 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 2,881176 |
| 86 | Пальник газопламеневий | маш. год | 7,653216 |
| 87 | Пилосос промисловий | маш. год | 19,04217012 |
| 88 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 0,570699 |
| 89 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 0,9904152 |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 90 | Труба дренажу ПВХ AIRWAY SE 16 мм | м | 13 |
| 91 | Азбест хризолітовий, марка М-5-65 | т | 0,003286 |
| 92 | Прилади самозачинення GEZE TS1500 | комплект | 1 |
| 93 | Сталь оцинкована листова b=0,5 м товщ.0, 4мм | м | 29,8 |
| 94 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,0088834 |
| 95 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,00218 |
| 96 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,0006 |
| 97 | Стрічка самоклеюча | м | 10,185 |
| 98 | Бура | т | 0,0000952 |
| 99 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,00237 |
| 100 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,0003 |
| 101 | Саморіз по металу | шт | 378 |
| 102 | Підвіси в комплекті | шт | 57 |
| 103 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0007373 |
| 104 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0046088 |
| 105 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0008904 |
| 106 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,002136 |
| 107 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000003 |
| 108 | Плитки керамiчнi, розмiр 300х300мм | м2 | 2,3 |
| 109 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 8,63473 |
| 110 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 25,33802 |
| 111 | Білило густотерте цинкове | т | 0,0001496 |
| 112 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00013927 |
| 113 | Лiнолеум MIPOLAM ROBUST EL7 0002 Platinum | м2 | 49,9 |
| 114 | Мастика бітумна покрівельна гаряча | т | 0,07665 |
| 115 | Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" | т | 0,003671 |
| 116 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,0000979 |
| 117 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 0,004563 |
| 118 | ДСП ламіноване СВІСС КРОНО 2800х2070х16 мм дуб сонома | м2 | 6,82 |
| 119 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0152 |
| 120 | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг | т | 0,00264 |
| 121 | Дріт латунний, діаметр 1,5 мм | т | 0,000736 |
| 122 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т | 0,0016732 |
| 123 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0058186 |
| 124 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,000125 |
| 125 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм | т | 0,0135235 |
| 126 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,05616 |
| 127 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 1,958 |
| 128 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 15,52 |
| 129 | Руберойд покрiвельний, TECHNONICOL Бикроэласт ХКП П 4,0 верхній шар | м2 | 72,7 |
| 130 | Руберойд покрiвельний, TECHNONICOL Бикроэласт ХКП 4,0 нижній шар | м2 | 68,6 |
| 131 | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б | м2 | 4,796 |
| 132 | Руберойд ЕПП 2,5 Бікроеласт Техноніколь | м2 | 11,78 |
| 133 | Руберойд ЕКП 5,2 Бікоеласт Техноніколь | м2 | 13,4 |
| 134 | Сiтка арматурна 4Вр-1 100х100х4 | м2 | 12,1 |
| 135 | Сiтка арматурна 4 Вр-1 80х80 | м2 | 59,95 |
| 136 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 203,388 |
| 137 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 2 |
| 138 | Металева пастина т=10мм (210х370мм, 310х210мм) | т | 0,0180024 |
| 139 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 16 мм | т | 0,011856 |

| 140 | Уайт-спірит | т | 0,0001092 |
| --- | --- | --- | --- |
| 141 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,000312 |
| 142 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,000136 |
| 143 | Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | 0,0010632 |
| 144 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм | т | 0,000076 |
| 145 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0003 |
| 146 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0007685 |
| 147 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,003068 |
| 148 | Електроди, діаметр 3 мм, марка Э55 | т | 0,00015 |
| 149 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00926697 |
| 150 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,037404 |
| 151 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0002 |
| 152 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00461384 |
| 153 | Мастика бутилкаучукова будівельна МББП- 65 "Лило-1" | т | 0,01444 |
| 154 | Папір шліфувальний | м2 | 5,22675 |
| 155 | Дрантя | кг | 0,62774 |
| 156 | Праймер бітумний AquaMast ТЕХНОНІКОЛЬ | т | 0,0704 |
| 157 | Грунтовка Ceresit CT - 17 | л | 87,65 |
| 158 | Пропіленгліколь 40% | л | 380 |
| 159 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 19,57472 |
| 160 | Клей ПВА | кг | 0,32281 |
| 161 | Лак масляний | т | 0,00170136 |
| 162 | Лак, марка 177 | т | 0,0082658 |
| 163 | Оліфа натуральна | кг | 0,05652 |
| 164 | Стрiчка самоклейна 50мм | 1000м | 0,2794 |
| 165 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,1126 |
| 166 | Мастика "Ізол" | т | 0,15652 |
| 167 | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 | т | 0,01194 |
| 168 | Мастика бітумна | т | 0,00728 |
| 169 | Клоччя просочене | кг | 0,0509 |
| 170 | Клоччя | кг | 1,81944 |
| 171 | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | м | 35,2 |
| 172 | Плівка пароізоляційна Паробар"єр | м2 | 48,73 |
| 173 | Плівка пароізоляційна 200мкм | м2 | 119,9 |
| 174 | Гідроізоляційна стрічка Tegola Екобіт 10 м | рулон | 3 |
| 175 | Плінтус Dollken EL 3,5 | м | 47,6 |
| 176 | Поріжок алюмінієвий анодований Braz Line гладенький з отворами 40x900 мм срібло | шт | 6,4 |
| 177 | Стрічкка ПСУЛ | 100м | 0,189 |
| 178 | Рядно | м2 | 5,778 |
| 179 | Рядно | м2 | 0,63 |
| 180 | Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 | м2 | 1,43892 |
| 181 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 100 мм | шт | 0,0808 |
| 182 | Сталь кутова 60х60х4 | т | 0,023044 |
| 183 | Сталь кутова 100х100х6,5 | т | 0,1033344 |
| 184 | Прокат штабовий iз сталi марки СтО, товщина 4-5 мм | т | 0,0417352 |
| 185 | Швелери N20 | т | 0,0843024 |
| 186 | Металеві елементи опалубки з кріпленням | т | 0,016834 |
| 187 | Труба сталева прямокутна 160х120х4мм | т | 0,2805712 |
| 188 | Труба сталева квадратна 50х50х4мм | т | 0,1025856 |
| 189 | Маяк | м | 222,6 |
| 190 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 28,56 |
| 191 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0355637 |
| 192 | Дюбілі розпірні | т | 0,00105 |
| 193 | Гайка М16, шайба М16 | т | 0,000444 |
| 194 | Гайка М14, шайба М14 | т | 0,000444 |
| 195 | Цвяхи оцинковані будівельні | т | 0,000708 |
| 196 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,000216 |
| 197 | Клямери, марка КЛ-1 | 1000шт | 0,0596 |
| 198 | Тяга підвісу | шт | 57 |
| 199 | Кронштейни для зовнішнього блоку кондиціонерів | к-кт | 6 |
| 200 | Шліфкруги | шт | 4,5924 |
| 201 | Дюбель-шуруп 6х40 металеві | шт | 211 |
| 202 | Дюбель 6х40 | шт | 124,375 |
| 203 | Шпаклівка полімерцементна | кг | 0,92929 |
| 204 | Патрубок (штуцер) для з'єднання зі шангом 1" | комплект | 2 |
| 205 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,02166 |
| 206 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 14,63 |
| 207 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Фуга Міра Суперколор 133 | кг | 2,25 |
| 208 | Самовирівнювальна гіпсово-цементна суміш Thomsit DG | кг | 440,19 |
| 209 | Грунтовка Thomsit R 762 | кг | 7,4 |
| 210 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 0,34626 |
| 211 | Шпатлівка цементно-вапняна Ceresit CT 25 | кг | 10165,5 |
| 212 | Штукатурка Knauf НР Старт | кг | 387 |
| 213 | Шпаклевка Knauf НР FINISH 25 кг | кг | 193,5 |
| 214 | Iнтер'єрна латексна фарба Ceresit IN 52 Super База | л | 96,75 |
| 215 | Барвник | л | 2,7 |
| 216 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,05918 |
| 217 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,086689 |
| 218 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,006996 |
| 219 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,124726 |
| 220 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт | м3 | 0,048967 |
| 221 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,02172 |
| 222 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІV сорт | м3 | 0,0264 |
| 223 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2- 3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0,00364 |
| 224 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,272 |
| 225 | Люк Компакт 400х420мм | шт | 4 |
| 226 | Попередньоізольована труба одинарна AustroPUR 145/1х40х3,7мм РЕ-Ха SDR11 | км | 0,016 |
| 227 | Термоізоляція К-FLEX ST , товщ. 9 мм для труб діам. 10 мм | м | 14,28 |
| 228 | Термоізоляція К-FLEX ST , товщ. 9 мм для труб діам. 18 мм | м | 24,48 |
| 229 | Термоізоляція К-FLEX ST AL CLAD 13х28 | м | 17,374 |
| 230 | Термоізоляція К-FLEX 19х0,35-2ST | м | 69,5 |
| 231 | Термоізоляція К-FLEX ST AL CLAD 13х35 | м | 3,066 |
| 232 | Воронка з кулькою Alca Plast AKS5 | шт | 2 |
| 233 | Фітинг з'єднувальний кутовий 90* (зажимний) для РЕ-Х труб 40-40х3,7 SDR11 | шт | 12 |
| 234 | Фітінг зажимний різьбовий для РЕ-Х труб 40х3,7х1 1/4" мм SDR11 | шт | 4 |
| 235 | Термоусадковий ковпак ля одинарних труб 125-110/1х63-32 | шт | 4 |
| 236 | Труби поліпропіленові РР-R PN10, дiам.25 мм "EKOPLASTIK" | м | 17 |
| 237 | Труби поліпропіленові РР-RСТ Stabi Plus S 3. 2/SDR 7.4 PN28, дiам.20 мм "EKOPLASTIK" з алюмінієвим армуванням | м | 8 |
| 238 | Труби поліпропіленові РР-R PN10, дiам.32 мм "EKOPLASTIK" | м | 3 |
| 239 | Коліно 90 град. для спіральної трубки 16мм | шт | 7 |
| 240 | Коліно 45 град. для спіральної трубки 16мм | шт | 4 |
| 241 | Введення у внутрішній блок кондиціонера для короба 70х40 праве | шт | 3 |
| 242 | Коліно 90 град. "EKOPLASTIK" діам 25 мм | шт | 5 |
| 243 | Коліно 90 град. "EKOPLASTIK" діам.20 мм | шт | 8 |
| 244 | Перехід з металевим зовнішнім різьбленням 25х3/4" | шт | 4 |
| 245 | Перехід з металевим внутрішнім різьбленням 20х1/2" | шт | 3 |
| 246 | Перехід з металевим зовнішнім різьбленням 32х3/4" | шт | 1 |
| 247 | Перехід з металевим зовнішнім різьбленням 32х1" | шт | 1 |
| 248 | Відвід 90 град д=50мм HTB Wavin HT | шт | 5 |
| 249 | Трійник 50/50 на 87,5 град HTEA "Wavin HT" | шт | 1 |
| 250 | Відвід 45 град д=50мм HTB Wavin HT | шт | 2 |
| 251 | Трійник 110/50 мм 45 град HTEA "Wavin HT" | шт | 1 |
| 252 | Редукція 50х32 мм HTB Wavin HT | шт | 2 |
| 253 | Трійник "EKOPLASTIK" діам. 25мм | шт | 1 |
| 254 | Муфта "EKOPLASTIK" 25мм | шт | 5 |
| 255 | Відвід 90 град д=32мм HTB Wavin HT | шт | 2 |
| 256 | Муфта "EKOPLASTIK" 20мм | шт | 2 |
| 257 | Коліно 90 град. "EKOPLASTIK" діам 32 мм | шт | 3 |
| 258 | Фітинг різбовий - перехідник 1 1/4" х 1" VTr. 592.N.0706 | шт | 4 |
| 259 | Хомут металевий (з шурупом) 50-63 | шт | 5 |
| 260 | Кріплення одинарне дiам. 25 мм | шт | 10 |
| 261 | Кріплення одинарне дiам. 20 мм | шт | 6 |
| 262 | Тримач труб 63мм | шт | 250 |
| 263 | Тримач труб 25мм | шт | 150 |
| 264 | Тримач труб 20мм | шт | 1400 |
| 265 | Кріплення одинарне дiам. 25 мм | шт | 4 |
| 266 | Кліпса | шт | 378 |
| 267 | Хомут металевий (болт/гайка) для труб 32- 40мм, гайка М8/10, шуруп М8/100 | шт | 30 |
| 268 | Хрестики пластмасові | шт | 10 |
| 269 | Труби для внутрiшньої каналiзацiї дiам. 50 мм Wavin | м | 4,5 |
| 270 | Труби для внутрiшньої каналiзацiї дiам.32 мм Wavin | м | 1 |
| 271 | Пінополістирол ПБС-35 200мм (Г-1) | м2 | 56,2 |
| 272 | Плити стельові BioguardPlain | м2 | 68,74 |
| 273 | Рулон K-FLEX AD ST AL CLAD, товщ. 32мм | 1000м2 | 0,04211 |
| 274 | Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип ІІ | шт | 2 |
| 275 | Балки опалубки | м | 11,38953 |
| 276 | Двері металопластик | м2 | 4,2 |
| 277 | Поручень DC 140 Arfen | м | 32,8 |
| 278 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1,28684 |
| 279 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,69336 |
| 280 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,0756 |
| 281 | Коннелюрний плинтус (галтель) Dollken HK 25/25 | м | 47,6 |
| 282 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,005616 |
| 283 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм (підвіс, довжиною 1,0м) | т | 0,008216 |
| 284 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,006864 |
| 285 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т | 0,0048256 |
| 286 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,5568784 |
| 287 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 10 мм | т | 0,1608 |
| 288 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 1,4936968 |
| 289 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм | т | 0,1879696 |
| 290 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм | т | 0,3480048 |
| 291 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18-24 мм | т | 1,6591744 |
| 292 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А500С, дiаметр 18-20 мм | т | 1,887 |
| 293 | Блок дверний металевий двостулковий з замком 1500х2300мм | шт | 1 |
| 294 | Т профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м | м | 67,32 |
| 295 | Т профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м | м | 134,6 |
| 296 | Т профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м | м | 67,32 |
| 297 | Кутик металевий пристінний | м | 76,6 |
| 298 | Балон з чистим сухим азотом 99,9% без кисню V=10кг | шт | 1 |
| 299 | Балон з гексаторидом сірки SF6 чистоти 99, 9% V=72 кг | шт | 1 |
| 300 | Шумоглушник СР 500х300 "Вентс" | шт | 2 |
| 301 | Аератор для бітумних покрівель IMPERTEK з ТПЕ ф 75мм, H 240мм флюгарка | шт | 6 |
| 302 | Зонти вентиляційних систем прямокутні із листової сталі, марка ЗП500Х400, периметр шахт 2000 мм | шт | 1 |
| 303 | Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,096 |
| 304 | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 | т | 0,00494 |
| 305 | Стрічка із оцинкованої сталі W-40х4/ST | м | 60 |
| 306 | Решітка Домовент ДВ 430/2 пластик білий | шт | 2 |
| 307 | Вентиляційна решітка МВ 300х300 "Вентс" | шт | 4 |
| 308 | Вентиляційна решітка МВ 350х350 "Вентс" | шт | 7 |
| 309 | Вентиляційна решітка 204х204 "Вентс" МВ 150с | шт | 2 |
| 310 | Вентиляційна решітка 154х154 "Вентс" МВ 101с | шт | 2 |
| 311 | Вентиляційна решітка 186х186 "Вентс" МВ 121с | шт | 1 |
| 312 | Вентиляційна решітка металева "Вентс" ОНЛ 650х400 | шт | 2 |
| 313 | Вентиляційна решітка металева "Вентс" ОНЛ 600х300 | шт | 2 |
| 314 | Вентиляційна решітка пластикова "Вентс" розм. 368х130 МВ 350/2 | шт | 8 |
| 315 | Фасонні частини до повітряпроводу, товщиною 0,5 мм | м2 | 0,29 |
| 316 | Фасонні частини до повітряпроводу, товщиною 0,7мм | м2 | 6,54 |
| 317 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм | м2 | 5,25 |
| 318 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм | м2 | 76,92 |
| 319 | Вода | м3 | 6,01255 |
| 320 | Кабелі контрольні з мідними жилами, марка КВВГнг, число жил та переріз 2х0,75 мм2 | 1000м | 0,01734 |
| 321 | Кабелi силовi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнг-0,66кв, число жил та перерiз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,42636 |
| 322 | Кабелi силовi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнг-0,66кв, число жил та перерiз 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,24582 |
| 323 | Кабелi силовi з мiдними жилами, з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю та оболонкою, марка ВВГнг-0,66кв, число жил та перерiз 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,08466 |
| 324 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм2 | 1000м | 0,07956 |
| 325 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2 | 1000м | 0,5508 |
| 326 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ5, переріз 16 мм2 | 1000м | 0,3519 |
| 327 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ5, переріз 25 мм2 | 1000м | 0,0255 |
| 328 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ5, переріз 35 мм2 | 1000м | 0,6426 |
| 329 | Грунтовка Праймер | т | 0,027664 |
| 330 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0003 |
| 331 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,004 |
| 332 | Сталь кутова 50х50х4 мм | т | 0,095545 |
| 333 | Втулки ущільнювальні | шт | 2,34 |
| 334 | Тримач смуги В40 металевий з дюбелем | шт | 120 |
| 335 | Антикорозійна стрічка 50 mm, G-115, 10m | шт | 1 |
| 336 | G-160 Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів o16..18 мм | шт | 1 |
| 337 | Карборунд | кг | 0,044 |
| 338 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000612 |
| 339 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000102 |
| 340 | Лак БТ-577 | т | 0,00116 |
| 341 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,000288 |
| 342 | Емаль ХВ-124 захисна, зелена | т | 0,000684 |
| 343 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,001532 |
| 344 | Водний розчин нітрата та карбоната натрію | м3 | 0,0272 |
| 345 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300 | м3 | 0,8532 |
| 346 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 5,1666 |
| 347 | Клинець, марка 300 | м3 | 0,43608 |
| 348 | Кам'яний дріб'язок, марка 300 | м3 | 0,87216 |
| 349 | Щебінь пористий із металургійного шлаку, фракція 10-20 мм, марка М800 | м3 | 6,656 |
| 350 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,5662 |
| 351 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | 1000шт | 1,125 |
| 352 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 6,35984 |
| 353 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 5,8443 |
| 354 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,010197 |
| 355 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 34,1243 |
| 356 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 6,8817 |
| 357 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,03045 |
| 358 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,4418 |
| 359 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1,0759 |
| 360 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 0,1248 |
| 361 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 6,38635 |
| 362 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,84531 |
| 363 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М100 | м3 | 4,71029 |
| 364 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 0,00937 |
| 365 | Точка доступа D-Link DWL-2600AP/PC | шт | 1 |
| 366 | Ретранслятор TP-Link TL-WA855RE | шт | 1 |
| 367 | Стрiчка мідна М1 0,1х10мм | кг | 2,234 |
| 368 | Короб кабельний 17х17 | 10м | 0,404 |
| 369 | Короб кабельний 25х16мм | 10м | 18,281 |
| 370 | Короб кабельний 40х40 | 10м | 1,01 |
| 371 | Короб кабельний 50Х100 | 10м | 4,04 |
| 372 | Короб/лоток неперфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, 35103, ДКС | 10м | 2,121 |
| 374 | Труба гофра, діаметром 25мм | 10м | 10,807 |
| 375 | Труба гофра, діаметром 63мм | 10м | 23,634 |
| 376 | Труба гофра 11520A, ДКС, діаметром 20мм | 10м | 3,939 |
| 377 | Труба гофра 11525A, ДКС, діаметром 25мм | 10м | 2,828 |
| 378 | Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм | 10м | 0,10416 |
| 379 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 5,3482 |
| 380 | Анкер М10/100 | 100шт | 0,48 |
| 381 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,665 |
| 382 | Утримувач К188 | 100шт | 0,804 |
| 383 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 5,8328 |
| 384 | Конектор RJ-45 UTP 6 кат. 8P8C | 100шт | 0,36 |
| 385 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,1782 |
| 386 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,09 |
| 387 | Дюбель-шуруп | 100шт | 0,11 |
| 388 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 33,6239 |
| 389 | Саморіз 3,5х9,5мм | 100шт | 675,17857 |
| 390 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 3,4403 |
| 391 | Анкер з гайкою М8/12х100 | 100шт | 0,18 |
| 392 | Саморіз 3,5х9,5мм | 100шт | 0,08 |
| 393 | Кільце монтажне К-4 | 100шт | 0,03 |
| 394 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,60505 |
| 395 | Муфта з"єднувальна д=35х22 | шт | 4 |
| 396 | Гайка накидна під пайку 22х1" | шт | 4 |
| 397 | Коліно мідне 35 90*ВВ | шт | 20 |
| 398 | Коліно мідне 35 45*ВВ | шт | 4 |
| 399 | Наконечники кабельні Н7.750.561 | шт | 1 |
| 400 | Наконечник гільза 0,75 мм2 | 100шт | 0,02 |
| 401 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0612 |
| 402 | Очіс льняний | т | 0,022213 |
| 403 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,052 |
| 404 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 37,0642 |
| 405 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,0234 |
| 406 | Перемичка заземлювальна | шт | 2 |
| 407 | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,1648 |
| 408 | Канал підлоговий 200х150, довжиною 1,15м | 100шт | 0,06 |
| 409 | Канал підлоговий 100х150, довжиною 1,15м | 100шт | 0,04 |
| 410 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,03 |
| 411 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 19,4043 |
| 412 | Скоби будівельні | кг | 2 |
| 413 | Зкрепи фігурні [скоби] | 100шт | 0,8112 |
| 414 | Трубка мiдна для кондиціонерів Д=15,88х0, 89 мм | м | 14 |
| 415 | Трубка мiдна для кондиціонерів Д=9.52х0. 81мм | м | 14 |
| 416 | Трубка мiдна Д=35х1,5мм | м | 68 |
| 417 | Короб ПВХ з основою і кришкою розм 42х40 | м | 2 |
| 418 | Короб ПВХ з основою і кришкою розм 70х40 | м | 8 |
| 419 | Короб ПВХ з основою і кришкою розм 120х60 | м | 1 |
| 420 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,03 |
| 421 | Дін рейка YDN10-0030cv | шт | 5 |
| 422 | Фіксувальні скоби для короба 70х40 | шт | 3 |
| 423 | Фіксувальні скоби для короба 42х40 | шт | 2 |
| 424 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,00138 |
| 425 | Пароніт | т | 0,00068 |
| 426 | Пропан-бутан технічний | м3 | 18,678 |
| 427 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,1116 |
| 428 | Мастило унiверсальне для опалубки Separen | т | 0,01772 |
| 429 | Лампи розжарювання | шт | 6,12 |
| 430 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 4,5 |
| 431 | Хімічний анкер Hilti-HIT-RE 500 | балон | 3 |
| 432 | Піна монтажна протипожежна TERMOPUR FIRESTOP B1 | балон | 3 |
| 433 | Клей Thomsit K188-Е | кг | 4,0285 |
| 435 | Кронштейн для підвісного монтажу внутрішнього блоку охолождення лінійного прискорювача K-3 | шт | 10 |
| 436 | Клей К-414 | л | 8,4 |
| 437 | Фільтр муфтовий осадковий СТК, діаметром 20 мм | шт | 1 |
| 438 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 6 |
| 439 | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених | комплект | 1,79452 |
| 440 | Регулятор тиску для балону з азотом | шт | 1 |
| 441 | Регулятор тиску для балону з SF6 | шт | 1 |
| 442 | Питометражні лючки | шт | 2 |
| 443 | Піна монтажна | л | 0,6 |
| 444 | Фанера водостійка чорна | м2 | 15,22148 |
| 445 | Розчинники K-Flex | л | 0,48 |
| 446 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 32 |
| 447 | Клей каучуковий Lacrusil Професійний | шт | 6,48 |
| 448 | Блок дверний ОМіС під фарбування Глухе (гладке) 2H(2BB)+85EN ПГ 600 мм білий | шт | 2 |
| 449 | Вимикач автоматичний EZC100N3100 3P 100A Schneider Electric | шт | 1 |
| 450 | Вимикач автоматичний EZC100N3063 3P 63A Schneider Electric | шт | 4 |
| 451 | Вимикач автоматичний IC60N 1p 16A | шт | 5 |
| 452 | Вимикач автоматичний IC60N 1p 10A | шт | 15 |
| 453 | Вимикач диф. АД63 2р/25А 30мА | шт | 5 |
| 454 | Вимикач автоматичний EZC250N3125 3p 125A | шт | 1 |
| 455 | Вимикач автоматичний IC60N 3p 25A | шт | 3 |
| 456 | Вимикач автоматичний IC60N 3p 16A | шт | 2 |
| 457 | Вимикач автоматичний IC60N 3p 40A A9F79340 | шт | 2 |
| 458 | Вимикач автоматичний IC60N 2 p 16A | шт | 5 |
| 459 | Вимикач автоматичний IC60N 2p 10A | шт | 1 |
| 460 | Вимикач автоматичний IC60N 2p 6A | шт | 1 |
| 461 | Вимикач автоматичний IC60N 3p 32A A9F79332 | шт | 2 |
| 462 | Дімер Schneider Asfora 40-600 ЕРН6400121 | шт | 1 |
| 463 | Вимикач кінцевий E.Next e.limitswitch.01 (s0070005) | шт | 3 |
| 464 | Силовий розєм АС 16А | шт | 1 |
| 465 | Коробка вiдгалужувальна | шт | 48 |
| 466 | Коробка | шт | 55 |
| 467 | Пост кнопковий Стоп | шт | 8 |
| 468 | Пост кнопковий Пуск | шт | 1 |
| 469 | Стельовий світильник Eneright Biata LED 40W 5000K | шт | 6 |
| 470 | Стельовий світильник Eneright Speci LED 31W 5000K | шт | 9 |
| 471 | Свiтильник з лампами розжарювання RG 100 | шт | 7 |
| 472 | Cвітильник аварійний ENERLIGHT PIXEL PRO 3Вт NiCd 3H Вихід | шт | 2 |
| 473 | Сигнальна колона emas ik53l220xm03 | шт | 6 |
| 474 | Лампи розжарювання | 10шт | 0,7 |
| 475 | Комплект заземлювання глибинного Galmar WTG-20 | шт | 1 |
| 476 | Корпус модульний пластиковий навісний на 36 мод. МІР 12312Т MINI PRAGMA | шт | 2 |
| 477 | Шина нульова ШНИ-6х9-12 -К-З | шт | 6 |
| 478 | Рамка 2-м горизонтальна біла EPH5800221 Schneider Electric Asfora | шт | 20 |
| 479 | Рамка 5-м горизонтальна біла EPH5800521 Schneider Electric Asfora | шт | 4 |
| 480 | Рамка 1-м горизонтальна біла EPH5800221 Schneider Electric Asfora | шт | 1 |
| 482 | Сповіщувач пожежний димовий СПД 2.1 (200мм) | шт | 1 |
| 483 | Сповіщувач пожежний димовий СПД 2.1 (400мм) | шт | 2 |
| 484 | Радіатор сталевий "RADIK klasik" 22-500- 1400 (1 існуючий) | шт | 1 |
| 485 | Кабель вогнетривкий з ізоляцією і оболонкою перерiзом 3х1,5мм2 RE (Е30) FLAME-X 950(N) HXH FE180/E30 | 1000м | 0,09894 |
| 486 | Пятижильний кабель напругою до 660в перерiзом 5.2,5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,11934 |
| 487 | Кабель сигнальний вогнестійкий 2х2х0,8 мм2 J-Y(St)Y | 1000м | 0,0306 |
| 488 | Пятижильний кабель напругою до 660в перерiзом 5.6мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,1428 |
| 489 | Кабель напругою до 660в перерiзом 4.1, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,36414 |
| 490 | Кабель UTP cat.5e 4х2х0,48 | 1000м | 0,7446 |
| 491 | Кабель KOPkH FRHF FE180/Ek30 2х2х0.8 мм | 1000м | 0,0306 |
| 492 | CO-FLEX Сильфонна підводка ВОДА / СТАНДАРТ внутрішня / внутрішня різьба 3/4 "(200 см) | шт | 2 |
| 493 | Кран кульовий СТК В_В 20мм | шт | 2 |
| 494 | Кран кульовий СТК В_В 25мм | шт | 2 |
| 495 | Кран кульовий СТК американка ф15мм (для підкоючення радіатора) | шт | 3 |
| 496 | Кран кульовий СТК В_В 32мм | шт | 2 |
| 497 | Розетка комп"ютерна 1хRJ45 кат.6 UTP Asfora, EPH4700121 | шт | 16 |
| 498 | Вимикач 1-кл. білий Asfora, EPH0100121 заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |
| 499 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2кл EPH0300121 Schneider Electric Asfora | шт | 2 |
| 500 | Перемикач 1-клавішний прохідний білий Asfora, EPH0400121 заглиблений для прихованої проводки | шт | 2 |
| 501 | Розетка прихованого встановлення одинарна із заземленням біла Asfora, EPH2900121 | шт | 61 |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 502 | Бензин | кг | 5,6902 |
| 503 | Електроенергія | кВт-год | 267,3738 |
| 504 | Мастильні матеріали | кг | 6,3322 |
| 505 | Гідравлічна рідина | кг | 0,1441 |
| 506 | Дрова | м3 | 0,3201 |
| IV. Устаткування |
| 507 | 2 Mп IP видеокамера Hikvision DS-2CD1121-I (2.8 мм) | шт | 1 |
| 508 | 4-х канальний мережевий відеореєстратор Hikvision DS-7604NI-K1(C)2 Mп IP видеокамера Hikvision DS-2CD1121-I (2.8 мм) | шт | 1 |
| 509 | Піктограмма "Вихід" | шт | 2 |
| 510 | Комутатор мережевий Ubiquiti US-24-250W | шт | 2 |
| 511 | Міжмережевий екран Juniper SRX300-SYS- JE | шт | 1 |
| 512 | Кран-балка | шт | 1 |
| 513 | Комплект низькотемпературний | шт | 3 |
| 514 | Спліт-система Cooper&Hunter AIR MASTER INVERTER CH-S24FTXP-NG з внутрішнім та зовнішнім блоками та пультом дістанційного керування | шт | 3 |
| 515 | Фальш стіна декоративна з ламінованого ДСП Дверей захисних комбінованих зсувних електропривідних для процедурних приміщень з лінійними прискорювачами електронів.24,4 м2 (Фальш стіна декоративна з ламінованого ДСП 18мм на металевому каркасі з відкривними дверцятами в зонах обслуговування та розміщення вузлів пристрою переміщення дверного полотна(Зони та розміри розміщення дверцят для технічного обслуговування пристрою переміщення дверного полотна уточнити в відповідності до комплектацїї захистних дверей у виробника ТОВ «НВП Аналіттехцентр» м. Київ) Комплектність: Фальш панель на дверне полотно 1800 х 2450(h) мм ДСП 18мм та одна торцева накладка Фальш стіна декоративна з ламінованого ДСП 18мм на металевому каркасі - торцеві частини 2 шт 0,35м*3,4м (h) - фасадна панель з відкрив ними дверцятами в зонах обслуговування 5 , 22м*3,4м (h) – отвір 1300х2100(h) ) | шт | 1 |
| 516 | Фальш стіна декоративна з ламінованого ДСП 18мм для стаціонарного захного екрану на металевому каркасі - глуха 15,4 м2 (Комплектність: Фальш стіна декоративна з ламінованого ДСП 18мм на металевому каркасі - торцеві частини 2 шт 0,2м*3,5м (h) - фасадна панель глуха 4,00м*3,5м (h)) | шт | 1 |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 1612,485 |
|  |  | Стиснене повітря | м3 | 1301,726 |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 78,688 |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 4,082 |
|  |  | Дрова | м3 | 0,32 |
|  |  | Бензин | л | 669,355 |
|  |  | Дизельне паливо | л | 828,145 |
|  |  | Довідкові дані |  |  |
|  |  | Будівельне сміття | т | 21,3121544 |

1. Загальні вимоги:

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у Технічному завданні та додатках до нього, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками.

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими  в тендерній документації.

Кошторисна документація та Акти виконаних робіт надавати в програмному комплексі АВК-5.

Учасник надає у складі тендерної пропозиції довідку про наявність комплексу АВК-5 із наданням підтверджуючого документу, а саме: сканованої копії чинної ліцензії на програмний комплекс АВК -5.

Розрахунок договірної ціни тендерної пропозиції та підтверджуючих розрахунків за статтями витрат відповідно до Державних стандартів України, складеної у повній відповідності технічним вимогам Замовника, вказаних в Додатку 2 тендерної документації:

-          Локальні кошториси;

-	Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); розрахунком вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності);

-	Розрахунок загальновиробничих витрат (виходячи зі структури будівельної організації);

-          Підсумкові відомості ресурсів;

-	Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

-	Розрахунок прибутку.

З метою гарантування якісної підготовки цінової пропозиції учасник повинен здійснити огляд об’єкту до завершення періоду уточнень, про що складається відповідний акт огляду (датований не раніше дати оголошення про проведення процедури закупівлі) з посиланням на номер оголошення про проведення процедури закупівлі, який присвоюється електронною системою закупівель, підписаний представником учасника та представником замовника, та подається серед документів пропозиції учасника. У разі відсутності в складі пропозиції учасників підписаного сторонами акту огляду, пропозиція такого учасника відхиляється у зв’язку з її невідповідністю умовам оголошення та вимогам до предмету закупівлі.

1.4. В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше), про що у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

2. Вимоги щодо  виконання робіт:

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – не менше 5 років.

2.2. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства. Свої зобов’язання учасник підтверджує шляхом надання у складі тендерної пропозиції гарантійного листа.

2.3. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник надає у складі тендерної пропозиції копію чинного договору укладеного з учасником щодо вивезення твердих будівельних відходів (будівельного сміття), термін дії вказаного договору повинен бути не меншим ніж до 31 грудня 2024 року або містити умови пролонгації.

3. До відома:

Об'єкт «Капітальний ремонт» - є об’єктом класу наслідків (відповідальності) - (CC1), надалі Об’єкт.

4.  Вимоги щодо формування договірної ціни.

4.1. Відповідно до норм чинного законодавства ціна тендерної пропозиції Переможця торгів є договірною ціною на об’єкт будівництва, яка формується підрядником із залученням субпідрядних організацій.

4.2.  Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати будівельні роботи по Об’єкту  відповідно до Додатку 2.

4.3. Договірна ціна повинна включати вартість усіх видів і обсягів робіт відповідно до Технічного завдання на виконання будівельних робіт по Об’єкту з урахуванням робіт, що передбачаються до виконання субпідрядними організаціями, у разі їх залучення.

4.4. Договірна ціна розраховується відповідно до  кошторисних норм «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281.

4.5. Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

4.6. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.