Додаток 1

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015 код 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (ремонт і ТО газових котлів та мереж).

Метою проведення технічного обслуговування газових котлів  на об’єкті Замовника є його утримання у справному стані, який забезпечує його надійну, економічну та безпечну експлуатацію.

Дана послуга передбачає проведення щорічного профілактичного огляду та технічного обслуговування у терміни, узгоджені із Замовником, відповідно до умов експлуатації заводу-виробника газових котлів і мереж, а саме:

- у топкових навчального корпусу №1, за адресою Центральна площа, 7 – двох котлів «Рівнетерм-80»;

- у топковій навчального корпусу №3, за адресою вул. В.Аксенина, 2 Д  – одного котла «Житомир 2вгх – 2».

Один раз на рік, у терміни, узгоджені із Замовником, Виконавець зобов`язаний прибути на об`єкти Замовника, на яких встановлено обладнання, вказане вище, та виконати усі роботи з технічного обслуговування, відповідно до вимог з експлуатації заводу-виробника даного обладнання, а саме:

- Технічне обслуговування комплексної автоматики водонагрівальних котлів:

- перевірка та регулювання можливості переходу паливного пальника з мінімальної на максимальну потужність;

- перевірка та регулювання можливості переходу пальника з максимальної потужності на мінімальну потужність;

- перевірка та регулювання роботи котлів у ручному режимі;

- Перевірка та регулювання параметрів спрацьовування системи автоматики безпеки з автоматичним розпалом;

- Перевірка працездатності регулюючих пристроїв;

- Перевірка герметичності газопроводів у межах котла:

- Очистка газового фільтра;

- Ревізія пальника;

- Пуск водонагрівального котла після зупинення для ведення робіт з техобслуговування;

- Перевірка меж спрацьовування датчиків системи автоматичного захисту;

- Регулювання співвідношення «паливо-повітря».

При цьому Замовнику видається акт-звіт щодо виконаних робіт. Роботи  з технічного обслуговування необхідно виконати до 25 жовтня 2022 року.

У разі отримання  заявки під час терміну дії договору Виконавець повинен своєчасно прибути на об`єкт Замовника для усунення несправності з метою запобігання руйнуванню обладнання і мережі опалення та зриву навчального процесу.

У гарантійний період Замовник не сплачує вартість запасних частин при наявності оформленого гарантійного талону. Дія цього пункту не розповсюджується на несправності, що виникли внаслідок невідповідних умов експлуатації або їх порушення, пошкодження обладнання, неправильно виконаного монтажу, невірних дій чи бездіяльності Замовника.

Виконавець повинен гарантувати якість матеріалів, які будуть застосовуватись при наданні послуг з технічного обслуговування обладнання.

Послуги по обслуговуванню газових котлів необхідно проводити відповідно до вимог Правил безпеки системи газопостачання України.